# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中科世生（河南）生物科技产业基地项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-411423-04-05-707768 |
| 建设单位联系人 | 李庆保 | 联系方式 | 18937098888 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 宁陵 县（区） / 乡（街道） 产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧 |
| 地理坐标 | （115度19分24.550秒，34度28分45.490秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | -15、谷物磨制131；饲料加工132 11--24、其他食品制造149 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县产业集聚区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-411423-04-05-707768 |
| 总投资（万元） | 15000.00 | 环保投资（万元） | 115 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 54032.6m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 原规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）； 审批机关：河南省产业集聚区发展联席会议办公室； 审批文件名称及文号：《河南省产业集聚区发展联席会议办公室工作例会纪要》（豫集聚办[2018]9号）。 新规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）（报批版）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 原规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]68号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）： 2018年8月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司编制了《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）。规划面积14.97km2，规划主导产业为化工产业、电子信息产业。2019年4月，河南省生态环境厅以“豫环函[2019]68号”文件对《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025 年）环境影响报告书》出具了审查意见，批复主导产业为化工产业和电子信息产业。2019年5月，河南省发展与改革委员会批复了宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025）（豫发改工业[2019]289号）。 规划范围：东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 规划年限：规划期限为2018-2025年，规划期限近期为2018-2020年，远期为2021-2025年。 发展定位：根据宁陵县具体情况，结合上位相关规划和各部门意见，将宁陵县产业集聚区定位为： 1、中原经济区重要的化工产业和电子信息产业基地 宁陵县化工产业基础较好，市场竞争力较强，又有着优越的资源条件，符合区域产业经济发展的主导方向，要充分发挥优势条件，拉长产业链，将这两个产业进一步做大做强，提高集聚效益和规模效益，“中原肥都”已成为宁陵产业集聚区的重要名片。电子信息产业为前景较好、省市政府支持重点发展的优势行业，宁陵县具有一定的电子信息产业基础，具有优势企业的战略合作意向，具有超高速的产业发展速度，根据宁陵县产业提质的诉求，以及宁陵县产业发展的现状特征、所处阶段，规划电子信息产业为宁陵产业集聚区的主导产业。 2、宁陵县经济增长极 产业集聚区交通条件优越，随着产业集聚区的建设，大量的物质资源、信息、企业和人才将逐步在此集中。因此，将产业集聚区作为县域经济主要增长极来进行谋划和建设。 功能定位：优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育电子信息产业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 产业布局：综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区产业布局分为四区，分别为化工产业区、电子信息产业区、混合产业区（2个分区）、综合服务区四个片区。 （1）化工产业区 化工产业作为上版规划的主导产业之一，在集聚区已经形成了一定的发展规模，此片区现状开发程度较高，分布着史丹利化肥、嘉施利肥业、丰四方肥业、拉多美肥业等现状企业，结合集聚区现状发展趋势和发展方向，化工产业区主要发展以复混肥行业作为主的化工产业。 （2）电子信息产业区 电子信息产业作为此次规划新调整的主导产业之一，此片区现状开发程度较低，区内已建的电子信息智慧产业园目前已入驻兆鸿光电LCD生产项目，在现有电子信息产业的基础上，在宁陵县已与多家国内外知名电子信息企业达成入园、投资意向的有利发展形势下，加大对手机配件、计算机配件以及新建的LCD电子产业园区、智慧园区的投入，建立相应的物流配送、电子商务平台，利用其交通优势，推进电子信息产业的发展。 （3）混合产业区 混合产业区内现状开发程度较高，家居制造产业和农副产品加工业作为规划调整前的主导产业，在集聚区已经形成了一定的产业规模，混合产业区内现状主要分布着木材加工、食品制造、纺织制造业、农副产品加工等宁陵县优势产业。此片区主要发展农副产品加工、食品制造、纺织服装、鞋帽制造、家居产品制造、机械加工产业、屠宰产业。考虑到对环境的影响，禁止除退城入园项目外，新建含制革、皮毛鞣质工艺等重污染的皮革、毛皮、羽毛（绒）生产项目。 混合产业区发展定位一是维持现有企业的发展，二是要发展与规划的主导产业有密切关联，能延伸主导产业上下链条且对环境影响较小的产业。 （4）综合服务区 该片区内现状分布着集聚区管委会、住建局、电业局等行政单位，以及葛天中学等学校，功能区为集聚区行政办公区域，并为其他片区提供相应的综合配套服务。 表1 集聚区产业布局 产业功能区 产业布局 化工产业区 范围调整为西到迎宾大道-太行路-规划经六路-泰山路-黄河路一线，南至人民路，东侧以规划东外环路为界，北侧到工业大道 电子信息产业区 空间范围为西至漓江路，南到信陵路，东到规划东环路，北以人民路为界 混合产业区 分为西北部分区和南部分区两个分区。其中，西北部分区空间范围为西至永乐路，南到华山路-迎宾大道-人民路-露岭路-微山路一线，东至规划东环路-工业大道-迎宾大道-太行路-规划经六路-泰山路-黄河路-人民路-漓江路一线，北至葛天大道；南部分区空间范围为西至漓江路，南到金山路，冬至规划东外环路，北以信陵路为界 综合服务区 西侧已经没有发展空间，未来以产业提质为主，范围调整为西到长江路-葛天大道-珠江路一线，南至人民路，东至葛天大道-永乐路-华山路-迎宾大道一线，北至天山路 表2 集聚区功能布局 产业功能区 产业功能 化工产业区 以上市公司史丹利复合肥、嘉施利复合肥，君信复合肥、阿波罗复合肥、拉多美复合肥、福万家复合肥、丰四方复合肥、金耐克复合肥、中辉化肥、三宁等为依托，发挥龙头企业的带动作用，树立宁陵县中原肥都的品牌影响。主要发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专用肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类 电子信息产业区 对接商丘机场，打造空港经济区，重点发展通航相关的电子制造研发、高端制造，同时发展通航维修、会展销售业，打造具有服务通用航空现代服务业功能的产业集聚区。在现有电子信息产业的基础上，在宁陵县已与多家国内外知名电子信息企业达成入园、投资意向的有利发展形势下，加大对手机配件、计算机配件以及新建的LCD电子产业园区、智慧园区的投入，建立相应的物流配送、电子商务平台，利用其交通优势，推进电子信息产业的发展 混合产业区 依托宁陵农副产品资源优势与现有家具用品制造业，发展家居用品制造业和农副产品加工业作为辅助产业，延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，主要发展农副产品加工、食品制造、纺织服装、鞋帽制造、家居产品制造、机械加工产业、屠宰产业以及皮革、皮毛、羽毛及其制品业 综合服务区 为其他片区提供相应的综合配套服务 规划主导产业：化工产业、电子信息产业。 禁止入驻项目：集聚区内禁止入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，集聚区集中供热实现后，禁止企业新建分散式燃煤锅炉。 负面清单： 表3 限制类和禁止类的行业清单 项目类别 功能分区 内容 限制类 化工产业区 土地投资强度低于780万元/公顷 电子信息产业区 土地投资强度低于935万元/公顷 禁止类 化工产业区 1、以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业 2、以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥 3、硫酸生产行业 4、盐酸生产行业 5、磷肥生产行业 6、有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造行业 7、合成类的农药原药、制剂和中间体的制造 8、禁止新建生产工艺中含化学反应过程（如氨酸法等工艺）的肥料生产项目 9、禁止现有生产工艺中含化学反应过程（如氨酸法等工艺）的肥料生产项目新增用地规模 10、符合集聚区土地利用规划且规模以上退城入园项目以外的三类工业项目 11、与功能区定位相冲突的行业 电子信息产业区 1、铅蓄电池制造行业 2、独立电镀项目 3、符合集聚区土地利用规划且规模以上退城入园项目以外的三类工业项目 混合产业区 1、废弃物无害化处置和资源化利用项目 2、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目 3、列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的制造业 4、低水平落后产能项目 5、对主导产业的空间布局有一定负面影响，排污量大，产尘量大、含有毒有害气体的项目 6、符合集聚区土地利用规划且规模以上退城入园项目以外的三类工业项目 表4 限制类和禁止类的工艺清单 项目类别 内容 禁止类 1、不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品 2、近期园区内电镀工艺依托河南金坤科技有限公司的电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，远期达到集中电镀条件后，禁止除集中电镀区外，其他企业新建电镀生产线 3、园区集中供热工程运行后，禁止企业自建各吨位燃煤锅炉 4、涉及第Ⅰ类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺 5、含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水不能实现零排放的电镀工艺 6、涉及重金属排放，达不到区域重金属总量控制要求的工艺 7、有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造以及日用化学品制造 8、露天和敞开式喷涂工艺 9、涉有机废气挥发，有机废气收集率低于80%的工艺，VOCs综合去除率（含原料替代）低于50%的工艺 10、涂装工序中油性涂料等高挥发性涂料使用量占总涂料使用量70%以上的项目 11、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质等重污染的皮革、皮毛、羽毛（绒）生产工艺 限制类 1、生产装置和工艺吨产品水耗不能达到国内行业的先进水平，能耗大的工艺 表5 限制类和禁止类的产品清单 项目类别 内容 禁止类 1、精对苯二甲酸（PTA）、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI） 2、高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（2011年） 3、草甘膦、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺 4、染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂 5、铅蓄电池 6、国家产业政策中落后产品 限制类 对主导产业的空间布局有一定负面影响，排污量大，产尘量大、含有毒有害气体的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃等 《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）（报批版）： 2021年4月，河南省发展和改革委员会出具了《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》，批复文号为豫发改工业[2021]322号，同意调整其主导产业为化工、农产品加工、电子制造业；2020年10月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司开展编制《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，并于2021年5月份根据豫发改工业[2021]322号对规划内容进行调整，规划范围未变，规划面积为14.97km2，规划主导产业为化工产业、农产品加工业，同时将电子信息及新材料产业作为战略新兴产业培育发展。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，本项目不属于宁陵县产业集聚区限制类和禁止类行业清单中内容，对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025）—用地规划图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》，本项目所占地块用地性质为二类工业用地，本项目建设符合宁陵县产业集聚区土地用地规划要求；对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025）-产业布局图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局图》，本项目位于混合产业区，符合产业布局规划；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行）中鼓励类项目，本项目已在宁陵县产业集聚区备案，宁陵县产业集聚区允许本项目建设。因此，本项目的建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、政策相符性分析 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行），本项目属于“鼓励类”中“十九、轻工”中“30、畜禽骨、血、羽毛及内脏等副产物综合利用与无害化处理”，项目建设符合国家产业政策。项目已在宁陵县产业集聚区备案（见附件2），项目代码为：2112-411423-04-05-707768。 （2）备案相符性 表6 本项目建设与备案相符性分析 名称 项目备案情况 项目实际情况 相符性 情况 项目名称 中科世生（河南）生物科技产业基地项目 中科世生（河南）生物科技产业基地项目 相符 建设单位 中科世生（河南）生物科技有限公司 中科世生（河南）生物科技有限公司 相符 建设地点 商丘市宁陵县产业集聚区 商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧 相符 建设规模及内容 总规划占地面积约229.427亩，建设生产厂房、办公生活区及配套设施等。 宁陵县自然资源局出让宗地面积229.427亩，本项目占地面积约81.049亩，其余作为预留空地，后期规划其他项目使用，后期项目不在本次评价中分析。生产厂房、员工宿舍、办公楼、质控楼、餐厅等及配套设施等。 相符 产品规模 年产3600吨饲料级血粉、7100吨饲料级蛋白粉、7100吨食品级蛋白粉、10800吨血豆腐、10000吨单细胞蛋白发酵饲料。 年产3600吨饲料级血粉、7100吨饲料级蛋白粉、7100吨食品级蛋白粉、10800吨血豆腐、10000吨单细胞蛋白发酵饲料。 相符 生产工艺 蛋白粉：过滤-分离-（浓缩）-喷雾干燥-包装-入库；血粉：过滤-研磨-喷雾干燥-包装-入库；血豆腐：过滤-配料-灌装-灭菌-冷却-包装-入库；单细胞蛋白发酵饲料：菌种三级发酵-喷雾干燥-混合-固态发酵-干燥-包装-入库。 血浆蛋白粉：过滤-分离-浓缩-喷雾干燥-包装-入库；血球蛋白粉：过滤-分离-喷雾干燥-包装-入库；血粉：过滤-研磨-喷雾干燥-包装-入库；血豆腐：过滤-配料-灌装-高温灭菌-冷却-包装-入库；单细胞蛋白发酵饲料：菌种三级发酵-喷雾干燥-混合-固态发酵-干燥-包装-入库。 相符 主要设备 储罐、分离机、膜过滤系统、离心喷雾干燥塔、包装机、胶体磨、过滤器、称重系统、杀菌锅、发酵罐、搅拌机、发酵池、干燥机等。 储罐、分离机、膜过滤系统、离心喷雾干燥塔、热风炉（离心喷雾干燥塔配套使用）、包装机、胶体磨、过滤器、称重系统、高温杀菌锅、发酵罐、搅拌机、发酵池、滚筒干燥机等。 相符 2、本项目与“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）的要求，坚持保护优先，坚持分类管控，坚持统筹协调，坚持动态更新，对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”相关内容进行动态更新，使国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。同时结合商丘市生态环境局发布的“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”判定本项目与“三线一单”的相符性。 2.1生态保护红线：本项目位于宁陵县产业集聚区内，距离本项目最近的生态保护红线为厂址北侧约19km的商丘市河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地），因此，本项目厂址不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线要求。 2.2环境质量底线：根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目位于水环境工业污染重点管控区，空间布局约束：对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。对水污染防治重点管控单元，严格控制审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于大气高排放区，空间布局约束：1、禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。2、原则上全省禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。建议到2025年全面禁止；新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输。3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。4、加大化工企业整治力度，更新排查各区化工企业。5、严守产能红线，原则上禁止传统煤化工企业新建、扩建单纯新增产能的项目，严禁各地擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。严格落实区域能源消费、污染物排放等总量控制要求，改造升级的耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。全省禁止新增化工园区，一律不批园区外新建化工企业，一律不批园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新建改建扩建化工项目，推动园区外化工企业向化工园区搬迁。原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 本项目位于高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目位于土壤污染重点监管单位，空间布局约束：新（改、扩）建项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区等要求。鼓励重点单位向工业园区集聚发展。重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 本项目位于宁陵县产业集聚区内，符合宁陵县产业集聚区环境准入条件，本项目属于农副食品加工业及食品制造业项目，本项目使用热风炉，热风炉采用低氮燃烧机，所用燃料为清洁能源天然气，项目产生的各类污染物均能得到妥善处理，满足水环境工业污染重点管控区、大气高排放区、高污染燃料禁燃区和受体敏感区管控要求，符合环境质量底线要求。 2.3资源利用上线： （1）能源利用上线 《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省人大常委会审议通过），明确省辖市、县（市）人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区。 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目不在高污染燃料禁燃区，且项目所用燃料为清洁能源天燃气，符合能源利用要求。 （2）水资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目位于生态用水补给区以外；不在地下水禁采区和限采区范围，不在地下水严重超采区范围，属于深层水一般超采区，不在地下水开采重点管控区。 本项目运营过程中消耗一定量的水资源（本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘、绿化用水，职工生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建设的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理），项目消耗量相对区域资源利用总量较少，污染相对较小，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），将生态保护红线集中区、农用地污染风险重点管控区，以及建设用地污染风险重点管控区（包括已发布的污染地块、疑似污染地块、高关注度地块、填埋场、尾矿库、涉重金属采矿区等）确定为土地资源利用重点管控区，其他区域划为一般管控区。 本项目为新建项目，项目位于宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，属于一般管控区，符合土地资源利用上线要求。 2.4生态环境准入清单 与“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析如下： 表7 本项目与“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析 类别 要求 本项目情况 相符性 商丘市宁陵县环境管控单元生态环境准入清单（宁陵县产业集聚区属于重点管控单元） 空间布局约束： 1、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。 2、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群；严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料，禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。 4、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 6、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目属于农副食品加工业及食品制造业项目，不属于禁止入驻项目，不违背宁陵县产业集聚区发展定位要求，项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行）中鼓励类项目，本项目不使用高污染燃料。 相符 污染物排放管控： 1、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 2、集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 3、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 5、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 6、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 7、园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 8、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 本项目生产过程中产生的纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。本项目评价区域内地表水环境、声环境质量均能满足相应的标准要求，区域大气环境空气不能满足环境功能区划标准；本项目不使用高污染燃料，设天然气热风炉，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求，项目不涉及VOCS。 相符 环境风险防控： 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、园区应成立环境应急组织机构，制定突发环境事件应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，并定期进行演练。园区设置相关产业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系。 4、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 企业投产之前制定相关应急预案，加强落实环境风险防范和应急措施。本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。项目距离居住、科研、医院等环境敂感点较远，不属于环境风险潜势等级高的建设项目。 相符 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目生产过程中产生的纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，企业将进一步提高资源能源利用效率。 相符 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 本项目与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室<关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相符性分析 表8 本项目与豫环攻坚办〔2021〕20号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 本项目不属于新增、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目不属于国家、省绩效分级重点行业项目，符合“三线一单”相关要求。 相符 18.加强扬尘综合治理。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。 评价要求本项目施工期严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施进行施工、“两个禁止”措施进行施工（不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆）。 相符 23. 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 25.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平。 本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 18.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 本项目建设符合“三线一单”相关要求。 相符 21.积极开展污水资源化利用。在火电、钢铁、纺织、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。加快城镇再生水循环利用工程建设。到2021年年底，缺水型城市、其他城市再生水利用率分别达到32%、18%。 本项目生产过程中产生的纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 相符 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 评价建议本项目做好地面防渗防范措施，项目建设符合“三线一单”相关要求。 相符 4、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析 表9 本项目与《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析一览表 文件要求 本项目采取的治理措施 相符性 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 综上所述，本项目在采取环评的各项环保措施可以满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的通知》（豫环文【2019】84 号）中《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》的相关要求。 5、本项目与《商丘市污染防治攻坚战办公室<关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环攻办〔2021〕8号）相符性分析 表10 本项目与商环攻办〔2021〕8号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 本项目不属于新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的项目，符合“三线一单”相关要求。 相符 加强扬尘综合治理。住房城乡建设、城市综合执法、交通运输、自然资源、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。 评价要求本项目施工期严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施进行施工、“两个禁止”措施进行施工（不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆）。 相符 22. 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 24.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平。 本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 《商丘市2021年水污染防治攻坚战实施方案》 14.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 本项目建设符合“三线一单”相关要求。 相符 17.积极开展污水资源化利用。在火电、钢铁、纺织、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。加快城镇再生水循环利用工程建设。到2021年年底，商丘市再生水利用率达到32%。 本项目生产过程中产生的纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 相符 《商丘市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 5.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 评价建议本项目做好地面防渗防范措施，项目建设符合“三线一单”相关要求。 相符 6、本项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）相符性分析 表11 本项目与豫环文〔2021〕59号及商环文〔2021〕14号相符性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号） 工作目标 有组织排放。有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求。 本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放，极少量无组织粉尘通过车间无组织扩散，物料输送过程采用密闭管道输送。 相符 主要任务 大力提升有组织排放治理水平。因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放。 相符 强力推进无组织排放治理效果。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放，极少量无组织粉尘通过车间无组织扩散，物料输送过程采用密闭管道输送；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文[2021]14号） 工作目标 有组织排放。有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求。 本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过一根25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放，极少量无组织粉尘通过车间无组织扩散，物料输送过程采用密闭管道输送。 相符 主要任务 大力提升有组织排放治理水平。因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放。 相符 强力推进无组织排放治理效果。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目单细胞蛋白发酵饲料生产线原辅料投料工序粉尘经引风管道+袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放，极少量无组织粉尘通过车间无组织扩散，物料输送过程采用密闭管道输送；喷雾干燥工序产生的粉尘分别经干燥塔自带的旋风除尘+袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；本项目热风炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，污染物排放能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准限值要求。 相符 综上所述，本项目建设满足《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）中相关要求。 7、项目与宁陵县集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号），宁陵县集中式饮用水水源保护区划如下。 7.1宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）宁陵县殷楼地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：一水厂厂区（4号取水井），二水厂厂区（3号取水井），1～2号、5号取水井外围40米的区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 7.2宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 7.3宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告 本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井）、2号取水井外围30m的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m 的区域。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30m的区域。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （8）周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区：1号取水井水井外围30m的区域，2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域。 （9）邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域， 3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东、南、西30m的矩形区域。 （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，距离本项目最近的宁陵县集中式饮用水水源地（水厂）为西关水厂（后址庄水厂）地下水井群，本项目距离西关水厂（后址庄水厂）地下水井群约1.2km处，不在其保护范围内，故本项目建设与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号）相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 中科世生（河南）生物科技有限公司拟投资15000万元在商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧建设中科世生（河南）生物科技产业基地项目，建设投产后形成年产3600吨饲料级血粉、7100吨饲料级蛋白粉、7100吨食品级蛋白粉、10800吨血豆腐、10000吨单细胞蛋白发酵饲料的生产规模。根据现场勘查，本项目未开工建设。宁陵县自然资源局拟出让宗地面积229.427亩供中科世生（河南）生物科技有限公司使用，本项目占地面积约81.049亩，其余作为预留空地，相关手续正在办理中。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），“十、农副食品加工业”中的“15、谷物磨制131；饲料加工132”，其中“含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的”应编制环境影响报告表，本项目年产3600t饲料级血粉、7100t饲料级蛋白粉、10000t单细胞蛋白发酵饲料，属于1329其他饲料加工，总生产规模为20700t/a且含发酵工艺，应编制环境影响报告表；“十一、食品制造业”中的“24、其他食品制造149”，其中“有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造”应编制环境影响报告书，“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造，以上均不含单纯混合、分装的”应编制环境影响报告表。本项目年产7100t食品级蛋白粉、10800t血豆腐，不含发酵工艺，不属于单纯混合、分装，应编制环境影响报告表。综上，本项目应编制环境影响报告表。受中科世生（河南）生物科技有限公司委托，河南晴烁环保科技有限公司承担了中科世生（河南）生物科技产业基地项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《中科世生（河南）生物科技产业基地项目环境影响报告表》。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，根据《河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则（试行）》附件1“河南省产业园区建设项目环评告知承诺制审批正面清单（修订）”，本项目属于“十、农副食品加工业13”中“15、饲料加工132”、“十一、食品制造业14”中“24、其他食品制造149”，因此，本项目属于告知承诺制。 2、本项目建设情况 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及主要建设内容见表12。 表12 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 食品级蛋白粉生产厂房（1#厂房） 位于厂区北侧，1座，1层，檐口高度8.1m、屋檐高度20m，钢构结构，占地面积3522.75m2（115.5m×30.5m），建筑面积7145.5m2（按2层计算建筑面积）。包括过滤区、浓缩区、喷雾干燥区、包装区等。 未建设 饲料级蛋白粉、血粉生产厂房（2#厂房） 位于1#厂房南侧，1座，1层，檐口高度8.1m、屋檐高度20m，钢构结构，占地面积3522.75m2（115.5m×30.5m），建筑面积7145.5m2（按2层计算建筑面积）。包括过滤区、研磨区、浓缩区、喷雾干燥区、包装区等。 未建设 血豆腐生产厂房（3#厂房） 位于2#厂房南侧，1座，1层，檐口高度8.1m，钢构结构，占地面积3522.75m2（115.5m×30.5m），建筑面积7145.5m2（按2层计算建筑面积）。包括过滤区、配料区、灌装区、杀菌区、包装区等。 未建设 单细胞蛋白发酵饲料生产厂房（4#厂房） 位于3#厂房南侧，1座，1层，檐口高度8.1m，钢构结构，占地面积3522.75m2（115.5m×30.5m），建筑面积7145.5m2（按2层计算建筑面积）。包括菌种发酵区、喷雾干燥区、混合搅拌区、固态发酵区、干燥区、包装区等。 未建设 辅助工程 员工宿舍 位于厂区西南侧，1座，3层，砖混结构，建筑面积1919.4m2（53.14m×12.04m），用于员工休息。 未建设 办公楼 位于员工宿舍南侧，1座，2层（局部1层），砖混结构，建筑面积约700m2（40.94m×21.94m），用于日常办公。 未建设 质控楼 位于4#厂房南侧，1座，3层，砖混结构，建筑面积1429.6m2（54.9m×8.68m），用于客户接待、产品展示等。 未建设 餐厅 位于员工宿舍西侧，1座，1层，砖混结构，建筑面积420m2（28m×15m）。 未建设 公用工程 给水工程 由宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 未建设 排水工程 纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘；职工生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建设的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理后，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 未建设 供电工程 由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 未建设 供气工程 由宁陵县产业集聚区天然气供气管道统一供给 未建设 环保工程 废气处理 搅拌机投料工序粉尘：引风管道+袋式除尘器+25m高排气筒（DA001） 未建设 食品级蛋白粉生产线的喷雾干燥塔干燥粉尘：干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（DA002、DA003） 未建设 食品级蛋白粉生产线的热风炉天然气燃烧废气：低氮燃烧机+25m高排气筒（DA004、DA005） 未建设 饲料级蛋白粉、血粉生产线的热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥塔干燥粉尘：低氮燃烧机+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（DA006、DA007） 未建设 单细胞蛋白发酵饲料生产线的热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥塔干燥粉尘：低氮燃烧机+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（DA008） 未建设 污水处理站恶臭：厌氧池加盖密闭，污水处理站喷洒除臭剂，减小恶臭气体的扩散；并在四周进行绿化，采用绿化方式除臭 未建设 车间恶臭：猪血采用储罐储存，输送采用隔膜泵、血泵输送，及时对车间地面进行清洗 未建设 食堂油烟：集气罩+油烟净化器+专用烟道 未建设 废水治理 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，30m3）、污水处理站（1座，设计处理规模80m3/d，处理工艺：隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤） 未建设 噪声治理 基础减振、厂房隔声 未建设 固废处置 一般固废暂存间（1间，占地面积20m2） 未建设 3、本项目产品方案及生产规模 本项目主要产品方案及规模见表13。 表13 本项目主要产品方案及规模一览表 序号 产品名称 年产量 规格 1 食品级血浆蛋白粉 1500t/a 袋装，20kg/袋 2 食品级血球蛋白粉 5600t/a 袋装，25kg/袋 3 饲料级血粉 3600t/a 袋装，20kg/袋 4 饲料级血浆蛋白粉 1500t/a 袋装，20kg/袋 5 饲料级血球蛋白粉 5600t/a 袋装，25kg/袋 6 血豆腐 10800t/a 盒装，300克/盒 7 单细胞蛋白发酵饲料 10000t/a 袋装，25kg/袋 4、本项目主要原辅材料及能源消耗 表14 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 消耗量 单位 备注 1、食品级血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产线 1.1 动物血液 36000 t/a 加工食品级血浆粉以及血球粉，外购 1.2 食品级柠檬酸钠 180 t/a 血液抗凝，外购 2、饲料级血粉生产线 2.1 动物血液 18000 t/a 加工饲料级血粉 2.2 柠檬酸钠 90 t/a 血液抗凝，外购 3、饲料级血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产线 3.1 动物血液 36000 t/a 加工饲料级血浆粉以及血球粉，外购 3.2 柠檬酸钠 180 t/a 血液抗凝，外购 4、血豆腐生产线 4.1 动物血液 360 t/a 加工血豆腐，外购 4.2 食品级柠檬酸钠 18 t/a 血液抗凝，外购 4.3 氯化钙 10 t/a 添加剂 4.4 增稠剂、乳化剂 3.5 t/a 添加剂 4.5 新鲜水 10512.585 m3/a 配料用水 5、单细胞蛋白发酵饲料生产线 5.1 玉米粉 10800 t/a 发酵基础原料 5.2 小麦粉 10800 t/a 发酵基础原料 5.3 麸皮 10800 t/a 发酵基础原料 5.4 稻糠 10800 t/a 发酵基础原料 5.5 动物血液 3600 t/a 发酵基础原料 5.6 菌种 0.5 t/a 发酵菌种，假丝酵母、啤酒酵母等 6 包装材料 50 t/a 包装袋、包装盒、包装箱等 根据建设单位提供资料，本项目能源消耗情况见表15。 表15 本项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水 m3/a 20008.773 宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 2 电 万kW·h/a 394 宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 4 天然气 万m3/a 523.2 宁陵县产业集聚区天然气供气管道统一供应 5、本项目主要生产设备 表16 本项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号或规格 单位 数量 用途 备注 一、食品级血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产线 1 原血储罐 10立方 个 2 储存原血 / 2 高位罐 10立方 台 1 储存原血 / 3 分离血槽 现场制作 台 1 分离血液使用 / 4 电动隔膜泵 DBY-65 台 7 输送原料 / 5 管式分离机 GFX-105 台 16 分离原血 / 6 制冷保温罐 10立方 个 10 存储血浆液/血球液 / 7 全自动膜过滤（含冷却系统） 5吨/小时 台 1 过滤血浆液 / 8 RO纯水设备 5吨/小时 台 1 膜过滤设备配套使用 / 9 振动筛 直径1/5米 台 2 成品过筛使用 / 10 制冷操作平台 现场制作 台 1 摆放储血罐 / 11 离心喷雾干燥塔（血浆） 1000型 台 1 喷雾干燥血浆使用 / 12 1#热风炉 / 台 1 供热，配套离心喷雾干燥塔（血浆）使用 / 13 离心喷雾干燥塔（血球） 1000型 台 1 喷雾干燥血球使用 / 14 2#热风炉 / 台 1 供热，配套离心喷雾干燥塔（血球）使用 / 15 半自动包装机 / 台 2 包装成品使用 / 16 螺杆空压机 6立方 台 1 设备配套使用 / 17 储气罐 6立方 台 1 配套空压机使用 / 二、饲料级血粉、饲料级血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产线 1 胶体磨 JM-240 台 1 研磨血液 / 2 原血储罐 10立方 个 2 储存原血 / 3 高位罐 10立方 台 1 储存原血 / 4 分离血槽 现场制作 台 1 分离血液使用 / 5 电动隔膜泵 DBY-65 个 7 输送原料 / 6 管式分离机 GFX-105 个 16 分离原血 / 7 制冷保温罐 10立方 台 10 存储血浆液/血球液 / 8 全自动膜过滤（含冷却系统） 4吨/小时 个 1 过滤血浆液 / 9 RO纯水设备 5吨/小时 台 1 膜过滤设备配套使用 / 10 振动筛 直径1/5米 台 2 成品过筛使用 / 11 制冷操作平台 现场制作 台 1 摆放储血罐 / 12 离心喷雾干燥塔（血浆） 1000型 台 1 喷雾干燥血浆使用 / 13 3#热风炉 / 台 1 供热，配套离心喷雾干燥塔（血浆）使用 / 14 离心喷雾干燥塔（血球、血粉） 1000型 台 1 喷雾干燥血球、血粉使用 / 15 4#热风炉 / 台 1 供热，配套离心喷雾干燥塔（血球、血粉）使用 / 16 半自动包装机 / 台 2 包装成品使用 / 17 螺杆空压机 6立方 台 1 设备配套使用 / 18 储气罐 6立方 台 1 配套空压机使用 / 三、血豆腐生产线 1 原血储罐 500升 台 2 储存原血 / 2 过滤器 并联 台 2 原血过滤 / 3 称重系统 轮辐式 台 1 原血、水及配料称重 / 4 配水罐 1000升 台 2 储存水 / 5 化胶罐 1000升 台 1 溶解配料 / 6 配血罐 1000升 台 2 储存血 / 7 连续式真空脱气罐 5000升/小时 台 1 抽真空 / 8 高位罐（带搅拌） 1200升 台 2 储存混合的血液 / 9 高位架体 匹配 台 1 高位罐架体 / 10 血泵 5吨/小时 台 6 输送原料 / 11 电控系统 按键式 台 1 电器控制 / 12 管道阀门及附件 标准 台 1 设备配套 / 13 分体式CIP清洗系统 1000升*3 台 1 设备清洗 / 14 罐装封口机 6排 台 4 罐装使用 / 15 成品输送带 / 台 1 输送成品 / 16 一拖三高温杀菌锅 1236型 台 2 杀菌使用 / 17 风干输送机 9立方米 台 2 配套设备使用 / 18 冷却塔 200立方米 台 1 冷却水 / 19 储水池 100立方米 台 1 冷却产品 / 四、单细胞蛋白发酵饲料生产线 1 发酵罐 50升 台 2 微生物发酵 / 2 发酵罐 500升 台 2 微生物发酵 / 3 发酵罐 1000升 台 4 微生物发酵 / 4 离心喷雾干燥塔 200型 台 1 固态发酵种子的干燥 / 5 5#热风炉 / 台 1 供热，配套离心喷雾干燥塔使用 / 6 搅拌机 4吨/小时 台 2 发酵原料混合 / 7 不锈钢发酵池 30吨 台 5 固态发酵 / 8 净化鼓风机 T35 台 1 发酵池通风 / 9 滚筒干燥机 1吨/小时 台 1 蛋白饲料干燥 / 6、劳动定员及劳动制度 本项目劳动定员110人，年工作360天，单班制生产，每天工作8小时，约30人在厂区食宿。 7、本项目能源供应及给排水情况 7.1供电 根据企业提供资料，本项目年用量394万kW·h，由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应，能满足项目用电要求。 7.2供气 根据企业提供资料，本项目年天然气用量为523.2万m3/a，由宁陵县产业集聚区天然气供气管道统一供给，能够满足本项目用气需求。 7.3供水 本项目用水主要为生产用水、员工生活用水，用水总量为20008.773m3/a。生产用水主要包括血豆腐生产配料用水、设备清洗用水、车间地面清洗用水、纯水制备设备用水、冷却水循环补充水，项目用水由宁陵县产业集聚区市政供水系统供应，能够满足本项目用水需求。 生产用水 ①血豆腐生产配料用水 血豆腐生产配料工序需加入新鲜水，根据建设单位提供资料，新鲜水用量为29.205m3/d、10512.585m3/a。损耗量约占新鲜水用量的1%，约28.913m3/d、10408.5m3/a进入到产品中。 ②设备清洗用水 本项目设32个储存罐（保温罐、高位罐）、8个发酵罐、32台分离机、2台过滤器、1台胶体磨、2台搅拌机、2个分离血槽及其配套管道，根据工艺和卫生要求，每次使用完后需要清洗，储存罐、分离机、过滤器、胶体磨每天清洗一次，发酵罐、搅拌机3天清洗一次，生产设备及管道自带自动清洗系统，根据建设单位提供资料及类比同类项目，平均每台设备（设施）每次清洗用水约40L，则设备清洗用水量约1041.6m3/a、折合2.893m3/d。 ③车间地面清洗用水 本项目生产车间需清洗面积约5000m2，地面清洗频次为每天一次，清洗采用拖布拖地方式，清洁用水量按1L/m2•次计，则地面清洁用水量为5m3/d（1800m3/a）。 ④纯水制备设备用水 项目血浆液膜过滤工序需用纯水进行膜清洗，纯水制备采用反渗透工艺，类比《兰陵吉宇生物技术开发有限公司年产血浆蛋白粉2100吨、血球蛋白粉6000吨、血球活性小分子肽2000吨项目（一期）竣工环境保护验收报告》相关数据，本项目膜清洗工序用水量约为638m3/a（折合1.772m3/d）。反渗透工艺纯水制备效率约85%，则项目纯水制备工序新鲜水用量为2.085m3/d（750.588m3/a）。 ⑤冷却水循环补充水 项目血豆腐生产冷却工序采用冷却水冷却，设一座100m3储水池冷却产品，冷却水量为50m3，冷却水循环使用，每天补充新鲜水，考虑到各种损耗，每天新鲜水补充量约占循环水量的10%，则每天新鲜水需补充量约为5m3/d、1800m3/a。 （2）员工生活用水 本项目劳动定员110人，年运营360天，其中30人在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，在厂区食宿员工用水量按120L/d·人计，不在厂区食宿员工用水量按60L/d·人计，则本项目员工生活用水量为11.4m3/d、4104m3/a。 7.4排水 本项目废水为生产废水、职工生活污水。生产废水主要包括血浆透过液、设备清洗废水、车间地面清洗废水、膜清洗废水、纯水制备系统排水。 （1）生产废水 ①血浆透过液 畜禽血通过离心分离后的血浆需进入全自动膜过滤系统中进一步浓缩处理，处理后一部分为浓的血浆液，另一部分为透过液。浓血浆液暂存于保温罐中待输送至离心喷雾干燥塔进行干燥，透过液排至污水处理站处理。类比《兰陵吉宇生物技术开发有限公司年产血浆蛋白粉2100吨、血球蛋白粉6000吨、血球活性小分子肽2000吨项目（一期）竣工环境保护验收报告》相关数据，畜禽血透过液所占比例为鲜猪血的28.75%，本项目生产蛋白粉工序动物血液消耗量为72000t/a，则畜禽血透过液产生量为57.5t/d、20700t/a。 ②设备清洗废水 根据上述计算，本项目设备清洗用水量约为2.893m3/d（1041.6m3/a），废水排放量按照用水量的90%计算，则项目设备清洗废水产生量为2.604m3/d（937.44m3/a）。 ③车间地面清洗废水 根据上述计算，本项目生产车间地面清洗用水量为5m3/d（1800m3/a），废水排放量按用水量的80%计，则车间地面清洗废水产生量为4m3/d、1440m3/a。 ④膜清洗废水 根据上述计算，本项目膜清洗工序用水量约为1.772m3/d、638m3/a，废水排放量按用水量的90%计，则排放量为1.595m3/d、574.2m3/a。 ⑤纯水制备系统排水 本项目纯水制备采用反渗透工艺，制备效率约85%，则项目纯水制备系统排水产生量约为0.313m3/d（112.588m3/a），属于清净下水，用于厂区洒水降尘、绿化用水。 职工生活污水 本项目职工生活用水量为11.4m3/d、4104m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为9.12m3/d，3283.2m3/a。 本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘，职工生活污水经隔油池+化粪池处理，其他生产废水经厂区拟建设的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理后，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 本项目给排水情况见表17，项目水平衡图见图1。 表17 本项目给排水情况 单位：m3/a 类别 单位 m3/d m3/a 用水 新鲜水用水量 55.583 20008.773 其中 配料工序用水 29.205 10512.585 设备清洗用水 2.893 1041.6 生产车间地面清洗用水 5 1800 纯水制备设备用水 2.085 750.588 冷却水循环补充水 5 1800 生活用水 11.4 4104 原料带入 畜禽血透过液带入水量 57.5 20700 产品带走 进入产品水量 28.913 10408.5 损耗 损耗总量 9.351 3365.433 排水 排放水总量 74.819 26934.84 8、厂址周围环境及选址可行性 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，中科世生（河南）生物科技有限公司购买宁陵县自然资源局出让宗地面积221.39亩，本项目占地面积约81.049亩，其余作为预留空地。本项目东侧为宁陵县牧原肉食品有限公司（正在建设），南侧为迎宾大道，隔路为河南驰野纺织有限公司，西侧为加油站，北侧约83m为G30连霍高速。对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025）—用地规划图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2018-2025）-产业布局图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局图》，本项目占地类型为二类工业用地，位于混合产业区，因此，本项目选址可行。 9、平面布置合理性分析 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，本项目主要建设有生产厂房、办公楼、职工宿舍、餐厅、质控楼及其他配套附属设施。厂区内分生产区和办公生活区，生产厂房位于厂区中北侧，厂房内设备按照生产工艺摆放，整个厂房平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，既方便管理，节约投资，又节省用地。办公生活区位于厂区南侧，厂区物料进出于门卫室登记备案。进厂道路为厂区内主干道，并且本项目南侧紧邻迎宾大道，原料及产品运输较方便，厂区道路路面采用水泥混凝土路面硬化，坚硬且平坦，且交通方便。整个工艺流程布置合理、流畅，最大程度的减少了生产运输流程，同时减少了时间成本和人力成本。本项目厂区平面布置图见附图七。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目工艺流程简述及生产工艺流程图 （1）饲料级血球蛋白粉、血浆蛋白粉生产工艺流程： ①原料：本项目外购动物原血，为防止血液凝固，在屠宰场的新鲜血液第一时间加入抗凝剂（柠檬酸钠），通过冷藏保温运血槽车将猪血液运至本厂区保温罐。 ②过滤：采用电动隔膜泵将血液泵入分离血槽，通过分离血槽过滤掉原血中所含杂质（猪毛等）。此工序主要产生固体废物。 ③分离：通过分离机将血浆、血球进行分离（利用血浆和血球的比重不同）。 ④浓缩：血浆液进入全自动膜过滤进行浓缩，浓缩是为了使血浆和水分离，将水脱出，脱水后的血浆进入保温罐储存。此工序主要产生噪声、血浆透过液。 ⑤喷雾干燥：浓缩后的血浆液由电动隔膜泵泵入喷雾干燥塔，通过喷雾干燥塔进行干燥成粉末状产品，血球液直接通过喷雾干燥塔进行干燥成粉末状产品，温度控制在180~190℃左右，时间约10~20s。喷雾干燥塔热源由热风炉提供，喷雾干燥塔自带旋风分离器和布袋除尘系统。此工序物料和热烟气直接接触，主要产生噪声、粉尘、热风炉天然气燃烧废气。 ⑥包装：干燥后的蛋白粉通过密闭管道输送至密闭振动筛，然后输送至包装机完成包装，通过泵直接通入包装袋内，及时封口，物料落差低，下料速度慢，此工序不考虑粉尘产生，此工序主要产生噪声。 ⑦入库：包装后放入常温仓库内储存。 全自动膜过滤工作原理及工艺：选择一定分子量的超滤膜，通过特有的技术将经高速管式离心机分离后的血浆进行浓缩分离，去除部分水分和灰分。本浓缩系统设计连续进料连续出料，先经预处理系统过滤后进入膜系统，血浆由供料泵输送至超滤膜自身配置的过滤系统后进入高压泵，通过高压泵的提压来实现血浆的浓缩。浓缩后的血浆去产品冷藏循环罐再进行后续的处理，浓缩出水直接排放。全自动连续进出血浆蛋白膜浓缩设备工艺：血浆储罐→ 预处理系统→超滤膜供料泵→超滤膜过滤系统→超滤膜高压循环泵→超滤膜浓缩分离系统→浓缩血浆储藏罐。 离心喷雾干燥塔原理：空气进入空气加热器，空气加热器热源由热风炉燃烧天然气供给，当空气加热到指定温度后以切线的方向进入热风分配器，经热风分配器作用后的空气，均匀地、螺旋式地进入干燥塔，同时浆液由雾化器雾化为25-60um的雾滴，当雾滴与热空气接触后就迅速气化干燥为粉末，干燥的粉末落到干燥塔的锥体四壁进入集粉筒，少量的细粉随空气流入旋风分离器进行分离，再经袋式除尘器处理后由风机排出口排出。 （2）饲料级血粉生产工艺流程： ①原料：本项目外购动物原血，为防止血液凝固，在屠宰场的新鲜血液第一时间加入抗凝剂（柠檬酸钠），通过冷藏保温运血槽车将猪血液运至本厂区保温罐。 ②过滤：采用电动隔膜泵将血液泵入分离血槽，通过分离血槽过滤掉原血中所含杂质（猪毛等）。此工序产生固体废物。 ③研磨：血液进入胶体磨进行研磨。物料通过本身的重量或泵加外部压力加压产生向下的螺旋冲击力，透过定、转齿之间的间隙时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动、高速旋涡等物理作用，使物料被有效地乳化、分散、均质和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。 ④喷雾干燥：浓缩后的血液由电动隔膜泵泵入喷雾干燥塔，通过喷雾干燥塔进行干燥成粉末状产品，温度控制在180~190℃左右，时间约10~20s。喷雾干燥塔热源由热风炉提供，喷雾干燥塔自带旋风分离器和布袋除尘系统。此工序物料和热烟气直接接触，主要产生噪声、粉尘、热风炉天然气燃烧废气。 ⑤包装：干燥后的蛋白粉通过密闭管道输送至密闭振动筛，然后输送至包装机完成包装，通过泵直接通入包装袋内，及时封口，物料落差低，下料速度慢，此工序不考虑粉尘产生，此工序主要产生噪声。 ⑥入库：包装后放入常温仓库内储存。 （3）食品级血球蛋白粉、血浆蛋白粉生产工艺流程： 食品级血球蛋白粉、血浆蛋白粉生产工艺过程和饲料级血球蛋白粉、血浆蛋白粉一样，食品级生产对设备、管道和卫生条件要求更高，抗凝剂采用食品级柠檬酸钠，食品级血球蛋白粉、血浆蛋白粉干燥工序所用的离心喷雾干燥塔采用换热系统，通过换热器将过滤后的空气加热，物料和热烟气不直接接触。 （4）血豆腐生产工艺流程： ①原料：本项目外购动物原血，为防止血液凝固，在屠宰场的新鲜血液第一时间加入抗凝剂（食品级柠檬酸钠），通过冷藏保温运血槽车将猪血液运至本厂区保温罐。 ②过滤：采用气动隔膜泵将血液泵入过滤器，通过过滤器过滤掉原血中所含杂质（猪毛等）。此工序主要产生固体废物。 ③配料：原料通过流通管道，将过滤后的畜禽血抽入预先准备好的配料用水中，配料中有氯化钙、增稠剂、乳化剂，在密闭的高位罐（带搅拌）内边抽配料边搅拌，使原料、水和配料充分混合均匀。 ④灌装：将搅拌后的混合血，经暂存罐利用压力差自动流向灌装封口机，自动灌装入盒、封口，灌装时灌装机喷灌口自动将原料喷入流水线上的空盒中，封口为气压封口，封口是由空压机供应气压。此工序主要产生噪声。 ⑤灭菌、冷却：封口后的盒装血放入高温杀菌锅内，通入水浴（热源为电）灭菌，灭菌温度约为120℃，此时畜禽血已经被蒸熟，成为固态血状态。然后恒温60min后，停止加热，杀菌锅采用间接循环冷却。此工序主要产生噪声。 ⑥包装：杀菌后产品进行检验，主要检验密封是否完整，有无漏气情况。检验后的产品进行打包装箱外包装，此工序主要产生噪声。 （5）单细胞蛋白发酵饲料生产工艺流程： ①三级发酵：首先将菌种进行三级种子发酵，扩大微生物种群，每一级发酵时间约为3天，发酵温度30~40℃，夹层罐水浴加热处理，用电提供热源。 ②喷雾干燥：种子发酵完成后采用喷雾干燥塔进行干燥成粉末状产品，温度控制在180~190℃左右，时间约10~20s。喷雾干燥塔热源由热风炉提供，喷雾干燥塔自带旋风分离器和布袋除尘系统。此工序物料和热烟气直接接触，主要产生噪声、粉尘、热风炉天然气燃烧废气。 ③混合：将玉米粉、小麦粉、麸皮、稻糠、血液和干燥好的菌种进行混合搅拌，粉状物料采用管道密闭输送至搅拌机混合均匀，此工序主要产生噪声、粉尘。 ④固态发酵：固态发酵的温度约为15~45℃，发酵时间约5~7天，自然温度发酵，不需要热源。 ⑤干燥：采用滚筒干燥机干燥成品蛋白发酵饲料，热源为电。 ⑥包装：干燥后的蛋白发酵饲料在无菌室内自动包装，通过泵直接通入包装袋内，及时封口，物料落差低，下料速度慢，此工序不考虑粉尘产生，此工序主要产生噪声。 2、产排污环节 （1）废气：天然气燃烧废气、喷雾干燥工序粉尘、搅拌机投料工序粉尘、污水处理站恶臭、车间恶臭、食堂油烟。 （2）废水：血浆透过液、设备清洗废水、车间地面清洗废水、膜清洗废水、纯水制备系统排水、职工生活污水。 （3）噪声：设备运转产生的噪声，主要产噪设备有分离机、离心喷雾塔、包装机、空压机、胶体磨、鼓风机、封口机、高温杀菌锅、搅拌机、干燥机等。 （4）固废：废包装袋、袋式除尘器收集粉尘、污水处理站污泥、猪血中杂质、职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，宁陵县细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据宁陵县环境监测站2020年宁陵县的环境空气质量数据，本项目选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中366个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有29个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表18 环境空气质量现状监测统计表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9μg/m3 年平均：35μg/m3 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137μg/m3 24h平均：75μg/m3 182.7% PM10 年均值 86.7μg/m3 年平均：70μg/m3 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5μg/m3 24h平均：150μg/m3 119.7% SO2 年均值 8.7μg/m3 年平均：60μg/m3 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18μg/m3 24h平均：150μg/m3 12% NO2 年均值 18.6μg/m3 年平均：40μg/m3 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50μg/m3 24h平均：80μg/m3 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1mg/m3 24h平均：4mg/m3 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 104.1% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为51.9μg/m3，超标倍数0.483；24h平均第95百分位数为137μg/m3，超标倍数0.827； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为86.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为179.5μg/m3，超标倍数0.197； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为8.7μg/m3，24h平均第98百分位数为18μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为18.6μg/m3，24h平均第98百分位数为50μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为166.5μg/m3，超标倍数0.041。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 （2）其他污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价因子颗粒物、NOX、臭气浓度、NH3、H2S环境空气质量现状引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为曾庄（位于本项目东南侧757m），监测时间为2020年10月15日～10月28日。统计结果如下： 表19 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物名称 监测浓度范围（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 达标情况 曾庄 TSP 24小时平均 0.155-0.17 0.3 达标 NOX 24小时平均 0.029-0.035 0.1 达标 1小时平均浓度 0.028-0.033 0.25 达标 NH3 1小时平均 0.01-0.03 0.2 达标 H2S 1小时平均 0.001-0.004 0.01 达标 臭气浓度 一次值 <10 / 达标 根据上表统计结果可知，颗粒物、NOX监测值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，NH3、H2S监测值均能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。 1.3区域环境空气达标规划 目前，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室发布了《关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商攻办〔2021〕8号），文中提出目标“全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于60%，各县（市、区）环境空气质量目标值与市本级相同。” 随着《商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商攻办〔2021〕8号）的实施，宁陵县环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口排入市政管网，再进入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，执行标准见附件4。 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为宁陵县第二污水处理厂上游500m处（位于本项目下游3.08km）、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处（位于本项目下游5.24km）断面的现状监测数据，检测时间2020年10月18日~2020年10月20日，数据统计见表20。 表20 监测断面监测数据一览表 断面 项目 检测值范围 标准值 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 宁陵县第二污水处理厂上游500m处 pH 7.28~7.34 6~9 / 0 / 化学需氧量 17~19 30 0.567~0.633 0 / 五日生化需氧量 3.1~3.2 6 0.517~0.533 0 / 氨氮 1.00~1.07 1.5 0.667~0.713 0 / 悬浮物 11~12 / / / / 动植物油 ＜0.06 / / / / 总磷 0.30~0.38 0.3 1~1.267 100 0.267 石油类 0.01 0.5 0.02 0 / 挥发酚 ＜0.0003 0.01 / 0 / 粪大肠菌群 230~310 20000 个/L 0.012-0.016 0 / 宁陵县第二污水处理厂下游1000m处 pH 7.45~7.52 6~9 / 0 / 化学需氧量 26~28 30 0.867~0.933 0 / 五日生化需氧量 4.8~5.0 6 0.8~0.833 0 / 氨氮 1.28~1.29 1.5 0.853~0.86 0 0 悬浮物 9~11 / / / / 动植物油 ＜0.06 / / / / 总磷 0.32~0.36 0.3 1.067~1.2 100 0.2 石油类 ＜0.01 0.5 / 0 / 挥发酚 ＜0.0003 0.01 / 0 / 粪大肠菌群 310~330 20000个/L 0.016~0.017 0 / 由上表的统计分析可知，宁陵县第二污水处理厂上游500m处、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处断面水质中pH、BOD5、COD、氨氮、石油类、挥发酚、粪大肠菌群均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，超标原因主要为接纳了沿途未经处理的生产废水和生活污水。 3、声环境 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区宇森大道与迎宾大道交叉口东北侧，根据现场调查及声环境功能区分类，本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目南侧约6m为宇森大道，西侧约50m为迎宾大道，项目东、西、北边界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南边界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。为了解项目区域声环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司于2022年01月05日对项目所在厂区边界声环境进行了现场监测，监测频次为昼间一次，检测报告见附件5。 表21 项目所在厂区边界声环境调查结果一览表 时间 监测点位 监测值 标准值 达标分析 昼间/dB（A） 昼间/dB（A） 2022.01.05 东边界 55 65 达标 西边界 54 达标 北边界 56 达标 南边界 52 70 达标 注：夜间不生产。 由上表分析可知，项目所在厂区东、西、北边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，南边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目所在地区已经演化为以人工生态系统为主的生态系统，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂区边界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边均为集中供水，距离本项目最近的地下水资源为西关水厂（后址庄水厂），本项目厂区距离西关水厂（后址庄水厂）约1.2km，厂界外500米范围内无其它热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不再进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑 污染物 排放限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 30 车间或生产设施排气筒 二氧化硫 200 氮氧化物 300 （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 25m高排气筒 采用内插法计算：14.45 周界外浓度最高点：1.0 二氧化硫 / 25m高排气筒 采用内插法计算：9.65 / 氮氧化物 / 25m高排气筒 采用内插法计算：2.85 / （3）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建 控制项目 单位 厂界标准值 NH3 mg/m3 1.5 H2S mg/m3 0.06 （4）食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模 类别 数值 污染物排放位置 油烟排放限值 1.5mg/m3 排风管或排气筒 油烟去除效率（%） ≥90 （5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 指标名称 pH COD Bod5 氨氮 SS 动植物油 标准限值 6~8 500 300 / 400 100 注：*主要污染物排放浓度必须同时满足宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求，具体为：pH6～9，BOD5220mg/L，COD500mg/L，SS350mg/L，氨氮48mg/L。 （6）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 / 70 55 （7）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 （8）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N。本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，项目废水排放量为26934.84m3/a，废水经各污染治理设施处理后，排入纳污管网前的总量建议控制指标为COD：4.5131t/a，氨氮：0.3679t/a。再排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标排入吴王沟，最终汇入下清水河，按照污水处理厂出水浓度（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行废水总量核算，本项目废水最终排放的总量建议控制指标为：COD：1.3467t/a，氨氮：0.1347t/a。 本项目废气总量控制指标为NOx。热风炉燃烧机采用低氮燃烧机，燃烧废气通过25m高排气筒排放，NOX排放量为4.8921t/a。因此，本项目废气总量控制指标为NOX4.8921t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 1.1施工期工艺流程图示 根据现场调查，本项目未开工建设。本工程涉及4座生产厂房、1座员工宿舍、1座办公楼、1座质控楼、1座餐厅的建设以及厂房内部装修、设备安装、调试等，施工期预计为2022年2月至2022年5月，施工期为3个月。施工期主要污染因素包括施工扬尘、噪声、废水和生活垃圾等。项目施工期工艺流程及产污环节见图6。 图6 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2产污环节 （1）废气：废气主要为施工扬尘、工程机械排放的尾气。 （2）废水：废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 （3）噪声：主要为输车辆产生的交通噪声，建筑物基础挖掘、建筑施工等工程产生的机械噪声。 （4）固废：主要为土方施工及建筑施工过程产生的弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾。 2、施工期防治措施及环境影响分析 2.1施工废气污染防治措施及环境影响分析 （1）扬尘 施工扬尘主要为建材运输、原料堆放、装卸等过程。原料堆放装卸过程降低装卸高度，减小卸料速度，采取防尘网抑尘措施；汽车运输主要是商品混凝土、钢筋等，运输扬尘量很小，采取措施后，此过程扬尘产生的较小，对周围环境影响较小。根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本工程需新建4座生产厂房、1座员工宿舍、1座办公楼、1座质控楼、1座餐厅等，建筑面积约33051m2，施工扬尘产生量约为9.651t，距离本项目施工位置最近的敏感点为东南侧757m的曾庄，采取措施后，项目施工期间扬尘对敏感点环境空气质量造成的影响较小。 施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类型等不同而差异很大。为尽量减小项目施工扬尘对周边环境的影响，建设单位及施工单位应严格按照《河南省污染防治攻坚站领导小组办公室<关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环攻坚办[2021]20号）中河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案以及国家、省、市关于建筑施工工地文明施工的相关管理规定，采取以下扬尘防治措施： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”，即施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车辆100%封闭； 3）严格落实“两个禁止”施工。禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆； 4）在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息； 5）物料运输时应加强防护，可盖上帆布，限制运输车辆的车速，严禁超载，避免漏洒；易起尘等施工材料的堆放应进行覆盖，防止风力起尘。 6）施工单位应根据天气对施工道路、施工现场、材料堆放场等及时洒水降尘，尽量避免在风速较大的时间内施工。 经采取以上扬尘防治措施后，可减少扬尘产生的80%左右，排放量约为1.93t。 本项目施工扬尘经采取合理措施，对周边环境空气的影响可得到有效控制。 （2）工程机械排放的尾气 运输车辆及燃油机械等排放的尾气主要污染因子有NOx、CO、THC等有害成分，对周边空气质量会产生一定影响。 对施工机械（含运输车辆）等对空气造成的污染主要采取以下措施： 1）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放尾气较多的要安装尾气净化器，使排放达标，并且加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染； 2）施工机械和运输车辆采用符合国家相关标准的油品。 项目施工期相对较短，施工作业量相对较少，不会大量使用施工机械和运输车辆；施工区较为开阔，空气扩散条件较好，因此车辆及施工机械尾气不会对环境产生较明显的影响。 在采取以上措施后，扬尘对周围环境的影响较小，且随着施工期的结束，其影响即消失。 2.2施工噪声污染防治措施及影响影响分析 根据本工程施工特点，项目施工期噪声源强见表22。 表22 施工各阶段噪声源及其声功率级 施工阶段 主要噪声源 声功率级dB（A） 主体工程施工和设备安装阶段 无长时间操作的偶发声源 85~90 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae 式中：LeP——不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA——噪声源声功率，dB（A）； r——不同距离，m； ro——距声源1m处，m； Ae——环境因子（取0）。 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见表23。 表23 施工阶段噪声在不同距离的平均等效声级 单位：dB（A） 施工阶段 主要噪声源 声功率级 距声源距离 35m 60m 100m 200m 主体工程和设备安装阶段 无长时间操作的偶发声源 85～90 52～57 47~52 43~48 37~42 由表23可以看出，在施工现场35m范围内，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值；在施工现场60m范围内，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。 为尽量减轻项目施工噪声对周围环境的影响，施工过程中应采取以下防治措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守环境噪声污染防治办法的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业； ③在建筑工地四周设立围墙进行围挡。 ④在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工；施工车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥建设与施工单位应与施工场地周边单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 采取以上措施后，可降噪25dB（A）左右，施工场界噪声能够满足标准要求，同时能减小对周边声环境的影响。如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。 2.3施工废水污染防治措施及地表水影响分析 施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要包括机械设备和车辆冲洗等废水。类比调查，施工机械及运输车辆冲洗用水量约为1m3/d，施工时间为3个月，则整个施工期共产生施工废水27m3（排污系数按0.9计）。日产生废水量较少，且间断排放，主要污染物SS浓度为400mg/L，施工废水采用沉淀池沉淀后，回用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。 本项目施工期不设施工营地，施工高峰期间人员约30人，施工人员生活用水按60L/人·d计，则施工期生活用水量为1.8m3/d，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.44m3/d，整个施工期施工人员共产生生活污水129.6m3。施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS和NH3-N，污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。施工期生活污水排入化粪池处理。 2.4施工固体废物污染防治措施及环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有生产车间建设过程中产生的建筑垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、水泥等杂物。根据类比调查，施工期按2.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目需新建4座生产厂房、1座员工宿舍、1座办公楼、1座质控楼、1座餐厅等，建筑面积约33051m2，因此项目施工期共计产生建筑垃圾约66.102t，产生的建筑垃圾及时清运，送至当地政府指定的建筑垃圾处置地点统一处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，施工人数30人，则施工期生活垃圾产生量约1.35t。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门统一收集清运处理。 本项目施工中产生的建筑垃圾及时清运至当地政府指定的建筑垃圾处置地点统一处置，生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。因此本项目施工期的固体废物全部得到妥善解决，对环境的影响较小。 2.5施工期生态影响分析 本项目周边主要为工厂等，地表植被主要为人工植被和农作物，评价范围内无政府批准建立的自然保护区，以及国家保护的野生珍稀濒危动植物。天然植被较少，没有珍稀、濒危植物和国家重点保护植物，项目用地范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1污染工序和源强分析 本项目营运期废气主要为投料工序粉尘、热风炉天然气燃烧废气、喷雾干燥工序粉尘、污水处理站恶臭、车间恶臭、食堂油烟。 （1）投料工序粉尘 项目菌种和玉米粉、小麦粉、麸皮、稻糠投料混合工序会产生投料粉尘，发酵干燥后菌种和玉米粉、小麦粉、麸皮、稻糠消耗量约为43400t/a，类比同类项目，粉尘产生量约为原料消耗量的0.1‰，则粉尘产生量为4.34t/a，投料时间为3天一次，一次投料3h，粉尘产生速率为12.0556kg/h，采用密闭管道方式输送物料，产生的粉尘经引风机引至袋式除尘器除尘，处理后通过一根排气筒排放（DA001），风机风量为4000m3/h，集气效率按95%计，则有组织粉尘产生量为4.123t/a，产生速率为11.4528kg/h，产生浓度为2863.2mg/m3，袋式除尘器处理效率按99%计，则有组织粉尘排放量为0.0412t/a，排放速率为0.1145kg/h，排放浓度为28.6mg/m3。未收集的粉尘通过厂房无组织排放，厂房密闭性较好，约10％的粉尘逸散在空气中，则无组织排放量为0.0217t/a，排放速率为0.0603kg/h。 （2）热风炉天然气燃烧废气、喷雾干燥工序粉尘 ①热风炉天然气燃烧废气 本项目离心喷雾干燥塔空气加热器热源为1#~5#热风炉燃烧天然气供热，天然气燃烧过程会产生一定量废气，主要污染物有烟尘、氮氧化物、二氧化硫。根据建设单位提供资料可知，每台喷雾干燥塔配套1台热风炉，项目所用天然气为城镇统一管道供给，每台热风炉年运行360天，每天运行8h，则每台热风炉年运行时间约2880小时，天然气总用量约为523.2万m3/a。其中食品级血浆蛋白生产线的热风炉（1#热风炉）天然气燃烧量为43.6万m3/a、食品级血球蛋白生产线的热风炉（2#热风炉）天然气燃烧量为162.8万m3/a、饲料级血浆蛋白生产线的热风炉（3#热风炉）天然气燃烧量为43.6万m3/a、饲料级血球蛋白及血粉生产线的热风炉（4#热风炉）天然气燃烧量为267.4万m3/a、单细胞蛋白发酵饲料生产线的热风炉（5#热风炉）天然气燃烧量为5.8万m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，污染物产排污系数见下表： 表24 天然气热风炉产污系数一览表 燃料名称 工艺名称 污染物指标 产污系数 产污单位 天然气 天然气工业炉窑 工业废气量 13.6 立方米/立方米-原料 颗粒物 0.000286 千克/立方米-原料 二氧化硫 0.000002S 千克/立方米-原料 氮氧化物 0.00187 千克/立方米-原料 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。取值范围0~100，本项目S取100。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，采用低氮燃烧技术时氮氧化物去除效率为50％，本项目热风炉天然气燃烧废气产生情况见表25。 表25 本项目热风炉天然气燃烧废气产生情况一览表 污染源 污染物 产生情况 治理措施 mg/m3 kg/h t/a 1#热风炉 废气量 5929600m3/a（2058.8889m3/h） 低氮燃烧器 颗粒物 21.0 0.0433 0.1247 二氧化硫 14.7 0.0303 0.0872 氮氧化物 137.5 0.2831 0.8153 2#热风炉 废气量 22140800m3/a（7687.7778m3/h） 低氮燃烧器 颗粒物 21.0 0.1617 0.4656 二氧化硫 14.7 0.1131 0.3256 氮氧化物 137.5 1.0571 3.0444 3#热风炉 废气量 5929600m3/a（2058.8889m3/h） 低氮燃烧器 颗粒物 21.0 0.0433 0.1247 二氧化硫 14.7 0.0303 0.0872 氮氧化物 137.5 0.2831 0.8153 4#热风炉 废气量 36366400m3/a（12627.2222m3/h） 低氮燃烧器 颗粒物 21.0 0.2655 0.7648 二氧化硫 14.7 0.1857 0.5348 氮氧化物 137.5 1.7362 5.0004 5#热风炉 废气量 788800m3/a（273.8889m3/h） 低氮燃烧器 颗粒物 21.0 0.0058 0.0166 二氧化硫 14.7 0.0040 0.0116 氮氧化物 137.5 0.0377 0.1085 ②喷雾干燥工序粉尘 参考《浙江索纳克生物科技有限公司年产1200t血浆蛋白粉、4000t血球蛋白粉技改项目环境影响报告表》中对现有工程喷雾干燥工序排气筒出口的监测数据（现有工程产品为血浆蛋白粉、血球蛋白粉，生产规模为年产1200t血浆蛋白粉、4000t血球蛋白粉，生产工艺为原料-运输、保鲜-分离-纳滤浓缩-喷雾干燥-包装-存储，浙江索纳克生物科技有限公司年产1200t血浆蛋白粉、4000t血球蛋白粉现有工程的产品性质和本项目一样都是血液制品，都需要喷雾干燥塔干燥，浙江索纳克生物科技有限公司现有工程血浆蛋白粉喷雾干燥产品量为1200t/a、血球蛋白粉喷雾干燥产品量为4000t/a），血浆蛋白粉喷雾干燥塔排气筒出口平均排放浓度8.3mg/m3，平均排放速率为0.18kg/h，血球蛋白粉喷雾干燥塔排气筒出口平均排放浓度10.1mg/m3，平均排放速率为0.21kg/h。本次评价饲料级血浆蛋白粉喷雾干燥工序粉尘排放速率取0.23kg/h、饲料级血球蛋白粉和血球喷雾干燥工序粉尘排放速率取取0.48kg/h；食品级血浆蛋白粉喷雾干燥工序粉尘排放速率取0.23kg/h、食品级血球蛋白粉喷雾干燥工序粉尘排放速率取取0.29kg/h、单细胞蛋白发酵饲料喷雾干燥工序粉尘排放速率取0.03kg/h。1~4#喷雾干燥塔配套风机风量为8000m3/h，5#喷雾干燥塔配套风机风量为1000m3/h，根据资料查询，旋风除尘+袋式除尘器处理效率在99%以上，本次评价取99%。 本项目每条食品级血球蛋白粉、血浆蛋白粉生产线的热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥工序粉尘废气分别通过1根排气筒排放（排气筒名称分别以食品级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA002）、食品级血球蛋白粉干燥塔排气筒（DA003）、食品级血浆蛋白粉热风炉排气筒（DA004）、食品级血球蛋白粉热风炉排气筒（DA005）命名），每条饲料级血球蛋白粉、血浆蛋白粉、血粉、单细胞蛋白发酵饲料生产线的热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥工序粉尘废气通过1根排气筒排放（排气筒名称分别以饲料级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA006）、饲料级血球蛋白粉、血粉干燥塔排气筒（DA007）、单细胞蛋白发酵饲料干燥塔排气筒（DA008）命名），本项目热风炉及喷雾干燥塔污染物产排污情况见下表： 表26 本项目热风炉及干燥塔污染物产排污情况一览表 产污 环节 污染物种类 污染物产生情况 废气治理设施 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3) 产生 速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 食品级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA002） 颗粒物 2875 23 66.24 旋风除尘+袋式除尘器 28.8 0.23 0.6624 食品级血球蛋白粉干燥塔排气筒（DA003） 颗粒物 3625 29 83.52 旋风除尘+袋式除尘器 36.3 0.29 0.8352 食品级血浆蛋白粉热风炉排气筒（DA004） 颗粒物 21.0 0.0433 0.1247 低氮燃烧器 21.0 0.0433 0.1247 二氧化硫 14.7 0.0303 0.0872 14.7 0.0303 0.0872 氮氧化物 137.5 0.2831 0.8153 68.8 0.1415 0.4077 食品级血球蛋白粉热风炉排气筒（DA005） 颗粒物 21.0 0.1617 0.4656 低氮燃烧器 21.0 0.1617 0.4656 二氧化硫 14.7 0.1131 0.3256 14.7 0.1131 0.3256 氮氧化物 137.5 1.0571 3.0444 68.6 0.5285 1.5222 饲料级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA006） 颗粒物 2880.4 23.0433 66.3647 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 28.8 0.2304 0.6636 二氧化硫 3.8 0.0303 0.0872 3.8 0.0303 0.0872 氮氧化物 35.4 0.2831 0.8153 17.7 0.1415 0.4077 饲料级血球蛋白粉、血粉干燥塔排气筒（DA007） 颗粒物 6033.2 48.2655 138.0048 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 60.3 0.4827 1.3800 二氧化硫 23.2 0.1857 0.5348 23.2 0.1857 0.5348 氮氧化物 217.0 1.7362 5.0004 108.5 0.8681 2.5002 单细胞蛋白发酵饲料干燥塔排气筒（DA008） 颗粒物 3005.8 3.0058 8.6566 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 30.1 0.0301 0.0866 二氧化硫 4.0 0.0040 0.0116 4.0 0.0040 0.0116 氮氧化物 37.7 0.0377 0.1085 18.9 0.0189 0.0543 （3）污水处理站恶臭 项目污水处理过程中产生恶臭污染物，恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目进入污水处理站的生产废水中BOD5产生浓度为800mg/L，经项目污水处理设施处理后，废水中BOD5浓度为80mg/L，项目进入污水处理站的生产废水量为23651.64m3/a，则废水中BOD5处理量为17.0292t/a，则本项目污水处理站NH3产生量为0.0528t/a、H2S产生量为0.0020t/a，为无组织排放。污水处理站恶臭产生环节主要为厌氧池、污泥池，根据工艺需要对厌氧池进行加盖密闭，评价建议建设单位污水处理站喷洒除臭剂，减小恶臭气体的扩散；并在污水处理站四周进行绿化，采用绿化方式除臭。经过以上措施后，恶臭净化效率达到80%，则项目污水处理站NH3排放量为0.0106t/a，H2S排放量为0.0004t/a。 （4）车间恶臭 为保证产品产量，企业使用的原料均为新鲜原血，其气味主要为原料猪血自身的腥味，但原料猪血在加工过程中难免会有部分散落在车间地面，猪血中有机物含量相对较高，若不及时清理特别是高温季节易腐败而产生硫化氢、甲硫醇及三甲胺等腥臭废气，根据建设单位提供资料，猪血采用储罐储存，输送采用隔膜泵、血泵输送，评价建议企业应及时对车间地面进行清洗，在此基础上，车间内恶臭产生量较小，对周围环境影响较小。 （5）食堂油烟 本项目劳动定员110人，其中30人在厂区食宿，本项目拟建1座职工餐厅，设置2个基准灶头，属于小型规模。项目就餐人员30人，年供应360天，根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约40g/(p·d)，一般油烟挥发量占总耗用量的2~4%，平均为2.83%，但职工食堂的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，油烟挥发率取2.5%，则油烟产生量约为1.0g/(p·d)。评价建议在食堂安装油烟净化器（集气效率为90%，风机风量为1500m3/h），油烟去除率为90%，则净化后的油烟废气通过烟道引至房顶高空排放。按每日运行3h计算，则油烟产生量为0.0108t/a，有组织产生量为0.0097t/a，产生速率为0.009kg/h，产生浓度为6mg/m3，经计算，处理后油烟年排放量为0.0010t/a，排放速率为0.0009kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，能够满足河南省地方标准-《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表2小型规模（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施最低去除效率90%）。 本项目大气污染物产生及排放情况见表27。 表27 本项目大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 排 放 形 式 主要污染治理设施 污染物排放情况 工作时间 排放口编号 排放标准 产生浓度（mg/m3) 产生 速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否为可行技术 排放 浓度（mg/m3) 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） / / 投料工序 颗粒物 2863.2 11.4528 4.123 有 组 织 引风管道+袋式除尘器 4000 95 99 是 28.6 0.1145 0.0412 360h DA001 120mg/m3；14.45kg/h / 0.6028 0.217 无 组 织 / / / 90 是 / 0.0603 0.0217 / 1.0mg/m3 食品级血浆蛋白粉干燥工序 颗粒物 2875 23 66.24 有 组 织 旋风除尘+袋式除尘器 8000 100 99 是 28.8 0.23 0.6624 2880h DA002 120mg/m3；14.45kg/h 食品级血球蛋白粉干燥工序 颗粒物 3625 29 83.52 有 组 织 旋风除尘+袋式除尘器 8000 100 99 是 36.3 0.29 0.8352 2880h DA003 120mg/m3；14.45kg/h 食品级血浆蛋白粉热风炉 颗粒物 21.0 0.0433 0.1247 有 组 织 低氮燃烧器 5883 100 / 是 21.0 0.0433 0.1247 2880h DA004 30mg/m3；14.45kg/h 二氧化硫 14.7 0.0303 0.0872 100 / 是 14.7 0.0303 0.0872 200mg/m3；9.65kg/h 氮氧化物 137.5 0.2831 0.8153 100 50 是 68.8 0.1415 0.4077 300mg/m3；2.85kg/h 食品级血球蛋白粉热风炉 颗粒物 21.0 0.1617 0.4656 有 组 织 低氮燃烧器 5883 100 / 是 21.0 0.1617 0.4656 2880h DA005 30mg/m3；14.45kg/h 二氧化硫 14.7 0.1131 0.3256 100 / 是 14.7 0.1131 0.3256 200mg/m3；9.65kg/h 氮氧化物 137.5 1.0571 3.0444 100 50 是 68.6 0.5285 1.5222 300mg/m3；2.85kg/h 饲料级血浆蛋白粉干燥工序 颗粒物 2880.4 23.0433 66.3647 有 组 织 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 8000 100 99 是 28.8 0.2304 0.6636 2880h DA006 30mg/m3；14.45kg/h 二氧化硫 3.8 0.0303 0.0872 100 / 是 3.8 0.0303 0.0872 200mg/m3；9.65kg/h 氮氧化物 35.4 0.2831 0.8153 100 50 是 17.7 0.1415 0.4077 300mg/m3；2.85kg/h 饲料级血球蛋白粉、血粉干燥工序 颗粒物 6033.2 48.2655 139.0048 有 组 织 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 8000 100 99 是 60.3 0.4827 1.3900 2880h DA007 30mg/m3；14.45kg/h 二氧化硫 23.2 0.1857 0.5348 100 / 是 23.2 0.1857 0.5348 200mg/m3；9.65kg/h 氮氧化物 217.0 1.7362 5.0004 100 50 是 108.5 0.8681 2.5002 300mg/m3；2.85kg/h 单细胞蛋白发酵饲料干燥工序 颗粒物 3005.8 3.0058 8.6566 有 组 织 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器 1000 100 99 是 30.1 0.0301 0.0866 2880h DA008 30mg/m3；14.45kg/h 二氧化硫 4.0 0.0040 0.0116 100 / 是 4.0 0.0040 0.0116 200mg/m3；9.65kg/h 氮氧化物 37.7 0.0377 0.1085 100 50 是 18.9 0.0189 0.0543 300mg/m3；2.85kg/h 污水处理站 NH3 / 0.0183 0.0528 无 组 织 厌氧池加盖密闭、喷洒除臭剂、四周进行绿化 / / 80 是 / 0.0037 0.0106 2880h / 1.5mg/m3 H2S / 0.0007 0.0020 / 0.0001 0.0004 2880h / 0.06mg/m3 1.2排放口设置情况 本项目有组织废气排放口设置基本情况如下表。 表28 本项目有组织废气排放口设置基本情况一览表 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 高度(m) 内径（m） 温度（℃） 地理坐标 类型 排放因子 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 投料工序排气筒（DA001） 25 0.6 25 115°19′24.51″；34°28′50.40″ 一般排放口 颗粒物 120 14.45 食品级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA002） 25 0.6 60 115°19′27.55″；34°28′45.99″ 一般排放口 颗粒物 120 14.45 食品级血球蛋白粉干燥塔排气筒（DA003） 25 0.6 60 115°19′27.56″；34°28′45.46″ 一般排放口 颗粒物 120 14.45 食品级血浆蛋白粉热风炉排气筒（DA004） 25 0.6 60 115°19′26.77″；34°28′46.24″ 一般排放口 颗粒物 30 14.45 二氧化硫 200 9.65 氮氧化物 300 2.85 食品级血球蛋白粉热风炉排气筒（DA005） 25 0.6 60 115°19′26.77″；34°28′45.26″ 一般排放口 颗粒物 30 14.45 二氧化硫 200 9.65 氮氧化物 300 2.85 饲料级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA006） 25 0.6 60 115°19′27.55″；34°28′47.12″ 一般排放口 颗粒物 30 14.45 二氧化硫 200 9.65 氮氧化物 300 2.85 饲料级血球蛋白粉、血粉干燥塔排气筒（DA007） 25 0.6 60 115°19′27.56″；34°28′46.47″ 一般排放口 颗粒物 30 14.45 二氧化硫 200 9.65 氮氧化物 300 2.85 单细胞蛋白发酵饲料干燥塔排气筒（DA008） 25 0.6 60 115°19′27.66″；34°28′49.75″ 一般排放口 颗粒物 30 14.45 二氧化硫 200 9.65 氮氧化物 300 2.85 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），制定本项目大气监测计划如下表。 表29 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 DA002 颗粒物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） DA003 颗粒物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） DA004 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准 DA005 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） DA006 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 DA007 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） DA008 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 表30 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 氨、硫化氢、臭气浓度 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准 颗粒物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 1.4废气排放的环境影响 （1）有组织达标分析 由于DA002~DA007排气筒距离较近，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、四根排气筒取等效值。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒”，因此对部分排气筒进行等效计算，等效排气筒（记为P）的有关参数计算方法如下。 ①等效排气筒污染物排放速率按式（A1）计算： Q=Q1+Q2……………………………………（A1） 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率： Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 ②等效排气筒高度按式（A2）计算： 式中：h—等效排气筒高度； h 1、h 2—排气筒1和排气筒2的高度。 ③等效排气筒的位置： 等效排气筒的位置，应于排气筒1和排气筒2的连线上，若以排气筒1为原点，则等效排气筒距原点的距离按式（A3）计算： x=a(Q-Q1)/Q=aQ2/Q……………………………………（A3） 式中：x—等效排气筒距排气筒的距离； a—排气筒1和排气筒2的距离； Q、Q1、Q2—等效排气筒、排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 根据上述公式，结合企业排气筒布置情况对项目排气筒进行等效计算，本项目各排气筒等效前后废气排放情况见下表。 表31 本项目各排气筒等效前后废气排放情况一览表 排气筒类别 排气筒 编号 高度 （m） 排放情况 排放标准 达标 情况 排放污染物种类 排放浓度 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 等效前 DA001（1#） 25 颗粒物 28.6 0.1145 120 14.45 达标 DA002（2#） 25 颗粒物 28.8 0.23 120 14.45 达标 DA003（3#） 25 颗粒物 36.3 0.29 120 14.45 达标 DA004（4#） 25 颗粒物 21.0 0.0433 30 14.45 达标 二氧化硫 14.7 0.0303 200 9.65 达标 氮氧化物 68.8 0.1415 300 2.85 达标 DA005（5#） 25 颗粒物 21.0 0.1617 30 14.45 达标 二氧化硫 14.7 0.1131 200 9.65 达标 氮氧化物 68.6 0.5285 300 2.85 达标 DA006（6#） 25 颗粒物 28.8 0.2304 30 14.45 达标 二氧化硫 3.8 0.0303 200 9.65 达标 氮氧化物 17.7 0.1415 300 2.85 达标 DA007（7#） 25 颗粒物 60.3 0.4827 30 14.45 达标 二氧化硫 23.2 0.1857 200 9.65 达标 氮氧化物 108.5 0.8681 300 2.85 达标 DA008（8#） 25 颗粒物 30.1 0.0301 30 14.45 达标 二氧化硫 4.0 0.0040 200 9.65 达标 氮氧化物 18.9 0.0189 300 2.85 达标 等效后 P2#~7# 25 颗粒物 / 1.4381 / 14.45 达标 P4#~7# 25 二氧化硫 / 0.3594 / 9.65 达标 氮氧化物 / 1.6796 / 2.85 达标 由上表可知，本项目生产厂房排气筒等效前后废气排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值要求。 （2）无组织达标分析 本次评价将1#厂房、污水处理站分别作为一个无组织排放面源，面源排放参数一览表见表32。 表32 污水处理站正常工况下面源参数表 编号 名称 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） x y 1 污水处理站 412 243 57 65 40 10 3 2880 8h/d NH3 H2S 0.0037 0.0001 2 1#厂房 179 226 57 115.5 30.5 3 20 360 3h/d 颗粒物 0.0603 注：以厂区边界西南角为原点。 由《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算无组织废气在厂界处最大浓度预测值。 表33 无组织大气污染物排放在厂界处浓度预测结果 点位 1#厂房 污水处理站 颗粒物 NH3 H2S 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0060 1.0 0.0080 1.5 0.0002 0.06 南厂界 0.0040 0.0005 0 西厂界 0.0063 0.0002 0 北厂界 0.0075 0.0102 0.0003 由上表可知，本项目建成后1#生产厂房无组织污染源排放的颗粒物在厂界的小时浓度预测值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；污水处理站无组织污染源排放的NH3、H2S在厂界的小时浓度预测值能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求。 1.5非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为投料工序袋式除尘器、热风炉低氮燃烧装置、干燥塔除尘器出现故障达不到应有效率，本次评价非正常工况废气处理效率减半，但废气收集系统可以正常运行。则废气非正常工况源强情况见表34。 表34 废气非正常工况排放量核算一览表 序号 非正常 排放源 非正常 排放原因 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 单细胞蛋白发酵饲料投料工序排气筒（DA001） 袋式除尘器出现故障 颗粒物 1445.9 5.7837 0.5 1 立即停止生产，关闭排放阀，即时检修装置 2 食品级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA002） 低氮燃烧器出现故障 颗粒物 1451.9 2.4150 0.5 1 3 食品级血球蛋白粉干燥塔排气筒（DA003） 低氮燃烧器出现故障 颗粒物 1830.6 3.0450 0.5 1 4 食品级血浆蛋白粉热风炉排气筒（DA004） 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器出现故障 颗粒物 21.0 0.0433 0.5 1 SO2 14.7 0.0303 0.5 1 NOX 103.1 0.2123 0.5 1 5 食品级血球蛋白粉热风炉排气筒（DA005） 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器出现故障 颗粒物 21.0 0.1617 0.5 1 SO2 14.7 0.1131 0.5 1 NOX 103.1 0.7928 0.5 1 6 饲料级血浆蛋白粉干燥塔排气筒（DA006） 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器出现故障 颗粒物 1454.6 11.6369 0.5 1 SO2 3.8 0.0303 0.5 1 NOX 26.6 0.2123 0.5 1 7 饲料级血球蛋白粉、血粉干燥塔排气筒（DA007） 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器出现故障 颗粒物 3046.8 24.3741 0.5 1 SO2 23.2 0.1857 0.5 1 NOX 162.8 1.3022 0.5 1 8 单细胞蛋白发酵饲料干燥塔排气筒（DA008） 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器出现故障 颗粒物 1517.9 1.5179 0.5 1 SO2 4.0 0.0040 0.5 1 NOX 28.3 0.0283 0.5 1 由上表可知非正常工况下，大气污染物颗粒物浓度不能满足排放标准要求，因此非正常工况下，项目废气对环境影响程度会增加。 非正常工况下应采取一下措施：本次评价要求，建设单位定期对环保设备进行维护和保养，一旦发现环保设备运行异常，应立即停产，迅速抢修或者更换，待处理设施恢复正常后再恢复生产。 1.6防治措施可行性分析 低氮燃烧器工作原理及可行性分析：低氮燃烧技术是指采用燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOX的生成，将天然气燃烧所需要的空气分阶段送入炉膛，先将理论空气量的80％送入主燃烧器，形成缺氧燃料燃烧区，在燃烧后期将烧所需空气的剩余部分以二次风形式送入，使燃料在空气过剩区燃尽，总体抑制氮氧化物的生成。本项目热风炉燃烧器采取低氮燃烧器，燃烧废气通过25m高排气筒排放，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，颗粒物、二氧化硫可直排，“低氮燃烧法末端治理技术对氮氧化物的去除效率为50%”。 旋风除尘器：旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后，沿除尘器的轴心部位转而向上，形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。 袋式除尘器：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 袋式除尘、旋风除尘属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中污染防治可行技术。 综上所述，本项目热风炉天然气燃烧采用低氮燃烧、干燥塔干燥粉尘采用旋风除尘+袋式除尘、粉状物料采用袋式除尘器治理技术为可行技术。 1.7废气排放量核算 ①有组织排放量核算 表35 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 颗粒物 28.6 0.1145 0.0412 2 DA002 颗粒物 28.8 0.23 0.6624 3 DA003 颗粒物 36.3 0.29 0.8352 4 DA004 颗粒物 21.0 0.0433 0.1247 SO2 14.7 0.0303 0.0872 NOX 68.8 0.1415 0.4077 5 DA005 颗粒物 21.0 0.1617 0.4656 SO2 14.7 0.1131 0.3256 NOX 68.6 0.5285 1.5222 6 DA006 颗粒物 28.8 0.2304 0.6636 SO2 3.8 0.0303 0.0872 NOX 17.7 0.1415 0.4077 7 DA007 颗粒物 60.3 0.4827 1.3900 SO2 23.2 0.1857 0.5348 NOX 108.5 0.8681 2.5002 8 DA008 颗粒物 30.1 0.0301 0.0866 SO2 4.0 0.0040 0.0116 NOX 18.9 0.0189 0.0543 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 4.2693 SO2 1.0464 NOX 4.8921 ②无组织排放量核算 表36 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（μg/m3） 1 1#生产厂房 投料工序 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 1.0 0.0217 2 污水处理站 废水治理 NH3 厌氧池加盖密闭，喷洒除臭剂，四周种植绿化 《恶臭污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级新改扩建标准 1.5 0.0106 H2S 0.06 0.0004 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0217 NH3 0.0106 H2S 0.0004 ③项目大气污染物年排放量核算 表37 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 4.2910 2 SO2 1.0464 3 NOX 4.8921 5 NH3 0.0106 6 H2S 0.0004 2、废水 2.1废水源强分析 本项目营运期废水主要为血浆透过液、设备清洗废水、车间地面清洗废水、膜清洗废水、纯水制备系统排水、职工生活污水。 ①血浆透过液 根据上文计算，血浆透过液产生量为57.5m3/d、20700m3/a。 ②设备清洗废水 根据上文计算，设备清洗废水产生量为2.604m3/d、937.44m3/a。 ③车间地面清洗废水 根据上文计算，车间地面清洗废水产生量为4m3/d、1440m3/a。 ④膜清洗废水 根据上文计算，膜清洗废水产生量为1.595m3/d、574.2m3/a。 参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中肉类加工废水水质设计取值（COD800~2000mg/L，BOD5500~1000mg/L，SS500~1000mg/L，NH3-N25~70mg/L，动植物油30~100mg/L）及类比《浙江索纳克生物科技有限公司年产1200t血浆蛋白粉、4000t血球蛋白粉技改项目环境影响报告表》中对现有工程生产废水污水处理站进口的监测数据（产品为血浆蛋白粉、血球蛋白粉，污水处理站工艺为：厌氧（调节）池+兼氧池+好氧池+沉淀池）等同行业项目，结合本项目的实际生产情况，本项目血浆透过液、设备清洗废水、车间地面清洗废水、膜清洗废水各污染物浓度取COD1500mg/L、BOD5800mg/L、SS600mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油40mg/L，则污染物产生量为COD35.9262t/a、BOD519.1606t/a、SS14.3705t/a、NH3-N0.9580t/a、动植物油1.1975t/a。 ⑤纯水制备系统排水 纯水制备系统排水产生量约为0.313m3/d、112.588m3/a，属于清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排。 ⑥职工生活污水 本项目职工生活污水产生量为9.12m3/d，3283.2m3/a，主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油20mg/L，产生量为COD0.9850t/a、BOD50.5910t/a、SS0.6566t/a、NH3-N0.0985t/a、动植物油0.0657t/a。 参考《浙江索纳克生物科技有限公司年产1200t血浆蛋白粉、4000t血球蛋白粉技改项目环境影响报告表》中对现有工程生产废水污水处理站进出口的监测数据（产品为血浆蛋白粉、血球蛋白粉，污水处理站工艺为：厌氧（调节）池+兼氧池+好氧池+沉淀池），污水处理站对各污染物的处理效率为COD98.1~98.5%、BOD599.7%、SS91.7~92.8%、NH3-N99.6%、动植物油48.4~90.7%。根据污水处理设备厂家及建设单位提供资料，本项目各处理设施处理效率为COD89.5%、BOD590%、SS89%、NH3-N71%、动植物油80%。 本项目营运期废水产排情况详见表38。 表38 本项目营运期废水产排情况一览表 项目 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 动植物油（mg/L） 生活污水 污染物浓度 300 180 200 30 20 污染物产生量 0.2995 0.1797 0.2496 0.03 0.02 废水产生量 9.12m3/d，3283.2m3/a 隔油池+化粪池处理效率（%） / 20 25 40 5 60 生活污水经隔油池+化粪池处理后 污染物浓度 240 135 120 28.5 8 污染物排放量 0.7880 0.4432 0.3940 0.0936 0.0263 生产废水 污染物浓度 1500 800 600 40 50 污染物产生量 35.4775 18.9213 14.1910 0.9461 1.1826 废水产生量 65.699m3/d，23651.64m3/a 污水处理站处理效率（%） / 89.5 90 89 71 80 生产废水经污水处理站处理后 出水水质 157.5 80.0 66.0 11.6 10.0 污染物排放量 3.7251 1.8921 1.5610 0.2744 0.2365 厂区总排口混合废水 出水水质 167.6 86.7 72.7 13.8 9.8 污染物排放量 4.5131 2.3354 1.9550 0.3679 0.2628 废水排放量 74.819m3/d，26934.84m3/a 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 100 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 500 220 350 48 / 本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2.2环境影响评价分析 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价”。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目纯水制备系统排水属于清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水经厂区拟建的污水处理站处理，处理后综合废水经厂区总排口由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，厂区总排口各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求。综上，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 ②隔油池+化粪池、污水处理站处理措施可行性分析 本项目生活污水产生量为9.12m3/d、3283.2m3/a，根据建设单位提供资料，本项目拟建设1座1m3的隔油池，1座30m3化粪池对本项目生活污水进行处理，化粪池储存量以2d计算，考虑水量调整系数为1.2，本项目所使用化粪池容积应不小于21.9m3，因此，本项目化粪池容积设计30m3可行。 根据建设单位提供资料，本项目污水处理站处理工艺为“隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤”，本项目其他生产废水产生量为65.699m3/d、23651.64m3/a，考虑水量调整系数为1.2，本项目污水处理站设计处理规模为80m3/d，因此，本项目污水处理站设计处理规模可行。 处理工艺流程： 处理工艺简述：废水排入污水池后首先经过隔油池和格栅，能够去除可浮性油类物质和较大悬浮固体等杂质，然后进入气浮池，溶气气浮机主要用于固—液或液—液分离,油水分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。然后由提升泵送至A级生物氧化池进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物氧化池进行好氧生化反应，池内的大量活性污泥可吸附、分解废水中的难生物降解的大分子有机物，降解为小分子有机物的功能提高废水的B/C比，去除部分氨氮。同时，污泥自身进行消化，使系统内污泥产量减少，为进一步降低水质浓度，后续采用好氧技术加以强化生物处理，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，有机氮被氨化继而被硝化，使氨氮浓度明显降低出水自流至二沉池进行固液分离，沉淀池上清液经消毒、过滤后达标排放。 “隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤”属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中污染防治可行技术，因此，本项目废水处理采用“隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤”组合处理技术可行性。 ③依托宁陵县第二污水处理厂可行性分析 宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，目前污水处理能力为2万吨/日。收水范围为宁陵县产业集聚区内工业废水和人民路以北居民生活污水，收水类型为混合污水。采用“水解酸化+改良型氧化沟+深度处理”工艺处理产业集聚区综合污水，设计进水水质pH6~9、COD500mg/L、BOD5220mg/L、SS350mg/L、NH3-N48mg/L、TN55mg/L、TP5.0mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，出水排入吴王沟，最终汇入下清水河。 本项目废水排放量为74.819m3/d、26934.84m3/a，废水中主要污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂进水水质要求，根据资料查询，宁陵县第二污水处理厂目前污水处理能力为2万吨/日，目前剩余处理能力约为0.71万吨/日，不会对污水处理厂造成大的冲击，因此目前宁陵县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水并且本项目位于该污水处理厂服务范围内。综上所述，宁陵县第二污水处理厂接纳本项目废水无论从水量还是水质，都是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。本项目废水进入宁陵县第二污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入吴王沟，最终汇入下清水河，排放量为COD1.3467t/a，氨氮0.1347t/a，不会使纳污水体水质发生明显改变，对地表水环境影响较小，措施可行。 2.3水污染物排放信息及排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表39 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 职工生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 隔油池+化粪池 隔油+厌氧 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 2 其他生产废水 COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW002 污水处理站 格栅+隔油池+调节池+A2O生化池+沉淀池 ②废水排放口基本情况及排放标准 表40 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L DW001 2.693484 宁陵县第二污水处理厂 连续排放 / 宁陵县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 动植物油 1 表41 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值 名称 污染物种类 浓度限值（mg/L） DW001 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 COD 500 BOD5 220 SS 350 NH3-N 48 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 动植物油 100 ③废水污染物排放信息 表42 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） DW001 COD 167.6 0.01254 4.5131 BOD5 86.7 0.00649 2.3354 SS 72.7 0.00543 1.9550 NH3-N 13.8 0.00102 0.3679 动植物油 9.8 0.00073 0.2628 全厂排放口合计 COD 4.5131 BOD5 2.3354 SS 1.9550 NH3-N 0.3679 动植物油 0.2628 2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），制定本项目废水监测计划如下表。 表43 废水监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废水总排放口DW001 流量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、 色度、总氮、总磷 1次/半年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂进水水质要求 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目运营期主要噪声源为主要产噪设备有分离机、离心喷雾塔、包装机、空压机、胶体磨、鼓风机、封口机、高温杀菌锅、搅拌机、干燥机等高噪声设备运行产生的噪声，设备运行噪声级为80～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A）。各噪声源源强及治理效果如表44所示。 表44 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量 单台设备声功率级dB(A) 治理措施 降噪后单台设备声功率级dB(A) 1 分离机 32台 80 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 60 2 离心喷雾塔 5台 90 70 3 包装机 4台 85 65 4 空压机 2台 90 70 5 胶体磨 1台 85 65 6 鼓风机 1台 90 70 7 封口机 4台 85 65 8 高温杀菌锅 2台 85 65 9 搅拌机 2台 85 65 10 干燥机 1台 85 65 3.2厂界噪声达标性分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各设备噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)；r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n——声源个数。 项目所在厂区边界噪声预测结果见表45。 表45 项目所在厂区边界噪声预测结果一览表 项目 距离和噪声值[m/dB(A)] 设备名称 治理后噪声源强 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 分离机 （32台） 75.05 240/27.4 117/33.7 170/30.4 117/33.7 离心喷雾塔（5台） 76.99 170/32.4 120/35.4 275/28.2 20/51.0 包装机 （4台） 71.0 190/25.4 125/29.1 190/25.4 25/43.0 空压机 （2台） 73.0 180/27.9 120/31.4 230/25.8 120/31.4 胶体磨 （1台） 65 225/18.0 175/20.1 180/19.9 123/23.2 鼓风机 （1台） 70 185/24.7 310/20.2 200/24.0 20/44.0 封口机 （4台） 71.0 200/25.0 225/24.0 200/25.0 75/33.5 高温杀菌锅（2台） 68.0 210/21.6 225/21.0 190/22.4 75/30.5 搅拌机 （2台） 68.0 195/22.2 310/18.2 190/22.4 20/42.0 干燥机 （1台） 65 210/18.6 310/15.2 175/20.1 20/39.0 预测值 36.3 39.4 35.6 53.1 标准值 昼间65dB（A） 昼间70dB（A） 昼间65dB（A） 达标分析 达标 达标 达标 达标 注：夜间不生产。 根据上表预测结果，项目所在厂区东、西、北边界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南边界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目运行对周边声环境质量影响不大。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能。考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB（A）以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），项目所在厂区边界环境噪声监测如下表。 表46 噪声监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 厂区边界四周 等效A声级 每季度1次（委托有监测资质单位） 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装袋、袋式除尘器收集粉尘、猪血中杂质、污水处理站污泥、职工生活垃圾。 （1）废包装袋 项目玉米粉、小麦粉、麸皮、稻糠等原料在拆封使用工序会产生废包装袋，主要为废编织袋，根据建设单位提供资料，此过程废包装袋产生量约为2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装袋属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，废包装袋分类代码为900-999-99，收集后一般固废暂存间暂存，定期外售。 （2）袋式除尘器收集粉尘 经计算，本项目除尘器收集的粉尘量为37.974t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘器收集的粉尘属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为工业粉尘，除尘器收集的粉尘分类代码为336-001-66，收集后作为产品外售（食品级生产线袋式除尘器收集粉尘、投料工序袋式除尘器收集粉尘作为原料回用于单细胞蛋白发酵饲料生产线）。 （3）猪血中杂质 原血过滤工序会产生原血中一些杂质（猪毛等），产生量约为0.05t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），猪血中杂质属于食品、饮料等行业产生的一般固体废物，类别为动物残渣，分类代码为462-001-62，收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 （4）污水处理站污泥 根据类比同类项目，本项目污水处理设施污泥产生量约3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），污水处理站污泥属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为有机废水污泥，分类代码为462-001-62，干化后定期清运交给当地环卫部门处理。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员110人，年运营360天，其中30人在厂内食宿。非食宿人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，食宿人员生活垃圾产生量按每人每天1.0kg计，则本项目生活垃圾产生量为70kg/d、25.2t/a。职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表47。 表47 本项目固体废物产生及处置情况 产污环节 污染物名称 废物性质 产生量（t/a） 处置措施 原材料拆封工序 废包装袋 一般固废 2 一般固废暂存间暂存，定期外售 废气治理 袋式除尘器收集粉尘 一般固废 37.974 收集后作为产品外售（食品级生产线袋式除尘器收集粉尘、投料工序袋式除尘器收集粉尘作为原料回用于单细胞蛋白发酵饲料生产线 原血过滤 杂质（猪毛等） 一般固废 0.05 设置垃圾桶收集，由环卫部门清运处理 废水治理 污泥 一般固废 3 干化后定期清运交给当地环卫部门处理 职工办公生活 生活垃圾 一般固废 25.2 设置垃圾桶收集，由环卫部门清运处理 在4#厂房东侧设置1间一般固废暂存间（20m2），一般固废暂存间做好防风、防雨、防晒措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目各项固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1风险识别及评价等级确定 5.1.1风险调查 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目涉及的风险物质主要为天然气，主要成分为甲烷，由宁陵县产业集聚区天然气供气管道统一供应，主要分布于天然气输送管道内。天然气及甲烷理化性质及危险特性见下表。 表48 天然气理化性质及危险特性一览表 天然气 中文名称 天然气 英文名称 Natural gas dehydration 主要成分 甲烷 性状 无色无臭气体 CAS 号 8006-14-2 危险货物编号 21007 用途 热风炉燃料 存在场所 天然气输送管道 熔点（℃） / 沸点（℃） -161.5 闪点（℃） -188 引燃温度（℃） 537 相对密度 水=1 0.415 爆炸极限（V%） 上限 15 空气=1 0.55 下限 5.3 燃烧性 易燃 有害燃烧产物 CO 侵入途径 吸入 燃爆危险 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 健康危害 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。 泄露应急处理 迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自給正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。 操作注意事项 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储运注意事项 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备。 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 表49 甲烷的理化性质和危险特性一览表 第一部分 危险性概述 危险性类别： 4（易燃气体）。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色无臭气体 熔点（℃）： <-182.50C 相对密度（水＝1） 0.42（-1640C） 闪点（℃）： -18842%浓度×60分钟 相对密度（空气=1） 0.55 最低点火能量 0.28mJ 爆炸上限％（V/V）： 15%（体积百分比） 沸点（℃）： -161.50C 爆炸下限％（V/V）： 5.3% 溶解性： 微溶于水、溶于乙醇、乙醚。 主要用途： 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 毒性： 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 最高容许浓度 300mg/m3 5.1.2风险潜势初判 本工程所涉及的易燃易爆物品为天然气，存在发生泄漏而引起振动、火灾爆炸的风险，如天然气管道泄漏引起的火灾、爆燃、窒息中毒等危险。项目厂区天然气管道中最大存在量为0.5t，小于《项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B中规定的甲烷临界量10 t限值。 5.1.3风险评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1评价工作级别划分原则，本项目风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析，评价应在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 5.2环境风险识别 依据《危险化学品目录》（2018 版）确定项目涉及的有毒有害危险化学品和易燃品为天然气。天然气的主要组成成分及相关参数见表50。 表50 天然气组成成分及相关参数 主要组分 相关参数 甲烷（CH4） 乙烷（C2H6） 硫化氢（H2S） H2O 其他 摩尔分数（mol%） 96.226 2.592 0.0002 0.001 3.9899 分子量 16.04 30.07 / / / 爆炸下限（V%） 4.7 2.9 / / / 爆炸上限（V%） 15.4 13.0 / / / 自燃点（℃） 645 530 / / / 理论燃烧温度（℃） 1830 2020 / / / 最大火焰传播速度（m/s） 0.67 0.86 / / / 由上表可以看出，天然气主要成分为甲烷，其爆炸范围为4.7%～15.4%，爆炸下限浓度值较低，泄漏后很容易达到爆炸下限浓度值，爆炸危险性较大。项目存在的主要危险危害因素有：天然气管道泄漏引起的火灾、爆燃、窒息中毒、机械伤害、电气伤害、意外伤害等。其中爆燃的危害性最大，造成的损失也最大。 5.3环境风险防范措施及应急措施 5.3.1环境风险防范措施 该项目天然气存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险，且项目周边分布有居民点等环境风险敏感点，因此该项目在建设和运行过程中都必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故的发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点提出如下事故防范措施和建议： ①严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保项目厂界内外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及厂界内设施之间的防火距离。 ②制定并实施天然气安全管理工作计划，按规定设置天然气设施保护装置和统一明显的安全警示标志。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求，在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体连续检测的报警装置。 ⑤项目天然气管道与生产设施之间应设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。 ⑥加强项目日常安全操作与安全管理，职工必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑦认真落实各级消防安全责任制，一定要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系。 ⑧明确火灾爆炸事故处置要点，做好环境风险的突发性事故制定应急预案。 ⑨要明确厂内分工职责。班长或值班班长负责事故处置分工和指令下达，机房操作工和维修工负责截断气源，电工负责截断电源，门卫或其余人员负责灭火、报警和警卫等。 ⑩控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源，如正常运行的电气设备和电气开关，生活用火及明火，金属撞击火花，静电火花以及处于工作状态的手机产生的火花等。 5.3.2环境风险应急措施 （1）应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 （2）防护措施 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊的防护，但建议在特殊的情况下，佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 （3）急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧气。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 （4）消防措施 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 5.4评价结论 项目存在天然气的泄漏、火灾爆炸等风险事故，风险事故一旦发生将对周边人群、水环境与环境空气产生严重影响。建设单位在严格执行评价提出的风险防范措施、配备相应的消防设施、建立健全的事故风险应急管理制度的基础上，项目的环境风险事故概率极低，处于可接受范围之内。根据以上内容本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表51 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 中科世生（河南）生物科技产业基地项目 建设地点 （河南）省 （商丘）市 （/）区 （宁陵）县 （宁陵县产业集聚区）园区 地理坐标 经度 115.3234861 纬度 34.4793028 主要危险物质及分布 主要危险物质：天然气；分布：天然气管道 环境影响途径及危害后果 项目天然气管道一旦泄漏，天然气与设施周边空气混合达到爆炸范围（爆炸下限: 5%，爆炸上限: 15%），形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口爆炸藻汽烟云，或形成闪烁火焰，在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成声重伤害:当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 风险防范措施要求 ①严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保项目厂界内外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及厂界内设施之间的防火距离。 ②制定并实施天然气安全管理工作计划，按规定设置天然气设施保护装置和统一明显的安全警示标志。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求，在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体连续检测的报警装置。 ⑤项目天然气管道与生产设施之间应设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。 ⑥加强项目日常安全操作与安全管理，职工必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑦认真落实各级消防安全责任制，一定要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系。 ⑧明确火灾爆炸事故处置要点，做好环境风险的突发性事故制定应急预案。 ⑨要明确厂内分工职责。班长或值班班长负责事故处置分工和指令下达，机房操作工和维修工负责截断气源，电工负责截断电源，门卫或其余人员负责灭火、报警和警卫等。 ⑩控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源，如正常运行的电气设备和电气开关，生活用火及明火，金属撞击火花，静电火花以及处于工作状态的手机产生的火花等。 填表说明 本项目厂区天然气管道中最大存在量为0.5t，根据项目环境风险潜势初判，本项目风险潜势为I，评价工作可进行简单分析。 6、环保投资 本项目总投资15000万元，环保投资为115万元，占总投资的0.8%，其环保投资见表52。 表52 环保投资概况一览表 类别 污染源 污染物 设施名称 投资额（万元） 废气 单细胞蛋白发酵饲料生产线 投料工序 粉尘 密闭管道+袋式除尘器+25m高排气筒（DA001） 5 食品级蛋白粉生产线 喷雾干燥塔干燥工序 粉尘 干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25高排气筒（DA002、DA003） 14 热风炉天然气燃烧工序 颗粒物、SO2、NOx 低氮燃烧+25m高排气筒（DA004、DA005） 10 饲料级蛋白粉、血粉生产线 热风炉天然气燃烧工序、喷雾干燥塔干燥工序 颗粒物、SO2、NOx 热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥塔干燥粉尘：低氮燃烧机+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（DA006、DA007） 20 单细胞蛋白发酵饲料生产线 热风炉天然气燃烧工序、喷雾干燥塔干燥工序 颗粒物、SO2、NOx 热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥塔干燥粉尘：低氮燃烧机+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（DA008） 10 废水治理工序 污水处理站 NH3、H2S 厌氧池加盖密闭，污水处理站喷洒除臭剂，四周进行绿化除臭 2 生产车间 NH3、H2S 猪血采用储罐储存，输送采用隔膜泵、血泵输送，及时对车间地面进行清洗 1 员工生活 餐厅 油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 1 废水 员工生活办公 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，30m3） 20 生产工序 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 污水处理站（1座，设计处理规模80m3/d，处理工艺：隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤） 固废 原材料工序 废包装袋 一般固废暂存间（1间，20m2）暂存，定期外售 2 废气治理 袋式除尘器收集粉尘 收集后作为产品外售（食品级生产线袋式除尘器收集粉尘、投料工序袋式除尘器收集粉尘作为原料回用于单细胞蛋白发酵饲料生产线 原血过滤工序 猪血中杂质 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 废水治理 污泥 干化后定期清运交给当地环卫部门处理 职工办公生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 噪声 生产过程 机械设备运行噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 30 总计 115 7、环保验收 本项目环保设施“三同时”验收内容详见表53。 表53 本项目“三同时”环保设施验收一览表 序号 类别 产污工序 验收内容 执行标准 1 废气 食品级蛋白粉生产线 热风炉天然气燃烧工序 低氮燃烧+25m高排气筒（2套） 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值要求 喷雾干燥塔干燥工序 干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25高排气筒（2套） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 饲料级蛋白粉、血粉、单细胞蛋白发酵饲料生产线 热风炉天然气燃烧工序、喷雾干燥塔干燥工序 热风炉天然气燃烧废气和喷雾干燥塔干燥粉尘：低氮燃烧机+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘+25m高排气筒（3套） 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 单细胞蛋白发酵饲料生产线 投料工序 密闭管道+袋式除尘器+25m高排气筒（3套） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 污水处理站 厌氧池加盖密闭，污水处理站喷洒除臭剂，四周进行绿化，采用绿化方式除臭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求 生产车间 猪血采用储罐储存，输送采用隔膜泵、血泵输送，及时对车间地面进行清洗 餐厅 1个集气罩+1套油烟净化装置+专用烟道排放 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表2小型规模 2 废水 生活污水 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，30m3） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 生产废水 污水处理站（1座，设计处理规模80m3/d，处理工艺：隔油池+格栅+溶气气浮+AOO生化处理+沉淀+过滤） 3 噪声 设备运行噪声 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 4 固废 一般固废 一般固废暂存间（1间，20m2） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 引风管道+袋式除尘器+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘器+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘器+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA004 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+25m高排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值要求 |
|  | DA005 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+25m高排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值要求要求 |
|  | DA006 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘器+25m高排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA007 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘器+25m高排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA008 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+干燥塔自带旋风除尘+袋式除尘器+25m高排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑废气排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 单细胞蛋白发酵饲料生产厂房 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 厌氧池加盖密闭，污水处理站喷洒除臭剂，四周进行绿化，采用绿化方式除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求 |
|  | 生产车间 | NH3、H2S | 猪血采用储罐储存，输送采用隔膜泵、血泵输送，及时对车间地面进行清洗 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池、污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 原材料拆封产生的废包装袋收集后一般固废暂存间暂存，定期外售；袋式除尘器收集粉尘作为产品外售（食品级生产线袋式除尘器收集粉尘、投料工序袋式除尘器收集粉尘作为原料回用于单细胞蛋白发酵饲料生产线；污水处理站污泥干化后定期清运交给当地环卫部门处理；原血过滤工序产生的杂质（猪毛等）、职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保项目厂界内外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及厂界内设施之间的防火距离。 ②制定并实施天然气安全管理工作计划，按规定设置天然气设施保护装置和统一明显的安全警示标志。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求，在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体连续检测的报警装置。 ⑤项目天然气管道与生产设施之间应设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。 ⑥加强项目日常安全操作与安全管理，职工必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑦认真落实各级消防安全责任制，一定要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系。 ⑧明确火灾爆炸事故处置要点，做好环境风险的突发性事故制定应急预案。 ⑨要明确厂内分工职责。班长或值班班长负责事故处置分工和指令下达，机房操作工和维修工负责截断气源，电工负责截断电源，门卫或其余人员负责灭火、报警和警卫等。 ⑩控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源，如正常运行的电气设备和电气开关，生活用火及明火，金属撞击火花，静电火花以及处于工作状态的手机产生的火花等。 |
| 其他环境 管理要求 | 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 加强厂区的绿化、美化，建议厂区空地植树、种草，以进一步减小项目无组织排放对周围环境的影响。 |

# 六、结论

中科世生（河南）生物科技产业基地项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 4.2910t/a |  | 4.2910t/a | 4.2910t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 1.0464t/a |  | 1.0464t/a | +1.0464t/a |
|  | NOX |  |  |  | 4.8921t/a |  | 4.8921t/a | +4.8921t/a |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0106t/a |  | 0.0106t/a | +0.0106t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.0004t/a |  | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.3467t/a |  | 1.3467t/a | +1.3467t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.1347t/a |  | 0.1347t/a | +0.1347t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 37.974t/a |  | 37.974t/a | +37.974t/a |
|  | 猪血中杂质 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 25.2t/a |  | 25.2t/a | +25.2t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗0.292

28.913

29.205

进入产品

配料用水

损耗0.289

2.604

2.893

设备清洗用水

损耗1

4

5

生产车间地面清洗用水

厂区洒水降尘

2.085

清净下水0.313

纯水制备设备用水

65.699

新鲜水55.583

1.772

损耗0.177

污水处理站

1.595

膜清洗用水

损耗5

5

冷却水循环补充水

65.699

50

血浆透过液57.5

畜禽血（200t/d）

损耗2.28

9.12

9.12

11.4

隔油池+化粪池

生活用水

74.819

宁陵县第二污水处理厂

图1    本项目水平衡图    单位：m3/d

柠檬酸钠

原料（动物血液）

固废

过滤

血浆、血球分离

血浆液

血球液

噪声、粉尘、天然气燃烧废气

噪声、血浆透过液

浓缩

喷雾干燥

噪声、粉尘、天然气燃烧废气

喷雾干燥

噪声

包装

入库

噪声

包装

入库

血球蛋白粉

血浆蛋白粉

图2    饲料级血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产工艺流程及产污环节图

柠檬酸钠

原料（动物血液）

固废

过滤

研磨

喷雾干燥

噪声、粉尘、天然气燃烧废气

包装

噪声

入库

血粉

图3    饲料级血粉生产工艺流程及产污环节图

食品级柠檬酸钠

原料（动物血液）

固废

过滤

氯化钙、增稠剂、乳化剂

配料

噪声

灌装

高温灭菌

噪声

冷却

噪声

包装

入库

血豆腐

图4    血豆腐生产工艺流程及产污环节图

菌种

三级发酵

噪声、粉尘、天然气燃烧废气

喷雾干燥

玉米粉、小麦粉、麸皮、稻糠、血液

噪声、粉尘

混合

固态发酵

干燥

噪声

噪声

包装

单细胞蛋白发酵饲料

图5    单细胞蛋白发酵饲料生产工艺流程及产污环节图

生产废水

污水池

隔油池+格栅

溶气气浮机

一级氧化-厌氧

二级曝气1-好氧

二级曝气2-好氧

污泥定期干化外运

污泥池

二沉池

消毒

中间水池

砂滤+碳滤

达标排放

图7    本项目污水处理站工艺流程图