目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	67

附表	68

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目周围环境概况图；

附图3 项目平面布置图；

附图4 宁陵县产业集聚区总体发展规划-用地规划图；

附图5 宁陵县产业集聚区总体发展规划-产业布局引导图。

附件：

附件1 委托书；

附件2 发改委备案；

附件3 租赁合同；

附件4 执行标准；

附件5 营业执照；

附件6 法人身份证复印件；

附件7 声明。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200吨聚乙烯塑料制品建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-411423-04-05-374004 |
| 建设单位联系人 | 高西杰 | 联系方式 | 13781507917 |
| 建设地点 | 河南 省 商丘 市 宁陵 县 产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北 |
| 地理坐标 | （ 115 度 19 分 42.80 秒， 34 度 27 分 57.57 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造；C2923塑料丝、绳及编制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶与塑料制品业29——53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁陵县产业集聚区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411423-04-05-374004 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 7.0 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 3160 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 规划审批情况：正在报批 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》（豫环函〔2022〕17号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、项目与宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）的相符性分析 1.1宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030） （1）规划范围及规划期限 规划范围：东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 规划年限：2021-2030年； 近期规划期限为2021-2025年；远期规划期限为2026-2030年。 （2）功能定位 总体功能定位：优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育电子信息及新材料产业，优化提升农产品加工业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 （3）主导产业 以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 （4）产业布局 综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、电子信息及新材料产业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、电子信息及新材料产业链； 七区：分别为化工产业区、电子信息及新材料产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 （5）供水规划 供水现状：根据实际调查，有三个水厂为集聚区供水，分别为位于黄河路和人民路西北处的第三水厂（石井水厂）、位于永乐路和太行路西北处的西关水厂和位于宁陵县城昆仑路和长江路的宁陵县第二水厂，经调查，西关水厂和城郊乡石井供水厂现状供水能力总计1万吨/日，宁陵县第二水厂现状供水能力3万吨/日。 预测用水量：参照《城市排水工程规范》规定，产业集聚区工业用地用水指标取70m³/（hm²·d），则规划区内最高日给水量为866.51*0.007=6.07 万吨/天。远期考虑1.22万m3/d的中水回用量，则需水量为4.85万m3/d。 供水系统：产业集聚区规划采用生产、生活、市政和消防共用的供水系统。 供水水源：根据宁陵县城乡总体规划，宁陵县中心城区共规划四座水厂。保留现状原西关水厂和第二水厂，扩建宁陵县第三自来水厂，新建（南部新区）第四水厂。 （6）排水规划 排水现状：产业集聚区现状排水为雨水、污水分流排放。产业集聚区现有污水处理厂两座，其中第一污水处理厂位于信陵路北侧，占地90 亩，污水处理能力为2万吨/日。宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，建设规模为2万吨/日。根据实际调查，宁陵县污水管网未全覆盖集聚区，集聚区人民路以南，闽江路段尚未敷设污水管网。 排水体制：规划采用雨、污分流制的排水体制。 预测排水量：结合宁陵产业集聚区的实际情况，污水排放系数取0.8，则规划区内最高日污水量为6.07*0.8=4.86万吨/天。 污水处理设施：规划第一污水处理厂处理能力3万吨/日。规划第二污水处理厂处理能力2万吨/日。 污水排放区域及污水管网布置：结合现状污水主干管、污水处理厂的位置，整个产业集聚区分为两个排水分区。人民路以北区域污水排入第二污水处理厂，以南区域排入第一污水处理厂。污水管道以重力自流排水为原则，结合产业集聚区的地势，沿道路敷设污水管道。规划区内的污水最终排入产业集聚区内的污水处理厂。集聚区内污水主干管管径DN1500-DN800，干管管径DN600-DN500，支管管径DN400。 （7）中水工程规划 依据总体规划，在远期规划中考虑中水回用工程，中水回用率按25%进行计算，则规划期末中水回用量1.22万吨/天。 （8）供热规划 供热现状：宁陵县目前尚未实行城市集中供热，工业企业、公用建筑、机关、学校等公用设施用热均为小锅炉自供或无采暖，居民住宅采用空调供热，大部分无采暖设施。这种供热方式热效率低，严重污染城市环境，与城市经济水平和人民生活水平是不相符的。 热源规划：根据目前宁陵县工业与民用采暖特点及工业蒸汽用户压力温度需求，在宁陵县城建一座蒸汽-热水换热首站。产业集聚区采用接自国电民权电厂的一根DN500蒸汽管道为工业用户供热，居民采暖利用工业蒸汽管道。集中供热将替代集聚区现有企业分散锅炉。 （9）燃气工程设施规划 燃气工程现状：产业集聚区现状有三座天然气加气站，分别位于迎宾大道连霍高速入口南侧、工业大道胡平楼村北侧、人民路与闽江路交叉口东南侧。 气源规划：根据《宁陵县城市总体规划》，宁陵城区以“西气东输”天然气为气源，由“西气东输”二线工程河南省地方支线商丘分输站引至宁陵县天然气门站，宁陵县天然气门站位于信陵路和滨河大道交叉口东南角。 规划区用气由信陵路主管线从天然气门站引入。 1.2项目与宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 本项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内，项目为塑料制品加工项目，项目用地性质为工业用地（附图4），项目位于混合区内（附图5），项目建设符合宁陵县产业集聚区用地规划和产业规划。 项目用水为供水管网集中供水，项目生活污水经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 因此，项目建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）的要求。 二、项目与《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的相符性分析 《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》根据区域环境条件，提出了产业集聚区项目环境准入条件、环境准入负面清单、产业集聚区鼓励类和允许类的行业清单。 表1-1 本项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析一览表 项目 环境准入条件 本项目 相符性分析 产业发展 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 1、项目符合国家产业政策和清洁生产要求、采用的生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠污染治理技术 符合 空间约束 2、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 3、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、项目符合国家相关产业政策和环境保护政策，满足行业准入条件； 3、项目不属于“两高”项目 符合 污染物排放 4、入驻化工、电镀等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs需满足大气污染物特别排放限值； 5、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平应达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 6、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻； 7、涉及第Ⅰ类废水污染物，需在车间排放口达标； 8、新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，实行重点污染物排放倍量削减。 9、涉及挥发性有机物排放的建设项目，应实行区域内VOCs排放等量削减替代； 10、加强废气收集和处理，推进化工等重点排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放； 11、强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 4、项目不属于重点行业； 5、项目生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平可达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 6、项目污染物排放满足相应标准及总量控制的要求； 7、不涉及； 8、不属于； 9、项目排放有机废气实行区域内VOCs排放等量削减替代； 10、项目废气治理设施、大气污染物排放满足相应标准要求； 11、项目正在进行环评。 符合 环境风险防控 12、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 13、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 12、项目将严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施； 13、项目建成后将按照要求进行环境监测。 符合 资源利用 14、入驻企业用水指标须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 14、项目用水指标须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 符合 根据表1-1，本项目符合宁陵县产业集聚区项目环境准入条件。 表1-2 本项目与环境准入负面清单对比分析一览表 清单类型 环境准入负面清单内容 本项目 对比结果 限制类 列入限值类的产业 不属于 不属于 禁止类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻； 不属于 不属于 2、与宁陵县集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻； 不属于 不属于 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）； 不属于 不属于 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求； 不属于 不属于 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目入驻； 不属于 不属于 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂； 不属于 不属于 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻； 不属于 不属于 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻； 不属于 不属于 9、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业入驻； 不属于 不属于 10、VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁止入驻； 项目有机废气治理采用组工艺，可保证稳定达标排放 不属于 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于II的建设项目。 项目周围规划均为工业用地 不属于 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 项目不开采地下水 不属于 化工产业区 1、禁止以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业； 不属于 不属于 2、禁止以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥行业； 不属于 不属于 3、禁止合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目入驻； 不属于 不属于 4、禁止基础化学原料制造项目（不含物理提纯、物理分离）入驻； 不属于 不属于 5、禁止新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻； 不属于 不属于 6、禁止以煤为原料生产制造的煤化工项目入驻； 不属于 不属于 7、严禁新（扩）建生产光气、氯气、氰化钠、氰化钾、氰化氢、氟乙酸甲酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，硝酸铵、硝酸胍、氯化钠、氯酸钾等特别管控危险化学品，涉及间歇、版间歇法硝化反应的建设项目； 禁止涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应的项目入驻； 不属于 不属于 8、禁止尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业入驻； 不属于 不属于 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻； 不属于 不属于 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 不属于 不属于 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业新建电镀生产线； 不属于 不属于 农产品加工区 1、禁止酒精生产项目入驻； 不属于 不属于 2、禁止原糖加工项目入驻； 不属于 不属于 混合产业园区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目； 不属于 不属于 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼等项目入驻； 不属于 不属于 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻； 不属于 不属于 根据表1-2，本项目不属于环境准入负面清单中的项目。 表1-3 与产业集聚区鼓励类和允许类的行业清单对比分析一览表 要求 行业 内容 本项目 对比结果 鼓励类 化工产业区 1、符合集聚区规划产业定位，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业； 2、有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 3、符合集聚区规划产业定位，属国家产业政策鼓励类项目； 4、符合集聚区土地利用规划、产业定位，绿色低碳、附加值高且规模以上的退城入园项目 / / 农产品加工区 / / 电子信息及新材料产业区 / / 混合产业区 不属于 不属于 允许类 化工产业区 1、肥料制造行业 / / 2、涂料制造行业 / / 3、新型生物化工产业 / / 4、日用化学品制造业 / / 5、食品添加剂制造业 / / 6、清洁生产处于国内先进水平的精细化工行业 / / 农产业加工区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的饲料加工、饮料制造、肉制品加工、速冻食品添加业等不属于产业政策限制淘汰类的农产品加工项目 / / 电子信息及新材料产业区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的电子元件制造、电子终端设备制造项目等 2、国家鼓励支持发展的新型半导体材料等电子新材料产业 / / 混合产业区 1、纺织服装、鞋帽制造项目 / / 2、机械设备制造，金属制品项目 / / 3、家居制造项目 / / 4、新能源项目 / / 5、新材料项目 / / 6、非医用包装材料制造项目 / / 7、商丘市内退城入园项目 / / 8、与集聚区规划的主导产业不冲突的项目 属于 属于 9、与集聚区规划的主导产业上下游产业关联度较高的项目 / / 10、属国家鼓励类，绿色、低碳、高附加值的退城入园项目 / / 11、对环境影响较轻，不会加剧园区的环境质量恶化的项目 属于 属于 根据表1-3，本项目位于混合产业区，项目为塑料制品加工项目，与集聚区规划的主导产业不冲突；项目污染物排放量较小，不会加剧园区的环境质量恶化，项目为宁陵县产业集聚区允许入住项目。 本项目为塑料制品加工项目，位于混合产业区，项目符合宁陵县产业集聚区项目环境准入条件；不属于环境准入负面清单中的项目；项目建设与集聚区规划的主导产业不冲突；项目污染物排放量较小，不会加剧园区的环境质量恶化，项目为宁陵县产业集聚区允许入住项目。 因此，本项目建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）及规划环评的相关要求。 三、项目与《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》的相符性分析 本项目建设与《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号 审查意见内容 本项目情况 符合性 一 宁陵县产业集聚区位于宁陵县中心城区北部和东部，根据省发展改革委《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业〔2021〕322号）和商丘市自然资源和规划局关于《宁陵县产业集聚区总体发展规划四至范围确认的请示》的意见，宁陵县产业集聚区规划范围东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，规划面积为14.97 平方公里，规划主导产业为化工产业、农产品加工业、新型电子原器件及设备制造业。 本项目位于园区内 符合 二 审查小组认为，《报告书》基础资料较翔实，采用的技术路线与方法适当，提出的规划优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施原则可行，公众参与符合相关规范要求，评价结论总体可信，可作为规划优化调整和实施的依据。 / / 三 （一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。 / / （二）加快推进产业转型 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。 项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可达到同行业国内先进水平。 符合 （三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。其中集聚区内存在后址庄水厂和石井水厂两个地下水源地保护区，规划应明确防止地下水污染的措施，优化集聚区规划规模及产业布局，避免对地下水饮用水源保护区产生不良影响。 本项目周边规划均为工业用地，项目距离饮用水源地较远 符合 （四）强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。 项目排放挥发性有机物可满足相应标准要求、总量控制要求 符合 | （五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，化工产业区肥料制造行业以现状肥料制造企业用地为基础进行深度挖潜和升级改造，禁止生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工エ序的肥料制造项目；禁止不符合产业布局规划要求的以煤为原料生产制造的煤化工项目、焦化项目；禁止不符合主导产业定位的再生铅、铅蓄电池制造项目；禁止生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。 不属于禁止入住行业 符合 （六）加快完善集聚区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快完成集聚区水处理厂提标改造工程，污水处理厂COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮六个因子出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，加快污水处理厂配套尾水人工湿地及中水回用工程的建设，推进配套污水管网、确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。 项目生活污水进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理；项目产生的危险废物厂区暂存后定期交由有资质单位处置 符合 （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。 / / （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。 / / 四 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。 | 本次环评将重点分析工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性等内容 符合 本项目的建设符合《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内，项目用地为工业用地，不属于禁止建设区和限制建设区，不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，符合河南省生态保护红线和商丘市生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计可知，PM2.5、PM10和臭氧不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，宁陵县为不达标区；区域地表水水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 随着《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目运营期所用能源主要是电和水，用量相对较少，不会对区域资源利用上线产生较大影响。 （4）生态环境准入清单 本项目位于宁陵县产业集聚区，项目建设与《河南省生态准入清单》对照分析情况件表1-5。 表1-5 本项目建设与《河南省生态准入清单》相符性分析 《河南省生态准入清单》管控要求 本项目情况 相符性 ZH41142320001(商丘市宁陵县产业集聚区)重点管控单元 宁陵县产业集聚区 / 空间布局约束 1、化工产业区发展除生产工艺中含化学反应外的肥料生产项目，现有含化学反应的肥料项目禁止新增用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止污染较大的化工行业入驻。 2、允许无化学反应的基础原料化工项目入驻。鼓励实施集中电镀。 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 4、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目位于混合产业区，符合产业集聚区规划 相符 污染物排放管控 1、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 2、排入产业集聚区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 本项目生活污水排入污水处理厂，满足污水处理厂收水标准；本项目有机物排放满足相应标准要求，治理设施采取组合工艺；本项目不涉及重金属 相符 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、园区应成立环境应急组织机构，制定突发环境事件应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，并定期进行演练。园区设置相关产业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系。 3、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 不属于 相符 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目清洁生产水平可达到国内先进水平 相符 （5）项目与商丘市实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（商政【2021】5号）的相符性分析 根据调查，项目所在位置为宁陵县产业集聚区，项目所在区域的管控单元为重点管控单元。 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政【2021】5号）可知，“重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。”本项目用地为工业用地，项目产生的废气经治理后达标排放，废水经园区化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，项目产生的有机物实行倍量替代。本项目为塑料制品加工项目，符合宁陵县产业集聚区规划，宁陵县产业集聚区管理委员会同意项目入住，项目建成后对周围环境影响较小。因此项目建设符合《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》商政【2021】5号的要求。 为落实《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号），推进生态环境分区管控体系落地，商丘市生态环境局发布了《商丘市生态环境准入清单（试行）》，本项目与其相符性见下表。 表1-6 本项目建设与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符性分析 《河南省生态准入清单》管控要求 本项目情况 相符性 ZH41142320001(商丘市宁陵县产业集聚区)重点管控单元 宁陵县产业集聚区 / 空间布局约束 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 4、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 5、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群。延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料。 本项目不属于“两高”项目，项目为塑料制品加工项目，符合宁陵县产业集聚区规划 相符 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 6、污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 本项目生活污水排入污水处理厂，满足污水处理厂收水标准；本项目排放有机物满足相应标准要求，治理措施采用组合工艺；本项目不涉及重金属 相符 环境风险防控 1、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2、成立环境应急组织机构，制定环境风险应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 不属于 相符 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目清洁生产水平可达到国内先进水平 相符 经分析可知，本项目建设符合“三线一单”的要求。 二、相关生态环境保护法律法规政策 2.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目为允许类建设项目，项目已在宁陵县产业集聚区备案，项目代码为2203-411423-04-05-374004（附件2），因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.2 项目与河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 本项目建设与河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案的相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号 方案内容 项目建设内容及情况 相符性 1 调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目为塑料制品加工项目，符合宁陵县产业集聚区规划，符合三线一单的要求。 相符 2 推动企业绿色发展。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业发展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂进一步处理。 相符 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 2.3 项目与河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 本项目建设与河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案的相符性分析见表1-8。 表1-8 项目与河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号 方案内容 项目建设内容及情况 相符性 1 推动重点监管单位规范化监管。加强土壤污染重点监管单位技术帮扶。2022年4月底前，完成土壤污染重点监管单位名录更新工作，及时向社会公开。2022年年底前，所有土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。新纳入的土壤污染重点监管单位应于年度内开展一次隐患排查、自行监测及周边土壤环境监测。省生态环境厅组织对土壤污染隐患排查质量开展抽查。平顶山市持续推进土壤污染重点监管单位规范化管理机制试点工作。 本项目为塑料制品加工项目， 不属于土壤污染重点监管单位。 相符 2 推动实施绿色化改造。推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。 本项目为塑料制品加工项目，项目建设不会对土壤环境产生污染。 相符 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 2.4 项目与河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 本项目建设与河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号 相关内容与要求 本项目 相符性 1 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂装、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 | 本项目为原辅材料主要为聚乙烯颗粒，符合相应标准要求 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 | 本项目废气治理采用组合处理工艺 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目为塑料制品行业，无组织排放治理满足相应标准要求 相符 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况企业废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 | / / 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 2.5 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）可知，本项目与塑料制品行业绩效分级指标（B级）的相符性分析情况见下表。 表1-10 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业绩效分级指标（B级）相符性 项目 文件要求 本项目情况 相符性 原料、能源类型 能源使用电、天然气、液化石油气等能源 本项目能源为电 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 产业政策属于允许类；符合行业产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划。 相符 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 | 1.项目涉VOCs工序在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.VOCs采用组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；3.项目使用物料均为粒状物料；4.废吸附剂密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5.不涉及氮氧化物。 相符 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送；3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1.VOCs物料存储于包装袋中，盛装VOCs物料的包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时封口，保持密闭；2.项目使用粒状物料采用密闭的包装袋进行物料转移；3.产生VOCs的生产工序和装置设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 相符 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 1.全厂有组织NMHC有组织排放浓度分别不高于30mg/m3；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和85%；生产车间的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；3.本项目不涉及锅炉。 相符 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 | 项目建成后应按照要求接受监管、进行监测 相符 环境管理水平 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | 评价要求项目建成后按照要求建立环保档案 相符 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。 评价要求企业按规定进行执行台账记录制度 相符 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 人员配置符合要求 相符 运输方式 1、公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气）或新能源车辆占比不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 物料公路运输全部使用国五及以上排放标准车辆 相符 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气）或新能源车辆占比不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 不涉及 相符 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械占比不低于80%。 厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械100% 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 | 项目建成后按照要求安装门禁、建立电子台账 相符 综上，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业绩效分级指标（B级）要求。 三、生态环境保护规划 5.1 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），宁陵县县级集中式饮用水水源地为：宁陵县殷楼地下水井群(共6眼井)（在用水源地）和宁陵县八里井地下水井群(县城西北部,共12眼井)（规划水源地） （1）宁陵县殷楼地下水井群（共6眼井） 一级保护区范围：一级保护区:3号取水井外围30米至二水厂厂区的区域;1号、2号、5号、新6号取水井外围30米的区域；新7号取水井外围30米南至葛天公园围墙的矩形区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群(县城西北部，共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 5.2 根据宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告可知，宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m 的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042 县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 相符性分析：宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内，距本项目最近的集中式饮用水源地为石井水厂地下水井群，石井水厂地下水井群位于项目东南侧约760m处。石井水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。本项目建设不在其饮用水水源保护区范围内，符合宁陵县饮用水源地保护区要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 宁陵县宇峰塑料制品厂原厂址位于宁陵县工业大道华宁实业院内，项目根据豫环委办[2016]22号文件的要求，于2017年编制完成了《宁陵县宇峰塑料制品厂年产200吨聚乙烯塑料制品项目现状环境影响评估报告》，完善了环保手续；于2020年09年21取得排污许可登记，排污许可登记编号为92411423MA43PNTJ68001X。 由于项目原租用厂房较为破旧以及周边规划的调整，原厂址已经不能满足企业生产的需要，因此企业决定对项目进行整体搬迁。项目已于2021年完成了拆迁，现拟在本项目位置进行新建。由于原有项目完成拆迁后已不存在，本项目评价思路按照新建进行评价，并根据原有资料对原有项目进行回顾性分析。 二、项目组成 本项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内，项目租赁标准化厂房约3160m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，本项目主要建设内容一览表见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产区 建筑面积约2200m2，主要为产品的加工生产 储运工程 原料库房 建筑面积约60m2，主要为产品的加工生产 仓储区 建筑面积约800m2，主要用于产品的储存 辅助工程 办公区 建筑面积约40m2，用于人员办公 厕所 建筑面积约20m2 公用工程 供水 集聚区集中供水管网 供电 市政电网供电 排水 雨污分流，生活污水经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 环保工程 废气 挤出废气 挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 废水 项目冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 固废 不合格品 暂存于5m2的一般固废暂存区，外售废品收购站综合利用 废包装材料 废活性炭 暂存于1座5m2的危废暂存间，定期交由资质单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，由环卫部门定期清运 噪声 采用隔声、减震、消声等措施 二、产品方案 本项目主要产品方案见下表2-2。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号 产品名称 产量 备注 1 聚乙烯塑料制品 聚乙烯塑料膜 10t/a 厚度大于0.025mm 2 聚乙烯塑料藤条 190t/a / 三、主要生产设备 本项目主要生产设备设施见下表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 规格或型号 单位 数量 备注 1 混合机 3T/0.15T 台 6 原料混合 2 聚乙烯塑料藤条 挤出机 650/500/550 套 19 挤出成型 3 牵引机 / 台 19 牵引 4 冷却水槽 0.25*4*0.25/0.25*3*0.25/0.25*5*0.25 套 19 冷却 5 纺绳机 / 台 2 根据客户需要，有些需要将生产出的藤条拧在一起 6 塑料膜 挤出机 550 套 1 挤出成型 7 吹膜机 / 台 1 吹出成膜 8 收卷机 / 台 1 收卷 9 空压机 LG22A 台 1 提供气源动力 10 冷却塔 / 台 1 冷却水循环使用 11 冷却水池 30m3 台 1 四、原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源消耗见下表2-4。 表2-4 本项目原辅料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 年用量 备注 原辅料料 1 聚乙烯颗粒 190.6t 外购，袋装 2 色母 10t 外购，袋装 能源 3 水 480m3/a 集中供水 4 电 80000KW/h 市政供电 原辅材料的理化性质及成分分析见表2-5。 表2-5 原辅材料理化性质及成分分析一览表 名称 理化性质及成分分析 聚乙烯颗粒 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯(LLDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)三大类。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，最低使用温度-100℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯熔点130℃，成型温度140~220℃，分解温度300℃以上，密度0.3941~0.96g/cm3。聚乙烯不吸水，生产时，可不烘干。聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，浇口和流道相对较大。制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰，溢边值为0.05mm。 色母 色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 五、项目建设内容与发改委备案一致性分析 项目建设内容与发改委备案一致性分析见表2-6。 表2-6 项目建设情况与备案相符性一览表 类别 备案内容 项目实际建设情况 一致性 项目名称 年产200吨聚乙烯塑料制品建设项目 年产200吨聚乙烯塑料制品建设项目 一致 建设单位 宁陵县宇峰塑料制品厂 宁陵县宇峰塑料制品厂 一致 建设地点 商丘市宁陵县迎宾大道与华山路交叉口向东300米路北 商丘市宁陵县迎宾大道与华山路交叉口向东300米路北 一致 性质 新建 新建 一致 建设内容 项目租赁标准化厂房约3160平方米，主要建设包括办公区、生产区和仓储区 项目租赁标准化厂房约3160平方米，主要建设包括办公区、生产区、仓储区（包括仓储和原料库房） 一致 生产工艺 原料—混合—挤出—冷却—成型—成品 塑料薄膜：原料—混合—挤出吹膜—冷却—收卷（成型）—成品； 塑料藤条：原料—混合—挤出—牵引、冷却—成型—成品 基本一致；备案工艺较为简化，实际生产工艺更详细，但主要工艺一致 主要设备 混合机、挤出机、冷却塔及配套的环保设备 混合机、挤出机、牵引机、纺绳机、吹膜机、收卷机、空压机、冷却塔等 基本一致；备案内容较为简化，实际生产设备更详细，但主要设备一致 建设规模 年产200吨聚乙烯塑料制品 年产200吨聚乙烯塑料制品 一致 本项目建设地点、产品与建设规模、主要建设内容与备案完全一致；主要生产工艺和主要设备更详细，但均不属于重大变化，因此项目实际建设情况与发改委备案基本一致。 六、水平衡分析 （1）给水 ①生活用水 本项目劳动定员15人，不在厂区内食宿，日常用水量按40L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 ②冷却循环水 本项目塑料藤条挤出成型过程需要冷却循环水进行冷却，项目设置一座冷却循环水塔。冷却水通过冷却塔循环利用，由于损耗，定期添加，冷却循环水量约为10m3/d，冷却水的损耗量约占循环量的10%，则蒸发损耗量为1.0m3/d（300m3/a）。 （2）排水 本项目生产用水主要为冷却循环水，定期补充不外排。项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，生活污水产生系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，不在厂区食宿。工作制度为8小时/天，年工作300天。 八、平面布置 本项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内，根据项目平面布置图可知，项目原料区位于项目厂区东北侧，经混合搅拌挤出成型生产出产品储存于厂区西侧，生产工序流畅，办公区位于项目西北侧。项目生产区和办公区分开，项目平面布置合理。本项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目聚乙烯塑料制品生产项目，主要产品为聚乙烯塑料膜和聚乙烯塑料藤条，项目生产工艺介绍如下： ⑴聚乙烯塑料膜 聚乙烯塑料膜生产工艺流程及产污环节见图2-2。 N ：噪声 G ：废气 S ：固废 W：废水 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 工艺简述： 本项目以外购的聚乙烯（PE）颗粒、色母粒为主要原料，主要工艺为原料—混合—挤出吹膜—冷却—收卷（成型）—成品，生产聚乙烯塑料膜。 ①混合 首先将聚乙烯（PE）颗粒和色母粒按照一定的比例倒入混合机中混合搅拌，混合搅拌均匀的物料备用。项目使用的原料均为颗粒状物料，该过程无粉尘产生，仅有混合机产生的噪声。 ②挤出吹膜、冷却 将混合后的物料加至挤出机，在螺杆输送、剪切和加热作用下使物料熔融，熔体进入机头成为管况型坯，再将空气吹入型坯内，使得型坯吹胀而紧贴模具型腔，同时被牵引架上部牵引辊加紧纵向牵伸成型，后利用配套的风环对制品进行冷却定型（即风冷），即可成为不同规格厚度的塑料薄膜。 本项目所用能源为电能，加热温度一般为180℃左右。根据原料的理化性质可知，聚乙烯树脂熔点为130℃，分解温度为300℃，加热温度低于聚乙烯颗粒的分解温度，故此过程中原料基本不会分解，只在加热至粘流过程中，可能会有少量游离单体废气挥发，主要为乙烯，以非甲烷总烃计。此外，挤出机、吹膜机运行会产生噪声。 ③收卷 塑料薄膜通过牵引辊以恒定的速度进入卷取装置，经卷取到一定量时进行切断，即成膜卷，得到成品聚乙烯膜。在此过程中收卷机会产生一定的噪声。 另外生产过程中会有一部分不合格品产生。 ⑵塑料藤条 聚乙烯塑料藤条生产工艺流程及产污环节见图2-3。 N ：噪声 G ：废气 S ：固废 W：废水 图2-3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺简述： 本项目以外购的聚乙烯（PE）颗粒、色母粒为主要原料，主要工艺为原料—混合—挤出—牵引冷却—纺绳（部分产品）—成品，生产聚乙烯塑料藤条。 ①混合 首先将聚乙烯（PE）颗粒和色母粒按照一定的比例倒入混合机中混合搅拌，混合搅拌均匀的物料备用。项目使用的原料均为颗粒状物料，该过程无粉尘产生，仅有混合机产生的噪声。 ②挤出 将混合后的物料加至挤出机，在螺杆输送、剪切和加热作用下使物料熔融，熔体进入机头经过模具挤出成型。 本项目所用能源为电能，加热温度一般为180℃左右。根据原料的理化性质可知，聚乙烯树脂熔点为130℃，分解温度为300℃，加热温度低于聚乙烯颗粒的分解温度，故此过程中原料基本不会分解，只在加热至粘流过程中，可能会有少量游离单体废气挥发，主要为乙烯，以非甲烷总烃计。此外，挤出机运行会产生噪声。 ③牵引、冷却 挤出成型的藤条在牵引机的作用下，依次经过水冷槽，进行水冷成型。冷却采用水冷却方式，车间外设置一座小型冷却塔，冷却水循环使用，不外排。在此过程中牵引机运行会产生噪声。 ④纺绳 根据客户的需要，有时需将生产出的单股藤条用纺绳机拧成多股合并的藤条。 另外生产过程中会有一部分不合格品产生。 二、产污环节 （1）废气 ①挤出、吹膜过程中产生的有机废气。 （2）废水 ①冷却水循环利用不外排； ②职工生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要来自混合机、挤出机、牵引机、纺绳机、吹膜机、收卷机、空压机、冷却塔等生产设备以及废气处理设施的风机运行产生的噪声。 （4）固体废物 ①生产过程中产生的不合格品； ②废包装材料； ③废气处理过程产生的废活性炭； ④职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为整体搬迁建设项目，本次环评对项目搬迁前的情况进行回顾性分析。宁陵县宇峰塑料制品厂于2017年编制完成了《宁陵县宇峰塑料制品厂年产200吨聚乙烯塑料制品项目现状环境影响评估报告》，完善了环保手续；于2020年09年21取得排污许可登记，排污许可登记编号为92411423MA43PNTJ68001X，项目搬迁前环保手续健全。 由于现有项目已于2021年年底拆迁，无法进行现场调查，本次分析通过收集资料进行分析为主。本次调查主要根据《宁陵县宇峰塑料制品厂年产200吨聚乙烯塑料制品项目现状环境影响评估报告》、现状检测资料以及企业提供的资料进行分析。 一、搬迁前项目产品方案 搬迁前项目产品方案一览表见表2-7。 表2-7 搬迁前项目产品方案及规模一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 聚乙烯塑料制品 t/a 200 主要为包装膜、塑料藤条 二、搬迁前项目主要生产设备 搬迁前项目主要生产设备见表2-8。 表2-8 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 用途 1 混合机 3 用于原料混合搅拌 2 水冷式螺杆机筒 19 用于加热熔融和吹膜成型 3 冷却水池 1 搭配冷水机使用 4 水槽 19 用于水冷方式降温 5 空压机 1 提供气源动力 三、搬迁前工艺流程 搬迁前工艺流程图见图2-4。 图2-4 搬迁前项目工艺流程图 工艺简述： （1）混料：外购聚乙烯颗粒和稳定剂以袋装形式入厂，按照比例倒入混合机中搅拌。本项目所采用的聚乙烯原料均为颗粒状，且混合机运行过程中加盖密闭，因此搅拌混料工段不考虑粉尘产生。 （2）螺筒加热溶解、吹膜：搅拌均匀的聚乙烯颗粒，由吹膜机自带软管抽至密闭料筒中，然后通过螺筒加热至熔融状态（电加热），再由螺杆挤出至模头模口，鼓入空气吹成膜泡。该过程通过控制原料挤出量以及机器上端牵引辊的速度快慢来调整厚度，通过控制膜泡内鼓入的气量来调整宽度。此过程会产生少量有机废气，污染因子定为非甲烷总烃。 （3）冷却成型：塑料藤条产品采用水冷方式冷却；塑料包装膜产品采用风冷方式自然冷却。 （4）剪切、包装：冷却后的塑料制品，运至分切机处，按照订单要求进行分切，分切过程中产生边角废料。分切好的成品用自产的薄膜进行包装后，即可入库暂存。 四、搬迁前工作制度 根据企业提供的资料，搬迁前实际每天工作8h，年工作300天。 五、环保情况调查 1.废气 ①治理设施 搬迁前的废气治理设施情况调查见表2-9。 表2-9 项目搬迁前废气治理设施情况调查一览表 产生工段 污染因子 治理措施 2017年现状评估时 大气攻坚方案实施改造后 挤出、吹膜 非甲烷总烃 2台臭气扇和7台冷风扇 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附 项目搬迁前产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附的组合工艺进行处理，符合河南省大气攻坚实施方案的要求。 ②达标排放情况 本项目依据建设单位提供的河南久陆诚信环境检测有限公司于2020年05月03日~04日对项目搬迁前的废气检测情况及检测报告进行分析废气达标排放情况。废气有组织排放达标情况分析见表2-10，无组织达标排放情况分析见表2-11。 表2-10 废气有组织排放达标情况分析 采样时间 采样点位 检测 频次 废气流量 （m3/h） 非甲烷总烃 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 2020.05.03 治理设施排气筒出口 1 4.12×103 23.5 0.097 2 4.08×103 21.7 0.089 3 4.16×103 20.3 0.084 均值 4.12×103 21.8 0.090 2020.05.04 治理设施排气筒出口 1 4.11×103 21.5 0.088 2 4.25×103 22.3 0.095 3 4.17×103 21.7 0.090 均值 4.18×103 21.8 0.091 标准值 / 803 / 非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准（有组织排放限值100mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3）的标准要求。 表2-11 废气无组织排放达标情况分析 采样日期 检测项目 频次 采样点位 气象参数 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 2020.05.03 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3） 第一次 0.66 0.78 0.76 0.78 气温：13.7~18.5°C气压：101.8kpa风速：1.2~1.8m/s风向：东风天气状况：晴 第二次 0.68 0.81 0.78 0.76 第三次 0.63 0.83 0.76 0.75 2020.05.04 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3） 第一次 0.68 0.76 0.77 0.76 气温：11.6~18.7°C气压：101.8kpa风速：1.2~1.7m/s风向：东风天气状况：晴 第二次 0.65 0.75 0.76 0.76 第三次 0.62 0.71 0.77 0.74 标准值 2.0 / 非甲烷总烃无组织排放《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准（企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件2其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3）的标准要求。 ③搬迁前有机废气总量核算 由于本项目在搬迁前进行现状评估时未给出有机废气（非甲烷总烃）控制指标，因此本次针对搬迁前的有机废气实际排放量以检测数据为依据进行校核。搬迁前项目有组织排放量校核见表2-12。 表2-12 搬迁前项目非甲烷总烃有组织排放情况 项目 非甲烷总烃 有组织排放量校核 实测排放速率 2020.05.03 0.090kg/h 2020.05.04 0.091kg/h 均值 0.0905kg/h 日运行时间 8h 年运行天数 300d 排放量 0.2172t/a 由于项目未对废气治理设施进口进行检测，为推算项目有机物有组织排放的产生量，本项目废气治理设施的处理效率以豫环攻坚办〔2017〕162号文中规定的不低于70%进行推算，本次折算取70%，则搬迁前非甲烷总烃产生情况见表2-13。 表2-13 搬迁前项目非甲烷总烃有组织产生情况 污染物名称 有组织排放量 治理设施处理效率 有组织产生量 非甲烷总烃 0.2172t/a 70% 0.7240t/a 本项目搬迁前有机物有组织产生量为0.7240t/a。 在生产过程中由于收集效率的缘由，会有一部分有机废气以无组织形式排放。由于搬迁前厂房较为破旧密闭效果不好、废气收集设施陈旧等原因收集效率不高，根据同类企业的情况搬迁前收集效率以75%计。则搬迁前有机物无组织排放情况见表2-14。 表2-14 搬迁前项目非甲烷总烃无组织排放情况 污染物名称 有组织产生量 有组织收集效率 无组织产生量 无组织排放量 非甲烷总烃 0.7240t/a 75% 0.2413t/a 0.2413t/a 本项目搬迁前有机物无组织排放量为0.2413t/a。 本项目搬迁前有机物产生及排放总量校核见表2-15。 表2-15 搬迁前项目有机物（非甲烷总烃）排放总量校核一览表 序号 污染物 产生量/（t/a） 排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 有组织排放量 0.7240 0.2172 无组织排放量 0.2413 0.2413 合计 0.9653 0.4585 经核算，搬迁前项目有机物（非甲烷总烃）产生总量为0.9653t/a，排放总量为0.4585t/a。 2.废水 ①治理设施及达标排放情况 搬迁前项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂进水水质标准要求。 ②搬迁前废水总量控制指标 根据《宁陵县宇峰塑料制品厂年产200吨聚乙烯塑料制品项目现状环境影响评估报告》可知，项目废水总量控制指标为：COD:0.0137t/a;氨氮：0.00137t/a。 3.噪声 ①治理设施 针对项目生产过程中产生的机械噪声，建设单位采取了隔声、减震等措施以减轻对周围环境的影响。 ②达标排放情况 本项目依据建设单位提供的河南久陆诚信环境检测有限公司于2020年05月03日~04日对项目搬迁前的噪声检测情况及检测报告进行分析噪声达标排放情况。搬迁前项目噪声达标排放情况分析见表2-16。 表2-16 搬迁前项目噪声达标排放情况分析 检测时间 检测点位 测量时段 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2020.05.03 昼间噪声dB（A） 54.5 56.7 55.7 52.8 夜间噪声dB（A） 45.6 44.7 46.8 45.5 2020.05.04 昼间噪声dB（A） 54.9 56.9 55.3 53.1 夜间噪声dB（A） 45.1 44.2 46.7 45.1 标准值dB(A) 昼间：65；夜间:55 本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废 根据调查项目搬迁前产生的固体废物主要是不合格品及边角料、废包装材料、废活性炭和生活垃圾。搬迁前项目固体废物产生及处置情况见表2-17。 表2-17 搬迁前项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固体废物名称 固体废物属性 年度产生量 贮存方式 处置方式或去向 年处置量 生产过程 不合格品及边角料 一般工业固体废物 1.0t 暂存于一般固废暂存区 定期外售 1.0t 原料包装 废包装袋材料 一般工业固体废物 0.4t 暂存于一般固废暂存区 定期外售 0.4t 职工生活 生活垃圾 / 3.0t 垃圾桶 环卫部门定期清运 3.0t 废气处理 废活性炭 危险废物 0.2t 危废暂存间 中环信环保有限公司 0.2t 5.搬迁前项目污染物排放情况汇总 搬迁前项目污染物排放情况汇总见表2-18。 表2-18 搬迁前项目污染物排放情况一览表 序号 污染类别 污染物 排放量（t/a） 1 废气 非甲烷总烃 0.4585 2 废水 COD 0.0137 氨氮 0.00137 3 固体废物 不合格品及边角废料 1.0 废包装材料 0.4 废活性炭 0.2 生活垃圾 3.0 6.搬迁前存在的环境问题 根据搬迁前厂区建设项目现状环境影响评估报告及厂区污染源所做的现状监测可知，搬迁前各项环保措施均能有效正常运行，各项污染物排放满足相关标准要求。 搬迁前项目虽然能够满足相关标准的要求，但是经与建设单位沟通可知，由于搬迁前厂房破旧、部分机器设备老化及管理不细致、不规范等原因导致项目污染物排放量较大，搬迁前存在的环境问题及对策措施见表2-19。 表2-19 搬迁前存在的环境问题及对策措施一览表 序号 存在的环境问题 对策措施 备注 1 厂房破旧，密闭效果差 新租赁厂房为标准化厂房，密闭效果较好 随着项目的搬迁，原项目产生的污染物随之消失，不会对周边环境产生影响。在本次搬迁新建过程中将按照新的管理要求，规范化建厂。 2 厂区内设备布置不规范，部分机器设备老化 前期统一设计，更新部分老化设备 3 废气治理活性炭不满足相应标准要求 采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上的活性炭 4 环境管理不规范 加强环境管理，加强废气收集效率；物料按照要求进行储存 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①常规污染物监测数据 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中366个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有29个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状常规污染物监测数据监测统计表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9 35 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137 75 182.7% PM10 年均值 86.7 70 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5 150 119.7% SO2 年均值 8.7 60 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18 150 12% NO2 年均值 18.6 40 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50 80 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1mg/m3 4mg/m3 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5 160 104.1% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为51.9μg/m3，超标倍数0.483；24h平均第95百分位数为137μg/m3，超标倍数0.827； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为86.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为179.5μg/m3，超标倍数0.197； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为8.7μg/m3，24h平均第98百分位数为18μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为18.6μg/m3，24h平均第98百分位数为50μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为166.5μg/m3，超标倍数0.041。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 ②特征污染物监测数据 本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解项目所在地区与本项目相关的环境特征因子有机污染物的质量状况，本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中非甲烷总烃2020年10月15日至2020年10月21日曾庄监测点位（位于本项目北侧约390m）的监测数据。 表3-2 特征污染物环境质量现状一览表 点位名称 监测因子 评级指标 评价标准（mg/m3） 现状浓度（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 曾庄 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 0.29~0.35 17.5 0 达标 由上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 ③大气环境质量达标情况 项目位于宁陵县产业集聚区内，根据大气功能区划分，项目所在地为大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区属于不达标区。 宁陵县已按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，通过加强大气环境治理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 2、地表水环境 本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后进入市政管网，再进入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，检测河流为吴王沟，检测点位为宁陵县第二污水处理厂上游500m处和宁陵县第二污水处理厂下游1000m处，检测时间2020年10月18日~2020年10月20日，检测统计结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状检测结果一览表单位：mg/L 河流 断面 项目 检测值范围 标准值 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 吴王沟 宁陵县第二污水处理厂上游500m处） pH 7.28~7.34 6~9 / 0 0 化学需氧量 17~19 30 0.567~0.633 0 0 五日生化需氧量 3.1~3.2 6 0.517~0.533 0 0 氨氮 1.00~1.07 1.5 0.667~0.713 0 0 悬浮物 11~12 / / / / 总磷 0.30~0.38 0.3 1~1.267 100 0.267 石油类 0.01 0.5 0.02 0 0 吴王沟 宁陵县第二污水处理厂下游1000m处 pH 7.45~7.52 6~9 / 0 0 化学需氧量 26~28 30 0.867~0.933 0 0 五日生化需氧量 4.8~5.0 6 0.8~0.833 0 0 氨氮 1.28~1.29 1.5 0.853~0.86 0 0 悬浮物 9~11 / / / / 总磷 0.32~0.36 0.3 1.067~1.2 100 0 石油类 ＜0.01 0.5 / 0 0 由检测结果可知，宁陵县第二污水处理厂上游500m处、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处断面水质中pH、BOD5、COD、氨氮、石油类均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，超标原因主要为上游河段接纳了沿岸农村污水所致。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不再对声环境进行监测。 4、生态环境 本项目位于宁陵县产业集聚区内，根据调查项目用地范围内没有生态环境保护目标，本次评价不再对生态现状进行调查。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为塑料制品项目，无地下水、土壤污染途径。因此，本项目地下水、土壤环境不再开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北河南中象饮品有限公司院内。根据现场调查，项目位于河南中象饮品有限公司院内，项目北侧370m为吴王沟；项目东侧为河南世鸿生物科技饮品有限公司；项目南侧为中小微企业园；项目西侧为葛天商贸港；项目周围的敏感点主要有项目北侧390m的曾庄，项目南侧约380m的金顶双苑。项目地理位置图见附图1，项目周围环境情况见附图2。项目周围环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目周围环境保护目标 环境要素 环境保护目标 与项目厂界位置关系 环境保护目标名称 环境保护目标分类 大气环境 曾庄 居住区 北侧390m 金顶双苑 南侧380m 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 / 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 / 生态环境 根据调查项目用地范围没有生态环境保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见表3-5。 表3-5 本项目污染物排放标准 污染类别 污染因子 标准名称及级（类）别 标准限值 废气 施工期 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3 运营期 非甲烷总烃 有组织排放浓度及处理效率 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准 有组织排放限值 100mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 附件1 工业企业挥发性有机物排放建议值：其他行业 建议排放浓度 80mg/m3 建议去除效率 70% 无组织排放浓度 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9标准 企业边界大气污染物浓度限值 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业 排放建议值 2.0mg/m3 排放总量 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准 单位产品非甲烷总烃排放量 0.5kg/t产品 废水 运营期 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 氨氮 — COD 宁陵县第二污水处理厂收水水质标准 500mg/L BOD5 220mg/L SS 350mg/L 氨氮 50mg/L 噪声 施工期 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 运营期 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼间 65dB（A） 夜间 55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013年修订单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目废水经化粪池处理后通过市政管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。项目废水排放总量为144m3/a。宁陵县第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，即COD50mg/L、NH3-N5mg/L。 入外环境量：按照宁陵县第二污水处理厂排放标准COD50mg/L，氨氮5mg/L进行核算，则： COD排放量=废水量×浓度=144×50×10-6=0.0072t/a； 氨氮排放量=废水量×浓度=144×5×10-6=0.0007t/a。 因此，项目废水总量控制指标为COD：0.0072t/a、NH3-N：0.0007t/a。 本项目由宁陵县宇峰塑料制品厂整体搬迁新建，老项目已不再生产。根据原项目现状环境影响评估报告（2017年9月编制）知原项目废水总量控制指标终排为：COD：0.0137t/a、NH3-N：0.00137t/a。本项目废水总量控制指标由原项目分配指标中列支，满足总量控制要求。 2、废气 本项目无SO2、NOX产生；非甲烷总烃排放量：0.0908t/a。 本项目为宁陵县宇峰塑料制品厂整体搬迁建设项目。由于宁陵县宇峰塑料制品厂在搬迁前进行现状评估时有机废气不属于总量控制指标，因此其在现状评估报告中未给出有机物的总量控制指标。但是该厂区已实际存在并运行多年，且环保手续健全，因此本次评价对原厂区的有机废气总量进行了校核详见P38-P39页。经校核可知，搬迁前项目有机物（非甲烷总烃）排放总量为0.4585t/a。老项目已于2021年进行了拆迁，现已拆迁完成。因此本项目产生的有机物可从原项目拆除减排量中列支，满足总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于宁陵县产业集聚区迎宾大道与华山路交叉口东300m路北，项目租赁河南中象饮品有限公司的标准化厂房进行建设。施工期主要是车间装修改造和设备安装，主要环境影响为车间装修改造和设备安装过程中产生的少量废气、废水、噪声和固废。 1.施工期废气 施工期废气主要为车间装修改造及设备安装过程中产生的粉尘，产生量较小，通过车间密闭降尘后，对周围环境影响较小。 2.施工期废水 施工期产生的废水主要为车间装修改造及设备安装人员的生活污水，经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。 3.施工期噪声 项目车间装修改造及设备安装过程中使用电钻、切割机等设备会产生噪声，源强一般为80～90dB(A)。为减少其对周围声环境的影响，拟采取以下措施： ①在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械； ②合理安排机械设备运行时间，尽量避免在中午和夜间运行； ③加强施工设备的维修、管理，保证施工设备处于低噪声、高效率的状态； ④装修过程中尽量关闭门窗，减少噪声对周围环境的影响。 采取以上评价建议后，车间装修改造及设备安装噪声对周围环境影响不大，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 4.施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为车间装修改造和设备安装过程中产生的废弃边角料和施工人员生活垃圾。 车间装修改造及设备安装过程中产生的废弃边角料较少，分类收集后进行资源化利用；施工人员产生的生活垃圾清运至垃圾中转站，交环卫部门处理。施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。 施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束，对周围环境的影响将逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响及治理措施 1.污染源分析 本项目营运期产生的废气主要为：挤出、吹膜过程中产生的有机废气。 （1）挤出、吹膜过程中产生的有机废气 源强核算：本项目加热温度一般为180℃左右。根据原料的理化性质可知，聚乙烯树脂熔点为130℃，分解温度为300℃，加热温度低于聚乙烯颗粒的分解温度，故此过程中原料基本不会分解，只在加热至粘流过程中，可能会有少量游离单体废气挥发，主要为乙烯，以非甲烷总烃计。 本次挤出、吹膜过程产生的废气源强核算采用类比法，类比本项目搬迁前的有机物产生情况，并通过管理手段的提升、设备的更新、收集效率的提高以及废气处理设施的处理效率的提高等措施，进一步削减项目污染物排放量。本项目挤出、吹膜过程中的有机废气产生情况见表4-1。 表4-1 挤出、吹膜过程有机废气产生情况一览表 序号 类别 项目 内容 1 基本情况 产品名称 塑料膜、塑料藤条 2 产污工段 挤出、吹膜 3 产污节点 挤出机、吹膜机 4 污染物种类 非甲烷总烃 5 原料名称 聚乙烯颗粒、色母粒 6 源强校核 搬迁前 检测结果 产生量 0.9653t/a 8 本项目 更新部分机器设备 有机物排放消减率 60% 9 过程化、精细化控制物料投加量 10 加强人员培训，精细化控制温度 11 本项目有机物产生量 0.3862t/a 12 核算方法 类比法 污染防治措施： ①有组织废气防治措施：本项目在每台挤出机、吹膜机上方设置集气罩收集废气，评价要求距集气罩开口面最远处的有机物无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，有机废气收集措施可行。 本项目挤出、吹膜过程产生的废气经收集后引入主管道通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。配套风机风量5000m3/h，排气筒内径0.4m。活性炭吸附装置采用碘值在800mg/g及以上的活性炭，非甲烷总烃去除效率以85%计。其中有组织收集效率按照90%计，其余10%以无组织形式排放，则本项目非甲烷总烃有组织排放速率为0.022kg/h，排放量为0.0522t/a。 ②无组织废气防治措施：评价要求严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的无组织管控要求“应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统”，本项目在挤出、吹膜处设有集气装置，进行局部收集，收集后的废气排至有机废气处理系统，通过车间密闭、提高有组织收集效率减少无组织排放量。本项目挤出、吹膜过程非甲烷总烃无组织排放速率为0.016kg/h，排放量为0.0386t/a。 2、污染防治措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》HJ1122-2020可知，本项目为塑料膜和塑料藤条加工生产项目，项目产生的非甲烷总烃采用“UV光氧催化+活性碳吸附”的组合处理工艺为可行措施。 本项目产生的有机废气非甲烷总烃，采取“UV光氧催化+活性碳吸附”组合处理工艺同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》和《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 综上，本项目废气治理措施可行，本项目涉产生挥发性有机物的工段应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，严格控制挥发性有机物的无组织排放量。 3、本项目废气产生及排放情况 本项目营运期废气产生及排放情况见表4-2，本项目污染物年排放量见表4-3。 表4-2 本项目营运期废气污染源源强核算结果及相关参数 产污环节 污染物种类 污染物排放形式 污染物产生 治理设施 污染物排放 污染物产生浓度 污染物产生速率 污染物产生量 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否为可行技术 污染物排放浓度 污染物排放速率 污染物排放量 mg/m3 kg/h t/a m3/h % / % / mg/m3 kg/h t/a 挤出、吹膜 非甲烷总烃 有组织 29 0.145 0.3476 5000 90 UV光氧催化+活性炭吸附 85 是 4.4 0.022 0.0522 无组织 / 0.016 0.0386 / / 车间密闭+局部收集 / / / 0.016 0.0386 表4-3 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 有组织排放量 0.0522 无组织排放量 0.0386 合计 0.0908 本项目产品产量为200t/a，项目非甲烷总烃排放总量为0.0908t/a,非甲烷总烃排放量约为0.454kg/t产品，单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4中标准（0.5kg/t产品）要求。 本项目挤出、吹膜过程产生的有机废气经集气罩集气收集后通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。 有组织非甲烷总烃排放量0.0522t/a，排放速率0.022kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准（有组织排放限值100mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3，建议去除率70%）的标准要求。 本项目未完全收集的废气以无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放速率为0.016kg/h，排放量为0.0386t/a，厂区非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9标准（企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件2其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3）的标准要求。 本项目非甲烷总烃排放总量为0.454t/a,单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4中标准（0.5kg/t产品）要求。 4、本项目废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 本项目废气排放口基本情况 序号 排放口名称 编号 排放口类型 污染物 地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 经度 纬度 1 废气排放口 DA001 一般排放口 非甲烷总烃 115°19′43.85″ 34°27′57.48″ 15 0.4 30 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目非甲烷总烃最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 6、废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的相关要求制定本项目的废气自行监测计划，本项目废气自行监测计划一览表见表4-5。 表4-5 本项目废气自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 DA001 非甲烷总烃 每年一次 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中的标准要求 厂界 非甲烷总烃 每年一次 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9标准（企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件2其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3）的标准要求 7、非正常工况 本项目非正常工况主要为废气处理装置非正常工况，主要表现为UV光氧催化+活性碳吸附故障导致去除效率降低为0，废气非正常工况源强情况见表4-6。 表4-6 非正常工况废气排放情况一览表 序号 污染源 污染物 非正常排放原因 单次持续时间/h 年发生频次/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 应对措施 1 挤出、吹膜 非甲烷总烃 UV光氧催化+活性碳吸附装置故障，废气去除效率降低为零 2 1 29 0.145 0.29 立即维修UV光氧催化+活性碳吸附装置 8、废气环境影响结论 本项目所在区域为不达标区，项目周边500m范围内的敏感点主要有曾庄和金顶双苑。 本项目营运期产生的废气主要为挤出、吹膜废气。项目在每台挤出机、吹膜机上方设置集气罩收集废气，收集的废气通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。 有组织非甲烷总烃排放量0.0522t/a，排放速率0.022kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准（有组织排放限值100mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3，建议去除率70%）的标准要求。未完全收集的废气以无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放速率为0.016kg/h，排放量为0.0386t/a，厂区非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9标准（企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件2其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3）的标准要求。非甲烷总烃排放总量为0.454t/a,单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4中标准（0.5kg/t产品）要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目非甲烷总烃最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 综上分析，本项目废气治理措施为可行措施，废气排放满足相应标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。 二、废水环境影响及治理措施 1.项目废水产生及排放情况 本项目冷却水循环使用不外排，项目废水主要为生活污水。 本项目劳动定员15人，不在厂区内食宿，日常用水量按40L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。生活污水产生系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。 主要污染物种类为COD、SS、BOD5、氨氮，经类比同类项目可知，主要污染物浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L。 污染防治措施：本项目生活污水经化粪池收集处理后进入市政污水管网，最终进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理后排放。 本项目废水达标排放情况见表4-7，本项目废水经污水处理厂处理后污染物排放量见表4-8。 表4-7 本项目生活污水达标排放情况一览表 废水类别 废水量（m3/a） COD（mg/L） SS（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 生活污水 144 300 250 200 30 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 / 500 400 300 / 宁陵县第二污水处理厂收水标准 / 500 350 220 50 是否达标 / 达标 达标 达标 达标 表4-8 本项目废水排放总量一览表 项目 宁陵县第二污水处理厂处理后 排放浓度 排放总量 废水量 / 144m3/a COD 50mg/L 0.0072t/a 氨氮 5mg/L 0.0007t/a 综上可知，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂进水水质标准后通过市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。废水排入外环境量为废水排放量144m3/a，COD排放量0.0072t/a，氨氮排放量0.0007t/a。 2.依托污水处理厂可行性分析 宁陵县第二污水处理厂位于宁陵县宁孔公路西侧、吴王沟北侧，设计处理规模为3万m3/d，其中一期规模为2万m3/d，处理工艺为水解酸化+改良型氧化沟+混凝沉淀+纤维过滤+消毒处理工艺，设计进水水质为：COD500mg/L、BOD220mg/L、SS350mg/L、NH3-N50mg/L、TN55mg/L、TP5.0mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，即COD50mg/L、BOD10mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15mg/L、TP0.5mg/L，目前已经建成运行。该污水处理厂日处理规模较大，本项目日产生废水量相对较小，排入该污水处理厂不会对污水处理厂运行负荷产生大多影响，且本项目废水经处理后各项污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂进水水质标准，因此该项目废水排入宁陵县第二污水处理厂是可行的。 三、噪声环境影响及治理措施 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自混合机、挤出机、牵引机、纺绳机、吹膜机、收卷机、空压机、冷却塔等生产设备以及废气处理设施的风机运行产生的噪声。本项目主要噪声设备特征及治理措施见表4-9。 表4-9 本项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 位置 噪声源 噪声源产生强度 降噪措施 噪声排放强度 持续时间/h 名称 数量 核算方法 噪声源强 工艺 降噪效果 生产车间 混合机 3 类比法 75 厂房隔声、基础减震 -20 55 2400 挤出机 20 75 -20 55 牵引机 19 70 -20 50 纺绳机 2 65 -20 45 吹膜机 1 70 -20 50 收卷机 1 65 -20 45 空压机 1 85 -20 65 循环水 冷却塔 1 65 隔声 -15 50 废气治理 风机 1 85 消声 -20 65 2、噪声环境影响及达标性分析 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，本次噪声预测对厂界噪声贡献值进行预测分析。 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界处的噪声预测值见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 噪声预测点 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 51.4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A) 达标 南厂界 昼间 53.8 达标 西厂界 昼间 46.5 达标 北厂界 昼间 50.2 达标 由表4-10可知，本项目夜间不生产，经采取隔声、基础减振、消声等措施并经距离衰减后，项目东、南、北、西厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求。本项目噪声对周围环境影响较小。 3、噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划一览表见表4-11。 表4-11 本项目噪声自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准要求 四、固体废物环境影响及治理措施 1、污染源分析 本项目产生的固体废物主要有：生产过程中产生的不合格品、废包装材料、废气处理过程产生的废活性炭和职工生活垃圾等。 生活垃圾： （1）生活垃圾 项目劳动定员15人，产生系数每天以0.5kg/人计，生活垃圾产生量为2.25t/a，厂区内设置垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运处理。 一般固体废物： （2）生产过程产生的不合格品 本项目生产过程产生的不合格品产生量约为0.22t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，该固体废物代码为292-001-06，收集后外售废品收购站综合利用。 （3）废包装材料 本项目废包装材料产生量约为0.3t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，该固体废物代码为292-001-07，收集后外售废品收购站综合利用。 危险废物： （4）废活性炭 项目使用“UV光氧+活性炭吸附装置”去除有机废气，经计算，项目有机废气去除量为0.2954t/a，UV光氧对有机废气的去除效率约为30%，则由活性炭吸附装置处理的有机废气量约为0.1773t/a；为保证活性炭吸附装置的净化效率，活性炭需要定期更换。 本项目采用蜂窝状活性炭，每1kg活性炭约吸附0.3kg有机废气。根据废气污染源核算，本项目经活性炭吸附的有机废气理论最大量约为0.1773t/a，因此活性炭用量为0.591t/a，评价认为废活性炭产生量约为0.77t/a。活性炭箱每次填充约200kg，平均每季度更换一次。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49 其他废物”代码为“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，危险特性为T。在厂内1座5m2危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理。 2、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物产生及处置情况见表4-12，本项目危险废物汇总一览表见表4-13。 表4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固体废物名称 固体废物属性 固废代码 物理性状 年度产生量 贮存方式 储存区面积 处置方式或去向 年处置量 生产过程 不合格品 一般工业固体废物 292-001-06 固态 0.22t 暂存于一般固废暂存区 5m2 定期外售 0.22t 原料包装 废包装袋材料 一般工业固体废物 292-001-07 固态 0.3t 暂存于一般固废暂存区 5m2 定期外售 0.3t 职工生活 生活垃圾 / / 固态 2.25t 垃圾桶 / 环卫部门定期清运 2.25t 表4-13 本项目危险废物汇总一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 0.77 废气处理 固态 碳 有机物 1个季度 T 定期交由有资质的单位进行处理 3、环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物主要有：不合格品和原料包装材料。一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，各项固体废物综合利用不外排。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为废活性炭，各项危废分类分区储存于1座5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2001）（2013修改单）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，具体要求如下： ①项目危险废物的收集： 项目危险固废的收集包括两个方面：一是在危废产生节点将其集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到车辆上的危废集中到危险固废暂存间的内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： a、根据项目危废产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、制定危废收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、各种危废的收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 d、在危废收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 e、各种危废收集时应根据其种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②危废暂存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 危险废物必须装入符合标准的容器内，详见表4-14；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 2013年修订）的标签（图4-1）；危险废物暂存库门口必须按GB15562.2的规定设置警示标志（图4-2）。 表4-14 危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间内 5m2 袋装 1.0t 1a 危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；设施内要有安全照明设施和观察窗口；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危废暂存间采取专人负责制；贮存具备“四防”要求（防风、防雨、防晒、防渗透）。 暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，并在相应区域内粘贴警示标示，并建立检查维护制度；危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的要求对危险废物贮存间地面进行硬化及防渗处理。 图4-1 危险废物标签 图4-2 警示标志 建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志，运输按车辆应按 GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 本项目危险废物在1座5m2危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置。危险废物管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的危险废物对周围环境的影响较小。 综上，本项目各项固废均得到有效处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目生产车间均已进行硬化，无地下水、土壤污染途径，不再对地下水和土壤进行评价分析。 六、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应明确保护措施。 本项目位于宁陵县产业集聚区内，项目用地范围内无生态环境保护目标，不再对生态环境进行评价。 七、环境风险 本项目原料和产品不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中的有毒有害和易燃易爆等危险物质，本次环评不再对环境风险进行评价。 八、污染治理设施及环保投资 本项目污染治理设施及环保投资详见表4-15。 表4-15 本项目污染治理设施及环保投资一览表 序号 项目 污染工序 污染物 治理措施 环保投资（万元） 1 废气 挤出、吹膜 非甲烷总烃 集气罩+UV光氧催化+活性碳吸附+15m高排气筒 5.0 2 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 0.3 3 噪声 设备噪声 等效连续A声级 隔声、减震、消声等 1.0 4 固废 一般固体废物 不合格品 设置一个5m2的一般固体废物暂存区，分类收集合理处置 0.1 废包装材料 危险废物 废活性炭 收集后暂存于1座5m2危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处理 0.5 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清运处理 0.1 合计 7.0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（废气排放口） | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4标准要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中的标准要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间密闭，局部收集 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9标准（企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3）要求，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中（附件2其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3）的标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 生产及环保设备 | 噪声 | 隔声、减震、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | 不合格品、废包装材料收集后定期外售，设置一个5m2的一般固体废物暂存区，一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭属于危险废物，收集后暂存于1座5m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置，项目危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2001）（2013修改单）要求；生活垃圾设置垃圾桶，由环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求开展自行监测 |

# 六、结论

综上所述，宁陵县宇峰塑料制品厂年产200吨聚乙烯塑料制品建设项目符合国家产业政策，符合相关的生态环境保护法律法规政策和相关的生态环境保护规划，符合宁陵县产业集聚区用地及产业规划，厂区平面布局合理。采用的污染防治措施技术可行，可确保废气、噪声、废水等污染物达标排放，固废妥善处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为本项目的选址可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0908t/a |  | 0.0908t/a | +0.0908t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0072 |  | 0.0072 | +0.0072 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0007 |  | 0.0007 | +0.0007 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  |  |  | 0.22t/a |  | 0.22t/a | +0.22t/a |
|  | 原料包装材料 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.77t/a |  | 0.77t/a | +0.77t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

经化粪池处理后排入宁陵县第二污水厂进一步处理

0.12

0.6

0.48

生活用水

1.6

1.0

新鲜水

1.0

冷却循环水

10

聚乙烯颗粒、色母粒

混合

N

挤出吹膜

冷却

收卷

成品（塑料膜）

N、G

N

S

聚乙烯颗粒、色母粒

混合

N

挤出

牵引、冷却

成品（塑料藤条）

N、G

N

N、W

纺绳

成品（塑料藤条）

S

S

原料

加热溶解

混料

吹膜

冷却成型

剪切

包装

产品

固废、噪声

噪声

废气、固废、噪声