# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南银硕再生资源回收有限公司宁陵分公司年收集、中转 3000吨废铅蓄电池项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-411423-04-01-883390 |
| 建设单位联系人 | 张永锋 | 联系方式 | 15637053577 |
| 建设地点 | 商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号 |
| 地理坐标 | （115度17分48.918秒，34度24分57.785秒） |
| 国民经济行业类别 | 7724危险废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业、101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2111-411423-04-01-883390 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 17.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目属于生态保护和环境治理业，已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码：2111-411423-04-01-883390，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）的要求，坚持保护优先，树立生态优先的发展理念，坚定不移的落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，持续优化产业发展格局，筑牢生态安全屏障，构建健康的人居生态环境。突出分区管控。根据商丘市主体功能区划、自然资源禀赋、经济社会发展实际，聚焦生态环境重点问题和主要保护目标，以管控单元为基础，实行差异化生态环境准入要求，推进生态环境质量持续改善。实施动态管理。根据商丘市社会经济发展形势和生态环境保护要求，结合国土空间规划、产业发展规划等规划编制实施，以及区域生态环境质量目标变化及生态保护红线调整等情况，对“三线一单”相关内容进行动态更新。 本次评价通过与河南省生态环境厅发布的《河南省生态准入清单》及《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》对比分析，判定本项目与“三线一单”的相符性。 表1-1 与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性 管控要求 本项目建设情况 符合性 河南省产业发展总体准入要求 通用： 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于生态保护和环境治理业，已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码：2111-411423-04-01-883390，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。 本项目位于苏皖鲁豫交界地区重点区域大气生态环境管控单元，不在上述禁止新增的产能范围内，不属于“两高项目”。 符合 河南省生态空间总体准入要求 生态保护红线： 总体要求： 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目选址位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，租赁现有厂房进行建设，不涉及特殊及重点生态保护红线，不在生态保护红线范围内，符合河南省生态保护红线要求。 符合 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目不涉及锅炉，运营期仅产生少量的硫酸雾，经密闭负压收集+碱液喷淋塔治理后可达标排放，无废水外排，不属于重污染企业，不涉及VOCs。 符合 污染物排放管控： 1、实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 3、 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 4、积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 5、 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 本项目运营期仅产生少量的硫酸雾，经密闭负压收集+碱液喷淋塔治理后可达标排放；项目建设严格执行“三同时”管理制度，不涉及工业炉窑及高污染燃料。 符合 河南省水生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 本项目运营期用水主要为生活用水和碱液喷淋塔补水，用水量小，不属于耗水量大和废水排放量大的企业。 符合 污染物排放管控： 1.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 2.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 3.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 4.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，对周边地表水环境影响较小。 符合 环境风险管控： 1.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 2.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中的有关规定进行仓库建设，装卸区、贮存区设有严格防渗措施，建设导流槽及收集池，配备石灰箱等应急物资，安装视频监控，并加强收集、运输、贮存管理，采用专用容器收集，运输过程由专用车辆运输，加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗，编制突发环境事件应急预案。 符合 河南省土壤生态环境总体准入要求 建设用地： 1.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 2.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 3.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 4.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 5.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 6.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 7.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 8.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 9.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 项目主要从事废旧铅蓄电池的回收、贮存和转运，年最大回收转运量为3000 吨。本项目仅对进场的废旧铅酸蓄电池进行分类堆放，不实施拆解及后续深加工，收集的废旧铅酸蓄电池出售给具有相应危险废物经营许可证的下游企业进行处理。 对于废铅酸电池装卸区、储存区域（完整电池贮存区、破损电池贮存间）采用全面防渗处理，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，仓库严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等要求进行设计，并配套防雨淋、防晒、防流失等措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下而污染地下水、土壤环境。 项目加强收集、运输、贮存管理，采用专用容器收集，运输过程由专用车辆运输，加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗，编制突发环境事件应急预案，正常情况下不会对土壤环境造成污染。 符合 河南省资源利用效率总体准入要求 能源： 1. 控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2. 新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3. 禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4. 禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。 本项目不使用高污染燃料，运营期消耗的能源为电，资源消耗总量较小。 符合 水资源： 1. 在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2. 新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3. 对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4. 到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5. 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 6. 在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7. 在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。 本项目运营期用水主要为生活用水和碱液喷淋塔补水，用水量小，项目用水由城郊乡自来水管网提供，不开采地下水。 符合 土地资源： 1. 禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2. 推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3. 闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4. 主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。 本项目租赁现有厂房进行建设，不新增用地。 项目服务期满后，及时清空库房内所有的中转暂存废铅蓄电池，所有危废送至有资质的单位处理，不随便抛撒造成二次污染。厂内所有危废全部清运完毕、设施全部拆除后，对项目厂区内的土壤进行监测，土壤环境需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二类建设用地限值要求，若不满足则需进行修复治理。 符合 重点区域大气生态环境管控要求 苏皖鲁豫交界地区（平顶山、许昌、漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳）： 1. 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2. 强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目不涉及高污染燃料，运营期产生的硫酸雾经污染治理设施治理后可达标排放。 符合 通过上表对比分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》产业发展总体准入要求、生态空间总体准入要求、大气、水生态环境总体准入要求和资源利用效率总体准入要求。 根据《河南省生态准入清单》，本项目位于宁陵县一般管控单元，与《河南省生态准入清单》相符性见下表。 表1-2 商丘市宁陵县（城郊乡）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH41142330001 宁陵县一般管控单元 河南省商丘市宁陵县 刘楼乡、张弓镇、华堡镇、乔楼乡、柳河镇、程楼乡、逻岗镇、黄岗镇、赵村乡、石桥镇、孔集乡、城郊乡、阳驿乡 一般管控单元 一般管控单元、土壤污染重点监管单位、填埋场、涉重企业、高度关注地块 该单元位于淮河流域。区域内有嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县城市生活垃圾处理厂土壤污染重点监管单位，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司高度关注地块，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县金泰皮毛皮革有限公司涉重企业，以及宁陵县城市生活垃圾处理厂填埋场。 主要问题：黄冈镇涉重企业重金属排放重点监管，土壤污染重点监管。。 表1-2 商丘市宁陵县（城郊乡）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目选址位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，项目租赁现有厂房进行建设，占地不属于优先保护类耕地集中区域。项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中的有关规定进行仓库建设，装卸区、贮存区设有严格防渗措施，建设导流槽及收集池，配备石灰箱等应急物资，安装视频监控，并加强收集、运输、贮存管理，采用专用容器收集，运输过程由专用车辆运输，加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗，不会对周边土壤环境造成污染。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，对周边地表水环境影响较小。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 4、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 项目服务期满后，及时清空库房内所有的中转暂存废铅蓄电池，所有危废送至有资质的单位处理，不随便抛撒造成二次污染。厂内所有危废全部清运完毕、设施全部拆除后，对项目厂区内的土壤进行监测，土壤环境需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二类建设用地限值要求，若不满足则需进行修复治理。项目建立建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，宁陵县县级集中式饮用水水源地饮用水源保护区包括： (1)宁陵县殷楼地下水井群(共5眼井) 一级保护区范围:一水厂厂区(4号取水井),二水厂厂区(3 号取水井),1～2 号、5 号取水井外围40米的区域。 (2)宁陵县八里井地下水井群(县城西北部,共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 本项目位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，距离宁陵县县城约2.35km，不在上述饮用水水源地一级保护区范围内。 4、与宁陵乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》及《河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，宁陵县乡镇共有 11 个水源地水源井，具体区划结果详述如下： （1）柳河镇袁庄水井（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 26 米、西 28 米、南至 G310 国道、北29 米的区域（1 号、2 号取水井），3 号取水井外围 30 米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18 米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16 米的区域。 （4）华堡镇水厂（共 3 眼井） 一级保护区范围：1 号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2 号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3 号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 15 米的区域（1 号取水井），取水井外围 30 米的区域（2 号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西 28 米、南 28 米、北 12 米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 20 米、西 18 米、南至 G310 国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西 22 米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西 25 米、南 20 米的区域（1 号取水井），取水井外围 30 米的区域（2 号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 26 米、西 15 米、南至 X021 县道、北25 米的区域（1 号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共 1 眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东 10 米、西 20 米、南 13 米的区域。 本项目位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，不在上述水源地水源井一级保护区范围内。 5、与《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相符性分析 5.1 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在 87 微克/立方米以下，臭氧超标率控制在 15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于 65%，重污染天数比例控制在 4%以下。 ②阶段目标 第一阶段 1-3 月 PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13.强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程 VOCs 管控力度。32.深化工业园区和集群 VOCs 整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 符合性分析：本项目运营期排放的主要大气污染物为硫酸雾，采用“微负压集气+碱液喷淋塔+15m 排气筒”工艺治理，治理后污染物排放满足排放标准要求，对区域环境空气质量影响较小，不会导致区域环境质量明显下降，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5.2《河南省2021 年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 符合性分析：本项目选址不涉及水源地保护区，运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，与周边水环境无直接水力联系，对其影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5.3《河南省2021 年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 符合性分析：本项目租赁现有厂房，项目投运前按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求对厂房进行防渗、防溢流、防泄漏措施强化改造，并制订突发环境事件应急预案。企业严格执行应急预案中风险防控措施，在按要求改造厂房后土壤环境风险得到有效防控，正常情况下不会对区域土壤环境质量产生不利影响，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 6、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性 表1-3与HJ519-2020相符性 序号 规范要求 本项目情况 相符性 1 总体要求： ①从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。 ②收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签 ③废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接 ④禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。 ⑤废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 ⑥废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。 （1）本项目正在进行环境影响评价，并将按要求取得危险废物经营许可证；项目建成后将按要求建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，做好转运信息记录； （2）本项目采用不易破损、不易变形的PVC材质托盘贮存废铅蓄电池，托盘上按要求粘贴危险废物标签； （3）本项目建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接； （4）本项目不擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池，不随意倾倒含铅酸性电解质； （5）本项目废铅蓄电池收集、运输、贮存过程满足环境保护相关要求，符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求； （6）建设单位定期组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。 符合 2 废铅蓄电池集中转点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： ①应防雨，必须远离其他水源和热源； ②面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施； ③应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统； ④应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施； ⑤应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入； ⑥应设有排风换气系统，保证良好通风； ⑦应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。 （1）本项目正在进行环境影响评价，贮存设施建筑面积600平方米，地面硬化并采取防渗措施，贮存间周边设置导流沟和收集池； （2）本项目配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施； （3）本项目设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入； （4）库内设置排风换气系统，保持良好通风； （5）本项目铅蓄电池采用耐腐蚀、不易破损变形的托盘进行储存，设置密封式免维护废铅蓄电池储存区、密封式可维护废铅蓄电池储存区和破损电池储存区 符合 3 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸 本项目废铅蓄电池均贮存于密闭库房内 符合 7、与《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体【2019】3号）符合性分析 行动方案要求如下：完善废铅蓄电池收集体系。 （1）完善配套法律制度。修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，明确生产者责任延伸制度以及废铅蓄电池收集许可制度；修订《危险废物转移联单管理办法》，完善转移管理要求；修订《国家危险废物名录》，在风险可控前提下针对收集、贮存、转移等环节提出豁免管理要求。 （2）开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点。为探索完善废铅蓄电池收集、转移管理制度，选择有条件的地区，开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点，对未破损的密封式免维护废铅蓄电池在收集、贮存、转移等环节有条件豁免或简化管理要求，降低成本，提高效率，推动建立规范有序的收集处理体系。 （3）加强汽车维修行业废铅蓄电池产生源管理。加强对汽车整车维修企业（一类、二类）等废铅蓄电池产生源的培训和指导，督促其依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，并纳入相关资质管理或考核评级指标体系。 符合性分析：本项目为废铅蓄电池集中收集转运点，废铅蓄电池收集、贮存、转运过程严格遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2021年版）相关要求，项目建设符合相关要求的危险废物储存仓库，委托专业运输公司进行废铅蓄电池的运输，库内建有完善的废气和应急事故污染防治措施，编制突发环境事件应急预案，与合法的电池生产企业或再生铅企业建立稳定的合作关系。因此，项目建设《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体【2019】3号）相关要求。 8、与《河南省生态环境厅 河南省交通运输厅关于印发河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案的通知》（豫环文[2021]134号）相符性 （1）总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实习近平生态文明思想，贯彻全国生态环境保护大会精神，坚持“企业自律、政府监管;多方参与、共建体系;分类管理、分级负责;管服结合、简政为民”的原则,在全省范围内全面推行试点工作。争取到2022年，铅蓄电池生产企业的生产者责任延伸制度基本落实，再生铅行业回收体系初步建立，废铅蓄电池回收利用行为纳入危险废物信息化监管系统，规范收集处理率达到50%左右。 （2）实行分类管理 第二类单位:具备从事废铅蓄电池收集转运相应条件的专业回收企业。 第二类单位可以收集、贮存、转运外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池，也可以收集、贮存、转运开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池，可以接收第一类单位收集、贮存的废铅蓄电池。 第二类单位需要具备以下条件: (1)具有独立的企业法人资格; (2)具有固定的经营场所; (3)具有负责收集贮存运输的专职技术人员; (4)具有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的仓储设施、包装设备和运输车辆; (5)具有保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染防.治措施和环境应急预案; (6)与合法的电池生产企业或再生铅企业具有稳定的合作关系。 本项目为废铅蓄电池集中收集转运点，属于第二类单位，项目建设符合相关要求的危险废物储存仓库，委托专业运输公司进行废铅蓄电池的运输，库内建有完善的废气和应急事故污染防治措施，同时要求建设单位按照相关要求及时编制突发环境事件应急预案，且与合法的电池生产企业或再生铅企业建立稳定的合作关系。因此，项目建设满足文件要求。 9、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性 表1-4 与GB18597-2001及其2013年修改单相符性 项目 建设内容（条件及要求） 本项目情况 相符性 一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施 项目设置专用的废铅蓄电池贮存间，位于室内，设耐酸性地面隔离层 符合 在常温常压下易爆，易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存 本项目不涉及常温常压下易爆，易燃及排出有毒气体的危险废物 符合 在常温常压下不水解、不挥发的固体废弃物可在贮存设施内分别堆放 本项目不涉及常温常压下水解、挥发的固体危险废物 符合 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装 本项目不涉及相互反应和半固体危险废物的回收和处理 符合 危险废物贮存设施的选址与设计原则 地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内 项目位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，基底稳定，构造活动微弱，地质结构稳定。根据《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》附录 A 商丘市地震烈度为 6 度 符合 设施底部必须高于地下水最高水位 项目危废贮存位于地上，高于地下水最高水位 符合 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。 项目50m范围内无居民等敏感点；本项目废气主要为破损电池储存间（破损电池为卸车过程操作不当产生）电解液挥发产生的硫酸雾，项目破损电池储存间设置1套密闭负压集气+碱液喷淋塔+15m排气筒对硫酸雾进行治理，对周边环境影响较小。 符合 应避免建在溶洞区或与遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 项目所在地区地质结构稳定。无断层、滑坡、泥石流及地下溶洞等潜在危害因素。 符合 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目选址不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内。 符合 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 本项目区域常年主导风向为东南风，项目附近敏感点李子荐村和乔老家村位于项目的侧风向。 符合 其中储存的废物堆选址，还应该满足基础必须防渗的要求 仓库地面均进行硬化，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 符合 贮存设施设计原则 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 仓库基础防渗材料为混凝土，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，渗透系数＜1.0×10-12cm/s，与本项目所涉及物料不发生反应。 符合 堆放 基础必须防渗 仓库地面均进行硬化，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 符合 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 项目满足地面承载能力要求。 符合 应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 项目仓库为钢结构厂房，厂房外设置径流疏导系统，装卸均在仓库内专用的装卸区进行，不露天装卸，且电池贮存区设有导流沟及收集池，能有效防止25年一遇的暴雨流到危险废物堆里。 符合 危险废物堆放要防风、防雨、防晒 项目仓库为钢结构厂房，危险废物堆放于室内，具备防风、防雨、防晒功能。 符合 不相容的危险废物不能堆放在一起 本项目仅收集废铅蓄电池，不相容的危险废物不堆放在一起。 符合 10、选址合理性分析 本项目选址位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，建设地点地势平坦，西侧可搭接038公路，交通十分便利，项目厂址附近水、电、通讯设施齐全。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属允许类。项目已在宁陵县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2111-411423-04-01-883390。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（一二三四批）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（一二三批）淘汰类名单，项目生产设备均不在限制或淘汰类名单中，生产设备选用符合国家产业政策。 本项目废气主要为破损电池储存间产生的硫酸雾，通过密闭负压集气+碱液喷淋塔处理后经15m排气筒排放，不会对周边环境造成明显不良影响；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，对周边地表水环境影响较小；项目经采取基础减震、厂房隔声、加强管理维护等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目固体废物均得到合理处置，符合《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及《商丘市生态环境局关于发布商丘市生态环境准入清单（试行）的函》相关要求，项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源利用上限。因此，本项目符合当地三线一单管控要求。 根据根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》及《河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，本项目不在饮用水源地一级保护区范围内，符合区域饮用水源保护区划相关要求。本项目评价区域内没有重要的文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标，项目废气、噪声均可达标排放，废水不外排，固体废物均妥善处置，对周边环境影响较小，不会改变评价区域的环境功能。 综上所述，项目拟建区块地震烈度为 6 度，选址不在饮用水源地一级保护区范围内，周边无重要的文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标，“三废”实现达标排放，符合国家产业政策，符合三线一单管控要求，从环保角度分析，项目所选厂址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目组成与建设内容 本项目总投资100万元，占地面积800平方米，总建筑面积600平方米，主要设置废铅蓄电池储存仓库1栋。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），“四十七、 生态保护和环境治理业”中的“101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中“其它”，本项目应编制环境影响报告表。 本项目基本情况见表2-1，主要建设内容见表2-2，厂区平面布置见附图3。 表2-1 项目基本情况一览表 序号 项目 建设内容 1 项目名称 河南银硕再生资源回收有限公司宁陵分公司年收集、中转3000吨废铅蓄电池项目 2 建设性质 新建 3 所属行业 7724危险废物治理 4 建设地点 商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号 5 建设单位 河南银硕再生资源回收有限公司宁陵分公司 6 总投资 100万 7 劳动定员及工作制度 劳动定员4人，实行单班制，每班工作8小时，年工作300天 8 占地面积 800m2 表2-2 主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 建筑内容及规模 备注 主体工程 仓库 建筑面积600m2，1层，钢架结构，主要划分为装卸区100m2、密封式免维护废铅蓄电池储存区270m2、密封式可维护废铅蓄电池储存区180m2、破损电池储存间20m2、办公区30m2。租赁现状厂房进行建设，目前厂房地面已经硬化，需对厂房地面补刷环氧地坪漆进行防渗处理，以及建设导流沟及收集池等风险防范设施。 租赁 公用工程 供水 宁陵县城郊乡自来水管网 新建 排水 采取雨污分流制，雨水排入厂外沟渠。本项目生活污水经5m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 新建 供电 城郊乡变电所 新建 环保工程 废气治理 破损电池储存间设置密闭负压集气+碱液喷淋塔+15m排气筒1套 新建 废水治理 本项目生活污水经5m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 新建 固废治理 生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门定期清运；废劳保用品经耐酸桶收集后定期交有资质单位统一处置；废铅酸蓄电池泄漏的电解液及碱液喷淋塔废液定期交有资质公司进行处置。 新建 噪声治理 厂房隔声、控制车速、加强管理 新建 环境风险 设置1m3收集池1座，不与雨水管网、污水管网连接，贮存区四周设置导流槽连接收集池；设置消防设施、个人防护用品等。 新建 2收贮方案 项目主要从事废旧铅蓄电池的回收、贮存和转运，年最大回收转运量为3000 吨。本项目仅对进场的废旧铅酸蓄电池进行分类堆放，不实施拆解及后续深加工，收集的废旧铅酸蓄电池出售给具有相应危险废物经营许可证的下游企业进行处理。 本项目收贮方案见表2-3。 表2-3 项目收贮方案一览表 序号 废物类别 行业来源 废物代码 危险废物 危险特性 收集、贮存量 最大暂存量 1 HW31 4S店、电瓶车维修点 900-052-31 废铅蓄电池 T，C 3000t/a 20t 收集的废铅蓄电池来源 本项目主要收集商丘市宁陵县及周边县市产生的电动车废铅酸蓄电池和汽车废铅酸蓄电池。收集的电池具体来源：4s店、电瓶车等维修销售点，不涉及省外回收废铅酸蓄电池。 废铅酸电池主要规格及构成 本项目回收的电池主要为两轮/三轮动力电池及汽车蓄电池，分为密封式免维护废铅蓄电池和密封式可维护废铅蓄电池两种。两轮/三轮动力电池主要分为36V、48V、60V等，汽车蓄电池主要包括12V、24V、48V、60V、80V、120V、150V等，根据有关资料可知，高电压电池多为通过串联12V电池实现。 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），“集中转运点面积不少于30m2，贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。”项目废旧电池在贮存区总面积约为470m2，贮存区设计最大贮存量为25t。本项目年贮存量为3000吨，运营过程最大贮存量控制在20t，平均转运周期为2天，最长不超过1年。 贮存时，完整的废旧铅蓄电池同向整齐码放在托盘上，托盘尺寸1.2m×1.2m，电池堆高约1m，每托盘蓄电池重量小于0.5吨。装卸过程中造成破损的废旧铅蓄电池在带盖耐酸桶中贮存，容积约为1m3。 托盘 耐酸桶 图2-1 托盘及耐酸桶效果图 铅酸蓄电池构成情况见下表。 表2-4 废铅酸蓄电池构成 成分 所占比例 化学成分 铅 82% 铅、氧化铅、硫酸铅 塑料、橡胶 9% 邴喜庆、丁二烯和苯乙烯的三元共聚塑料 铜 2% 铜 电解液 7% 硫酸、硫酸铅、水 表2-5 铅酸蓄电池主要结构 主要构成 简述 正极 由板栅和活性物质构成的，板栅的材料一般采用铅锑合金，免维护电池采用铅钙合金。正极活性物质主要成份为氧化铅，负极活性物质主要成为绒状铅 隔板 由微孔橡胶、颜料λ玻璃纤维等材料制成的 电解液 由浓硫酸和净化水（去离子水）配制而成的，电解液密度1.280±0.005g/cm3（相当于浓度是40%） 电池壳、盖 装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成 排气栓 由塑料材料制成 链条、极柱、鞍子、液面示器等零部件 / 图2-2 铅蓄电池结构示意图 铅酸蓄电池中有毒有害物质主要包括电解铅、合金铅和H2SO4。有毒有害物质性质详见下表。 表2-6 铅酸蓄电池中有毒有害物质性质 名称 理化性质 毒性毒理 中毒症状 电解铅 银灰色金属，不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸，熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度11.34 铅及其化合物主要以粉尘、烟、或蒸汽形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道进入血液循环，其中与红细胞结合在血浆中的铅，呈血浆蛋白结合铅，另一部分呈活性大的可溶性铅 轻度中毒：常有轻度神经 衰弱综合症，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛；贫血；中毒性周围神 经病。重度中毒：铅麻痹；铅脑病。 合金铅 铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主，铅钙合金含铅≥99%，铅锡合金含铅≥98.5% 硫酸（H2SO4） 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸汽压0.13kPa（145.8℃），熔点10.5℃。沸点：330.0℃，相对密度（水=1）1.83；相对密度（空气=1）3.4，与水混溶，化学性质稳定，为酸性腐蚀品，用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、燃料、石油提炼等工业也有广泛应用 急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3，2小时（小鼠吸入）。工作场所空气中有毒物质容许浓度：时间加权平均容许浓度1mg/m3，短时间接触容许浓度2mg/m3 / 3转运路线及转运方式 本项目涉及危险废物转运，转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过学校、医院以及居民区等人口密集区，要求避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 本项目厂外运输采用公路运输，在废铅蓄电池运输过程使用耐酸防腐防渗防漏周转箱，一般情况下运输途中不更换容器，特殊情况容器出现破裂时需要及时更换。运营期加强管理，严禁转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输车辆在公路上行驶应持有通行证，其上应证明废物的来源、性质、运往地点。 4项目主要设备、原辅材料消耗 项目主要设备见表2-7，主要原辅材料消耗情况见表2-8。 表2-7主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 叉车 辆 1 仓内周转电池 2 地磅 个 1 称重 3 耐酸塑料桶 个 10 泄漏电解液及运营中产生的二次固废临时储存 4 托盘 个 42 电池存储 5 监控设施 套 1 覆盖厂区、仓库 6 密闭负压集气设备 套 1 破损电池储存间 表2-8 原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 材料名称 单位 消耗量 备注 1 废铅酸蓄电池 t/a 3000 仅暂存，不拆解 2 NaOH t/a 0.04 需要时外购，厂区不储存 3 劳保用品 套 70 工作服、手套、口罩、眼镜等 4 水 m3/a 90 / 5 电 Kwh/a 8000 / 5项目车间规范化设置 （1）平面布置 拟建项目工艺简单，项目平面布置严格遵守国家相关的防火、防爆、安全、卫生等标准规范。项目设置1栋储存仓库，仓库均按单元分区，暂存仓库主要设装卸区、密封式免维护废铅蓄电池储存区、密封式可维护废铅蓄电池储存区、破损电池储存间，其中装卸区位于仓库西部；暂存区通过防火墙板分隔为密封式免维护废铅蓄电池储存区、密封式可维护废铅蓄电池储存区、破损电池储存间，完整和发生破损的电池分区存放，便于分类贮存和运输。 库内功能分区明确，有利于日常管理，符合相关要求，平面布置合理。 （2）规范化设置 项目仓库设置废铅酸蓄电池暂存区、装卸区，仓库内贮存区地面、导流槽、收集池、装卸区地面进行重点防渗，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 收集池采用C30抗渗钢筋混凝土结构，抗渗等级P8，结构厚度250mm，最大裂缝宽度0.15mm；迎水面钢筋的混凝土保护层厚度50mm；所有水池内表面均涂刷2mm厚环氧树脂。 电池暂存区地坪四周设收集导流槽，尾端连通收集池。泄漏的电解液经导流槽通过重力势流入收集池。废铅酸蓄电池分类分区贮存，区域与区域之间用墙板隔开。 6公用及辅助工程 6.1给水工程 本项目用水主要为生活用水及碱液喷淋塔补水用水，用水总量为0.3t/d（90t/a），水源为城郊乡自来水管网提供。 （1）生活用水 项目建成后，劳动定员为4人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)，按每人每天用水量50L计算，生活总用水量大约为0.2t/d（60t/a）。 （2）碱液喷淋塔补水 碱液喷淋塔需要使用浓度约为16%的碱液作为吸收液，由于本项目硫酸雾废气产生量较小，碱液中的氢氧化钠消耗量较少，塔内水通过蒸发损耗。碱液喷淋塔只需要定期补充新鲜水，不排水，补水量为0.1t/d，30t/a。 6.2排水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。项目建成后，劳动定员为4人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)，按每人每天用水量50L计算，生活总用水量大约为0.2t/d（60t/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，为0.16t/d(48t/a)，生活污水经5m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 图2-3 本项目水平衡图 单位t/a 7劳动定员 本项目劳动定员为4人，工作天数300天，1班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期 本项目租赁闲置厂房进行项目建设，工程内容主要为购置生产设备、安装、调试。施工期较短，且主要在厂房内施工，不会对周围环境产生影响。因此本次评价不再进行分析。 2 营运期 2.1 营运期工艺流程图 本项目工艺流程简介如下。 图2-4 工艺流程及产污节点图 工艺简述： （1）收集、包装、装车及运输 在废铅酸蓄电池收集过程中，建设单位委托专业运输公司对废铅蓄电池进行收集，专用收集车辆为厢式货车，车厢内地面设置耐酸、防渗、防流失地面，内设金属外框加固收集箱和电解液泄露收集容器。由公司工作人员定期联系当地蓄电池销售门市、电动车、摩托车销售和维修点、4S店等，其产生的废旧铅酸蓄电池由专业运输公司收集后运输至本项目储存仓库卸货暂存。 在收集过程中，工作人员应先检查废铅酸蓄电池相关情况，并在电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息。收集过程中，完好的废铅酸蓄电池贮存至车辆的收集箱内，破损电池禁止装车。 废铅酸蓄电池完成收集后运输路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。同时，运输车辆应按照GB13392的规定悬挂相应标志。 （2）卸车 车辆运输收集的废铅蓄电池进入厂前核对货物信息，核实无误方可入库贮存。废铅蓄电池装卸均在库房内进行，车辆进入装卸区停车位后，采用人工+叉车进行装卸、称重工作。接收完好废铅蓄电池时，如实记录废铅酸电池的数量、来源、重量等信息；卸车过程造成废铅酸蓄电池破损时，按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定进行管理。该过程会产生沾染废物（防护服、废手套等劳保用品）。 废铅蓄电池卸车后经过人工分类、分拣，完好的密封式免维护废铅蓄电池和密封式可维护废铅蓄电池送至各自专用储存区托盘上暂存，并做好登记。破损废铅蓄电池运至破损电池暂存间通过专用加盖密封耐酸桶进行存放，并及时登记。 （3）暂存堆放 项目仓库均设置装卸区、完整电池储存区及破损电池贮存间。针对完整废铅酸蓄电池，放入防渗漏托盘堆放储存到常规贮存区。部分铅蓄电池在装车时已分类、贴码完毕，进厂后仅进行简单的分装后即转运出厂，不在厂区贮存。针对破损废铅酸蓄电池，则是放入加盖密封耐酸桶中，存放至破损电池贮存间。破损电池暂存过程中不开盖（避免硫酸雾产生），不更换容器。放置废旧铅蓄电池的容器随电池一同交由回收企业处置，并由回收企业提供清洁的容器。特殊情况下废旧铅酸蓄电池发生电解液泄漏，如果漏到托盘上，则直接转移到带盖密闭专用桶（防酸、防渗）中，托盘须用拖把或抹布擦干，用过的废拖把或废抹布与托盘一起暂存于带盖的密闭专用桶（防酸、防渗）中；如果电解液泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废电解液扫至地面导流沟中，汇聚到收集池内，用耐酸专用泵和耐酸导流管抽出排至密封、防渗防漏的专用耐酸收集桶内，泄露的废旧电池电解液经收集后委托有资质的单位处置，建立危险废物转移联单制度，科学管理，不外排。项目储存区的温度、湿度须严格控制，项目破损铅酸蓄电池贮存间配套设置1套负压集气系统+碱液喷淋塔+15m 排气筒。 仓库各区均设有金属外框加固的周转箱（防止存放的废旧电池倒塌，要求耐酸、防渗），周转箱下方设架空底座，架空底座下方设耐酸、防渗塑料托盘。 根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求，集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所设计容量。因此，要求所存废铅酸蓄电池过磅称重，严格控制贮存量。 仓库内各贮存区域均设置泄漏液导流槽，并设置收集池，泄漏液经导流槽引至收集池进行收集。 公司安排专人做好回收废旧蓄电池的进出记录工作。进、出库记录上注明废旧蓄电池类别、名称、组别、来源、完好程度、数量、重量、出入库日期、存放位置及接收单位名称。 （4）装车、外运 当废电池收集、贮存量接近20t时，及时安排转移至下游接收单位并做好登记工作，其运输委托专业危险品运输公司完成。 2.2营运期产排污环节 （1）废气 废气主要为破损电池储存间电解液挥发产生的硫酸雾。 （2）废水 职工的生活污水。 （3）噪声 噪声主要为汽车运输、装卸时产生的机械噪声。 （4）固体废物 固废主要为员工的生活垃圾，废劳保用品，沾染废物（废抹布等），破损废铅酸蓄电池破损泄漏的电解液以及碱液喷淋塔定期更换的废碱液。 项目营运期产排污环节见表2-9。 表2-9项目营运期产排污环节 污染因素 产污环节 污染物名称 主要污染物 处置措施 废气 破损电池贮存间 电解液挥发废气 硫酸雾 微负压收集+碱液喷淋装置+15m高排气筒 车辆运输 车辆尾气 烯烃类、CO 和 NOX 加强管理 废水 职工生活 生活污水 COD、SS、NH3-N 化粪池 噪声 装卸过程 噪声 等效A声级 厂房隔声、降低车速、加强管理 固废 电池破损 破损电池泄漏的电解液 耐酸容器收集，贮存在破损电池贮存间，定期交由有资质单位处置 运营过程 废劳保用品、沾染废物 交有资质公司处置 碱液喷淋塔维护 碱液喷淋塔废液 交有资质公司处置 职工生活 生活垃圾 交环卫部门统一处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有的车间进行项目建设。目前项目设备尚未安装，未开始生产，因此不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据宁陵县对项目区域的功能区划，其环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：ug/m³ 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9 35 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137 75 182.7% PM10 年均值 86.7 70 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5 150 119.7% SO2 年均值 8.7 60 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18 150 12% NO2 年均值 18.6 40 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50 80 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1 4 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5 160 104.1% 超标 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 为持续改善区域环境空气质量，商丘市制定了2021年大气污染防治攻坚战实施方案，通过采取“加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系；优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控；全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理；强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理；强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等有力举措，力争2021年全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51 微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于60%。 随着相关环境攻坚方案的落实，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水属于间接排放，评价等级为三级B。距离项目最近的地表水体为项目北侧533米的大沙河。本次评价引用商丘市2020年环境通报中地表水环境质量现状进行评价，引用断面为大沙河凤凰桥断面。地表水现状监测结果统计及评价表见表3-2。 表3-2 地表水现状监测结果统计及评价表 单位：mg/L 时间 COD 氨氮 总磷 2020年1月 23 0.31 0.05 2020年2月 23 0.31 0.05 2020年3月 25 1.19 0.03 2020年4月 22 0.50 0.15 2020年5月 32 0.09 0.13 2020年6月 31 0.13 0.05 2020年7月 28 0.75 0.06 2020年8月 24 0.81 0.06 2020年9月 23 0.49 0.05 2020年10月 22 0.14 0.25 2020年11月 31 0.36 0.24 2020年12月 30 0.26 0.08 标准值 30 1.5 0.3 根据监测结果显示，大沙河凤凰桥断面监测因子COD存在超标现象，氨氮和总磷监测数据均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。COD超标原因主要是北方雨季，农业源污染进入河流所致。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区的划分要求，项目区域声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司于2021年10月30日~31日在东、西、南、北厂界外1米处各设置1个监测点位进行监测，每天昼夜各1次。噪声现状监测结果见表3-3，检测报告见附件。 表3-3 噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期 检测点位 检测结果 单位：dB(A) 昼间 夜间 2021.10.30 东厂界 53 42 南厂界 53 41 西厂界 51 40 北厂界 54 43 2021.10.31 东厂界 52 42 南厂界 51 40 西厂界 50 40 北厂界 52 44 由上表的监测结果可知，项目厂界四周昼/夜噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境质量现状 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司于2021年10月30日对项目厂区内土壤进行了取样调查。本次评价在厂房西侧设置了1个表层监测样点，监测因子是《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1所列45项基本因子，项目土壤环境监测结果见表3-4，检测报告见附件。 表3-4 项目土壤现状监测结果一览表 单位mg/kg 采样日期 检测因子 单位 采样点位 S1厂房西侧(0~0.2m) 2021.10.30 2021.10.30 pH值 无量纲 8.18 砷 mg/kg 4.36 镉 mg/kg 0.24 六价铬 mg/kg 未检出 铜 mg/kg 9 铅 mg/kg 26 汞 mg/kg 0.144 镍 mg/kg 20 挥发性有机物 四氯化碳 mg/kg 未检出 氯仿 mg/kg 未检出 氯甲烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 二氯甲烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 四氯乙烯 mg/kg 未检出 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 三氯乙烯 mg/kg 未检出 1 ,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 氯乙烯 mg/kg 未检出 苯 mg/kg 未检出 氯苯 mg/kg 未检出 1，2-二氯苯 mg/kg 未检出 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 乙苯 mg/kg 未检出 苯乙烯 mg/kg 未检出 甲苯 mg/kg 未检出 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 邻二甲苯 mg/kg 未检出 半挥发性有机物 硝基苯 mg/kg 未检出 苯胺 mg/kg mg/kg 未检出 mg/kg mg/kg 未检出 mg/kg mg/kg 未检出 4-硝基苯胺 mg/kg 未检出 2-氯酚 mg/kg 未检出 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 䓛 mg/kg 未检出 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 未检出 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 萘 mg/kg 未检出 由上表土壤监测结果可知，本项目占地范围内土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准，表明评价区域土壤环境质量良好，尚未受到农业源和周边工业企业污染。该土壤环境现状监测仅留作背景值。 5、地下水质量现状 为了解本项目所在区域地下水质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司于2021年10月30日对项目区域地下水进行了取样调查。本次评价在项目所在区域设置了1个水质、水位监测点位，项目地下水监测结果见表3-5，检测报告见附件。 表3-5 地下水现状监测结果一览表 单位mg/L 采样日期 检测因子 单位 采样点位 厂区周边水井 2021.10.30 pH值 无量纲 7.4 水温 ℃ 15.5 钾 mg/L 0.74 钠 mg/L 75.4 钙 mg/L 8.82 镁 mg/L 7.92 碳酸盐 mg/L 0 重碳酸盐 mg/L 190 氯化物 mg/L 152 硫酸盐 mg/L 134 氨氮 mg/L 0.034 硝酸盐氮 mg/L 0.53 亚硝酸盐氮 mg/L 未检出 挥发酚 mg/L 未检出 砷 mg/L 2.21×10-3 汞 mg/L 3.95×10-4 六价铬 mg/L 未检出 总硬度 mg/L 320 铅 mg/L 8.56×10-3 镉 mg/L 2.54×10-3 铁 mg/L 未检出 溶解性总固体 mg/L 468 耗氧量 mg/L 1.24 铜 mg/L 未检出 井深 m 300 水位埋深 m 20 由上表地下水监测结果可知，监测点位的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，项目区域地下水环境质量较好。该地下水现状监测仅留作背景值。 6、生态环境质量现状 本项目建设地点为商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，根据现场调查，项目周围多为道路、厂房，地表植被主要为人工种植的植物及农作物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区和学校，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图2。 表3-6 项目环境敏感保护目标一览表 环境 类别 经纬度 环境保护目标 相对方位 距项目距离（m） 规模（人） 经度 纬度 大气环境 115.295052 34.425258 城郊李子荐小学 西南 150 389 115.293033 34.416347 李子荐村 西 140 234 115.301599 34.414598 乔老家 东 130 375 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行 级别 主要污染物限值 废气 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 表2二级标准 有组织硫酸雾排放限值45mg/m3,15m排气筒排放速率1.5kg/h；无组织硫酸雾1.2mg/m3 噪声 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 固废 GB18599-2020 《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》 / / GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求 / / |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOx排放，废水均不外排，因此无总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁闲置厂房进行项目建设，工程内容主要为地面涂刷环氧地坪漆，以及购置生产设备、安装、调试。施工期较短，且主要在厂房内施工，不会对周围环境产生影响。因此本次评价不再进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 废气产排情况 铅酸蓄电池主要由正极板 PbO2、负极板Pb及中间隔板的电解（H2SO4）组成，由于废旧铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气，因此项目运营期废气主要为废旧铅酸蓄电池破损后流出的电解液产生的硫酸雾及运输车辆进出产生的汽车尾气。 （1）电解液产生的废气 ①正常工况 本项目只进行废旧铅酸蓄电池仓储暂存，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。收集的废铅酸蓄电池主要来源于使用铅酸蓄电池的企业、事业单位，本项目收集运输车内设金属外框加固收集箱，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤。 铅酸蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量，报废的铅酸蓄电池大部分在能量交换过程中，其反应生成物—硫酸铅在极板上是“临时”的，在充电还原过程，极板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在极板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物，占据了极板的位置。这就是说，极板的有效反应材料在不断减少，这是导致电池失效的主要原因。因此报废铅酸蓄电池的电解液是较少的，正常储存条件下，不会导致废旧铅 酸蓄电池电解液的泄漏。 综上所述：正常工况下不会导致废旧铅酸蓄电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生。 ②非正常工况 非正常情况主要指废旧铅酸蓄电池受外环境影响（如温度、压力、湿度变化），或搬卸过程中受到外力撞击，或者外壳老化破损，造成内部酸性液体外漏的情况。废旧铅酸蓄电池在人工转移过程操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，即使因机械故障或操作失当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。 在事故工况下(内部搬运及分类堆放过程中)可能出现电池电解液的泄漏，泄漏时可由专用容器(要求耐酸、防渗)+设防酸、防渗塑料托盘+导流沟(耐酸、防渗)+收集池(耐酸、防渗)+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）对其进行收集。泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾。项目每个铅蓄电池重约20kg，根据铅蓄电池成分组成，电解液占电池重量的7%，铅占电池重量的82%，则电解液总量为1.4kg，铅总量为16.4kg，由于废旧铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。在泄漏发生后，立即关闭厂区出入口，泄漏产生的废酸液会经导流槽进入收集池，本次评价单次泄漏发生时铅蓄电池的数量按5块计，电池从破损到处置结束时间按0.5h计，泄漏面积平均约为1m2。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F 式中：Gz：液体蒸发量（kg/h）； M：液体分子量；硫酸：98； V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取 0.2~0.5，本次评价取中间值 0.3。 P：相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。本项目废酸液硫酸浓度约为40%，温度为20°C，经查阅硫酸溶液饱和蒸汽压中硫酸分压资料，本项目 P 取 9.84mmHg。 F：液体蒸发面表面积，m2，本次评价取 1m2； Gz 硫酸雾=Gz-G水，20°C 时水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h。则G水为 0.5kg/h。 经计算，硫酸挥发量约为0.067kg/h。 本项目破损电池储存间面积为20m2，厂房高度均为6m，按照每小时通风换气20次进行设计，破损电池储存间密闭负压集气系统风量设计为2400m3/h，收集效率95%，破损电池贮存间废气经收集后进入1台碱液喷淋塔（净化效率取80%）进行处理，之后经1根15m排气筒DA001排放。 该事故发生概率取1次/30天，项目年运营300d，则全年泄漏发生及处置时间约为5h，硫酸雾产生量为0.335kg/a，经密闭负压集气+碱液喷淋塔治理后，有组织硫酸雾排放量为0.064kg/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为5.30mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（最高允许排放浓度为45mg/m3，15m排气筒排放速率为1.5kg/h）。 硫酸雾无组织排放量为0.017kg/a。 （2）运输车辆的尾气 废铅酸蓄电池运输车辆运行时会产生一定量的尾气，为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烯烃类、CO 和 NOX，是影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，间歇性运输，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，项目所在区地势开阔，有利于汽车尾气的稀释扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。 1.2 废气环境影响分析 综上所述，项目所在区域环境质量现状不达标，项目仓库有组织硫酸雾排放量为0.064kg/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为5.30mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（最高允许排放浓度为45mg/m3，15m排气筒排放速率为1.5kg/h）。评价认为有组织排放硫酸雾和无组织排放硫酸雾经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。要求本项目运营期间加强负压集气系统+碱液喷淋塔的运行管理，保证废气污染防治措施有效运行。 1.3排放口基本情况及监测要求 项目废气污染物治理设施情况见表4-1，排放口情况见表4-2。 表4-1 废气治理设施情况表 序号 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 排放口名称 排放口编号 治理工艺 污染防治设施编号 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除率（%） 是否为可行技术 1 贮存 硫酸雾 有组织 密闭负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒 TA001 2400 95 80 是 喷淋塔排气筒 DA001 表4-2排放口情况表 排放口名称 排放口编号 排气筒高度（m） 直径（m） 温度（℃） 类型 地理坐标 经度 纬度 喷淋塔排气筒 DA001 15 0.3 常温 一般排放口 115.297131 34.416060 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于生态保护和环境治理业，排污许可管理级别属于重点管理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理 》（HJ1033-2019）自行监测要求，确定项目废气自行方案见表4-3。 表4-3 废气自行监测要求 排放口名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测设施 喷淋塔排气筒 DA001 硫酸雾 1次/半年 手工 厂界 厂界上风向1个监控点，下风向设3个监控点 硫酸雾 1次/半年 手工 2、废水 本项目碱液喷淋塔需要使用浓度约为16%的碱液作为吸收液，由于项目硫酸雾废气产生量较小，碱液中的氢氧化钠消耗量较少，塔内水分主要通过蒸发损耗，只需要定期补充新鲜水，无废水产生。项目废水主要为生活污水。 项目建成后，劳动定员为4人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)，按每人每天用水量50L计算，生活总用水量大约为0.2t/d（60t/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，为0.16t/d(48t/a)，生活污水经5m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 项目废水污染物产生及排放情况见表4-4，废水治理设施情况见表4-5。 表4-4 项目废水污染物产排情况表 污水源 主要污染因子 废水产生情况 水量（m3/a） 产生 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 预处理 措施 排放量 （t/a） 生活 污水 COD 48 300 0.0144 5m3化粪池 0 SS 200 0.0096 0 氨氮 30 0.0014 0 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS 不外排 不外排 TW001 化粪池 化粪池 / / / 3、噪声 本项目主要对废铅酸蓄电池收集、暂存，运营期噪声主要为进出厂的运输车辆、叉车行驶、装卸过程以及环保设施配套风机运转产生的噪声，噪声源强在70~75dB(A)之间，项目主要噪声源及治理措施如下表。 表4-6 主要噪声源情况一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量（台/套） 噪声源强 治理措施 持续时间（h/a） 1 叉车 1 70 厂房阻隔、加强管理 2400 2 风机 1 75 厂房阻隔、加强管理 2400 经采取选用低噪设备、厂房阻隔、加强管理等措施后，噪声可降低约20dB（A）降噪效果明显。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本次评价声环境质量预测范围为厂区四周边界。本次评价在边界四周各设1个预测点，根据HJ2.4-2009中声级预测模式进行预测。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； — i声源在T时段内的运行时间，s。 ①高噪声源衰减分析方法 噪声衰减计算公式为： 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； R——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L——总声压级，[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]； n——声源数量。 预测结果见下表： 表4-7 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 设备名称 源强 数量 治理措施 距离（m） 距离衰减 预测值 叠加值 达标分析 东厂界 叉车 70 1 经基础减振，厂房吸声、隔音，噪声源强可降低约20dB(A 18 25.11 24.89 37.20 达标 风机 75 1 8 18.06 36.94 西厂界 叉车 70 1 7 16.90 33.10 34.96 达标 风机 75 1 17 24.61 30.39 南厂界 叉车 70 1 12 21.58 28.42 31.72 达标 风机 75 1 20 26.02 28.98 北厂界 叉车 70 1 12 21.58 28.42 43.11 达标 风机 75 1 4 12.04 42.96 由上述计算结果可知，经采取基础减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 为更大程度地降低设备噪声对周围环境的影响，建议采取以下降噪措施： ①合理布设生产区域，使强噪声设备远离厂边界，选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内。 ②企业应选用低噪设备并维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声；对声源采用减振、隔声、吸声和消声措施。 ③应严格管理生产作业，合理安排生产时间，优化作业方案和运输方案。 项目噪声监测计划见下表。 表4-8 噪声监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生源强 项目营运期产生的固体废物包括破损电池泄漏的电解液、沾染废物、废劳保用品、碱液喷淋塔废液、生活垃圾等。其中破损电池泄漏的电解液、沾染废物、废劳保用品、碱液喷淋塔废液均属于危险废物。 （1）一般固废 项目劳动定员4人，年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为0.6t/a。生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门处置。 （2）危险废物 危险废物主要包括破损电池泄漏的电解液、沾染废物、废劳保用品和碱液喷淋塔废液。 ①破损电池泄漏的电解液 电解液占铅酸蓄电池的比例约为7%。项目厂内最大中转贮存量为20t，涉及的电解液量为1.4t/a。根据《再生铅行业规范条件》，再生铅企业收购的废铅酸蓄电池破损率不能超过5%，因此企业在装卸车、分类、储存过程中应将破损率控制在5%内，破损率取5%，则废液产生量约0.07t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），电解液属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码：900-052-31，危险特性T，C。 电解液泄漏后，经导流槽、收集池收集至密闭耐酸容器内，定期交有资质公司处置。 ②废劳保用品、沾染废物 本项目工作人员进场须穿戴工作服、手套进行操作，操作时工作人员不直接接触铅酸蓄电池。工作服和手套每月更换，更换下来的工作服和手套不清洗，作为危险废物交有资质单位处置。项目员工日常穿着的工作服、帽子、手套、口罩等劳保用品平均每月更换一次，按每套1.5kg计，劳动定员4人，则废劳保用品产生量为0.06t/a。处置泄漏的电解液时产生的沾染废物（废拖把、废抹布等）产生量约0.02t/a，废劳保用品、沾染废物合计0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废劳保用品、沾染废物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，行业来源非特定行业，废物代码900-042-49，危险特性T/C/I/R/In，集中收集，采用密闭桶装，暂存于仓库内，定期交有资质单位处置。 ③碱液喷淋塔废液 本项目碱液喷淋塔采用碱液喷淋工艺处理硫酸雾，碱液在塔中循环使用，需定期更换废液。碱液喷淋塔中碱液采用氢氧化钠加水配置，喷淋塔每次置入0.5m3循环使用，每半年更换一次，则废液产生量约1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废液属于“HW49其他废物”中“采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”，危险废物代码为 772-006-49。废液产生后于耐酸防腐的专用收集桶暂存，定期交由有资质单位处置。 本项目固态废物产生及处置情况见下表。 表4-9 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 名称 属性 废物编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量（t/a） 贮存方式 处置方式和去向 电池泄漏 电解液 危险废物 900-052-31 / 液态 / 0.07 密闭耐酸塑料桶 交有资质单位处置 电池转运 废劳保用品、沾染废物 危险废物 900-041-49 / 固态 / 0.08 / 交由有资质单位处置 环保设备 碱液喷淋塔废液 危险废物 772-006-49 氢氧化钠 液态 T/In 1 密闭耐酸桶 交由有资质单位处置 职工生活 生活垃圾 / / / 固态 / 0.6 / 集中收集，交由环卫部门处置 评价要求项目在收集、贮存、运输、处置废铅蓄电池及项目产生的危险废物等环节均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行管理，项目固废能够安全、妥善处置，对周围环境影响较小。 4.2 危险废物环境影响分析 （1）贮存场所设置可行性分析 ①选址 本项目拟建地块属于地震烈度6 度区域，区域大气环境保护目标主要为东侧130米的乔老家村，对其基本无影响，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单中相应要求。 ②贮存设施 本项目租赁现有厂房进行危废贮存活动，投产前对厂房进行改造，厂房建设为封闭结构，危险废物分区分类贮存，贮存区设置导流沟和收集池，地面按要求进行防渗。贮存容器采用耐酸防腐防渗的塑料托盘，整体架空存储，选用的容器均与贮存的危废相容。 ③贮存能力 本项目设计转运规模为3000t/年，转运周期一般为2d/次，每次转运量为20t，本项目贮存区设计最大贮存规模为25t，贮存能力满足转运需求。 （2）运输过程影响分析 本项目拟采用车厢密闭的专用危废转运车转运，车厢内废铅蓄电池均贮存于带盖密闭的周转箱中，正常情况下运行过程不会对沿线环境产生影响。 运输过程影响主要为车祸、车厢关闭不牢事件下危险废物散落入外环境造成的影响。对此，本次环评要求运营期需严格管理，运输过程要求司机限制车 速，路线选择不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。在按要求进行管理后，正常情况不会对沿线环境产生影响，即使发生事故，也能够将对环境的影响程度降至最低。 （3）危险废物贮存及管理要求 ①仓库按照以下要求进行建设 a.危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b.应建有堵截电解液泄漏的裙角，地面与裙角要用耐酸防腐防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。 c.必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d.应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。 e.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。 f.墙面、棚面应防吸附，用于存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g.库房应设置备用的通风系统和电视监视装置。 i.贮存库容量的设计应考虑项目运行的要求。 ②危险废物的运输应符合下列要求： a.危险废物全过程的管理制度：转移联单管理制度；职业健康、安全、环保管理体系（HSE），处置厂（场）的管理人员应参加环保管理部门的岗位 培训，合格后上岗；档案管理制度。 b.危险废物运输车辆须经过主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 c.载有危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 d.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质及运往地点，必要时须有专门人员负责押运。 e.事先需作出周密的运输计划，确定行驶路线，包括危险废物泄漏情况下的有效应急措施。 采取以上措施后，项目危险废物贮存可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，能够得到合理有效处置，不会对周 围环境造成二次污染。 5、地下水、土壤 本项目位于商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号，车间地面已全部硬化，无生产废水外排，废气产生浓度较小，并采取措施对废气进行收集处理。 5.1地下水、土壤环境染源识别及污染途径 本项目污染土壤的途径主要为废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；铅蓄电池输送及暂存过程中内容物发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响；固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。土壤环境受到污染的同时，可能会通过污染物下渗对地下水造成影响。 地下水污染方式可分为直接污染和间接污染两种。直接污染的特点是污染物直接进入含水层，在污染过程中，污染物的性质不变。这是对地下水污染的主要方式。间接污染的特点是，地下水污染并非由于污染物直接进入含水层引起的，而是由于污染物作用于其他物质，使这些物质中的某些成分进入地下水造成的。本项目对地下水以直接污染为主。 （1）地下水、土壤污染源 废铅蓄电池及项目产生的危险废物的泄露。 （2）污染物类型 本项目营运产生的危险废物主要污染物为硫酸、铅。 （3）污染途径 污染物从污染源进入地下水、土壤所经过的路径称为污染途径，污染途径是多种多样的。本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要为，废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；破损电池电解液渗漏、废抹布和防护服上的有害物质下渗对地下水、土壤造成的污染。 （4）对土壤环境的影响 项目贮存区若没有适当的防漏措施，其中的有害成份渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，使土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少，有机物在土壤中因与腐殖酸、富里酸等微酸物质产生螯合作用而大量累积，土壤质量下降，由于土壤污染和酸化，对地面树木、花草的生长发育造成不良影响；同时，这些水分经土壤渗入地下水，对地下水也造成污染。 5.2污染防控措施 （1）源头控制措施。为了避免项目生产对厂址周围地下水水质产生明显的影响，应从源头采取控制措施：对生产过程进行严格管理；对废水、固体废物全部进行安全处置；对工艺管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏。 （2）选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施。 （3）严格控制“三废”排放标准。本项目针对生产过程中产生的废气，采取各项措施进行收集，减少无组织排放，采用有效的治理措施处理废气，保证达标排放。 （4）建立和完善污水、雨水分流系统，并对场区可能产生污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理。废抹布、废劳保用品及泄漏的电解液收集后经密闭耐酸桶储存于贮存区内。 （5）贮存区周边设置导流沟和收集池，防止泄露污染物外排。 （6）建立检修制度，每年对项目的污水管线进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决。贮存场应按 GB15562.2 的要求设置环境保护图形标志，加强监督管理。 （7）加强废气处理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，确保污染物达标排放，将本项目大气污染物沉降对土壤的影响降至最低。 （8）分区防渗。根据本项目各区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将车间划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 重点污染防治区：污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。 一般污染防治区：污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。 非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。 ①重点防治区：对于废铅酸电池装卸区、储存区域（完整电池贮存区、破损电池贮存间）采用全面防渗处理，地面采用“水泥+环氧树脂+环氧地坪漆”进行防渗处理，仓库严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等规范要求进行设计，并配套防雨淋、防晒、防流失等措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水、土壤环境。 ②一般防治区：车间其余场地采取10～15cm 的水泥混凝土进行硬化，可使一般污 染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 综上分析，采取分区防渗措施后，本项目对周边地下水和土壤环境影响较小。分区防渗表见表 4-10。 表4-10 本项目污染区划分及分区防渗要求 分区类别 本项目情况 防渗要求 一般防渗区 车间内其他区域 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤10 -7 cm/s，或参照GB18598 执行 重点防渗区 装卸区、贮存区 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤10 -10 cm/s，或参照 GB18598 执行 6、环境风险 通过对本项目物质危险性识别、生产设施风险识别，调查可知本项目的风险类型主要有： ①项目不对旧电池进行拆解、加工，收集的电池经专用车辆运送至本仓库，一般不会对电池造成损伤，对周边环境影响较小。如不慎在储运过程中对电池进行损伤，其风险主要为电解液的泄露，项目经加强生产管理，将破损电池储存在密闭耐酸桶内摆放在托盘上，防止电解液泄露对外环境造成影响。 ②废气处理系统因停电或设施故障不能正常运行，导致生产废气未经处理瞬间直接排放，污染大气环境； ③项目厂内一旦发生火灾事故会产生大量的CO、烟尘、铅尘等二次污染物对周围大气环境造成影响。同时，消防废水中将会含有泄漏物质（主要有害物质为硫酸、铅），若不经处理直接进入附近水体，将会对项目周围地表水环境造成严重污染。 6.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及建设单位主要生产工艺所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出本项目废铅蓄电池中的硫酸、铅属于风险物质。 表 4-11 危险物质特性及储存位置一览表 风险物质 危险性 存放位置 铅 高温下易挥发。铅还具有吸收放射线的性能。铅进入人体后，除部分通过粪便、汗液排泄外，其余在数小时后溶入血液中，阻碍血液的合成，导致人体贫血，出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘与肢体酸痛等；有的口中有金属味，动脉硬化、消化道溃疡与眼底出血等症状也与铅污染有关。 车间内 硫酸 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 硫酸是废铅蓄电池中电解液的主要成分，废铅蓄电池周转量为20t/次，储存周期约为2天/次。铅蓄电池中含有电解液，其电解液占电池重量7%，电解液中硫酸浓度按40%计，则硫酸最大存在量为0.56t。 废铅蓄电池中铅的含量为82%，周转量为20t/次，储存周期约为2天/次，则铅的最大存量约16.4t。 6.2风险物质数量与临界量的比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C 规定，当存在多种 危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表 4-12 危险物质数量及临界量的比值（Q） 序号 危险物质名称 CAS号 风险物质 最大存在总量（t） 临界量（t） Q值 1 硫酸 7664-93-9 硫酸 0.56 10 0.056 2 铅 / 铅 16.4 50 0.328 合计 0.384 根据上表可知 Q=0.384＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，无需设置环境风险专项评价。 6.3可能影响途径 本项目环境事故类情形如下： 储运设施风险主要为废铅蓄电池储存过程中，因储存不当或人工操作失误，废铅蓄电池发生破裂或损坏，导致危险物质发生泄漏。 环保设施故障主要为输送管道或阀门发生损坏，引起废气发生事故性排放。 （1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的废液一旦进入地表河流，将造成水体的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，废液中的铅影响水中生物，造成部分生物死亡，同时重金属在地表水体中不易消失，且可以通过食物链而逐级富集，影响人体健康。 （2）对地下水的污染 废液废水输送管道、各废液储存槽对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到有毒有害物质的污染，将使地下水具有较强的毒性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的有毒有害物质，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的毒害物质还会随着地表水的下渗、对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需较长时间。本项目采用材质较好的包装材料，贮存区采用钢筋混凝土结构及环氧树脂防渗，并设置导流沟和收集池，均具备防雨、防渗漏、防溢流功能，一旦发生渗漏事故，废液将积聚在项目收集池内，对地下水不会造成影响。 （3）对大气环境的污染 ①泄漏影响分析 泄漏事故产生的泄漏危险性物质易于挥发进入大气，拟建项目涉及主要为铅，一旦发生泄漏，易引起中毒伤亡事故。企业需加强与环保部门、水利部门、周边村居、临近企业的联系，当发生有毒有害气体泄漏时，可及时通知周边企业和村民疏散。 ②废气事故排放污染的影响分析 废气处理系统因停电或设施故障不能正常运行，导致生产废气未经处理瞬间直接排放，污染大气环境。 ③火灾伴生/次生污染的影响分析 本项目在火灾爆炸事故中泄漏的物料大部分经燃烧转化为二氧化碳和水，少量转化为一氧化碳和烟尘。在火灾爆炸事故中的次生污染物主要为 CO、烟尘、铅等，浓度范围在数十至数百毫克每立方之间，对下风向的环境空气质量在短时间内有一定的影响。 （4）对周边敏感点的影响 本项目周边敏感点距离较近，建设单位需要加强管理，严格做好控制措施，一旦发生渗漏与溢出事故，尽量影响范围能控制在项目场地范围内。 6.4环境风险防范措施及应急要求 若本项目发生环境事故，企业应立即采取应急措施，关闭雨水阀门并对泄露物或消防废水进行收集，必要情况下联系应急管理局、生态环境局、公安局、医院等相关人员求助，并及时通知周围单位和村庄人员避险。 除以上措施外，本项目提出以下改进建议： （1）地表水环境风险防范 本项目为废铅蓄电池的暂存，不涉及铅蓄电池的生产，而铅蓄电池火灾事故的主要发生在充电过程中，因此本项目发生火灾的情况极少，主要为物料泄露。根据废铅蓄电池结构组成可知，铅蓄电池不属于易燃物质，不会发生大规模的火灾，由于项目内容均设于同一车间内，当发生零星小火时可及时被发现，采用泡沫灭火器进行扑救。再若发生火灾时需用到消防水，但由于项目占地较小，火势可及时被扑灭，产生的消防废水可被车间出入口防漫坡进行拦截。 项目在电池贮存区设有导流沟和收集池，贮存区发生火灾时，可拦截消防废水，满足项目发生火灾时消防废水应急需求。 另外，车间四周均为围墙，于车辆出入口处设置0.2m 高的防漫坡，电池贮存区均位于车间内，因此雨水不会进入本项目范围，消防废水不与雨水混合。 当发生火灾事故时应急人员采用消防水、消防沙、灭火器灭火，防漫坡与四面围墙形成围堰，可有效防止泄露污染物外流，将物料收集在项目内，事故结束后对收集物料进行委外处理。 采取上述措施后，泄露物料均可得到有效收集，突发环境事故的处理措施可行。 （2）地下水环境风险防范 ①分区防渗 按照厂区设备和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将完整电池储存区、破损电池暂存仓、装卸区的防渗划分为重点防渗区。重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-10 cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第 6.5.1 条等效。 ②定期检查车间地面的情况，若出现裂痕等问题，立即进行抢修。 ③贮存危险废物的容器或设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单有关要求进行，不在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。 ④巡视维护。对贮存区、装卸区等重点防渗区定期进行巡视和防渗检查，发现问题及时处理。 （3）火灾风险防范 项目一旦发生火灾事故，在消防过程中会产生消防废水。若消防废水收集不当或未及时截流，将会通过雨水管网流出厂区。因此，项目在车间出入口设置 0.2m 高的防漫坡，将项目事故废水收集在车间内中，对周边环境影响不大。 （4）人员制度与设施管理 针对上述可能发生环境风险事故的事故源，本项目拟采取以下几种风险防范措施： ①加强职工的安全教育，规范工作步骤，提高安全防范风险的意识； ②加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施； ③定期对废气系统进行检修； ④加强突发环境事故应急预案的演练。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。企业需编制环境事故应急预案并在当地环保部门备案，制定《事故应急救援预案》和实施细则，建立应急响应联动机制及应急处理、应急保障等措施。组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 （6）储运安全防范措施 项目严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等规范要求进行设计。 ①按规定仓库设置相应的火灾报警装置、导出静电的接地装置。 ②项目卸载区工作人员必须经上岗培训，定期考核通过后方能持证上岗。一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。 项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，项目风险可控。 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 河南银硕再生资源回收有限公司宁陵分公司年收集、中转 3000吨废铅蓄电池项目 建设地点 商丘市宁陵县城郊乡李子荐038公路北段路东58号 地理坐标 经度 115.296927 纬度 34.416046 主要危险物质及分布 仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目环境影响途径主要为大气扩散，硫酸雾或铅尘进入到环境空气后对周围人群产生不利影响 风险防范措施 a加强收集、运输、贮存管理，采用专用容器收集，运输过程由专用车辆运输. b.仓储区设置裙边，废铅蓄电池分类、分区储存；仓库地面进行防渗防腐处理。 c.设置导流槽、收集池等应急系统。 d.本项目关闭时应提交关闭计划书。 填表说明 本项目环境危险物质数量与临界量比值Q<1，环境风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾事故类型，企业在采取评价要求的风险措施后，能够有效降低项目环境风险，本项目环境风险可防控。 6.5 服务期满后环境影响评价 项目服务期满后，应及时清空库房内所有的中转暂存废铅蓄电池，所有危废都应得到合理处理，送至有资质的单位处理，不得随便抛撒造成二次污染。 项目服务期满后运营期的废气、废水和噪声的影响随之消失，但库区底部防渗层由于长期运营存在破损失效的风险，则可导致污染物直接渗入土壤，进而对区域内土壤产生影响。因此，厂内所有危废全部清运完毕、设施全部拆除后，应对项目厂区内的土壤进行监测，土壤环境需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二类建设用地限值要求，若不满足则需进行修复治理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷淋塔排气筒DA001 | 硫酸雾 | 密闭负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 5m3化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 本项目主要噪声来源于叉车和风机运行产生的噪声，声源强度在70~75dB(A)之间，通过厂房隔声和距离衰减，本项目厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 运营期产生的生活垃圾由环卫部门收集处理；危险废物废铅蓄电池泄漏液、废劳保用品、沾染废物、碱液喷淋塔废液等经耐酸密闭桶暂存后定期委托有资质的公司回收处理。 临时储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对防渗措施的性能定期进行检测，对暂存容器定期检修。储存区设置导流沟和收集池。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，做好防渗防腐蚀措施；定期对地下水进行监测，防止污染物下渗造成地下水污染。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强收集、运输、贮存管理，采用专用容器收集，运输过程由专用车辆运输； ②加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗； ③设置导流槽、收集池等系统； ④编制突发环境事件应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 环境管理制度要求 本项目应从以下几方面加强管理： （1）收集点收集及运输 ①与各收集点签订收集协议，明确本项目收集类型及要求，收集时进行登记：收集点名称、收集点负责人、运输负责人、是否破损、运输方式、数量等； ②完整的废旧铅蓄电池运输车辆必须满足防雨、防渗漏、防遗撒的要求。 ③破损废旧电池运输委托有资质单位按照危险废物进行运输，运输车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》的要求，运输过程中配专人跟车同行。 装卸环境管理 装卸过程采用叉车进行，对人员进行培训与管理，提高员工装卸操作规范熟练性，减少装卸操作失误造成废旧铅蓄电池破损。 （3）贮存环境管理 ①严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中的有关规定。 ②装卸区、贮存区要有严格防渗措施，建设导流槽及废液收集池，配备石灰箱等应急物资，安装视频监控。 ③盛装容器的强度、压力等要满足相关标准，其材质等要与废物相容。 ④定期对包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑤定期检查通风系统，加强库内通风。 ⑥仓库设置警示标志，禁止无关人员进入 （4）转运环境管理 废旧铅蓄电池转运必须严格按照《固废法》和《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程，产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接受地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。 （5）运行监测管理 建立废气定期监测点及定期监测制度。同时做好监测纪录。 （6）人员培训制度 提高人员对废旧铅蓄电池的认识，掌握其对环境可能存在的各种影响及突发环境事故应急处置措施能力，在运营过程中提高工作能力，减少装卸破损等操作失误对环境造成影响。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 |  |  |  | 0.081kg/a |  | 0.081kg/a | +0.081kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 电解液 |  |  |  | 0.07t/a |  | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废劳保用品、沾染废物 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 碱液喷淋塔废液 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

附图3 平面布置图

附图4 车间分区防渗布置图