一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000根新型水泥井管预制加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411423-30-03-056104 |
| 建设单位联系人 | 宋玉堂 | 联系方式 | 15136604967 |
| 建设地点 | 商丘市宁陵县赵村乡王庄村东100米路南 |
| 地理坐标 | （115度24分34.302秒，34度29分33.541秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 1.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 (是：项目厂区已经开工建设，属于未批先建。宁陵县环境保护局2021年7月21日对本项目下达《行政处罚决定书》（见附件7），并对本项目进行罚款，交款票据见附件8。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）的要求，坚持保护优先，树立生态优先的发展理念，坚定不移的落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，持续优化产业发展格局，筑牢生态安全屏障，构建健康的人居生态环境。突出分区管控。根据商丘市主体功能区划、自然资源禀赋、经济社会发展实际，聚焦生态环境重点问题和主要保护目标，以管控单元为基础，实行差异化生态环境准入要求，推进生态环境质量持续改善。实施动态管理。根据商丘市社会经济发展形势和生态环境保护要求，结合国土空间规划、产业发展规划等规划编制实施，以及区域生态环境质量目标变化及生态保护红线调整等情况，对“三线一单”相关内容进行动态更新。同时结合河南省生态环境厅发布的“河南省生态准入清单”判定本项目与“三线一单”的相符性。本项目与“三线一单”符合情况见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 具体要求 本项目情况 符合性分析 （一）生态分区管控。 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94 %；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 优先保护单元。指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡王庄村东100米路南，根据《河南省生态环境管控单元分布示意图》，本项目位于一般管控单元范围内。 项目产生的物料堆存扬尘经采取储存在封闭式原料库内、顶部安装喷雾抑尘装置、定期洒水降尘、通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门；上料、调制配浆工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，不会对周边大气环境造成不利影响；车辆和设备清洗废水、离心成型工序废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，营运期产生的废水对周边地表水环境影响较小；营运期噪声通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准要求；项目固体废物均得到合理处置。 因此，本项目运营后对周边环境的影响不大，满足一般管控单元生态环境保护的基本要求。 符合 （二）生态环境准入清单。 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元。以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元。以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 据《河南省生态环境管控单元分布示意图》，本项目位于一般管控单元范围内，不在生态保护红线区域内；项目废气在采取治理措施后可以达标排放，噪声经采取降噪措施后可达标排放，废水经处理后综合利用，固废均妥善处置，不会突破当地环境质量底线；项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源利用上限。 本项目属于水泥制品业，生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类，符合国家现行产业政策。项目已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码2020-411423-30-03-056104。 项目符合宁陵县生态环境总体准入要求。 符合 宁陵县赵村乡生态环境准入清单见表1-2、表1-3。 表1-2 商丘市宁陵县（赵村乡）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH4114 2330001 宁陵县一般管控单元 河南省商丘市宁陵县 刘楼乡、张弓镇、华堡镇、乔楼乡、柳河镇、程楼乡、逻岗镇、黄岗镇、赵村乡、石桥镇、孔集乡、城郊乡、阳驿乡 一般管控单元 一般管控单元、土壤污染重点监管单位、填埋场、涉重企业、高度关注地块。 该单元位于淮河流域。区域内有嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县城市生活垃圾处理厂土壤污染重点监管单位，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司高度关注地块，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县金泰皮毛皮革有限公司涉重企业，以及宁陵县城市生活垃圾处理厂填埋场。 主要问题：黄冈镇涉重企业重金属排放重点监管，土壤污染重点监管。 表1-3 商丘市宁陵县（赵村乡）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 本项目用地性质属于建设用地，用地符合宁陵县赵村乡土地利用总体规划，且本项目不属于涉重行业企业，满足空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目营运期产生的生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；产生的固废和生活垃圾均得到妥善处置，不会占用耕地进行倾倒或堆放。因此，本项目的建设满足污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 4、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 本项目不涉及危险化学品的生产、储存和使用，不属于涉重行业企业。因此，本项目符合环境风险防控的要求。 根据上表对比分析可知，本项目满足宁陵县环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足宁陵县“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在宁陵县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2020-411423-30-03-056104。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、项目建设与备案相符性分析 根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2020-411423-30-03-056104），本项目建设情况与备案相符性分析情况见表1-4。 表1-4 项目建设与备案相符性分析一览表 内容 备案情况 本项目建设情况 项目建设情况与备案一致性 项目名称 年产10000根新型水泥井管预制加工项目 年产10000根新型水泥井管预制加工项目 一致 企业全称 宁陵县赵村乡徐黑新型水泥制管厂 宁陵县赵村乡徐黑新型水泥制管厂 一致 建设地点 商丘市宁陵县赵村乡王庄村东100米路南 商丘市宁陵县赵村乡王庄村东100米路南 一致 建设性质 新建 新建 一致 建设规模及内容 年产10000根新型水泥井管预制加工，占地4000平方米，其中生产厂房1000平方米，配套设施3000平方米。工艺流程：原料-调制配浆-离心成型-成品-检验-入库。主要设备：搅拌机、配料机、航吊、离心机。 本项目实际生产规模为年产10000根新型水泥井管，占地面积2666.7m2，其中生产车间面积575m2、办公生活区面积120m2、杂物间面积180m2。工艺流程为：原料-调制配浆-装模-离心成型-脱模-自然晾干-成品。 实际占地面积、建筑面积均减小 根据上述分析可知，本项目实际建设情况与备案相比，性质、规模、地点、生产工艺均不变，仅占地面积、建筑面积比备案上有所减少。虽然占地面积、建筑面积比备案减少，但项目生产规模不变，能够满足项目生产需求。因此，本项目建设情况与备案基本一致。 4、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 ②阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目营运期上料工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小，符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目营运期生产废水经处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。废水均实现综合利用，不外排，符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目营运期不涉及危险化学品，且项目生产车间、废水处理设施均进行防渗处理，对土壤环境影响较小，符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5、与《2021-2022秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）的相符性分析 （一）总体要求 基本思路：以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实减污降碳总要求，以减少重污染天气和降低PM2.5浓度为主要目标，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持方向不变、力度不减，抓住产业、能源、运输结构调整三个关键环节，坚决遏制“两高”项目盲目发展，有序推进北方地区清洁取暖，加快实施大宗货物运输“公转铁”，深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、秸秆禁烧和扬尘专项治理。深化企业绩效分级分类管控，强化区域联防联控，积极应对重污染天气。坚持问题导向，加大监督和帮扶力度，强化考核问责，切实压实工作责任。 实施范围：考虑各地秋冬季大气环境状况和区域传输影响，2021-2022年秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。具体为：北京市；天津市；河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水市，雄安新区，定州、辛集市；山西省太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁市；山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源市；陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区。 江苏省徐州、连云港、宿迁市，安徽省淮北、阜阳、宿州、亳州市参照本方案执行。 主要目标：秋冬季期间（2021年10月1日至2022年3月31日），各城市完成PM2.5浓度控制目标和重度及以上污染天数控制目标。 （二）主要任务 1、坚决遏制“两高”项目盲目发展；2、落实钢铁行业产量压减相关要求；3、积极稳妥实施散煤治理；4、深入开展锅炉和炉窑综合整治；5、扎实推进VOCs治理突出问题排查整治；6、加快推进柴油货车污染治理；7、推进大宗货物“公转铁”“公转水”；8、强化秸秆禁烧管控；9、加强扬尘综合管控；10、有效应对重污染天气。 （三）保障措施 11、加强组织领导；12、加大政策支持力度；13、完善监测监控体系；14、加大监督和帮扶力度；15、强化考核督察。 本项目不属于“两高”项目，营运期不消耗煤炭，不涉及锅炉、炉窑及VOCs排放；项目厂区建设已经完成，不会有施工扬尘产生；项目营运期若发生重污染天气，建设单位将积极配合环保部门进行限产或停产。因此，本项目的建设符合《2021-2022秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）的要求。 6、与宁陵县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）宁陵县柳河镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至310国道、北29米的区域（1、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）宁陵县石桥乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）宁陵县黄岗乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西28、南至038县道、北25米的区域。 （4）宁陵县华堡乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米至排水沟、南30米、北30米的区域（1、3号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （5）宁陵县乔楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （6）宁陵县赵村乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）宁陵县孔集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西26米、南至310国道的区域。 （8）宁陵县逻岗镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西26米、南8米的区域。 （9）宁陵县阳驿乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西29米、南29米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （10）宁陵县刘楼乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东27米、西23米、南至021县道、北28米的区域。 （11）宁陵县张弓镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西27米、南24米的区域。 根据现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为宁陵县赵村乡地下水井，距离本项目的距离为1.8km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为年产10000根新型水泥井管预制加工项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3021水泥制品制造。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 / 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 / / 本项目属于水泥制品制造，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 共1个生产车间，建筑面积500m2 钢结构厂房 钢筋加工车间 建筑面积75m2 / 辅助工程 原料库 建筑面积300m2，建设成封闭式原料库 / 成品库 建筑面积500m2，建设成封闭式成品库 / 晾晒区 位于厂区院内 / 办公生活区 建筑面积120m2 / 杂物间 建筑面积180m2 / 公用工程 供水 自备井 / 供电 赵村乡变电所 / 排水 生产废水经处理后全部回用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 / 环保工程 大气污染 防治措施 原料堆存区建设成封闭式原料库、顶部安装喷干雾抑尘装置（雾森系统）；上料工序安装集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 / 水污染 防治措施 车辆清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗；设备清洗废水直接回用于生产；离心成型工序废水经沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 垃圾收集箱 / 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 石子 t/a 3500 外购 沙子 t/a 1500 外购 水泥 t/a 1000 外购，袋装 钢筋 t/a 150 外购 铁丝 t/a 0.15 外购，用于钢筋骨架制作 脱模剂 t/a 1 外购 水 t/a 6430 自备井 电 kwh/a 10万 赵村乡变电所 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 铲车 台 1 2 配料机 台 1 3 搅拌机 台 1 4 喂料机 台 1 5 空压机 台 1 6 离心成型机 台 1 7 调直机 台 1 8 圈圆机 台 1 9 行吊 台 2 4、产品方案 本项目营运期产品方案为年产10000根水泥井管。 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工5人，职工均为附近村民，均不在厂区吃住。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求。 本项目营运期用水主要包括工艺用水、喷淋用水、车辆清洗用水和职工生活用水。 ①工艺用水 项目生产过程中原料调制配浆工序需要加水，根据建设单位提供的资料，每根水泥管加水量为70kg，本项目年产10000根水泥管，则调制配浆工序加水量为700t/a。由于设备清洗废水（90m3/a）、离心成型工序废水（105m3/a）均回用于生产，因此，调制配浆工序新鲜水用量为505m3/a。 ②喷淋用水 本项目原料库建设成封闭式原料库，库内设置洒水装置定期进行洒水降尘。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10-15m3/h（本次评价取平均值12.5m3/h）；一般情况下每天开启30min，装卸物料时亦开启，大风天气时加大喷洒时间及洒水次数。本项目料场内洒水喷头数量按3个计，洒水时间按300天计，则降尘用水量为5625m3/a。 ③车辆清洗用水 本项目原料运输车辆在进、出厂区前均需对车轮、车身进行清洗，评价要求项目厂区入口处设置洗车设备及沉淀池（容积5m3），车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量。车辆清洗用水补水量按用水量的10%计，为0.5m3/d、150m3/a。 ④设备清洗用水 本项目搅拌机每天需要进行清洗，清洗用水量为0.3m3/d，90m3/a。搅拌机清洗废水储存在搅拌机中，待第二天生产时直接加入原料搅拌即可。 ⑤生活用水 项目营运期拟用职工5人，均不在厂内吃住。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要包括车辆和设备清洗废水、离心成型工序废水和职工生活污水。 ①车辆和设备清洗废水 本项目车辆清洗废水经收集沉淀后回用于车辆清洗，不外排；设备清洗废水经收集后回用于生产。 ②离心成型工序废水 本项目离心成型工序会离心出一部分水，离心出的废水量占工艺用水量的15%，为105t/a，经收集沉淀后回用于生产。 ③生活污水 本项目营运期职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为48m3/a。本次评价要求项目厂区建设化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 7、厂区平面布置 本项目选址位于商丘市宁陵县赵村乡王庄村东100米路南，项目厂区北侧、东侧均为乡村路，南侧、西侧均为农田。 本项目入口位于厂区北侧，入口处西侧为杂物间，东侧为办公区。杂物间向南依次为成品库、原料库、生产车间，办公区向南依次为生活区、钢筋加工车间、杂物间。项目厂区仓库东侧及生活无北侧空地为水泥管晾晒区。 宁陵县常年主导风向为东南风，本项目办公区位于厂区北部，生活区位于厂区中东部，均位于厂区常年主导风向的侧风向。本项目营运期产生的废气对职工办公生活影响较小。 本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 （1）施工期 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 （2）营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①钢筋骨架制作 外购的钢筋用钢筋调直机将钢筋调直，调直的钢筋根据不同规格的水泥管的长度要求进行截断（调直机有截断的功能），用圈圆机按水泥管的规格将钢筋制成环形。然后在钢筋上打眼，将环形钢筋绑扎在纵向的钢筋上，最终制成钢筋骨架（本项目钢筋骨架制作时使用铁丝进行绑扎，无焊接工序，不使用焊丝/焊条）。 ②上料、调制配浆 外购的原材料（沙子、石子）按照配比通过铲车上料至配料机中，水泥人工倒入搅拌机中，沙子、石子通过配料机配料后物料通过皮带输送机进入搅拌机中（皮带输送机使用廊道密封），同时向搅拌机中加水搅拌，制成混凝土浆料。 ③装模、离心成型 用行吊将模具吊至离心成型机上，通过离心机的高速旋转，将混凝土浆料均匀的贴至模具内壁四周，与钢筋骨架紧密结合，最终使水泥管形成中空。水泥管在离心成型过程中会离心出一部分水分。 ④脱模、自然晾干 将成型后的水泥管从模具中脱模，然后进行自然晾干后即为成品（不需要用水养护）。 2、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 原料堆存 扬尘 上料工序 粉尘 调制配浆工序 粉尘 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS 固废 沉淀池 沉渣 钢筋骨架加工 废钢筋 上料工序 布袋除尘器收尘 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 宁陵县 PM2.5 年均值 54.1 年均：35 0.55 超标 24h平均第95百分位数 134 24h平均：75 0.79 超标 PM10 年均值 86.7 年均：70 0.24 超标 24h平均第95百分位数 175 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 17.3 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 18 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 22.9 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 50 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.3 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号），从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过管控，2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 （1）地表水环境质量现状 本项目营运期产生的废水包括车辆和设备清洗废水、离心成型工序废水和职工生活污水。车辆和设备清洗废水经收集沉淀后回用于车辆清洗，离心成型工序废水经收集沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。距离本项目较近的地表水体为项目厂区西南方向2km处的陈两河，最终汇入大沙河。大沙河属于Ⅳ类水体，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价引用商丘市生态环境局网站公布的2021年第1周（2020年12月28日-2021年1月3日）-第47周（2021年11月8日-2021年11月14日）的地表水自动监测数据，对项目所在区域的地表水环境质量现状进行评价。本次评价地表水环境质量现状监测引用断面为大沙河睢阳包公庙断面，大沙河睢阳包公庙断面位于本项目东南侧45.9km处。监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测统计表 单位：mg/L 监测时间 监测因子 2021年第1周-第46周 COD NH3-N 总磷 大沙河（包公庙断面） 6.3-37.32 0.08-2.05 0.027-0.474 Ⅳ类标准值 30 1.5 0.3 达标情况 超标 超标 超标 由监测数据可知，项目区域地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标因子为COD、NH3-N、总磷，超标原因为接纳了沿途未经处理的生活污水所致。 （2）区域水环境达标规划 根据《商丘市污染防治攻坚战办公室关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环攻办[2021]8号）：加快污染较重河流治理。以存在劣Ⅴ类断面和不能稳定达标断面河流为重点，推动沱河、惠济河、蔡河、文明沟、废黄河、虬龙沟、下清水河等河流的综合治理。按照“一河一策”，做到问题、时间、区域、对象、措施“五个精准”，完善综合治理方案并组织实施，谋划建设一批水环境综合治理工程，进一步提升水生态环境质量。 通过采取以上措施，项目所在区域大沙河的地表水环境质量能够满足《“十四五”及2021年地表水环境质量目标》（商环函[2021]12号）的要求，即大沙河的地表水环境质量达到Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境 本项目厂界外东北侧20m处为居民散户（1户）、北侧15m处为居民散户（1户）、西北侧30m处为居民散户（2户），为了了解其声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司在居民散户处开展声环境质量现状监测，监测时间为2021年5月25日，分昼夜各一次。监测统计结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2021.5.25 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 东北侧居民散户（1户） 52 41 55 45 北侧居民散户（1户） 51 40 55 45 西北侧居民散户（2户） 53 40 55 45 监测结果显示，项目东北侧、北侧、西北侧居民散户处声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造 60砼结构构件制造、商品混凝土加工”，报告表项目的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境 本项目营运期对土壤的污染途径为大气沉降型、垂直入渗型，由于本项目生产过程中无挥发性有机物、半挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属及其他有毒有害物质，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 居民散户（1户） NE 20m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及其2018年修改单 居民散户（1户） NE 150m 居住 居民散户（1户） NE 220m 居住 苗楼村 NE 255m 居住 居民散户（1户） N 15m 居住 居民散户（2户） NW 30m 居住 王庄村 NW 140m 居住 桑庄 SW 390m 居住 小王庄 SE 255m 居住 杨庄 SE 360m 居住 备注：①厂区东侧52m处有一处房屋，闲置，本次评价不作为大气环境保护目标；②本项目用地原为赵村乡王庄小学的用地，目前学校已经倒闭。 2、声环境 本项目声环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 本项目声环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 居民散户（1户） NE 20m 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 居民散户（1户） N 15m 居住 居民散户（2户） NW 30m 居住 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值、表2大气污染物无组织排放限值 表3-6 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程 污染物 排放限值 无组织排放限值 限值 限值含义 监控位置 散装水泥中转站及水泥制品生产 颗粒物 10 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 ②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 1类标准限值 55 45 2类标准限值 60 50 备注：厂区北厂界执行1类标准，其他厂界执行2类标准。 ③《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期颗粒物的排放量为0.0915t/a（有组织、无组织排放量合计）。 本项目营运期产生的生产废水均综合利用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，废水均不外排。因此，本次评价不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护、措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 本项目营运期皮带输送机使用廊道封闭，本次评价不再考虑输送过程中的粉尘产生量。项目产生的废气主要包括物料堆存扬尘、上料工序粉尘和调制配浆工序粉尘。 1.1废气产生源强 （1）物料堆存扬尘 本项目营运期所用沙子、石子、水泥均储存在车间内，本次评价要求项目生产区建设成封闭式车间，并安装喷雾抑尘装置——雾森系统（项目使用的水泥为袋装水泥，单独设置存放区，不进行喷雾抑尘）；车间安装封闭性良好且便于开关的硬质门。原料堆场扬尘主要为机械装卸过程产生的粉尘。汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下（公式来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》）： Q=e0.61u(M/13.5) 式中：Q—汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，由于本项目料场为封闭式料场，因此式中平均风速取0m/s；M—汽车卸料量，取50t。 根据上述公式计算，本次过程料场装卸过程起尘量核算情况见表4-1。 表4-1 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目 卸载量（t/a） 卸载次数（次/a） Q（g/次） 起尘量（t/a） 原料卸载（石子、沙子、水泥） 6000 120 3.70 0.00044 因此，在无任何洒水降尘措施措施的前提下，本项目物料堆存扬尘的产生量为0.00044t/a。 （2）上料工序粉尘 本项目原料上料工序石子、沙子通过铲车加入配料机内，水泥通过人工上料至搅拌机内，石子、沙子通过配料机进入搅拌机内，因此，项目上料工序会有粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子，装水泥、砂和粒料进入称量斗的过程中粉尘的产生系数为0.01kg/t（装料），本项目生产过程中上料工序石子、沙子的用量合计为5000t/a，则上料工序粉尘的产生量为0.05t/a。 （3）调制配浆工序粉尘 项目调制配浆工序在搅拌机内进行，搅拌机搅拌过程中加水且搅拌过程中设备密闭，因此，调制配浆工序产生的粉尘主要为上料过程中产生的。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》——3021水泥制品制造行业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造），各种水泥制品物料（水泥、沙子、石子）混合搅拌工序粉尘的产生系数为0.523kg/t-产品，废气量产生系数为129m3/t-产品。本项目年产10000根水泥井管（6150t/a），则调制配浆工序粉尘的产生量为3.216t/a，产生浓度为4054.26mg/m3。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）物料堆存扬尘 根据分析，本项目原料均储存在封闭式原料库内，原料库顶部安装有喷雾抑尘装置（雾森系统），定期对堆存的物料进行洒水降尘（特别是卸料时开启洒水抑尘），车间安装封闭性良好且便于开关的硬质门。采取上述措施后，原料堆存过程中无组织排放的粉尘量可降低80%以上，因此，本项目原料堆存扬尘的排放量为0.00009t/a。 此外，本次评价要求项目厂区设置洗车装置，以保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （2）上料、调制配浆工序粉尘 根据分析，本项目上料、调制配浆工序粉尘的产生量合计为3.266t/a。本次评价要求项目上料、调制配浆工序在封闭的车间内进行二次封闭，配料机、搅拌机上料口处分别安装集气罩，车间安装布袋除尘器并建设15m高排气筒。由于项目使用的水泥为袋装水泥，评价要求企业搅拌机上料口处集气罩尺寸加大，在水泥开袋时应在搅拌机附近集气罩能够覆盖的区域进行开袋。集气罩的收集效率按90%，去除效率按98%、风机风量按3000m3/h计，经处理后，上料、调制配浆工序粉尘的排放浓度为8.17mg/m3，排放速率为0.0245kg/h，排放量为0.0588t/a。 采取上述措施后，本项目上料工序粉尘的排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-2。 表4-2 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 物料堆存 上料、调制配浆工序 污染物种类 颗粒物 颗粒物 污染物产生情况 产生量（t/a） 0.00044 3.266 产生浓度（mg/m3） / / 排放形式 无组织 无组织 有组织 治理设施 治理措施 封闭式原料库、洒水抑尘 封闭式车间 集气罩+布袋除尘器 处理能力 / / / 收集效率（%） / 90 90 治理工艺去除率（%） 80 / 98 是否为可行技术 / / 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 0.005769 8.17 排放速率（kg/h） / 0.0136 0.0245 排放量（t/a） 0.0327 0.0588 排放口基本情况 高度（m） / / 15 排气筒内径（m） / / 0.28 温度（℃） / / 常温 编号 / / DA001 名称 / / 上料工序排放口 类型 / / 一般排放口 地理坐标 经度 / / 115度24分57.227秒 纬度 / / 34度29分24.946秒 排放标准 浓度限值（mg/m3） 0.5 0.5 10 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件2 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案“十六、其他行业无组织排放治理标准”，本项目在生产运营过程中应满足表4-3的要求。 表4-3 其他行业无组织排放治理标准 产污环节 无组织排放治理标准 本项目建设情况 料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘。 1、项目原料库、成品库均建设成封闭式仓库，且原料库内安装喷干雾抑尘装置；半成品在厂区院内进行晾晒，由于晾晒过程中水泥管含有一定的水分，晾晒过程中不会产生粉尘。 2、密闭原料库覆盖所有堆场料区（堆放区、卸料区、主通道区）。 3、生产车间、原料库、成品库均为封闭式，通道口安装硬质门，无车辆出入时将门关闭。 4、厂区所有地面完成硬化，地面降尘及时清扫，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、由于项目生产区面积较小，上料、调制配浆工序在封闭的车间内二次封闭，安装“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”。 6、生产车间内各生产工序进行功能区划，并安装喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口安装车辆冲洗装置，对出厂车辆进行冲洗。 物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配套除尘系统； 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； 4、除尘器卸灰不直接卸落地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非封闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 1、项目使用的水泥为袋装，水泥、石子、沙子均采用封闭式输送，皮带输送机受料点、卸料点进行密封。 2、皮带输送机使用廊道封闭，皮带落料位置即为搅拌机，搅拌机上方安装有集尘装置及配套除尘器。 3、运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米。散状物料转运均在封闭式车间内； 4、除尘器卸灰区封闭，除尘器卸灰使用编织袋承接，不直接卸落在地面；除尘灰经收集后直接回用于生产，不需要进行运输。 生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 1、物料上料、调制配浆工序均在封闭的厂房内进行二次封闭，安装“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒。 2、本项目不产生VOCs。 3、本项目使用的水泥为袋装水泥，石子、沙子均储存在封闭式原料库内，原料库顶部安装喷雾抑尘装置 厂区、车辆 治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫； 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 1、厂区道路均进行硬化或绿化，硬化场地平整无破损，无积尘。 2、厂区道路定期洒水清扫。 3、厂区出口配备有洗车装置，并配备沉淀池收集洗车废水，洗车废水经收集后回用于车辆清洗。 建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP等监控设施； 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 1、根据企业实际情况未安装视频监控、空气微站、降尘缸等监控设施。 2、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目不需要安装在线监测设备。 1.3废气无组织排放分析 （1）无组织排放预测 本项目上料、调制配浆工序未被集气罩收集的粉尘量为0.3266t/a，原料堆存扬尘的排放量为0.00009t/a。由于项目车间建设成封闭式车间，这部分粉尘中有90%被车间阻隔而降落在车间内，逸散出车间的粉尘量为0.0327t/a。 ①预测因子：颗粒物（TSP） ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-4 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 25 20 10 连续 0.0136 表4-5 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.6 最低环境温度（℃） -14.7 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-6。 表4-6 废气无组织排放预测结果 距离（m） 颗粒物 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 0.005855 0.65 19 0.015706 1.75 25 0.01489 1.65 50 0.010665 1.19 75 0.007245 0.80 95 0.005527 0.61 100 0.005216 0.58 125 0.00416 0.46 150 0.003576 0.40 175 0.003313 0.37 200 0.003146 0.35 225 0.00301 0.33 250 0.002897 0.32 275 0.002801 0.31 300 0.002718 0.30 325 0.002646 0.29 350 0.002582 0.29 375 0.002523 0.28 400 0.002469 0.27 425 0.002419 0.27 450 0.002373 0.26 475 0.002331 0.26 500 0.002291 0.25 最大落地浓度（19m） 0.015706 1.75 根据预测结果可知，本项目厂界外颗粒物的无组织排放浓度为0.005855mg/m3，无组织排放颗粒物的最大落地浓度为0.015706mg/m3，最大落地浓度出现在下风向19m处。因此，本项目颗粒物的无组织排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）废气排放对敏感点的影响 距离本项目最近的敏感点为项目厂区东北侧20m处的居民散户（1户）、北侧15m处的居民散户（1户）、西北侧30m处的居民散户（2户），东北侧、西北侧居民散户距离生产区的距离均为100m，北侧居民散户距离生产区的距离为95m，根据预测结果，东北侧、西北侧居民散户处颗粒物的落地浓度为0.005216mg/m3，北侧居民散户处颗粒物的落地浓度为0.005527mg/m3。颗粒物的落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单的要求。因此，本项目产生的废气对周围环境敏感点影响较小。 距离本项目最近的敏感点为厂区东北侧、北侧、西北侧的居民散户，本项目生产区位于厂区南部，距离最近的敏感点位置相对较远，项目营运期产生的粉尘对敏感点的影响较小，平面布置较合理。 2、废水 本项目营运期产生的废水主要包括车辆和设备清洗废水、离心成型工序废水和职工生活污水。 （1）生产废水 车辆清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，设备清洗废水直接暂存在搅拌机中回用于生产，离心成型工序废水经沉淀后回用于生产，生产废水均综合利用，不外排。 （2）生活污水 根据分析，职工生活污水的产生量为48m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD240mg/L、NH3-N25mg/L、SS180mg/L。本次评价要求项目厂区建设化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 采取上述措施后，本项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 本项目废水中各污染物的产排情况见表4-7。 表4-7 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 240 25 180 污染物产生量（t/a） 0.0115 0.0012 0.0086 污染物排放浓度（mg/L） 0 0 0 污染物排放量(t/a) 0 0 0 本项目废水污染物排放及治理措施情况见表4-8。 表4-8 废水污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 车辆和设备清洗 离心成型工序 职工生活办公 类别 清洗废水 离心废水 生活污水 污染物种类 SS SS COD NH3-N SS 污染物 产生情况 产生量（t/a） / / 48 产生浓度（mg/L） / / 240 25 180 治理设施 治理措施 车辆清洗：沉淀池； 设备清洗：直接回用 沉淀池 化粪池 处理能力 / / / / / 治理工艺 沉淀 沉淀 厌氧处理 治理效率（%） / 60 15 5 60 是否为可行技术 / / 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） / / 0 污染物排放量（t/a） / / 0 0 0 污染物排放浓度（mg/L） / / 0 0 0 排放方式 / / / 排放去向 不外排 不外排 不外排 排放规律 / / / 排放口 基本情况 编号 / / / 名称 / / / 类型 / / / 地理坐标 经度 / / / 纬度 / / / 排放标准 浓度限值（mg/L） COD / / / SS / / / NH3-N / / / 3、噪声 3.1厂界噪声预测 本项目营运期噪声主要来源于铲车、搅拌机、喂料机、空压机、离心成型机、调直机、圈圆机、废气处理设施风机等设备运转噪声（风机位于车间内），噪声源强为60-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-9，厂区边界噪声贡献值预测见表4-10。 表4-9 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 铲车 1 70-80 60 2 搅拌机 1 70-80 60 3 喂料机 1 60-65 45 4 空压机 1 80-85 65 5 离心成型机 1 70-75 55 6 调直机 1 60-70 50 7 圈圆机 1 60-65 45 8 风机 1 80-85 65 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； 表4-10 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 57.4 55.4 52.5 34.6 标准值 60 60 60 55 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 50 50 50 45 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.2敏感点噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 距离本项目最近的敏感点为项目东北侧20m处的居民散户（1户）、北侧15m处的居民散户（1户）、西北侧30m处的居民散户（2户），为了充分考虑项目建设对敏感点的影响，本次评价还对项目北侧居民散户进行声环境影响预测，预测结果见表4-11。 表4-11 敏感点处噪声影响预测结果 单位：dB(A) 敏感点 昼间 夜间 背景值 贡献值 叠加值 背景值 贡献值 叠加值 东北侧20m处居民散户（1户） 52 30.3 52.0 41 / 41 北侧15m处居民散户（1户） 51 30.8 51.0 40 / 40 西北侧30m处居民散户（2户） 53 30.0 53.0 40 / 40 标准值 55 45 达标情况 达标 达标 备注：东北侧20m处居民散户、西北侧30m处居民散户距离生产区的距离均为100m，北侧15m处居民散户距离生产区的距离为95m。 根据敏感点处噪声预测结果，项目厂区东北侧、北侧、西北侧居民散户处噪声叠加值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 此外，距离本项目最近的敏感点为厂区东北侧、北侧、西北侧的居民散户，本项目生产区、钢筋加工区均位于厂区南部，与敏感点的距离相对较远，项目生产过程中产生的噪声对敏感点影响较小，平面布置合理。 4、固废 本项目营运期产生的固废包括沉淀池沉渣、废钢筋、布袋除尘器收尘和生活垃圾。 （1）沉淀池沉渣 本项目离心成型工序、车辆清洗处均设置有沉淀池，沉淀池沉渣的产生量为0.5t/a，属于一般工业固废，经收集后回用于生产。 （2）废钢筋 本项目钢筋骨架制作过程中会有废钢筋产生，产生量为1.5t/a，属于一般工业固废，经收集后外售。 （3）布袋除尘器收集的粉尘 本项目上料工序布袋除尘器收集的粉尘量为2.88t/a，属于一般工业固废，经收集后回用于生产。 （4）生活垃圾 本项目营运期拟用职工5人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.75t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造 60砼结构构件制造、商品混凝土加工”，报告表项目的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 本项目为水泥制品生产项目，营运期产生的废气主要为粉尘，不含有毒有害物质，即使粉尘降落到土壤中也不会对土壤造成有害影响；此外，项目营运期产生的废水主要为车辆和设备清洗废水、离心成型工序废水、生活污水，车辆清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，设备清洗废水、离心成型工序废水经收集后回用于生产，生活污水经处理后用于周边农田施肥，废水均实现综合利用，不外排。项目沉淀池、化粪池底部、侧壁均进行防渗处理，可有效避免废水收集、处理过程中发生下渗造成土壤污染。 采取上述措施后，项目营运期对土壤环境的影响较小。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 本项目营运期不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因此，本次评价不开展环境风险评价。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-12 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 上料工序 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 厂界 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准（厂区北边界执行1类标准） |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料堆存 | 颗粒物 | 封闭式原料库、安装喷雾抑尘装置（雾森系统）；车间安装封闭性良好且便于开关的硬质门；厂区设置洗车装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值 |
|  | 上料、调制配浆工序废气 | 颗粒物 | 上料、调制配浆工序在封闭的车间内进行二次封闭；安装“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒” | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 设备和车辆清洗废水、离心成型工序废水 | SS | 沉淀 | 综合利用 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣、布袋除尘器收尘：经收集后回用于生产； 废钢筋：经收集后外售； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 沉淀池、化粪池底部、侧壁均进行防渗处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

宁陵县赵村乡徐黑新型水泥制管厂年产10000根新型水泥井管预制加工项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0915t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.5t/a |  |  |  |
|  | 废钢筋 |  |  |  | 1.5t/a |  |  |  |
|  | 布袋除尘器收尘 |  |  |  | 2.88t/a |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目周围敏感点示意图

附图3  本项目平面布置图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  法人身份证

附件5  执行标准

附件6  检测报告

附件7  行政处罚决定书

附件8  交款票据

附件9  声明

# Text boxes

蒸发损耗595

沉淀池

105

离心成型工序废水

105

工艺用水

505

105

90

设备清洗用水

90

5

6430

新鲜水

150

蒸发损耗

150

车辆清洗用水

5625

蒸发损耗

喷淋用水

5625

损耗12

48

化粪池

48

60

生活用水

农田施肥

钢筋

噪声

调直

沙子、石子

噪声

圈圆

上料

打眼

废气、噪声

水泥

废气、废水、噪声

调制配浆

绑扎

噪声

钢筋骨架

装模

离心成型

废水、噪声

脱模

自然晾干

成品

附图1    本项目地理位置图

本项目

140m

居民散户

15m

255m

居民散户

30m

居民散户

20m

居民散户

220m

居民散户

150m

本项目

桑庄

390m

360m

255m

附图2    本项目周围敏感点示意图

附图3    项目平面布置图

杂物间

生产区

钢筋加工车间

生活区

办公区

杂物间

乡             村           路

入口

乡      村      路

农  田

农  田

原料库

成品库