# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-411423-04-05-100570 |
| 建设单位联系人 | 田再坤 | 联系方式 | 18438393888 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 宁陵 县（区） / 乡（街道） 华山东路产业集聚区二期园区4栋 |
| 地理坐标 | （115度19分32.543秒，34度27分56.266秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 27--58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县产业集聚区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-411423-04-05-100570 |
| 总投资（万元） | 360.00 | 环保投资（万元） | 19.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.28 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：河南省发展和改革委员会《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业[2021]322号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2022]17号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）： 2020年10月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司编制了《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030），并于2021年5月份根据豫发改工业[2021]322号对规划内容进行了调整。规划面积14.97km2，规划主导产业为化工产业、农产品加工业、新型电子元器件及设备制造业。2022年3月，河南省生态环境厅以“豫环函[2022]17号”文件对《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030 年）环境影响报告书》出具了审查意见，批复主导产业为化工产业、农产品加工业、新型电子元器件及设备制造业。2021年4月，河南省发展与改革委员会出具了《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》，批复文号为（豫发改工业[2021]322号）。 规划范围：东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 规划年限：规划期限为2021-2030年，规划期限近期为2021-2025年，远期为2026-2030年。 发展定位：根据宁陵县具体情况，结合上位相关规划和各部门意见，将宁陵县产业集聚区定位为： 1、中原经济区重要的化工产业、电子信息及新材料产业、农产品加工业基地。 宁陵县化工产业基础较好，市场竞争力较强，又有着优越的资源条件，符合区域产业经济发展的主导方向，要充分发挥优势条件，拉长产业链，将这两个产业进一步做大做强，提高集聚效益和规模效益。电子信息及新材料产业为前景较好、省市政府支持重点发展的优势行业，宁陵县具有一定的电子信息业基础，具有优势企业的战略合作意向，具有超高速的产业发展速度，根据宁陵县产业提质的诉求，以及宁陵县产业发展的现状特征、所处阶段，规划电子信息及新材料产业为宁陵产业集聚区的新兴战略主导产业。依托宁陵农产品资源优势，增加农产品加工业为产业集聚区主导产业，发展现代化农产品加工产业，延长农产品产业链，提高农产品的附加值。 2、宁陵县经济增长极 产业集聚区交通条件优越，随着产业集聚区的建设，大量的物质资源、信息、企业和人才将逐步在此集中。因此，将产业集聚区作为县域经济主要增长极来进行谋划和建设。 以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 总体功能定位：优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育电子信息及新材料产业，优化提升农产品加工业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 产业布局：综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、电子信息及新材料产业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、电子信息及新材料产业链； 七区：分别为化工产业区、电子信息及新材料产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 表1 集聚区片区产业布局及功能 产业功能区 产业布局 化工产业区 范围调整为东至连霍高速南侧-泰山路-闽江路-牧原地块南边界-规划经七路，南至人民路，西至迎宾大道-吴王沟-露岭路-华山路-规划经六路-泰山路-黄河路-泰山路-信江路，北至工业大道。主巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，形成以肥料制造、精细化工为主导的化工产业园。 电子信息及新材料产业区 空间范围为空间范围为西至露岭路-微山路-漓江路，南到庐山路，东到规划经七路，北以人民路为界。作为战略培育新兴产业，逐步培育为宁陵县产业集聚区主导产业，产业集群化和链条化发展。 农产品加工产业区 分为北部分区和南部分区两个分区。北地块空间范围主要包括宁陵牧原公司饲料场区，南地块空间范围为西至规划经七路-庐山路-漓江路，南至信陵路，东至规划东环路，北至人民路。主要利用宁陵农产品优势，使农产品加工主导产业集群化和链条化发展。 混合产业区 分为北部分区和南部分区两个分区。其中，北部分区空间范围为西至珠江路-工业大道-永乐路-太行路-迎宾大道-华山路-张弓路，南到人民路，东至连霍高速南侧-工业大道-迎宾大道-下清水河-露岭路-华山路-规划经六路一线，北至葛天大道；南部分区空间范围为西至漓江路，南到荒山路，东至规划东外环路，北以信陵路为界，包括园中园，即循环产业园。重点发展纺织服装、鞋帽制造、无机新材料（发展金刚石等），作为配套产业。其中包括中小微企业园。 综合服务区 空间范围为西至长江路-葛天大道-珠江路—永乐路—太行路—迎宾大道—华山路—张弓路，南至人民路，东至迎宾大道-葛天大道-永乐路-太行路-迎宾大道一线，北至天山路。主要为其他片区提供相应的综合配套服务 商贸物流区 分为北部分区和南部分区两个分区。其中，南部分区空间范围：北至信陵路，西至规划经七路，南至金山路，北至规划东环路，北部分区空间范围：迎宾大道，连霍高速南侧地块；主要为商业区及其他片区提供物流服务的区域 商贸服务区 北至泰山路-黄河路-泰山路，西至规划经六路，南至人民路，东至信江路。主要为商业及居住区。 规划主导产业：化工产业、农产品加工业、新型电子元器件及设备制造业。 禁止入驻项目：对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）、污染防治攻坚战方案、商丘市生态环境准入清单等相关政策及要求，并结合区域环境特征、资源环境承载力、宁陵县产业集聚区规划及环境制约因素，对产业集聚区项目引进提出限制类和禁止类的负面清单。 负面清单： 表2 环境准入负面清单 清单类型 环境准入负面清单内容 依据 限制类 列入限制类的产业 《产业结构调整指导目录》 禁止类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻； 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《商丘市生态环境准入清单》 2、与宁陵县集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻； 集聚区规划产业定位 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）； 《商丘市生态环境准入清单》 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求； 《商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目入驻； 《商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂； 《商丘市生态环境准入清单》 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻； 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22号）； 《河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案》（豫环文[2018]262号）等 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻； 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 9、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业入驻； 集聚区环境制约、《商丘市生态环境准入清单》 10、VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁止入驻； 集聚区环境制约及评价要求 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于II的建设项目。 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《商丘市生态环境准入清单》 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 集聚区规划产业定位 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻； 环境制约及产业定位限制 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22 号）；《河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案》（豫环文 [2018]262号）等 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业新建电镀生产线； 环境制约、上版规划环评要求，同时结合“河南省生态准入条件清单”中鼓励集中电镀要求 农产品加工区 1、禁止酒精生产项目入驻； 《产业结构调整指导目录》中限制类行业 2、禁止原糖加工项目入驻； 混合产业园区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目； 用地限制 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼等项目入驻； 产业定位 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻； 周边环境制约 入驻产业清单：根据集聚区产业定位、区域资源承载力及环境特征，对工业集聚区规划引进的工业项目，应本着“高水平、高起点”的原则，对产业集聚区项目提出的鼓励类、允许类行业。 表3 产业集聚区鼓励类和允许类产业清单 项目类别 功能分区 内容 鼓励类 化工产业区 符合集聚区规划产业定位，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业 2、有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目 3、符合集聚区规划产业定位，属国家产业政策鼓励类项目； 4、符合集聚区土地利用规划、产业定位，绿色低碳、附加值高且规模以上的退城入园项目 农产品加工区 电子信息及新材料产业区 混合产业区 允许类 化工产业区 1、肥料制造行业 2、涂料制造行业 3、新型生物化工产业 4、日用化学品制造业 5、食品添加剂制造业 6、清洁生产处于国内先进水平的精细化工行业 农产品加工区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的饲料加工、饮料制造、肉制品加工、速冻食品添加业等不属于产业政策限制淘汰类的农产品加工项目 电子信息及新材料产业区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的电子元件制造、电子终端设备制造项目等 2、国家鼓励支持发展的新型半导体材料等电子新材料产业 混合产业区 1、纺织服装、鞋帽制造项目 2、机械设备制造、金属制品项目 3、家居制造项目 4、新能源项目 5、新材料项目 6、非医用包装材料制造项目 7、商丘市内退城入园的项目 8、与集聚区规划的主导产业不冲突的项目 9、与集聚区规划的主导产业上下游产业关联度较高的项目 10、属国家鼓励类，绿色、低碳、高附加值的退城入园项目 11、对环境影响较轻，不会加剧园区的环境质量恶化的项目 与《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）相符性分析： 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，本项目不属于宁陵县产业集聚区环境准入负面清单中内容，对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—规划用地图》，本项目所占地块用地性质为二类工业用地，本项目建设符合宁陵县产业集聚区土地用地规划要求；对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局引导图》，本项目位于混合产业区中的中小微企业园，符合产业布局规划；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行）中允许类项目，本项目已在宁陵县产业集聚区备案，宁陵县产业集聚区允许本项目建设。因此，本项目的建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1 政策相符性分析 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行），本项目不在限制类和淘汰类之列，属允许类，项目建设符合国家产业政策。项目已在宁陵县产业集聚区备案（见附件2），项目代码为：2204-411423-04-05-100570。 2 本项目与“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）的要求，坚持保护优先，坚持分类管控，坚持统筹协调，坚持动态更新，对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”相关内容进行动态更新，使国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。同时结合商丘市生态环境局发布的“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”判定本项目与“三线一单”的相符性。 2.1生态保护红线 本项目位于宁陵县产业集聚区内，距离本项目最近的生态保护红线为厂址北侧约19km的商丘市河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地），因此，本项目厂址不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线要求。 2.2环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目位于水环境工业污染重点管控区，空间布局约束：对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。对水污染防治重点管控单元，严格控制审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于大气高排放区，空间布局约束：1、禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。2、原则上全省禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。建议到2025年全面禁止；新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输。3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。4、加大化工企业整治力度，更新排查各区化工企业。5、严守产能红线，原则上禁止传统煤化工企业新建、扩建单纯新增产能的项目，严禁各地擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。严格落实区域能源消费、污染物排放等总量控制要求，改造升级的耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。全省禁止新增化工园区，一律不批园区外新建化工企业，一律不批园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新建改建扩建化工项目，推动园区外化工企业向化工园区搬迁。原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 本项目位于高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目位于土壤污染重点监管单位，空间布局约束：新（改、扩）建项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区等要求。鼓励重点单位向工业园区集聚发展。重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 本项目位于宁陵县产业集聚区内，符合宁陵县产业集聚区环境准入条件，本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造项目，本项目烘烤工序采用电加热，所用涂料为水性漆，项目产生的各类污染物均能得到妥善处理，满足水环境工业污染重点管控区、大气高排放区、高污染燃料禁燃区和受体敏感区管控要求，符合环境质量底线要求。 2.3资源利用上线 （1）能源利用上线 《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省人大常委会审议通过），明确省辖市、县（市）人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区。 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目位于高污染燃料禁燃区，本项目所用能源为电，符合能源利用要求。 （2）水资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），本项目位于生态用水补给区以外；不在地下水禁采区和限采区范围，不在地下水严重超采区范围，属于深层水一般超采区，不在地下水开采重点管控区。 本项目运营过程中新鲜水年用量为439.5m3，宁陵县产业集聚区现状运行企业总用水量为55.51万m3/a，本项目消耗量相对区域资源利用总量较少，污染相对较小，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》（送审稿），将生态保护红线集中区、农用地污染风险重点管控区，以及建设用地污染风险重点管控区（包括已发布的污染地块、疑似污染地块、高关注度地块、填埋场、尾矿库、涉重金属采矿区等）确定为土地资源利用重点管控区，其他区域划为一般管控区。 本项目为新建项目，项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，租赁现有厂房（租赁协议见附件4），不新增占地，且属于一般管控区，符合土地资源利用上线要求。 2.4生态环境准入清单 与“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析如下： 表4 本项目与“商丘市生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析 类别 要求 本项目情况 相符性 商丘市宁陵县环境管控单元生态环境准入清单（宁陵县产业集聚区属于重点管控单元） 空间布局约束： 1、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。 2、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群；严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料，禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。 4、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 6、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造项目，不属于禁止入驻项目，不违背宁陵县产业集聚区发展定位要求，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行），本项目不在限制类和淘汰类之列，属允许类，本项目不使用高污染燃料。 相符 污染物排放管控： 1、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 2、集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 3、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 5、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 6、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 7、园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 8、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。本项目评价区域内地表水环境质量能够满足相应的标准要求，区域大气环境空气不能满足环境功能区划标准，主要污染物实行区域倍量削减；本项目VOCs经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒，处理效率为80%，有机废气排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级标准要求并满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求。 相符 环境风险防控： 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、园区应成立环境应急组织机构，制定突发环境事件应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，并定期进行演练。园区设置相关产业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系。 4、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 企业投产之前制定相关应急预案，加强落实环境风险防范和应急措施。本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。项目距离居住、科研、医院等环境敂感点较远，不属于环境风险潜势等级高的建设项目。 相符 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目生产过程中产生的水帘柜喷淋、水旋柜废水，回用于调脂工序，不外排；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，企业将进一步提高资源能源利用效率。 相符 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 3 本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室<关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 表5 本项目与豫环委办〔2022〕9号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行项目，符合“三线一单”等相关要求。 相符 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；处特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间和实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 本项目工业涂装工序全部使用水性漆，生产过程中烘烤、吸缩工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，收集效率为90%，树脂挥发废气和涂装工序废气经负压收集水帘柜喷淋，收集效率95%，然后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒处理，处理效率为80%，有机废气排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级标准要求并满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求。 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目含VOCs原辅材料和废料均密闭储存，生产过程中烘烤、吸缩工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，收集效率为90%，树脂挥发废气和涂装工序废气经负压收集水帘柜喷淋，收集效率95%，然后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒处理，处理效率为80% 相符 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 8.持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为第三水厂地下水井群，位于本项目厂界东南侧约530m，本项目不在其保护范围内。 相符 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的废包装桶、废UV灯管和废活性炭属于危险废物。废包装桶、废UV灯管和废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收处置。 综上所述，本项目建设符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）中的相关要求。 4 本项目与《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 本项目与《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办[2022]3号）相符性分析见下表。 表6 本项目与商环攻办〔2021〕8号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行项目，符合“三线一单”等相关要求。 相符 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；处特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间和实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 本项目工业涂装工序全部使用水性漆，生产过程中烘烤、吸缩工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，收集效率为90%，树脂挥发废气和涂装工序废气经负压收集水帘柜喷淋，收集效率95%，然后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒处理，处理效率为80%，有机废气排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级标准要求并满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求。 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目含VOCs原辅材料和废料均密闭储存，生产过程中烘烤、吸缩工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，收集效率为90%，树脂挥发废气和涂装工序废气经负压收集水帘柜喷淋，收集效率95%，然后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒处理，处理效率为80% 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 8.持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为第三水厂地下水井群，位于本项目厂界东南侧约530m，本项目不在其保护范围内。 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 2全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的废包装桶、废UV灯管和废活性炭属于危险废物。废包装桶、废UV灯管和废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收处置。 相符 5.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 评价建议本项目做好地面防渗防范措施，项目建设符合“三线一单”相关要求。 相符 综上所述，本项目建设符合《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办[2022]3号）中的相关要求。 5 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目涂装工序与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）工业涂装行业（A级）企业绩效分级指标相符性分析见表7；浴缸生产与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）玻璃钢（纤维增强塑料制品）企业绩效引领性指标相符性分析见表8； 表7 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》工业涂装行业（A级）的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 原辅材料 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品 1、本项目不使用粉末涂料； 2、本项目涂装工序使用水性漆，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品 相符 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码 头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂 装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 1、根据GB37822-2019，特别控制要求主要包括储罐特别控制要求、装载特别控制要求、废水液面特别控制要求，本项目营运期不涉及储罐，因此没有装载特别控制要求。项目也不涉及含VOCs废水。 2、本项目使用的VOCs物料主要包括水性漆、不饱和树脂、树脂固化剂、促进剂，均为密闭桶装。企业液态原料储存在原料库内。 3、本项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装有废气收集设施。 4、本项目不涉及废清洗剂； 相符 VOCs治污设施 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用 吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间 或 生 产 设 施 排 气 中 非 甲 烷 总 烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。 （备注：采用粉末涂料或 VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施） 1、本项目喷涂废气采用湿式水帘柜高效漆雾处理装置； 2、本项目使用水性漆，拉漆工序不涉及溶剂型涂料。 3、企业建设有末端治污设施。 相符 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 （备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行） 1、根据计算结果，本项目有机废气处理设施排气筒出口处非甲烷总烃的排放浓度为2.51mg/m3、TVOC为8.12mg/m3。 2、根据类比同类企业监测数据，企业厂区内无组织排放非甲烷总烃1小时平均浓度值、一次浓度值均能满足要求。 3、项目烘烤吸缩工序、涂装工序、树脂挥发共用一套废气处理设施，非甲烷总烃的排放均能够满足相应排放标准的要求。 相符 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相 关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压 力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和 更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 1、本项目取得环评批复后，按HJ942-2018规定的自行监测要求开展监测。 2、本项目不涉及主要排放口； 3、本项目废气处理处理为小型设备，无DCS系统、仪器仪表装置等，企业营运期按要求记录污染治理设施运行维护情况，记录数据保存一年以上。 相符 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、排污证及年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告等。 相符 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须 具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 企业按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录等。 相符 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 1、项目物料公路运输、厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 目前，企业厂区无门禁系统和电子台账。评价要求企业按要求建立门禁系统和电子台账。 相符 表8 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》玻璃钢（纤维增强塑料制品）企业绩效引领性指标的相符性分析 差异化指标 相关要求（引领性指标） 本项目情况 相符性 能源类型 全部使用电、天然气、外购蒸汽 本项目能源为电。 相符 装备水平 热固性产品采用机械化生产（除手工艺外）；热塑性产品采用自动化生产 本项目亚克力板烘烤吸缩采用自动化生产，喷脂工序采用喷枪和人工滚脂相结合 相符 污染治理技术 有机废气采用低温等离子、吸附等组合工艺或燃烧等工艺 有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附组合工艺 相符 排放限值 PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3，排放速率不高于3.0kg/h，本地排放标准烟于该要求的，执行本地排放标准；企业厂区内VOCs无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不高于6mg/m3，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20mg/m3 根据计算结果，本项目有机废气处理设施排气筒出口处非甲烷总烃的排放浓度为2.51mg/m3、TVOC为8.12mg/m3，PM排放浓度为0.9mg/m3。 根据类比同类企业监测数据，企业厂区内无组织排放非甲烷总烃1小时平均浓度值、一次浓度值均能满足要求。 相符 无组织排放 生产车间采取封闭措施； 涉VOCs排放工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 无法密闭工序在封闭车间内采取局部负压、局部收集装置（包括缠绕工艺、手糊工艺、喷射工艺等，采用集气罩收集），废气排至VOCs废气收集处理系统； 含VOCs物料采用密闭容器存储，密闭管道输送，盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内； 产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸 1、生产车间全密闭； 2、投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干、涂装工序均在密闭的恒温房和喷漆房内进行，废气负压收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理； 3、烘烤吸缩工序采用集气罩收集，收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理； 4、含VOCs物料采用密闭容器存储，密闭空间内使用，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内； 5、产尘点均安装有收集处理设施，能做到无可见烟粉尘外逸 相符 监测监控水平 涉VOCs排放独立生产车间废气排放口，至少安装一套NMHC在线监测设施（FID检测器）；监控数据保存一年以上 本项目废气处理处理为小型设备，无仪器仪表装置等，企业营运期按要求记录污染治理设施运行维护情况，记录数据保存一年以上。 相符 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、竣工验收文件；3、废气治理设施运行管理规程； 一年内第三方废气监测报告。 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、解析温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录； 燃料（天然气）消耗记录； 管理制度健全：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 1.目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件； 2.本项目建设完成后，按照要求申报排污许可证； 3.制定环境管理制度（包括（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等） 4.制定废气治理设施运行管理规程； 5.保存一年内废气监测报告。 相符 运输方式 1.物料公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 1、项目物料公路运输、厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 目前，企业厂区无门禁系统和电子台账。环评建议参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；。 相符 因此，本项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）工业涂装行业A级企业、玻璃钢（纤维增强塑料制品）企业绩效引领性指标的要求。 6 项目与宁陵县集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号），宁陵县集中式饮用水水源保护区划如下。 6.1宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）宁陵县殷楼地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：一水厂厂区（4号取水井），二水厂厂区（3号取水井），1～2号、5号取水井外围40米的区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 6.2宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 6.3宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告 本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井）、2号取水井外围30m的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m 的区域。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30m的区域。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （8）周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区：1号取水井水井外围30m的区域，2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域。 （9）邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域， 3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东、南、西30m的矩形区域。 （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，距离本项目最近的宁陵县集中式饮用水水源地（水厂）为第三水厂（石井水厂）地下水井群，本项目距离第三水厂（石井水厂）地下水井群约530m处，不在其保护范围内，故本项目建设与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号）相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 商丘市雅竹卫浴有限公司拟投资360万元在商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋建设商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目。根据现场勘查，本项目未开工建设。租赁现有厂房进行本项目经营生产活动，建筑面积为3800m2，项目年工作300天，单班制，每班工作8小时。项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，具体建设内容见下表，厂区平面布置图见附图五。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），“二十七、非金属矿物制品业30”中的“58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306”，全部应编制环境影响报告表。本项目年产18000件浴缸，属于C3062玻璃纤维增强塑料制品制造，应编制环境影响报告表。受商丘市雅竹卫浴有限公司委托，浙江卓能环保科技有限公司承担了商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目环境影响报告表》。 2、本项目建设情况 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及主要建设内容见表9。 表9 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 砖混结构，总建筑面积为3800m2 1F，包括烘烤吸缩区、原料区、成品区、滑石粉仓库、一般固废暂存间等。 租赁现有厂房 2F，包括恒温房（喷脂、晾干）、切割区等。 3F，喷漆房（喷漆、晾干）、恒温房（合缸、晾干）、抛光区、打磨区、危废暂存间等。 辅助工程 办公室 位于生产车间内2F，砖混结构，建筑面积约100m2，用于日常办公。 储运工程 原料库 位于生产车间内1F，建筑面积240m2（30m×8m），用于不饱和树脂等原料仓储。 滑石粉仓库 位于生产车间内1F，建筑面积30m2，用于滑石粉仓储。 成品库 位于生产车间内1F，建筑面积240m2（30m×8m），用于成品仓储。 公用工程 给水工程 由宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 依托现有 排水工程 职工生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理后，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 依托现有 供电工程 由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 依托现有 废气治理 切边、打磨工序粉尘：侧边引风装置+水旋柜（3套，切边工序TA004、打磨工序TA005、TA006）+生产车间密闭 新建 烘烤吸缩工序废气：集气罩收集+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 新建 树脂挥发废气：负压收集+水帘柜喷淋（TA002）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 新建 涂装工序废气：负压收集+水帘柜喷淋（TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 新建 废水治理 依托现有化粪池（1座，10m3） 依托现有 噪声治理 基础减振、厂房隔声 新建 固废处置 一般固废暂存间（1间，建筑面积10m2） 新建 危废暂存间（1间，建筑面积10m2） 新建 3、本项目产品方案及生产规模 本项目主要产品方案及规模见表10。 表10 本项目主要产品方案及规模一览表 序号 产品名称 年产量 规格 1 浴缸 18000件 长1m~1.8m；宽0.6m~1.6m其中长1.5m~1.7m，宽0.8m~1m占80%； 4、本项目主要原辅材料及能源消耗 表11 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 消耗量（t/a） 包装/规格 主要成分 1 亚克力板材 108 / 亚克力 2 不饱和树脂 360 1t/桶 合成树脂、苯乙烯（20%） 3 玻璃纤维 36 0.5t/托盘 玻璃纤维 4 滑石粉 90 25kg/袋 碳酸钙 5 水性漆 1.8 20kg/桶 水、氨基树脂、丙烯酸树脂、乙二醇乙醚、钛白粉、石英粉（外购成品） 6 抛光蜡 0.5 1.5kg/瓶 氧化铝、蒸馏水、石油精 7 树脂固化剂 0.36 10kg/桶 过氧化甲乙酮 8 促进剂 0.28 10kg/桶 异辛酸钴（1%）、乙醇（99%） 不饱和树脂：不饱和树脂是热固性树脂中最常用的一种，它是饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线性聚合物，经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液，简称UP。相对密度在1.11~1.20左右，具有耐热性、耐化学腐蚀性能、力学性能和介电性能等物理特征。 苯乙烯：苯乙烯是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，分子式为C8H8，乙烯基的电子与苯环共轭，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。理化性质：无色透明油状液体，熔点-30.6℃，沸点146℃，闪点31℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚中；工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶的重要单体。健康危害：对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道黏膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口）；LC5024000mg/kg（大鼠吸入）。环境危害：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 过氧化甲乙酮：又称氧化-2-丁酮，简称MEKP，分子量178.21，无色透明油状液体，闪点50℃，溶于苯、醇、醚和酯，不溶于水。用作不饱和聚酯树脂的常温固化剂，有机合成的引发剂、漂白剂、杀菌剂等。急性毒性：LD50484mg/kg（大鼠经口）；LC50470mg/kg（小鼠经口）。 异辛酸钴：紫色液体，闪点116.6℃，溶于200号溶剂汽油，可燃，排出含氧化钴辛辣刺激烟雾。主要用于油气、油墨的催干剂，不饱和聚酯树脂的固话促进剂，聚氯乙烯稳定剂，聚合反应催化剂等。环境危害：可燃，火场排出含氧化钴辛辣刺激烟雾。 根据建设单位提供资料，本项目能源消耗情况见表12。 表12 本项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水 m3/a 439.5 宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 2 电 万kW·h/a 15 宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 5、本项目主要生产设备 表13 本项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号或规格 单位 数量 用途 1 上料机 AMT-SF17 台 1 滑石粉上料 2 树脂泵 AMT-SZ15 台 1 喷脂 3 恒温搅拌机 AMT-1.2 台 2 调脂 4 单臂平面切边机 AMT-2020 台 1 切边工序 5 烤箱 4m×3m×1.5m 台 1 烘烤亚克力板 6 模型压机 / 台 2 成型 7 切割机 / 台 1 切割 8 喷枪 / 台 1 喷树脂 9 手提切割机 / 台 2 切割 10 手提喷枪 / 台 1 喷漆 11 磨光机 手持式 台 3 打磨 12 滚筒刷 / 台 20 人工滚刷 13 抛光机 手持式 台 3 抛光 14 喷漆房 6m×11m×2.5m 间 1 喷漆、晾干 15 2F恒温房 6m×11m×3.5m 间 1 喷脂、晾干 16 3F恒温房 6m×11m×2.5m 间 1 合缸、晾干 17 空压机 / 台 2 / 6、劳动定员及劳动制度 本项目劳动定员22人，年工作300天，单班制生产，每天工作8小时，均不在厂区食宿。 7、本项目能源供应及给排水情况 7.1供电 根据企业提供资料，本项目年用量15万kW·h，由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应，能满足项目用电要求。 7.2供水 本项目用水主要为调脂用水、水帘柜喷淋、水旋柜用水和员工生活用水，用水总量为439.5m3/a。项目用水由宁陵县产业集聚区市政供水系统供应，能够满足本项目用水需求。 ①调脂用水 本项目调脂时需向恒温搅拌机中加入少量的水，使不饱和树脂和滑石粉等混合均匀，约占不饱和树脂和滑石粉总重量的3%，本项目不饱和树脂和滑石粉用量为450t/a，则调脂用水量为13.5m3/a，其中8.4m3来自水帘柜喷淋、水旋柜更换水，5.1m3来自新鲜水。恒温搅拌机料缸规格为200L，平均每天需搅拌7次，每次加水约6.5L，能够满足更换水回用要求。 ②水帘柜喷淋、水旋打磨柜用水 本项目喷漆房和2F恒温房（喷脂）各配备1个水帘柜用于废气水喷淋，水帘柜集水槽内收集的喷淋水循环使用，循环用水量为0.4m3（单个水帘柜0.2m3）；本项目打磨、切边工序配备3个水旋柜用于粉尘的处理，水旋柜集水槽内收集的喷淋水循环使用，循环用水量为0.3m3（单个水旋柜循环水量为0.1m3）；为保证循环水水质，水帘柜、水旋柜循环水每天更换一部分，更换后的水用于调脂工序，更换水量为0.028m3/d、8.4m3/a，由于自然蒸发、外溢需定期补充水，定期补充水量为0.1 m3/d、30 m3/a。 ③员工生活用水 本项目劳动定员22人，年运营300天，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，员工用水量按60L/d·人计，则本项目员工生活用水量为1.32m3/d、396m3/a。 7.3排水 本项目废水为职工生活污水，水帘柜喷淋、水旋柜废水更换后用于调脂工序，不外排。 本项目职工生活用水量为1.32m3/d、396m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.056m3/d，316.8m3/a。 职工生活污水经化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 本项目给排水情况见表14，项目水平衡图见图1。 表14 本项目给排水情况 单位：m3/a 类别 单位 m3/d m3/a 用水 新鲜水用水量 1.465 439.5 调脂用水 0.017 5.1 水帘柜喷淋、水旋柜用水 0.128 38.4 生活用水 1.32 396 回用水 调脂用水 0.028 8.4 水帘柜喷淋、水旋柜循环水 0.4 120 损耗 损耗总量 0.409 122.7 排水 排放水总量 1.056 316.8 8、厂址周围环境及选址可行性 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，商丘市雅竹卫浴有限公司租赁现有厂房进行建设。本项目东侧为河南中泰管业科技有限公司，南侧为宁陵中嘉木业有限公司，西侧为铭澜服饰和其他企业仓库，北侧为空厂房。对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局图》，本项目占地类型为二类工业用地，位于混合产业区中的中小微企业园，因此，本项目选址可行。 9、平面布置合理性分析 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，本项目主要建设有烘烤吸缩区、喷脂切割区、合缸区、喷漆区、打磨抛光区及其他配套附属设施，其中生产车间1F北侧从左往右为原料区、成品区，南侧为烘烤、吸缩区和滑石粉仓库；2F北侧为恒温房，南侧为切割区；3F北侧为打磨区、喷漆房和抛光区，南侧为危废暂存间和恒温房。厂房内设备按照生产工艺摆放，整个厂房平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，既方便管理，节约投资，又节省用地。进厂道路为厂房西侧主干道，并且本项目北侧为华山东路，原料及产品运输较方便，道路路面采用水泥混凝土路面硬化，坚硬且平坦，且交通方便。整个工艺流程布置合理、流畅，最大程度的减少了生产运输流程，同时减少了时间成本和人力成本。本项目厂区平面布置图见附图五。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程简述及生产工艺流程图 项目外购的亚克力板通过加热烘烤吸缩成型（温度170-190℃），得到需要的形状，然后再用喷枪喷脂和玻璃纤维，喷脂后人工用滚筒刷进行滚平，压实，之后按所需形状进行切边等加工，紧接着进行合缸和打磨，打磨后进行喷漆、晾干，抛光后即为成品。 ①烘烤、压机吸缩：亚克力板由甲基烯酸甲酯单体(MMA)聚合而成，即聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)板材有机玻璃，是一种经过特殊工艺加工的有机玻璃，亚克力板烘烤成型，聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)烘烤过程温度控制在170-190℃，亚克力板的熔化温度为240-270℃，裂解温度高于270℃，因此，本项目的亚克力板烘烤工序未达到它的熔化温度，所以该工序仅产生少量有机废气。烘烤软化后转移至模型压机吸缩成型，浴缸缸体和裙边分别成型。 ②投料、搅拌：将不饱和聚酯树脂、树脂固化剂、促进剂、滑石粉、水按比例加入恒温搅拌机内，搅拌约20分钟。本项目在2F设有1个密闭的恒温房，投料、搅拌工序在恒温房内进行，调脂过程中搅拌机加盖密闭，调脂完成后的树脂通过管道输送至喷枪。投料和搅拌工序会产生少量的投料粉尘、有机废气和噪声。 ③喷脂：调脂完成后，将混合树脂和玻璃纤维同时通过喷枪喷于缸体表面和裙边底部，该过程在2F恒温房密闭空间内进行，会产生废气、固废和噪声。 ④人工滚脂：喷脂完成后，人工通过滚筒将喷在缸体表面和裙边底部的混合树脂滚平、压实。人工滚脂完成后再在恒温房内晾干，晾干温度约30℃，晾干时间约30分钟/个。该工序在密闭的空间内完成，会产生废气和噪声。 ⑤切边：晾干后的缸体需要经切边机裁减掉多余边角料。该工序会产生粉尘、边角料和噪声。 ⑥合缸：将缸体和裙边在3F恒温房内通过混合树脂进行合缸，涂抹方式为人工操作滚筒进行滚涂，合缸后晾干，晾干温度约30℃，晾干时间约30分钟，该工序会产生废气和噪声。 ⑦打磨：涂装前需对浴缸表面（合缸的部位）进行打磨，以增强油漆的附着力。打磨工序在水旋打磨柜上完成，该工序会产生废气和噪声。 ⑧涂装（含喷漆、晾干） 本项目采用水性漆涂装，设置1个密闭的喷漆房（6m×11m×2.5m）喷漆房内配备一把喷枪（线枪）。晾干温度约30℃，时间为1h，采用电供能。喷漆工序会产生废气、固废和噪声。 ⑨抛光：人工对浴缸表面进行抛蜡，该工序在密闭的空间内完成。该工序会产生噪声。 ⑩检验、入库：人工对浴缸质量进行检验，检验合格后入库。 2、产排污环节 （1）废气：烘烤、吸缩工序废气、树脂挥发废气（投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序）、投料、调脂工序粉尘、切边工序粉尘、打磨工序粉尘、涂装工序（含喷漆、晾干）废气。 （2）废水：水帘柜喷淋、水旋柜废水、职工生活污水。 （3）噪声：设备运转产生的噪声，主要产噪设备有恒温搅拌机、模型压机、树脂泵、切边机、磨光机、抛光机、喷枪等。 （4）固废：水性漆渣、浴缸边角料、废活性炭、废UV灯管、水旋柜沉渣、废包装桶、职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，宁陵县细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2环境空气质量现状 1.2.1基本污染物环境质量现状数据 根据宁陵县环境监测站2020年宁陵县的环境空气质量数据，本项目选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中366个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有29个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表15 环境空气质量现状监测统计表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9μg/m3 年平均：35μg/m3 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137μg/m3 24h平均：75μg/m3 182.7% PM10 年均值 86.7μg/m3 年平均：70μg/m3 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5μg/m3 24h平均：150μg/m3 119.7% SO2 年均值 8.7μg/m3 年平均：60μg/m3 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18μg/m3 24h平均：150μg/m3 12% NO2 年均值 18.6μg/m3 年平均：40μg/m3 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50μg/m3 24h平均：80μg/m3 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1mg/m3 24h平均：4mg/m3 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 104.1% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为51.9μg/m3，超标倍数0.483；24h平均第95百分位数为137μg/m3，超标倍数0.827； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为86.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为179.5μg/m3，超标倍数0.197； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为8.7μg/m3，24h平均第98百分位数为18μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为18.6μg/m3，24h平均第98百分位数为50μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为166.5μg/m3，超标倍数0.041。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 1.2.2其他污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价因子颗粒物、非甲烷总烃环境空气质量现状引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为石井村（位于本项目东南侧530m），监测时间为2020年10月15日～10月28日。统计结果如下： 表16 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物名称 监测浓度范围（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 达标情况 石井村 TSP 24小时平均 0.164-0.172 0.3 达标 非甲烷总烃 一次值 0.33-0.45 2 达标 根据上表统计结果可知，颗粒物、非甲烷总烃监测值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。 1.2.3补充监测数据 本项目特征污染因子苯乙烯，本次评价委托河南中弘国泰检测技术有限公司于2022年4月23日至29日对项目厂区与金顶双苑进行了环境空气质量检测。数据统计结果见表17。 表17 现状监测结果一览表 项目 监测点位 小时值 浓度范围（mg/m3） 评价标准（μg/m3） 最大超标倍数 超标率（%） 苯乙烯 厂区 ND 10 0 0 金顶双苑 ND 0 0 根据上表统计结果可知，苯乙烯监测值均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求。 1.3区域环境空气达标规划 目前，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办[2022]3号），文中提出目标“全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。” 随着《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）的实施，宁陵县环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，再进入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，执行标准见附件6。 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为宁陵县第二污水处理厂上游500m处（位于本项目下游767m）、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处（位于本项目下游2.63km）断面的现状监测数据，检测时间2020年10月18日~2020年10月20日，数据统计见表18。 表18 监测断面监测数据一览表 断面 项目 检测值范围 标准值 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 宁陵县第二污水处理厂上游500m处 pH 7.28~7.34 6~9 / 0 / 化学需氧量 17~19 30 0.567~0.633 0 / 五日生化需氧量 3.1~3.2 6 0.517~0.533 0 / 氨氮 1.00~1.07 1.5 0.667~0.713 0 / 悬浮物 11~12 / / / / 动植物油 ＜0.06 / / / / 总磷 0.30~0.38 0.3 1~1.267 100 0.267 石油类 0.01 0.5 0.02 0 / 挥发酚 ＜0.0003 0.01 / 0 / 粪大肠菌群 230~310 20000 个/L 0.012-0.016 0 / 宁陵县第二污水处理厂下游1000m处 pH 7.45~7.52 6~9 / 0 / 化学需氧量 26~28 30 0.867~0.933 0 / 五日生化需氧量 4.8~5.0 6 0.8~0.833 0 / 氨氮 1.28~1.29 1.5 0.853~0.86 0 0 悬浮物 9~11 / / / / 动植物油 ＜0.06 / / / / 总磷 0.32~0.36 0.3 1.067~1.2 100 0.2 石油类 ＜0.01 0.5 / 0 / 挥发酚 ＜0.0003 0.01 / 0 / 粪大肠菌群 310~330 20000个/L 0.016~0.017 0 / 由上表的统计分析可知，宁陵县第二污水处理厂上游500m处、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处断面水质中pH、BOD5、COD、氨氮、石油类、挥发酚、粪大肠菌群均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，超标原因主要为接纳了沿途未经处理的生产废水和生活污水。 3、声环境 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，根据现场调查及声环境功能区分类，本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目东、南、西、北边界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解项目区域声环境质量现状，本次评价委托河南中弘国泰检测技术有限公司于2022年04月23日对项目所在厂区边界声环境进行了现场监测，监测频次为昼间一次，检测报告见附件5。 表19 项目所在厂区边界声环境调查结果一览表 时间 监测点位 监测值 标准值 达标分析 昼间/dB（A） 昼间/dB（A） 2022.04.23 东边界 55 65 达标 西边界 55 达标 北边界 54 达标 南边界 56 达标 注：夜间不生产。 由上表分析可知，项目所在厂区东、南、西、北边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目所在地区已经演化为以人工生态系统为主的生态系统，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂区边界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边均为集中供水，距离本项目最近的地下水资源为第三水厂（石井水厂），本项目厂区距离第三水厂（石井水厂）约530m，厂界外500米范围内无其它热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不再进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准 污染物名称 有组织排放限值（mg/m3） 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 100 4.0 颗粒物 30 1.0 苯乙烯 50 / （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业 污染物名称 建议排放浓度 （表面涂装业） 建议去除效率 （表面涂装业） 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表面涂装业） 非甲烷总烃 60mg/m3 70% 2.0mg/m3 注：PM、NMHC、TVOC需同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求（PM10mg/m3、NMHC20mg/m3、TVOC40mg/m3） （3）河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2厂区内VOCs无组织排放浓度限值 污染物 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在涂装工序厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 15m高排气筒 1.75 周界外浓度最高点：1.0 非甲烷总烃 15m高排气筒 5 4.0 苯乙烯* 15m高排气筒 3.25* 5.0* 注：由于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无苯乙烯相关排放标准，苯乙烯参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）执行，排气筒未高出周围200m半径范围内建筑5m以上，排放速率严格50%执行（周围最高建筑为南侧175m处18m高其他企业宿舍楼）；非甲烷总烃排放速率需同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求（3kg/h） （5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 指标名称 pH COD Bod5 氨氮 SS 动植物油 标准限值 6~8 500 300 / 400 100 注：*主要污染物排放浓度必须同时满足宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求，具体为：pH6～9，BOD5220mg/L，COD500mg/L，SS350mg/L，氨氮48mg/L。 （6）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 / 70 55 （7）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （8）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标 本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N。本项目水帘柜喷淋、水旋打磨柜废水，回用于调脂工序，不外排；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理，项目生活污水排放量为316.8m3/a，生活污水经污染治理设施处理后，排入纳污管网前的总量建议控制指标为COD：0.095t/a，氨氮：0.0095t/a。经宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标排入吴王沟，最终汇入下清水河，按照污水处理厂出水浓度（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行废水总量核算，本项目废水最终排放的总量建议控制指标为：COD：0.0158t/a，氨氮：0.0016t/a。 （2）VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯）总量区域―增减挂钩倍量替代分析 本项目VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯）核算排放量为0.4034t/a，根据倍量替代原则，需要0.8068t/a的总量指标。本项目有机废气由集气装置收集经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后年产生挥发性有机物0.4034吨，新增挥发性有机物替代量0.8068吨/年从2016年以来我县关停89家加油站、5家工业企业提标治理减排量（45.56394吨）剩余量（39.937946吨）中列支。（注：商丘顶新包装材料有限公司宁陵分公司年产18000吨印刷品生产线项目、河南天成家居科技有限公司年产100万樘防火门10万套家居项目等34个项目使用5.625994吨/年）。 综上，本项目VOCs排放量为0.8068t/a，废水污染物总量控制指标（经污水处理厂处理后最终排放总量）为：COD0.0158t/a，氨氮 0.0016t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市宁陵县华山东路产业集聚区二期园区4栋，租赁现有闲置厂房进行生产，仅对设备进行安装，施工期影响较小，主要环境影响为设备安装过程中产生的少量废气、废水、噪声和固废。 1.施工期废气 施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，产生量较小，通过车间密闭降尘后，对周围环境影响较小。 2.施工期废水 施工期产生的废水主要为设备安装人员的生活污水，经园区现有化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。 3.施工期噪声 项目车间改造及设备安装过程中使用电钻、吊车等设备会产生噪声，源强一般为75～90dB(A)。为减少其对周围声环境的影响，拟采取以下措施： ①在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械； ②合理安排机械设备运行时间，尽量避免在中午和夜间运行； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 采取以上评价建议后，设备安装噪声对周围环境影响不大，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 4.施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装和施工人员生活垃圾。 设备安装过程中产生的废包装较少，分类收集后进行资源化利用；施工人员产生的生活垃圾清运至垃圾中转站，交环卫部门处理。施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。 施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束，对周围环境的影响将逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1污染工序和源强分析 本项目营运期废气主要为烘烤、吸缩工序废气、树脂挥发废气（投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序）、投料、调脂工序粉尘、切边工序粉尘、打磨工序粉尘、涂装工序（含喷漆、晾干）废气。 （1）烘烤、吸缩工序废气 本项目亚克力板材在烤箱内加热软化后转移至模型压机内吸缩成型。该工序中亚克力板加热至170-190℃左右，亚克力板的熔化温度为240~270℃，裂解温度高于270℃。 本项目烘烤和吸缩工序加工温度未达到热分解温度，因此烘烤和吸缩工序产生的废气以非甲烷总烃计，本项目烘烤、吸缩工序废气产污系数参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）塑料行业中，“塑料皮、板、管材制造工序”的单位排放系数——0.539kg/t原料。 本项目亚克力板使用量为108t/a，则废气产生量约0.0582t/a。环评要求在设备两侧安装集气罩，废气经收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”处理，最终经1根15m高排气筒排放（DA001），废气收集效率取90%，处理效率取80%，时间按2400h/a。根据咨询企业，主要产气面积约为4m2，根据除尘器除尘面积与风量之间的关系公式：Q=V×S×3600（m3/h）式中：Q-处理风量、V-过滤风速（m/s）、S-总过滤面积，风速取0.35m/s，经计算此工段处理风量为5000m3/h。本项目烘烤和吸缩工序废气产排情况见下表。 表20 烘烤和吸缩工序废气产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 备注 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 软化、吸缩 非甲烷总烃 0.0582 0.0105 0.0044 0.0058 0.0024 0.0163 DA001 （2）树脂挥发废气 本项目投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序均涉及到不饱和树脂、固化剂，均会产生一定的废气。 投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序 本项目不饱和聚酯树脂年用量为360t，其中不饱和聚酯树脂70%、苯乙烯20%、甲基丙烯酸甲酯10%；固化剂的年用量为0.36t、促进剂年用量为0.28t。具有粘性的可流动性的不饱和聚酯树脂在固化剂的作用下，与苯乙烯形成热固性树脂，固化过程中会有部分苯乙烯等有机废气释放，根据新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究（中图分类号：TQ323；文献标识码：A；文章编号：1003-0999（2010）06-0030-05），在20℃时通用树脂在固化成型时苯乙烯挥发质量百分比约为4%。又根据苯乙烯挥发抑制剂的研究与应用（天津市化学试剂研究所）中指出：苯乙烯抑制剂加入量仅占树脂的0.3%左右时，就可使挥发量下降60~70%（本环评按60%计）。本项目使用的不饱和聚酯树脂在出厂时已添加苯乙烯挥发抑制剂。因此本项目苯乙烯挥发量约为1.152t。 参考《过氧化甲乙酮/异辛酸钴引发固化UPR的研究》（河北科技大学纺织服装学院，河北，石家庄，050018，袁学会，刘方方），《过氧化甲乙酮的组成结构对树脂固化发硬的影响》（武汉工业大学，430070，赵方鸣，郁轶澄，张宏），过氧化甲乙酮/异辛酸钴引发不饱和树脂固化过程中挥发质量比约为1.0%，促进剂中乙醇含量为99%，按全部挥发计，污染因子归为非甲烷总烃，则促进剂、固化剂非甲烷总烃产生量为0.2808t/a。 投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工段集气系统参数详见下表： 表21 投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工段集气系统参数 工序 投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干（2F恒温房） 合缸、晾干（3F恒温房） 车间尺寸 11m×6m×3.5m 11m×6m×2.5m 风量计算依据 恒温房送风按20次/h 处理风量（m3/h） 8000m3/h 收集效率 95% 本项目投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干工序在2F恒温房内进行，合缸、晾干工序在3F恒温房内进行，环评要求企业在恒温房内安装引风装置，确保恒温房形成车间微负压，废气收集汇总后通过水帘柜喷淋（TA002）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”处理，最终经15m高排气筒排放。废气处理设施处理效率按80%计，生产时间按2400h/a计。本项目树脂挥发废气情况见下表。 表22 树脂挥发废气产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 备注 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干 苯乙烯 1.152 0.2189 0.0912 0.0576 0.024 0.2765 DA001 非甲烷总烃 0.2808 0.0534 0.0223 0.014 0.0058 0.0674 （3）涂装工序废气 本项目建设喷漆房1座，年喷漆、晾干时间2400h。喷漆、晾干均在喷漆房中进行，喷漆房主要由操作室室体、漆雾捕捉系统和排气系统组成。喷漆房采用上送风下排风的负压吸风方式，喷漆房尺寸为11m×6m×2.5m，送风按20次/h算，则处理风量为3300m3/h。喷漆、晾干废气废气收集后经水帘柜喷淋（TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）”进行处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，负压吸风装置收集效率为95%，“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置”的处理效率能达到80%，涂装水性涂料时，喷漆工序挥发的溶剂约占总挥发性有机废气的75%，晾干工序挥发的溶剂约占总挥发性有机废气的25%；另喷漆的上漆率约为固体组分的70%，剩下的30%固体组分形成漆雾。水性漆挥发性组分和固体组分见表23，物料平衡表见表24。 表23 水性漆组分表 种类 用量情况t/a 组分 有机溶剂含量情况 种类 比例情 况% 有机溶剂 含量t/a 水性涂料 1.8 丙烯酸树脂40%、颜料10%、 填料10%、去离子水30%、醇类及醇醚类溶剂10% 醇类及醇醚类溶剂 10 0.18 表24 水性漆物料平衡表（单位t/a） 入方 出方 来源 用量 数量 去向 固体份 VOCs 水 水性涂料 固体份 60% 1.08 进入产品 0.756 0 0 无组织排放 0.0162（漆雾） 0.009 0.54 VOCs 10% 0.18 有组织排放 0.0308 0.0342 0 纯水 30% 0.54 水帘柜喷淋（TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）” 0.277 0.1368 0 合计 1.8 合计 1.08 0.18 0.54 由上表可知，本项目涂装工序废气污染物产生排放情况如下 表25 涂装工序废气产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 备注 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 涂装（喷漆、晾干） 颗粒物 0.324 0.0308 0.0128 0.0162 0.0068 0.047 DA001 非甲烷总烃 0.18 0.0342 0.0143 0.009 0.0038 0.0432 （4）投料、调脂工序粉尘 本项目树脂、固化剂、滑石粉等原辅材料调配后成混合树脂，为方便投料和利于控制废气无组织排放，企业拟在2F的密闭恒温房内调脂。投料过程中产生的主要为粉尘和有机废气，投料时先加不饱和树脂和水同时降低投料高度。调脂过程中搅拌机加盖密闭，仅在开盖过程会有少量废气外溢。 投加滑石粉的过程会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2646密封用填料及类似品制造行业系数手册》中数据，产污系数为0.51kg/t产品，本项目滑石粉用量为90t/a，则粉尘产生量为0.0459t/a，该工序在密闭空间完成，粉尘收集效率按95%计，废气收集后经水帘柜喷淋（TA002）处理后通过15m高排气筒排放（DA001），粉尘处理效率按90%计，投料、调脂时间按2400h/a计。 表26 投料、调脂工序废气产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 备注 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 投料、调脂 颗粒物 0.0459 0.0044 0.0018 0.0023 0.001 0.0067 DA001 （5）切边工序粉尘 项目缸体需经切边机裁减掉成型过程中多余的边角料。粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3062玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册》中切割成型的产污系数：3.78kg/t产品，根据建设单位提供的资料，产品重量约586.8t，则粉尘产生量约为2.2181t/a。 本环评要求切边工序设置在密闭车间内，在切边机切边工序一侧安装侧边引风装置，收集的粉尘经“水旋柜（TA004）”处理后排放，收集效率取85%，处理效率取90%，切边工序工作时间为2400h/a，由于粉尘颗粒较大，基本沉降在室内，本环评按80%沉降计，本项目切边工序粉尘产排情况见下表。 表27 切边工序粉尘产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 无组织排放情况 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 切边 粉尘 2.2181 0.1041 0.0434 （6）打磨工序粉尘 本项目喷漆前需要对浴缸表面亚克力板进行打磨。参考《台州市欧麦莎卫浴科技有限公司建设年产1万只浴缸工程项目环境影响报告书》（产品为浴缸，生产规模为年产1万只生产工艺为亚克力板材-电烘箱预热-吸塑成型-人工切边-缸体、裙边-底部加固、加厚-机械切边-拼缸-打磨抛光-补灰-涂装-组装-打蜡-成品检验-包装-入库，主要原辅材料为亚克力板、不饱和聚酯树脂、石粉、固化剂、玻璃纤维等），台州市欧麦莎卫浴科技有限公司产品、生产工艺、主要原辅材料与本项目基本一致，因此具备类比条件，打磨工序粉尘产生量按亚克力板材总用量的2%计，亚克力板材的总用量为108t，则粉尘产生量约为2.16t/a。 本环评要求打磨工序设置在密闭车间内，在打磨工序一侧安装侧边引风装置，收集的粉尘经“两套水旋柜（TA005、TA006）”处理后排放，收集效率取85%，处理效率取90%，打磨工序工作时间为2400h/a，由于粉尘颗粒较大，基本沉降在室内，本环评按80%沉降计，本项目打磨工序粉尘产排情况见下表。 表28 打磨工序粉尘产排情况表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 无组织排放情况 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 打磨 粉尘 2.16 0.1015 0.0423 本项目大气污染物产生及排放情况见表29。 表29 本项目大气污染物产生及排放情况一览表 污染物种类 产排污环节 污染物产生情况 排 放 形 式 主要污染治理设施 污染物排放情况 工作时间 排放口编号 排放标准 产生浓度（mg/m3) 产生 速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否为可行技术 排放 浓度（mg/m3) 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） / / 非甲烷总烃 烘烤吸缩工序 13.27 0.0243 0.0582 有 组 织 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附（TA001） 16300 90 80 是 2.51 0.0044 0.0105 2400h DA001 20mg/m3；3kg/h 非甲烷总烃 喷漆晾干 0.075 0.18 负压收集+水帘柜喷淋（TA002）+UV光氧催化+活性炭吸附（TA001） 95 80 0.0143 0.0342 非甲烷总烃 投料脂喷脂人工滚脂晾干合缸晾干工序 0.117 0.2808 95 80 0.0223 0.0534 苯乙烯 29.45 0.48 1.152 95 80 5.60 0.0912 0.2189 50mg/m3；3.25kg/h 颗粒物 投料、调脂 9.46 0.0191 0.0459 有 组 织 负压收集+水帘柜喷淋（TA002、TA003） 16300 95 90 是 0.9 0.0018 0.0044 2400h DA001 10mg/m3；1.75kg/h 喷漆 0.135 0.324 有 组 织 95 90 0.0128 0.0308 非甲烷总烃 烘烤吸缩工序 / 0.0024 0.0058 无 组 织 生产车间密闭 / / / 是 / 0.0024 0.0058 2400h / 2.0mg/m3 非甲烷总烃 喷漆晾干 / 0.0038 0.009 / / 0.0038 0.009 非甲烷总烃 投料调脂喷脂人工滚脂晾干合缸晾干工序 / 0.0058 0.014 / / / 0.0058 0.014 苯乙烯 / 0.024 0.0576 / / / 0.024 0.0576 5.0mg/m3 颗粒物 投料调脂 / 0.001 0.0023 无 组 织 生产车间密闭 / / / 是 / 0.001 0.0023 2400h / 1.0mg/m3 喷漆 / 0.0068 0.0162 / / 0.0068 0.0162 颗粒物 切边 / 0.9242 2.2181 无 组 织 侧边引风装置+水旋柜（TA004、TA005、TA006）+生产车间密闭 / 85 90 是 / 0.0434 0.1041 2400h / 打磨 / 0.9 2.16 85 90 / 0.0423 0.1015 由上表可知，本项目生产过程中烘烤、吸缩工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，树脂挥发废气和涂装工序废气经负压收集水帘柜喷淋，然后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒处理，有机废气、颗粒物排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级标准要求并满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）要求。 1.2排放口设置情况 本项目有组织废气排放口设置基本情况如下表。 表30 本项目有组织废气排放口设置基本情况一览表 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 高度(m) 内径（m） 温度（℃） 地理坐标 类型 排放因子 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 有机废气排气筒（DA001） 15 0.6 25 115°19′32.28″；34°27′55.99″ 一般排放口 颗粒物 10 1.25 苯乙烯 50 3.25 非甲烷总烃 20 3 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），制定本项目大气监测计划如下表。 表31 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求 苯乙烯 非甲烷总烃 表32 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 苯乙烯、非甲烷总烃 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他企业、河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2厂区内VOCs无组织排放浓度限值 颗粒物 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 1.4废气排放的环境影响 根据工程分析，本项目有组织点源排放参数见表33，无组织面源排放参数见表34。 表33 本项目大气污染物正常工况下点源排放参数一览表 排气筒编号 点源 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度m 烟气出口速度m3/h 排气筒内径m 烟气温度 ℃ 年排放小时数h 排放工况 评价 因子 源强kg/h X Y DA001 生产工序 26 -2 15 16300 0.6 25 2400 正常排放 非甲烷总烃 0.041 苯乙烯 0.0912 颗粒物 0.0146 注：以厂区西南角为坐标原点坐标（0，0） 表34 本项目大气污染物正常工况下面源排放参数一览表 编号 名称 面源各顶点 坐标/m 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） x y 非甲烷总烃 苯乙烯 TSP 1 生产车间 71 -6 49 12 2400 8h/d 0.012 0.024 0.0935 1 -2 1 16 72 10 注：以厂区西南角为坐标原点坐标（0，0） 由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算厂区废气污染物在厂界最大预测值，见下表35~37。 表35 生产车间非甲烷总烃排放在厂界处浓度预测结果 点位 非甲烷总烃 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0075 2.0 南厂界 0.0064 西厂界 0.0064 北厂界 0.0079 表36 生产车间苯乙烯排放在厂界处浓度预测结果 点位 苯乙烯 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0150 5.0 南厂界 0.0127 西厂界 0.0127 北厂界 0.0159 表37 生产车间颗粒物排放在厂界处浓度预测结果 点位 颗粒物 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0583 1.0 南厂界 0.0495 西厂界 0.0495 北厂界 0.0619 由上表可知，本项目污染源排放的非甲烷总烃在厂界的小时预测值均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物浓度排放限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚【2017】162号）文其他企业的限值要求（非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）。本项目污染源排放的苯乙烯在厂界的小时预测值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值（苯乙烯5.0mg/m3）。本项目污染源排放的颗粒物在厂界的小时预测值均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物浓度排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。则本项目建设对周边环境影响较小。 1.5非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为“UV光氧催化+活性炭吸附”组合装置出现故障达不到应有效率，本次评价非正常工况废气处理效率减半，即“UV光氧催化+活性炭吸附”组合装置处理效率为40%，但废气收集系统可以正常运行。废气非正常工况源强情况见表38。 表38 废气非正常工况排放量核算一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 单次排放量（kg/h） 年发生频次/次 DA001 环保设施发生故障 非甲烷总烃 0.041 0.5 0.0205 1次 苯乙烯 0.0912 0.0456 由此可见，非正常工况下废气污染物排放量增加，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.6防治措施可行性分析 （1）UV光氧催化装置 UV光氧催化废气处理部分采用紫外线光源对废气分子链进行净化的专业技术，运用253.7nm波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构为第一重处理；取185nm波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，为第二重处理；再根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338nm光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，为第三重处理，通过三重处理后的废气净化效率最高可达60%。光氧催化原理如下图4所示： 图4 光氧催化净化原理图 （2）活性炭吸附 环评要求废气处理设施使用的活性炭碘值在800mg/g及以上，活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，如下图所示。 图5 活性炭吸附装置原理示意图 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料将其展开后表面积可高达800~1500平方米，特殊用途的更高。在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。两分子之间相互吸附的作用力：也叫“范德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。 利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附装置采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 目前，国内外对有机废气治理的常用方法有很多种：液体吸收法、光氧催化、活性炭吸附法及催化燃烧法。液体吸收法净化效率为60%～80%，适合处理低浓度、大风量的有机废气，但存在着二次污染；催化燃烧法净化率为95%，适合处理高浓度、小风量的有机废气，缺点是对处理对象要求苛刻，要求气体的温度较高，为了提高废气温度，要消耗大量的燃料，所以运行费用很高；活性炭吸附法净化效率为99.2%～99.3%，对于处理大风量、低浓度的有机废气，国内外一致认为该法是最为成熟和可靠的技术。 （3）水帘柜、水旋柜 利用负气压原理，工作时在齿板与弧板间因负压形成的强大气流，使水帘柜、水旋柜里的水产生旋涡对吸入的漆雾、粉尘进行冲洗，空气被风机排出，漆雾、粉尘留于水中，在水帘柜、水旋柜后捞漆雾、粉尘处集中打捞，清水回流前面周而复始。 1.7废气排放量核算 ①有组织排放量核算 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 颗粒物 0.9 0.0146 0.0352 苯乙烯 5.60 0.0912 0.2189 非甲烷总烃 2.51 0.041 0.0981 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0352 苯乙烯 0.2189 非甲烷总烃 0.0981 ②无组织排放量核算 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（μg/m3） 1 生产厂房 投料、喷漆、切边、打磨工序 颗粒物 车间密闭 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 1.0 0.2241 烘烤、吸缩、投料、调脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干、喷漆、晾干 苯乙烯 车间密闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他企业、河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2厂区内VOCs无组织排放浓度限值 2.0 0.0576 非甲烷总烃 0.0288 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.2241 苯乙烯 0.0576 非甲烷总烃 0.0288 ③项目大气污染物年排放量核算 表41 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.2593 2 苯乙烯 0.2765 3 非甲烷总烃 0.1269 2、废水 2.1废水源强分析 本项目营运期废水主要为水帘柜喷淋、水旋柜废水、职工生活污水。 ①水帘柜喷淋、水旋柜废水 根据上文计算，水帘柜喷淋、水旋柜废水产生量为0.028m3/d、8.4m3/a，主要污染物为SS，主要成分为树脂颗粒，可回用于生产，不会影响产品品质，因此可作为调脂用水直接回用，水帘柜喷淋、水旋柜废水更新回用于调脂工序，不外排。 ②职工生活污水 本项目职工生活污水产生量为1.056m3/d，316.8m3/a，主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，产生量为COD0.095t/a、BOD50.057t/a、SS0.0634t/a、NH3-N0.0095t/a。 项目产生的生活污水依托租赁厂房院内化粪池处理，化粪池对各项污染物的去除效率分别为COD5%、BOD510%、SS30%。则经过化粪池处理后，废水中主要污染物浓度为COD285mg/L、BOD162mg/L、SS140mg/L、NH3-N30mg/L，排放量为COD0.0903t/a、BOD0.0513t/a、SS0.0444t/a、NH3-N0.0095t/a。 本项目营运期废水产排情况详见表42。 表41 本项目营运期废水产排情况一览表 单位：m3/a 类别 排水量 m3/a 污染物 浓度及产生量 处理措施 浓度及产生量 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a 生活 污水 316.8 COD 300 0.095 化粪池 285 0.0903 宁陵县第二污水处理厂 BOD5 180 0.057 162 0.0513 SS 200 0.0634 140 0.0444 NH3-N 30 0.0095 30 0.0095 本项目水帘柜喷淋、水旋柜废水，更换后回用于调脂工序，不外排；生活污水经化粪池处理，处理后由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2.2环境影响评价分析 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价”。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目水帘柜喷淋、水旋柜废水，更换后回用于调脂工序，不外排，恒温搅拌机料缸规格为200L，平均每天需搅拌7次，每次加水约6.5L，能够满足更换水回用要求；生活污水经化粪池处理，处理后由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，厂区总排口各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求。综上，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 ②依托租赁厂房现有化粪池处理措施可行性分析 本项目废水产生量为316.8m3/a（1.056m3/d），根据建设单位提供资料，本项目依托租赁厂房已建化粪池对本项目生活污水进行处理，化粪池位于厂房南侧，租赁厂房现有化粪池设计处理规模为10m3/d，目前处理水量为2.168m3/d，尚有余量处理本项目废水。因此本项目依托租赁厂房现有化粪池处理废水措施可行。经计算，废水经化粪池处理后，污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求。 ③依托宁陵县第二污水处理厂可行性分析 宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，目前污水处理能力为2万吨/日。收水范围为宁陵县产业集聚区内工业废水和人民路以北居民生活污水，收水类型为混合污水。采用“水解酸化+改良型氧化沟+深度处理”工艺处理产业集聚区综合污水，设计进水水质pH6~9、COD500mg/L、BOD5220mg/L、SS350mg/L、NH3-N48mg/L、TN55mg/L、TP5.0mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，出水排入吴王沟，最终汇入下清水河。 本项目废水排放量为1.056m3/d、316.8m3/a，废水中主要污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂进水水质要求，根据资料查询，宁陵县第二污水处理厂目前污水处理能力为2万吨/日，目前剩余处理能力约为0.70万吨/日，不会对污水处理厂造成大的冲击，因此目前宁陵县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水并且本项目位于该污水处理厂服务范围内。综上所述，宁陵县第二污水处理厂接纳本项目废水无论从水量还是水质，都是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。本项目废水进入宁陵县第二污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入吴王沟，最终汇入下清水河，排放量为COD0.0158t/a，氨氮0.0016t/a，不会使纳污水体水质发生明显改变，对地表水环境影响较小，措施可行。 2.3水污染物排放信息及排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表43 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 职工生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N 城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 化粪池 / DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 ②废水排放口基本情况及排放标准 表44 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L DW001 0.03168 宁陵县第二污水处理厂 连续排放 / 宁陵县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表45 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值 名称 污染物种类 浓度限值（mg/L） DW001 COD、BOD5、SS、NH3-N 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 COD 500 BOD5 220 SS 350 NH3-N 48 ③废水污染物排放信息 表46 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） DW001 COD 285 0.00030 0.0903 BOD5 162 0.00017 0.0513 SS 140 0.00015 0.0444 NH3-N 30 0.00003 0.0095 全厂排放口合计 COD 0.0903 BOD5 0.0513 SS 0.0444 NH3-N 0.0095 2.4监测要求 本项目水帘柜喷淋、水旋柜废水，更换后回用于调脂工序，不外排；生活污水经化粪池处理，处理后由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）可知，非重点排污单位生活污水排放口间接排放无需监测。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目运营期主要噪声源为主要产噪设备有上料机、树脂泵、恒温搅拌机、切边机、模型压机、切割机、喷枪、磨光机、抛光机、空压机等高噪声设备运行产生的噪声，设备运行噪声级为80～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A）。各噪声源源强及治理效果如表47所示。 表47 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量 单台设备声功率级dB(A) 治理措施 降噪后单台设备声功率级dB(A) 1 上料机 1台 80 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 60 2 树脂泵 1台 85 65 3 恒温搅拌机 2台 85 65 4 切边机 1台 90 70 5 模型压机 2台 85 65 6 切割机 3台 90 70 7 喷枪 2台 80 60 8 磨光机 3台 90 70 9 抛光机 3台 90 70 10 空压机 2台 90 70 3.2厂界噪声达标性分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各设备噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)；r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n——声源个数。 项目所在厂区边界噪声预测结果见表48。 表48 项目所在厂区边界噪声预测结果一览表 项目 距离和噪声值[m/dB(A)] 设备名称 治理后噪声源强 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 上料机 （1台） 60 30/30.5 12/38.4 36/28.9 6/44.4 树脂泵（1台） 65 32/34.9 12/43.4 34/34.4 6/49.4 恒温搅拌机（2台） 68 30/38.5 10/48.0 36/36.9 8/49.9 切边机 （1台） 70 36/38.9 7/53.1 30/40.5 11/49.2 模型压机（2台） 68 12/46.4 6/52.4 50/34.0 12/46.4 切割机（3台） 74.8 36/43.7 7/57.9 30/45.3 11/54.0 喷枪（2台） 63 42/30.5 13/40.7 24/35.4 5/49.0 磨光机（3台） 74.8 10/54.8 8/56.7 56/39.8 10/54.8 抛光机（3台） 74.8 10/54.8 12/53.2 56/39.8 6/59.2 空压机 （2台） 73 58/37.7 6/57.4 10/53 12/51.4 预测值 58.4 63.7 54.4 62.9 标准值 昼间65dB（A） 达标分析 达标 达标 达标 达标 注：夜间不生产。 根据上表预测结果，项目所在厂区东、南、西、北边界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运行对周边声环境质量影响不大。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能。考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB（A）以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目所在厂区边界环境噪声监测如下表。 表49 噪声监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 厂区边界四周 等效A声级 每季度1次（委托有监测资质单位） 4、固体废物 项目固体废物主要为浴缸边角料、漆渣、水旋柜沉渣、废包装桶、废活性炭、废UV灯管及职工生活垃圾。 （1）浴缸边角料 主要产生于切边工序，根据企业提供的资料，边角料产生量约为亚克力板材使用量的2%，项目亚克力板材使用量为108t/a，则边角料产生量为2.16t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），浴缸边角料属于废弃资源，类别为废塑料制品，浴缸边角料分类代码为292-001-06，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）水性漆渣 主要产生于涂装工序，根据物料衡算，漆渣产生量约0.69t/a（含水率60%），本项目所用涂料为水性漆，水性漆渣不属于危险废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），水性漆渣属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，漆渣分类代码为900-999-99，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （3）水旋柜沉渣 本项目打磨、切边工序粉尘用水旋柜处理，最终沉淀到水旋柜底部，产生量约为8.37t/a（含水率60%），根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），水旋柜沉渣属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为无机废水污泥，分类代码为900-999-61，收集后回用于调脂工序。 （4）废包装桶 根据建设单位提供的资料，本项目原材料树脂固化剂、促进剂使用后会产生废原料包装桶，其产生量合计约为0.128t/a，对照《国家危险废物管理名录（2021版）》（2021.1.1），编号为HW49，废物代码为900-041-49的危险废物，应委托有资质的危废处理单位进行回收处理。 （5）废活性炭 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃处理方式中使用活性炭吸附（活性炭碘值在800mg/g及以上），活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，因此环评要求正常生产情况下三个月更换一次活性炭，依据《简明通风设计手册》中活性炭的有效吸附量一般为0.24kg/kg活性炭（活性炭消耗量：有机气体废气量约为4：1），项目生产过程中产生的非甲烷总烃经UV光氧催化处理后进入活性炭的废气量为0.8585t/a，排放量为0.3434t/a，则活性炭吸附非甲烷总烃的量为0.5151t/a，活性炭消耗量为2.0604t/a，废活性炭产生量（包含吸附的有机物质）约为2.5755t/a。经核对《国家危险废物名录》（2021年版本），废活性炭属于危废，危废类别为“HW49其他废物”，危废代码为“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收处置。 （6）废UV灯管 本项目有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，本项目有一套UV光氧催化+活性炭吸附装置。灯管每两年更换一次，每套灯管以10kg计，两年产生一套废灯管，则废灯管的产生量约为0.005t/a。对照《国家危险废物管理名录（2021版）》（2021.1.1），废UV灯管属于危险废物，编号为HW29（900-023-29），需委托有资质的单位处置。 （7）职工生活垃圾 本项目劳动定员22人，年运营300天，均不在厂内食宿。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量为11kg/d、3.3t/a。职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》中6.1以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或者行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。但为控制回收过程中可能发生的环境风险，应当按照危险废物管理。 本项目年使用不饱和聚酯树脂360吨，包装规格为1t/桶，水性漆1.8t，包装规格为20kg/桶。本项目产生的不饱和聚酯树脂包装桶和水性漆桶由原料生产厂商直接负责回收后重新灌装，且原料生产厂商承诺不对回收后的原料包装桶进行修复和加工直接灌装原料，因此其不作为固体废物管理。其中不饱和聚酯桶暂放于危废暂存间，集中收集后由生产厂家回收，水性漆桶暂存于一般固废暂存间，集中收集后由生产厂家回收。 本项目一般固体废物产生及处置情况见表50，危险固体废弃物及处置情况见表51。 表50 本项目一般固体废物产生及处置情况 污染物名称 废物性质 代码 产生量（t/a） 处置措施 浴缸边角料 一般固废 292-001-06 2.16 一般固废暂存间暂存，定期外售 漆渣 一般固废 900-999-99 0.69 一般固废暂存间暂存，定期外售 水旋柜沉渣 一般固废 900-999-61 8.37 收集后回用于调脂工序 生活垃圾 一般固废 / 3.3 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 表51 本项目危险废物排放情况一览表 危废名称 类别 代码 产生量 工序装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治 废包装桶 HW49其他废物 900-041-49 0.128t/a 原料包装 固态 树脂 树脂 1个月 T/In 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 2.5755t/a 废气处理 固态 废活性炭 非甲烷总烃 三个月 T/In 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.005t/a 废气处理 固态 废UV灯管 汞 两年 T/In 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 在本项目车间内1F设置1间一般固废暂存间（10m2），一般固废暂存间做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 在本项目车间内3F设置1座10m2的危废暂存间，危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标准，并建立检查维护制度。 危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时危险废物贮存应严格按照国家有关危险废物处置规范以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存，具体要求如下： ①基础必须防渗，保证防渗系数≤10-10cm/s； ②地面、裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ③做好危险废物情况的记录，记录须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄露物。一律按危险废物处理。 ⑤危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ⑥在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 本项目各项固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1风险识别及评价等级确定 5.1.1风险调查和风险潜势初判 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018) 、《危险化学品目录（2015）版》可知，本项目使用的不饱和树脂所含化学成分苯乙烯为危险化学品，其他风险物质为促进剂所含化学成分乙醇、异辛酸钴和生产过程中产生的危险废物。各风险物质危险性及临界量、存储量情况见下表。 表 52 危险源识别 物质名称 CAS号 临界量/t 最大储存量/t qi/Qi 苯乙烯 100-42-5 10 3 0.3 乙醇 64-17-5 500 0.2772 0.0006 异辛酸钴（钴及其化合物（以钴计）） / 0.25 0.0028 0.0112 危险废物 / 50 2.7225 0.0545 合计 0.3663 危险物质数量与临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + ··· + qn/Qn ·（1） 式中： q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据上述计算，本项目Q＜1，因此环境风险潜势为I。 5.1.2风险评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分。本项目刚险评价潜势为Ⅰ，作简单分析。 表53 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目风险评价等级为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中未对风险评价范围提出要求。 5.2风险事故类型 营运期间可能发生的环境风险主要为液体物料及危险废物泄漏及火灾、爆炸事故以及废气污染物超标排放。结合本项目的特点，本次评价对项目营运期可能发生的环境风险事故进行定性分析，并提出防范和应急措施。 5.3环境风险防范措施及应急措施 5.3.1环境风险防范措施 ①加强管理 制定完善的安全管理制度及岗位责任制度，将责任落实到部分和个人；公司、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，定期检查。 ②原料贮存、危废贮存的环境风险防范 原料设置专门的原料区并定期检查，主要涉风险物质原料为不饱和树脂、树脂促进剂等，均为密闭桶装，来料时经供应商检验，包装完整、密闭。 危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对原料区和危废暂存间进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物贮存设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，危险废物应委托有资质单位处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。 ③末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ④火灾、爆炸事故环境风险防范 加强对生产设备、电线线路等进行日常检修和维护；项目原材料的储存地应远离火源、高温；项目内生产车间、原材料堆放区和办公室配备有消防器材；对工人进行防火及安全作业培训，加强工人防范意识；防治火灾、爆炸事故的发生。 5.3.2环境风险应急措施 （1）成立应急救援组织机构 设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 （2）防护措施 配备应急器具及劳保用品，应急器具及劳保用品在指定地点存放。 （3）完善应急管理制度 企业应具备完善的各项管理制度防治火灾、爆炸等事故发生，定期对员工进行安全、消防知识培训，应有专人负责消防，配备完善的消防器具。并有危急情况的对策，有条件时可不定期进行演习。 （4）火灾事故 发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染土壤和地下水。 5.4评价结论 本项目通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等进行防范事故发生或降低损害程度，从而将危险化学品泄漏事故及对环境的影响减少到最低和可接受范围。在此基础上，本项目从环境风险上讲是可以接受的。 根据以上内容本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表54 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目 建设地点 （河南）省 （商丘）市 （/）区 （宁陵）县 华山东路产业集聚区二期园区4栋 地理坐标 经度 115.325705730 纬度 34.465632143 主要危险物质及分布 主要危险物质：苯乙烯、异辛酸钴、危险废物、乙醇；分布：原料库、危废暂存间 环境影响途径及危害后果 废气污染物超标排放、火灾爆炸燃烧会影响周围大气环境，事故废水等会对地表水体产生影响，液体物料及危废等泄漏会对地下水环境产生影响。 风险防范措施要求 加强废气治理设施的维护和管理详见、制定完善的安全管理制度及岗位责任制度、原料设置专门的原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所。详见5.3.1 填表说明 本项目生产过程中涉及的危险物质为苯乙烯、异辛酸钴、危险废物、乙醇，本项目日常最大储存苯乙烯量为3t、异辛酸钴0.0028t、危险废物2.7225t、乙醇0.2772t。根据项目环境风险潜势初判，本项目风险潜势为I，评价工作可进行简单分析。 6 地下水 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目行业类别属于J非金属矿采选及制品制造-66、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据地下水环境影响评价工作等级分级表，本项目不需开展地下水环境影响评价工作。 7 土壤 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积1400m2，属于小型（≤5hm2），且项目位于宁陵县产业集聚区内，周边均为厂房，敏感程度为不敏感，根据土壤环境影响评价工作等级分级表，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 8 环保投资 本项目总投资360万元，环保投资为19万元，占总投资的5.28%，其环保投资见表55。 表55 环保投资概况一览表 类别 污染源 设施名称 投资额（万元） 废气 烘烤、吸缩工序 集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 8 树脂挥发（投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序） 负压收集+水喷淋（TA002）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 涂装工序（喷漆、晾干） 负压收集+水喷淋（TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 切边工序 侧边引风装置+水旋柜（1套，TA004）+生产车间密闭 3 打磨工序 侧边引风装置+水旋柜（2套，TA005、TA006）+生产车间密闭 废水 生活污水 化粪池（1座，10m3），依托现有 / 固废 浴缸边角料 一般固废暂存间（1间，10m2）暂存，定期外售 0.8 漆渣 水旋柜沉渣 收集后回用于调脂工序 / 废包装桶 危废暂存间（1间，10m2）暂存，定期交有资质单位处置 1 废活性炭 废UV灯管 职工生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 0.2 噪声 生产过程 基础减振、厂房隔声、距离衰减 6 总计 19 9 环保验收 本项目环保设施“三同时”验收内容详见表56。 表56 本项目“三同时”环保设施验收一览表 序号 类别 产污工序 验收内容 执行标准 1 废气 烘烤、吸缩工序 集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（排气筒未高出周围200m半径范围内建筑5m以上，排放速率严格50%执行）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求 树脂挥发（投料、调脂、喷脂、人工滚脂、晾干、合缸、晾干工序） 负压收集+水喷淋（TA002）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 涂装工序（喷漆、晾干） 负压收集+水喷淋（TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）”+15m高排气筒（DA001） 切边工序 侧边引风装置+水旋柜（3套）+生产车间密闭 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 打磨工序 2 废水 生活污水 化粪池（1座，10m3），依托现有 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 3 噪声 设备运行噪声 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4 固废 一般固废 一般固废暂存间（1间，10m2） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 危险废物 危险废物暂存间（1间，10m2） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯 | 烘烤、吸缩工序废气集气罩收集，树脂挥发废气和涂装工序废气负压收集经水帘柜喷淋后通过一套UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）+15m高排气筒处理后排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2 二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（排气筒未高出周围200m半径范围内建筑5m以上，排放速率严格50%执行）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 切边、打磨工序侧边引风装置+水旋柜（3套）+车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业、 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 浴缸边角料、水性漆渣收集后一般固废暂存间暂存，定期外售；水旋柜沉渣收集后回用于调脂工序；废包装桶、废活性炭、废UV灯管危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置、职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强废气治理设施的维护和管理详见、制定完善的安全管理制度及岗位责任制度、原料设置专门的原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所。 |
| 其他环境 管理要求 | 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 |

# 六、结论

商丘市雅竹卫浴有限公司年产18000件浴缸生产项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2593t/a |  | 0.2593t/a | +0.2593t/a |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.2765t/a |  | 0.2765t/a | +0.2765t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1269t/a |  | 0.1269t/a | +0.1269t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0158t/a |  | 0.0158t/a | +0.0158t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
| 一般工业 固体废物 | 浴缸边角料 |  |  |  | 2.16t/a |  | 2.16t/a | +2.16t/a |
|  | 水性漆渣 |  |  |  | 0.69t/a |  | 0.69t/a | +0.69t/a |
|  | 水旋柜沉渣 |  |  |  | 8.37t/a |  | 8.37t/a | +8.37t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.3t/a |  | 3.3t/a | +3.3t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 0.128t/a |  | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.5755t/a |  | 2.5755t/a | +2.5755t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

1F

2F

3F

# Text boxes

损耗0.045

0.017

新鲜水1.465

调脂用水

损耗0.1

回用0.028

0.128

更新回用

水帘柜喷淋、水旋柜用水

损耗0.264

0.4

1.056

1.056

1.32

化粪池

生活用水

宁陵县第二污水处理厂

图1    本项目水平衡图    单位：m3/d

亚克力板

废气、噪声

废气、噪声

废气

烘烤、压机吸缩

废气、噪声、固废

树脂、滑石粉、固化剂、促进剂、水

喷脂

搅拌

投料

玻璃纤维

废气、噪声

人工滚脂

废气

晾干

废气、噪声

切边

合缸、晾干

废气、噪声

废气、噪声

打磨

水性漆

涂装、晾干

废气、噪声

废气、噪声

抛光

检验、入库

图2    浴缸生产工艺流程及产污环节图

附图一    项目地理位置图

本项目位置

道路

成品库

原料库

一般固废暂存间

滑石粉仓库

烘烤、吸缩

厕所

电梯

楼梯间

楼梯间

15m排气筒（DA001）

UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）

道路

比例尺1:2.65

附图五（1） 本项目生产车间一层平面布置图

办公室

恒温房（喷脂、晾干）

水帘柜（TA002）

切割区

厕所

水旋柜（TA004）

楼梯间

电梯

楼梯间

比例尺1:2.65

附图五（2） 本项目生产车间二层平面布置图

抛光区

打磨区

喷漆房（喷漆、晾干）

水旋柜（TA005）

水帘柜（TA003）

水旋柜（TA006）

恒温房（合缸、晾干）

危废暂存间

厕所

电梯

楼梯间

楼梯间

比例尺1:2.65

附图五（3） 本项目生产车间三层平面布置图