# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-411423-04-01-142984 |
| 建设单位联系人 | 高乾 | 联系方式 | 13073755556 |
| 建设地点 | 商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号 |
| 地理坐标 | （115度13分46.416秒，34度18分6.048秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2646密封用填料及类似品制造 | 建设项目 行业类别 | 44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 75.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.26 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 55587.417 |
| 专项评价设置情况 | 本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过了临界量；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求开展了专项评价工作，编制了《商丘高之翼科技有限公司年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目环境风险专项评价》。 |
| 规划情况 | 规划名称：华堡镇华西产业园区；审批机关：宁陵县人民政府；审批文件名称及文号：《宁陵县人民政府关于同意设立华堡镇华西产业园区的批复》（宁政文〔2021〕68号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地规划相符性分析 根据宁陵县自然资源局出具的证明（宁自然证〔2021〕1号）：宁陵县华堡镇华西工业园区项目用地，位于华堡镇刘庄村西老窑厂，占地面积141亩。经宁陵县大地国土资源测绘大队测量，该宗地坐标套合2018年土地利用现状图合2009年二调现状图上显示地类一致，地类代码204工矿用地。详见附件4。本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区相关用地规划的要求。 2、与华堡镇华西产业园区规划相符性分析 华堡镇华西产业园区位于宁陵县华堡镇西北侧，占地面积141亩，用地权属为华堡镇人民政府。2021年10月28日，宁陵县人民政府以《宁陵县人民政府关于同意设立华堡镇华西产业园区的批复》（宁政文〔2021〕68号）设立华堡镇华西产业园区。根据调查，华堡镇华西产业园区的规划正在编制中，由于规划面积较小，尚无规划图件；因此，本次评价依据《关于设立华堡镇华西产业园区的请示》（华政【2021】38号）进行规划相符性分析。 2.1华堡镇华西产业园区规划 （1）规划面积：产业园区总规划面积141亩，其中生物制肥占地15亩，汽车用品生产79亩，材料包装34亩，坑塘13亩。 （2）主导产业：重点发展生物制肥、汽车用品生产、材料包装产业。 （3）功能布局：园区北部发展生物制肥产业，办公面积1200平方米，生产车间3000平方米，园区西南部发展汽车护理用品产业，办公面积2400平方米，生产车间20000平方米，园区东南部发展材料包装产业，办公面积1200平方米，生产车间8000平方米。 （4）用地管理：项目用地以产业为主，充分考虑道路、水、电等基础设施生产性生活需要，坚持依法用地，按规定程序履行具体用地报批手续。 2.2本项目与华堡镇华西产业园区规划的相符性分析 本项目为聚氨酯泡沫填缝剂生产项目（主要用于汽车维护、密封、保温等），属于汽车用品生产产业，位于园区西南部，符合华堡镇华西产业园区产业规划和功能布局规划。华堡镇华西产业园区尚未设立专门的管理机构，本项目的备案已经宁陵县发展和改革委员会批准（详见附件3）。因此，本项目符合华堡镇华西产业园区的规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），现对照分析本项目与豫环函〔2021〕171号文件的相符性，主要包括全省生态环境总体准入要求、重点区域大气生态环境管控要求、重点流域水生态环境管控要求等，详见表1-1至表1-8。 1.1.1全省生态环境总体准入要求 根据豫环函〔2021〕171号文件，全省生态环境总体准入要求主要包括河南省产业发展总体准入要求、河南省生态空间总体准入要求、河南省大气生态环境总体准入要求、河南省水生态环境总体准入要求、河南省土壤生态环境总体准入要求、河南省资源利用效率总体准入要求等。 （1）《河南省产业发展总体准入要求》 本项目与河南省产业发展总体准入要求的相符性分析 产业发展 准入要求 本项目情况 相符性 通用 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家允许类项目，符合相关产业政策要求。 相符 产业集聚区（园区） 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，属于产业集聚区（园区），不属于禁止审批类项目。 相符 钢铁 （含焦化） 8.推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢；严禁新增焦化产能。 9.严格依法依规落实减量置换要求，置换后新上项目装备高炉不低于1200立方米，炼钢转炉不低于100吨，电炉不低于100吨（合金钢50吨），推动炼钢、炼铁主体装备大型化。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 水泥 10.严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目，确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换；严禁借生产矿粉、混凝土拌合料、超细粉煤灰等之名利用粉磨装备无证生产水泥，不再备案矿粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生产线项目，对无证生产的水泥熟料生产线、水泥粉磨装备予以取缔；淘汰2000吨/日及以下通用水泥熟料生产线、直径3米及以下水泥粉磨装备。 11.城市建成区水泥企业搬迁改造或关闭退出，对明确实施退城但逾期未退的水泥企业予以停产。 12.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和工业固体废物项目，须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能的改造，严禁借协同处置之名建设新增水泥熟料项目。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 铝工业 13.退出城市中心城区电解铝产能，淘汰单厂规模20万吨以下产能；严禁以任何名义新增铝用炭素产能。 14. 严格按标准建设铝土矿绿色矿山，实施生态修复工程；支持郑州、洛阳、三门峡等省辖市采取更加严格的措施，淘汰铝石煅烧和棕刚玉等消耗铝土矿的高能耗落后产能。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 平板玻璃 15.研发浮法玻璃在线表面改性、全氧燃烧、分段式窑炉、低温余热发电、脱硫脱硝一体化与综合节能减排等技术。 16.严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目，确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换；淘汰和压减低端平板玻璃产能。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 化工 17.化工园区外危险化学品生产企业不得进行改扩建（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）；原则上不再核准（备案）一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（符合国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的项目，高新技术化工产业项目，涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。 18.新建化工项目必须进入以化工为主导产业的产业集聚区或化工专业园区；严格限制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于危险化学品生产企业和产能过剩行业；本项目符合华堡镇华西产业园区的规划要求。 相符 传统煤化工 19.原则上禁止传统煤化工企业新扩建单纯新增产能的项目，严禁各地擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目；推进煤化工企业及深加工项目退城入园，建设煤化工循环经济产业园；不在城市建成区但也不在园区的企业逐步搬迁入园。 20.异地迁建的企业按照规模化、现代化的原则搬迁进入省定涉及化工的产业集聚区；已立项但未按规定时限开工建设的项目原则上不再建设，搬迁改造升级项目必须进入规划的基地或园区。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 煤电 21.原则上不再新建自备燃煤机组。 22.加快实施煤电机组节能改造。重点推进60万千瓦及以上煤电机组综合节能改造；对纳入区域热电联产规划的30万千瓦以下抽凝煤电机组热电比达到80%以上；其他30万千瓦以下纯凝煤电机组通过拆除设备或“关而不拆”方式全部淘汰。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 有色金属 23.提升铅蓄电池、再生铅、再生锌等产业发展水平，大力推进稀贵金属综合利用。 24.鼓励有条件的企业实施跨行业、跨地区、跨所有制的等量或减量兼并重组，退出部分低效产能；对不符合城乡规划且不具备搬迁价值和条件的企业，鼓励其转型转产，对具备搬迁条件的企业，支持其退城入园或实施环保改造后向有条件的地方搬迁。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 化肥 25.原则上不再新建以天然气和无烟块煤为原料的合成氨装置，新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造。 / 由上表对比可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求。 （2）《河南省生态空间总体准入要求》 本项目与河南省生态空间总体准入要求的相符性分析 分区 类别 准入要求 本项目情况 相符性 生态保护红线 总体要求 1.除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目不涉及生态保护红线。 相符 自然保护区 2.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外；禁止任何人进入自然保护区的核心区，因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 本项目不涉及自然保护区。 相符 风景名胜区 3.禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 本项目不涉及风景名胜区。 相符 饮用水水源保护区 4.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止在饮用水水源一级保护区内新改扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 5.南水北调中线干渠一级保护区内禁止新改扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目不在饮用水水源保护区内。 相符 水产种质资源保护区 6.国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 本项目不涉及水产种质资源保护区。 相符 森林公园 7.禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定；森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行；在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 本项目不涉及森林公园。 相符 湿地公园 8.湿地公园内除国家另有规定外，禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；禁止引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生及其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目不涉及湿地公园。 相符 地质公园 9.任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动；未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石；不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。 本项目不涉及地质公园。 相符 生态公益林 10.一级生态公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为；国有一级生态公益林，不得开展任何形式的生产经营活动；因教学科研等确需采伐林木，或者发生较为严重森林火灾、病虫害及其他自然灾害等特殊情况确需对受害林木进行清理的，应当组织森林经理学、森林保护学、生态学等领域林业专家进行生态影响评价，经县级以上林业主管部门依法审批后实施。 本项目不涉及生态公益林。 相符 其它 11.严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及煤炭开采。 相符 一般生态空间 水源涵养重要区 12.严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 13.加强江河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染；推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统，提高生态系统的水源涵养功能。 14.除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的河湖堤岸作业。 本项目不涉及水源涵养重要区。 相符 水土保持重要区 15.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物；禁止开垦、开发植物保护带；禁止毁林、毁草开垦和采集发菜；禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 16.在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，根据实际情况采取水平阶整地、蓄水沟、排水沟、边坡防护等水土保持措施，防止造成水土流失。 17.在二十五度以下五度以上的荒坡地开垦种植农作物，应当因地制宜采取等高种植，修筑梯田、水平阶，修建截排水设施等水土保持措施。 18.加强对天然林和公益林的保护，禁止非保护性砍伐；推进封山育林，重点营造水土保持林；推进植被恢复与重建；林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐，对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林只能进行抚育和更新性质的采伐。 19.限制陡坡垦殖和超载放牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。 20.加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 本项目不涉及水土保持重要区。 相符 生物多样性维护重要区 21.禁止对野生动植物的滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永序利用。 22.保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等；防止生态建设导致栖息环境的改变。 23.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 24.实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。 本项目不涉及生物多样性维护重要区。 相符 饮用水水源保护区 25.禁止在饮用水水源二级保护区内新改扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 26.南水北调中线干渠二级保护区内禁止新改扩建排放污染物的建设项目。 本项目不在饮用水水源保护区内。 相符 生态公益林 27.二级生态公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐；在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 本项目不涉及生态公益林。 相符 湿地 28.在湿地保护范围内禁止下列行为：设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；擅自引进外来物种；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物；其他破坏湿地资源的活动。 本项目不涉及湿地。 相符 其他 29.对各类保护地未纳入生态保护红线的区域，按照其有关保护法律法规规定执行。 本项目不涉及其他保护地。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省生态空间总体准入要求。 （3）河南省大气生态环境总体准入要求 本项目与河南省大气生态环境总体准入要求的相符性分析 管控维度 准入要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；距宁陵县建成区约15.7km、距华堡镇镇区约2.9km，不在城市建成区和人群密集区；本项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代。 相符 污染物排放管控 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省大气生态环境总体准入要求。 （4）河南省水生态环境总体准入要求 本项目与河南省水生态环境总体准入要求的相符性分析 管控维度 准入控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 本项目选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，不在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，不在城市建成区内，不在水污染防治重点控制单元的区域内。 相符 污染物排放管控 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 本项目营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 环境风险防控 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，能够实现废水的综合利用，不设置废水排污口。 相符 由上表可知，本项目符合河南省水生态环境总体准入要求。 （5）河南省土壤生态环境总体准入要求 本项目与河南省土壤生态环境总体准入要求的相符性分析 分区 准入要求 本项目情况 相符性 农用地 1.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的，应当限期关闭拆除；禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物；禁止违反法律、法规的规定向农产品产地排放或者倾倒废水、废气、固体废物或者其他有毒有害物质。 2.不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3.对涉铅锌采选、冶炼等有色金属企业，加强在采选、运输、堆存等环节监管，严防因矿石遗洒、碾压导致的重金属污染情况发生。 4.依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；在新乡市、济源示范区、安阳市、洛阳市、三门峡市等省辖市部分区域，以耕地重金属污染问题突出区域和铅、锌、黄金、铜等有色金属采选及冶炼集中区域为重点，严格执行镉、汞、砷、铅等重金属污染物排放标准，落实相关总量控制指标；洛阳、三门峡、南阳、济源等矿产资源开发利用活动集中区域，实行重点重金属污染物特别排放限值。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，项目用地为工矿用地，不在优先保护类耕地集中区域；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 建设用地 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 本项目用地为工矿用地，不涉及重金属污染物排放；项目所在地块不属于污染地块、疑似污染地块；本项目采取有效措施，可防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。按要求定期对地下水、土壤环境质量进行监测。 相符 一般管控区 15.禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业。 16.加强未利用地开发管理，合理确定开发用途和开发强度，严格项目准入。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；项目不涉及工艺用水、排水，不存在重金属污染物。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省土壤生态环境总体准入要求。 （6）河南省资源利用效率总体准入要求 本项目与河南省资源利用效率总体准入要求的相符性分析 类型 准入要求 本项目情况 相符性 能源 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。 本项目选址区域不属于禁燃区，且项目营运期不使用高污染燃料。 相符 水资源 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。 本项目选址区域不属生态脆弱、严重缺水和地下水超采、禁采、限采区，且本项目不属于高耗水项目。 相符 土地资源 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。 本项目选址区域不属于禁止开垦的范围，用地为工矿用地。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省资源利用效率总体准入要求。 综上所述，本项目符合河南省生态环境总体准入要求。 1.1.2重点区域大气生态环境管控要求 本项目与重点区域大气生态环境管控要求的相符性分析 区域 管控要求 本项目情况 相符性 “2+26”城市地区 （郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰落后产能；全面落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 4.严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，强化施工扬尘污染治理。 5.推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号。 / “2+26”城市地区 （郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） 6.控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 7.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 8.落实“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动，重点抓好营运黄标车治理、道路扬尘治理、“公转铁”政策实施等。 9.推进城市建成区重污染工业企业搬迁改造，实施传统产业兼并重组、退城入园和优化布局，改变“小、散、乱”状况，加快企业规模化、产业集群化和装备大型化。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号。 / 汾渭平原地区 （洛阳、三门峡） 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5.控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号。 / 苏皖鲁豫交界地区 （平顶山、许昌、 漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳） 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目选址区域不属于禁燃区，且项目营运期不使用高污染燃料。 相符 由上表对比可知，本项目符合重点区域大气生态环境管控要求。 1.1.3重点流域水生态环境管控要求 本项目与重点流域水生态环境管控要求的相符性分析 流域 管控要求 本项目情况 相符性 省辖黄河流域 1.禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； 2.实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 本项目选址区域属于淮河流域。 / 省辖黄河流域 3.执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4.严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 5.加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 6.有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 7.大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 8.沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 9.强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 10.强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区 本项目选址区域属于淮河流域。 / 省辖淮河流域 1.深入开展城镇污水收集和处理设施建设，推进污水管网全覆盖、全收集、全处理，加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 2.严格执行流域洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。 3.加强跨界污染风险防范，建立上下游水污染防治联动协作机制；对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。 4.采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，继续维持河湖基本生态用水需求，改善贾鲁河、惠济河、黑河等流量保障情况；开展其他断流河流生态流量保障机制。 5.推进沙河、颍河等淮河重要支流和引江济淮工程（河南段）沿线水环境综合治理。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录。重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 9.大力推进雨水、再生水、矿井水、苦咸水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置；鼓励省辖淮河流域钢铁、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 项目营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 省辖海河流域 1.优先改善卫河、淇河等河流的生态流量。 2.重点改善卫河、共产主义渠、汤河等V类或劣V类水体河流水质，保障出境断面水质稳定达标。 3.加大造纸、焦化、印染、皮革等产业结构和布局调整力度，提高工业集聚区污染治理和风险防控水平。 4.鼓励钢铁、造纸、石油化工、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 5.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低海河流域部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录，重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 本项目选址区域属于淮河流域。 / 省辖长江流域 1.禁止在长江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新改扩建尾矿库，但以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 2.严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物中原栖息地水域实施航道整治工程，确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 3.加强对长江流域的水生态环境保护，重点加强南水北调中线工程水源地丹江口水库库区、汇水区及输水总干渠沿线污染治理和生态保护修复；对唐河、白河加强污染治理。 4.着力解决农业面源污染，以村生活污水、垃圾等为重点推进农村人居环境整治；大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用。 5.开展城镇污水收集和处理设施建设，推进污水管网全覆盖、全收集、全处理，加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 6.南水北调中线工程水源地丹江口水库饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 本项目选址区域属于淮河流域。 / 由上表对比可知，本项目符合重点流域水生态环境管控要求。 综上所述，本项目符合《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）的相关要求。 1.2与河南省“三线一单”相符性 1.2.1生态保护红线 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，不涉及生态保护红线。 1.2.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 ①水环境管控分区：根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域（宁陵县华堡镇）属于水环境一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；满足水环境质量底线的要求。 （2）大气环境质量底线 ①大气环境管控分区：根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域（宁陵县华堡镇）属于大气环境一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目不涉及锅炉，项目大气污染物采取相应的治理措施后均可达标排放，满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险控制底线 ①土壤污染风险管控分区：根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，本项目所在区域（宁陵县华堡镇）属于土壤污染风险一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策；项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区相关用地规划；项目厂区均按要求采取防渗措施，满足土壤环境风险控制底线的要求。 1.2.3资源利用上线 （1）能源利用上线及分区管控 ①高污染燃料禁燃区划分情况：根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，本项目所在区域（宁陵县华堡镇）不属于高污染燃料禁燃区。 ②本项目建设情况：本项目不涉及燃料消耗，满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线及分区管控 本项目所在区域（宁陵县华堡镇）不属于生态用水补给区、地下水开采重点管控区等水资源重点管控区。 （3）土地资源利用上线及分区管控 本项目位于宁陵县华堡镇华西工业园1号，不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。 （4）岸线生态环境分类管控 本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线。 1.1.4生态环境准入清单 河南省生态环境准入清单见下表。 河南省（商丘市宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单（摘选） 环境管控 单元编码 环境管控 单元名称 单元 分类 单元环境属性 现状与问题 ZH4114 2330001 宁陵县一般管控单元 一般 管控 单元 一般管控单元、土壤污染重点监管单位、填埋场、涉重企业、高度关注地块。 该单元位于淮河流域。区域内有嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县城市生活垃圾处理厂土壤污染重点监管单位，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司高度关注地块，宁陵县嘉祥皮革制品有限公司和宁陵县金泰皮毛皮革有限公司涉重企业，以及宁陵县城市生活垃圾处理厂填埋场。 主要问题：黄冈镇涉重企业重金属排放重点监管，土壤污染重点监管。 河南省（商丘市宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。3、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目为新建项目，符合国家相关产业政策，选址位于华堡镇华西产业园区内，不涉及燃料消耗和重金属污染。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；工业固废、生活垃圾均可合理妥善处置，不产生二次污染。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。4、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 企业按要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对地下水、土壤环境质量进行监测；在拆除、更换生产设施设备，按要求制定残留污染物清理和安全处置方案。 根据上表对比分析可知，本项目满足河南省（商丘市宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 1.3与商丘市生态环境准入清单（试行）相符性 根据《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021年11月19日），现对照分析本项目与商丘市生态环境准入清单（试行）的相符性，主要包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单等。 1.3.1商丘市生态环境总体准入要求 本项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性分析如下表所示。 本项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性 管控维度 准入控要求 本项目情况 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求。 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代；营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；项目实施后按要求编制环境风险应急预案，严格落实环境风险防范和应急措施。 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，选址位于华堡镇华西产业园区内，项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求。 根据上表对比分析可知，本项目符合商丘市生态环境总体准入要求。 1.2.2商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，管控单元分类：一般管控单元；环境管控单元名称：宁陵县一般管控单元。商丘市（宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 商丘市（宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单 管控要求 本项目情况 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 本项目为新建项目，符合国家相关产业政策，不涉及燃料消耗和重金属污染。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；工业固废、生活垃圾均可合理妥善处置，不产生二次污染。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 企业按要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对地下水、土壤环境质量进行监测；在拆除、更换生产设施设备，按要求制定残留污染物清理和安全处置方案。 根据上表对比分析可知，本项目满足商丘市（宁陵县华堡镇）环境管控单元生态环境准入清单的要求。 综上所述，本项目符合商丘市生态环境准入清单（试行）的要求。 2、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 2.1产业政策相符性 （1）依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目的建设内容、所选用的生产工艺及设备等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内，为国家允许类项目。 （2）本项目的备案由商丘高之翼科技有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由宁陵县发展和改革委员会批准，项目代码：2209-411423-04-01-142984。 因此，本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策。 2.2与《建设项目环境保护管理条例》的相符性 根据《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布），根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）中第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。本项目与《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订中“五个不批”相符性分析见表1-13。 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订中“五个不批”相符性分析 序号 不予批准情形 本项目情况 相符性 1 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1）规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许类项目，符合国家相关产业政策；项目选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模要求无相关规定。 相符 2 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 根据2020年度宁陵县环境质量调查数据统计情况，SO2、NO2、CO质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，PM2.5、PM10、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，宁陵县2020年为大气环境质量不达标区域。本项目废气均采取了有效的治理措施，经治理后对环境空气的影响较小。本项目废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。 相符 3 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 本项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代。本项目废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。本项目噪声经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目所有固废均得到有效处置，固废处置率100%。 相符 4 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目属于新建项目。 / 5 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 深圳市墨染生态环境有限公司编写的《商丘高之翼科技有限公司年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目环境影响报告表》已经商丘高之翼科技有限公司确认，环评报告所述内容与商丘高之翼科技有限公司拟建项目情况一致（详见附件7）。 相符 根据上表对比分析可知，本项目不在《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订的五个不予批准之列，符合《建设项目环境保护管理条例》的相关规定。 2.3与《河南省建设项目环境保护条例》的相符性 根据《河南省建设项目环境保护条例》（河南省人民代表大会常务委员会公告第52号），根据2016年3月29日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈河南省煤炭条例〉等十部地方性法规的决定》修正。本项目与《河南省建设项目环境保护条例》的相符性分析见表1-14。 本项目与《河南省建设项目环境保护条例》相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第二章 环境影响评价 第十条 建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 本项目所用的设备、工艺不属于禁止或淘汰类的设备；项目建成后污染物排放满足相应的排放标准要求；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 相符 2 第二章 环境影响评价 第十一条 建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 本项目选址和布局符合相关的规划要求；项目不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。 相符 3 第二章 环境影响评价 第十二条 化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求开展了专项评价工作，编制了《商丘高之翼科技有限公司年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目环境风险专项评价》。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》的相关规定。 2.4与《河南省大气污染防治条例》的相符性 根据2021年7月30日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈河南省物业管理条例〉〈河南省大气污染防治条例〉的决定》修正），本项目与《河南省大气污染防治条例》的相符性分析见表1-15。 本项目与《河南省大气污染防治条例》相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十四条 实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，项目所用的设备、工艺不属于禁止或淘汰类的设备，企业按要求开展清洁生产工作。 相符 2 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十五条 县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，选址位于华堡镇华西产业园区内，周边不存在城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区，项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求。 相符 3 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十六条 排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 本项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代。 相符 4 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十七条 石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于石化、重点有机化工等企业。 相符 5 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十八条 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，主要大气污染物为非甲烷总烃。 相符 6 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第三十九条 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 7 第三章 大气污染防治措施 第二节 工业以及相关污染防治 第四十条 企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 本项目生产工艺不涉及。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省大气污染防治条例》的相关规定。 2.5与《河南省水污染防治条例》的相符性 根据河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年5月31日审议通过《河南省水污染防治条例（2019修订）》（河南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第20号），本项目与《河南省水污染防治条例》的相符性分析见表1-16。 本项目与《河南省水污染防治条例》的相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第二章水污染防治的监督管理 第十五条 排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 本项目废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；污染物排放量符合总量控制要求。 相符 2 第二章水污染防治的监督管理 第十六条 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 本项目不排放废水，项目实施后按要求申报排污许可证。 相符 3 第二章水污染防治的监督管理 第十七条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 本项目不排放废水。 相符 4 第二章水污染防治的监督管理 第十八条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 本项目废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 相符 5 第二章水污染防治的监督管理 第十九条 建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划； （二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求； （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 （1）本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1）规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许类项目，符合国家相关产业政策；项目选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模要求无相关规定。 （2）本项目废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。 （3）本项目废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 （4）本项目属于新建项目。 （5）深圳市墨染生态环境有限公司编写的《商丘高之翼科技有限公司年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目环境影响报告表》已经商丘高之翼科技有限公司确认，环评报告所述内容与商丘高之翼科技有限公司拟建项目情况一致（详见附件7）。 相符 6 第二章水污染防治的监督管理 第二十条 禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动： （一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目； （二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备； （三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液； （五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物； （七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水； （八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水； （九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾； （十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； （十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （十二）法律、法规禁止的其他活动。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造新建类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1）规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许类项目，符合国家相关产业政策；本项目生产工艺不涉及用、排水；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 7 第三章水污染防治措施 第一节工业水污染防治 第二十八条 县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 本项目不排放废水。 相符 8 第三章水污染防治措施 第一节工业水污染防治 第二十九条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 本项目不排放废水。 相符 9 第三章水污染防治措施 第一节工业水污染防治 第三十条 新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。 本项目不排放废水。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省水污染防治条例》的相关规定。 2.6与《河南省固体废物污染环境防治条例》的相符性 根据河南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2011年9月28日审议通过《河南省固体废物污染环境防治条例》（河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第54号），本项目与《河南省固体废物污染环境防治条例》的相符性分析见表1-17。 本项目与《河南省固体废物污染环境防治条例》的相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第二章固体废物污染环境的防治 第一节一般规定 第七条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。 相符 2 第二章固体废物污染环境的防治 第二节工业固体废物污染环境的防治 第十八条 产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员。 相符 3 第二章固体废物污染环境的防治 第二节工业固体废物污染环境的防治 第十九条 企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。 相符 4 第二章固体废物污染环境的防治 第四节危险废物污染环境的防治 第三十二条 产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 本项目产生的危险废物主要为废活性炭、废催化剂、废气雾罐，委托有资质的单位转运、处置，厂区设置合理的贮存场所，并按要求建立危险废物台账。 相符 5 第二章固体废物污染环境的防治 第四节危险废物污染环境的防治 第三十四条 转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 由专人负责收集，废物产生后及时存放至公司危废暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移联单管理办法》，建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 相符 根据上表对比分析，本项目符合《河南省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。 2.7与《河南省土壤污染防治条例》的相符性 根据河南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2021年5月28日审议通过《河南省土壤污染防治条例》（河南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第58号），本项目与《河南省土壤污染防治条例》的相符性分析见表1-18。 本项目与《河南省土壤污染防治条例》的相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第一章 总则 第七条 土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 本项目不涉及工艺用水、排水，不存在重金属污染物；对原料罐区、原料库、成品库、生产车间、灌装车间、危险废物暂存间、事故水池等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、雨水管线等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响。 相符 2 第三章 预防和保护 第十六条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 本项目不涉及工艺用水、排水，不存在重金属污染物；对原料罐区、原料库、成品库、生产车间、灌装车间、危险废物暂存间、事故水池等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、雨水管线等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响。 相符 3 第三章 预防和保护 第十八条 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 对原料罐区、原料库、成品库、生产车间、灌装车间、危险废物暂存间、事故水池等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、雨水管线等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省土壤污染防治条例》的相关规定。 2.8与《河南省减少污染物排放条例》的相符性 根据2013年9月26日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过《河南省减少污染物排放条例》，根据2018年9月29日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议《河南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正。本项目与《河南省减少污染物排放条例》的相符性分析见表1-19。 本项目与《河南省减少污染物排放条例》的相符性分析 序号 条例规定 本项目情况 相符性 1 第三章 减少污染物排放措施 第十九条 排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 本项目污染物排放符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；废气治理措施可行，废水资源化利用、不外排，固废均有合理的贮存和处置方式。 相符 2 第三章 减少污染物排放措施 第二十条 企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 本项目固废均有合理的贮存和处置方式。 相符 3 第三章 减少污染物排放措施 第二十四条 城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 本项目建设不使用锅炉、工业炉窑，不涉及燃料使用。 相符 4 第三章 减少污染物排放措施 第二十五条 企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施： （一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料； （二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备； （三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术； （四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 本项目属于新建项目。 相符 5 第三章 减少污染物排放措施 第二十九条 运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。 本项目生产工艺不涉及易产生扬尘污染的物料。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省减少污染物排放条例》的相关规定。 2.9与豫政办〔2021〕65号文件相符性 根据2021年11月8日《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》，本项目与豫政办〔2021〕65号文件的相符性分析见表1-20。 本项目与《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》的相符性分析 序号 方案要求 本项目情况 相符性 1 二、加强“两高”项目管理 （三）明确“两高”项目类别。 “两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整。（省发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅负责） 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，年综合耗能36.87吨标准煤（折合），不属于“两高”项目。 相符 2 （四）严格“两高”项目准入条件。各地要甄别“两高”项目，符合要求的“两高”项目正常推进建设，有下列情形之一的为不符合要求。 1.大气环境质量未达标地区新建、改扩建项目未达到污染物排放总量控制要求的； 2.钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、炼化行业新增产能项目未落实产能置换要求或不符合行业产业发展规划的； 3.未严格实施节能审查和环评审批，不符合产业政策、国家和省产业规划、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求的； 4.未在节能审查中认真分析对本地能耗“双控”、产业高质量发展影响的，本地能耗“双控”目标完成情况为红色预警的，未在环评审批中分析评估该项目实施对碳排放、环境质量影响的； 5.钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业，未按照“减量替代”原则落实压减产能和能耗指标以及煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减要求，产品设计能效水平未对标能耗限额先进值或国内先进水平的； 6.其他行业未落实国家布局和审批核准备案等要求，未严格开展节能审查、环评审批的，未在能耗限额准入、污染物排放标准等基础上对标国内先进水平提高准入门槛的。 （各省辖市政府、济源示范区管委会、各省直管县〔市〕政府，省发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅等部门负责） 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，年综合耗能36.87吨标准煤（折合），不属于“两高”项目。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》的相关规定。 2.10本项目与豫环文〔2021〕94号文件相符性 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业）。 本项目不涉及颗粒物排放，不使用锅炉、炉窑，根据《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉VOCs企业基本要求的相符性分析见表1-21。 本项目与通用行业涉VOCs企业基本要求的相符性分析 涉VOCs企业基本要求 本项目情况 相符性 物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 本项目原辅材料采用罐装、桶装等方式密闭存储。不涉及含VOCs废料（渣、液），盛装过VOCs物料的包装容器、废吸附剂等加盖、封装后密闭储存；生产车间内涉VOCs物料密闭储存。 相符 物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 本项目采用密闭管道输送。 相符 工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。 本项营运期产生的非甲烷总烃废气全部收集引至VOCs处理系统处理后达标排放。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉VOCs企业基本要求。 2.11与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性 根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（新华社北京11月7日电），现分析本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相符性： 一、总体要求 （一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。 （二）工作原则：坚持方向不变、力度不减。坚持问题导向、环保为民。坚持精准科学、依法治污。坚持系统观念、协同增效。坚持改革引领、创新驱动。 （三）主要目标：到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 二、加快推动绿色低碳发展：（四）深入推进碳达峰行动。（五）聚焦国家重大战略打造绿色发展高地。（六）推动能源清洁低碳转型。（七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。（八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。（九）加强生态环境分区管控。（十）加快形成绿色低碳生活方式。 三、深入打好蓝天保卫战：（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。（十四）加强大气面源和噪声污染治理。 四、深入打好碧水保卫战：（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。（十六）持续打好长江保护修复攻坚战。（十七）着力打好黄河生态保护治理攻坚战。（十八）巩固提升饮用水安全保障水平。（十九）着力打好重点海域综合治理攻坚战。（二十）强化陆域海域污染协同治理。 五、深入打好净土保卫战：（二十一）持续打好农业农村污染治理攻坚战。（二十二）深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。（二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。（二十四）稳步推进“无废城市”建设。（二十五）加强新污染物治理。（二十六）强化地下水污染协同防治。 六、切实维护生态环境安全：（二十七）持续提升生态系统质量。（二十八）实施生物多样性保护重大工程。（二十九）强化生态保护监管。（三十）确保核与辐射安全。（三十一）严密防控环境风险。 七、提高生态环境治理现代化水平：（三十二）全面强化生态环境法治保障。（三十三）健全生态环境经济政策。（三十四）完善生态环境资金投入机制。（三十五）实施环境基础设施补短板行动。（三十六）提升生态环境监管执法效能。（三十七）建立完善现代化生态环境监测体系。（三十八）构建服务型科技创新体系。 八、加强组织实施：（三十九）加强组织领导。（四十）强化责任落实。（四十一）强化监督考核。（四十二）强化宣传引导。（四十三）强化队伍建设。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于“两高”项目，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业，不涉及重金属污染物，不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆；符合《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、河南省“三线一单”、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021年11月19日）等相关要求，符合宁陵县饮用水源保护区划；营运期废气、噪声采取相应的治理措施后均可达标排放，生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排；项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测；符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（新华社北京11月7日电）的相关要求。 2.12与环大气〔2020〕33号文件的相符性分析 根据国家生态环境部发布的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），对有机废气治理设施的要求如下：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目营运期不设废气排放系统旁路，各生产工序均在各独立的密闭生产车间内进行，能够实现车间密闭管理，工艺非甲烷总烃废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高的排气筒集中排放；罐区非甲烷总烃废气经活性炭吸附装置（被动式）处理后，无组织排放。此外，由于项目为新建项目，项目正常运营期应满足下列要求：有机废气治理设施与生产设备“同启同停”，废气治理设施达到正常运行条件后启动生产设备，生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运废气治理设施；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，不能停止运行的采取应急处理设施进行处理；项目使用的活性炭应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。采取上述措施后，本项目可满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 2.13与豫环委办〔2022〕9号文件相符性 根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）： 2.13.1《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9月臭氧(O3)日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1.加快传统产业转型升级。2.提升产业集群绿色化水平。3.推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实施清洁能源替代。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10.加快铁路专用线建设。11.提升清洁运输水平。12.加快新能源汽车推广应用。13.积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14.提升扬尘污染防治水平。15.推进露天矿山综合整治。16.开展农业等面源污染治理。17.持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18.综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19.深化重点行业超低排放“改造工程”。20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。22.开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理鞥努力现代化 33.健全完善政策、标准体系。34.强化监督帮扶指导。35.提升大气环境监测质量管理。36.强化大气环境监控能力建设。37.严厉打击监测监控数据造假。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于淘汰行业，满足“三线一单”的相关要求，项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工，营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，符合河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 2.13.2《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到Ⅱ类。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）着力打好黄河生态保护治理攻坚战 4.强化重点河流污染综合治理。5.推动企业水污染治理设施改造。6.开展入河排污口排查整治。 （三）巩固提升饮用水安全保障水平 7.持续做好南水北调中线工程水质保护。8.持续推进饮用水水源地规范化建设。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13.开展“美丽河湖”创建。 （五）统筹左海其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。16.提升城镇污水资源化利用效率。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，施工期废水不外排，营运期不产生工艺废水，产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；符合河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 2.13.3《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全省土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位Ⅴ类水比例控制在25%以内，“双源”(地下水型饮用水水源、重点污染源)点位水质保持稳定。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展耕地土壤重金属污染成因排查。2.开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查。 （二）强化土壤污染源头防控 3.推动涉重金属企业绿色化发展。4.开展涉重金属矿区历史遗留固体废物排查整治。5.全面提升固体废物监管能力。 （三）规范工矿企业新增土壤污染 6.推动重点监管单位规范化监督。7.推动实施绿色化改造。 （四）依法实施农用地分类管理 8.深入落实耕地土壤污染预警制度。9.巩固安全利用成效。10.全面落实严格管控。11.加强重点区域粮食监管。 （五）有效管控建设用地土壤污染风险 12.开展土壤污染状况调查评估。13.加强污染地块联动监管。14.强化部门信息共享。15.做好暂不开发利用污染地块管理。16.有序推进土壤污染风险管控和修复。 （六）强化土壤地下水污染协同防控 17.实施地下水质量目标管理。18.开展地下水质量状况调查。19.加强重点污染源风险管控。20.注重水土联防示范引导。 （七）全面提升环境监管能力 21.完善环境监测机制。22.加强生态环境执法。23.强化科技支撑。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，本项目对原料罐区、原料库、成品库、生产车间、灌装车间、危险废物暂存间、事故水池等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、雨水管线等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响，符合河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 2.13.4《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》 工作目标： 2022年年底前，新增完成农村环境整治的行政村1200个，整治纳入国家监管清单的农村黑臭水体140条，农村生活污水治理率达到36%，农村生活垃圾收运处置体系覆盖所有村庄并稳定运行。主要农作物化肥利用率达到41%，农药利用率达到40.8%，农膜回收率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率维持在82%以上，农业绿色发展水平不断提升。 2025年年底前，全省农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善，生态宜居美丽乡村建设初见成效。较2020年末累计新增完成农村环境整治的行政村6000个，基本消除较大面积的农村黑臭水体，农村生活污水治理率达到45%。南水北调中线工程总干渠保护区内774个村庄生活污水全部得到治理或管控。主要农作物化肥、农药利用率达到43%以上，农膜基本实现回收利用，畜禽粪污综合利用率达到83%以上，粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上，规模以下养殖场(户)粪污横流、乱堆乱放现象得到明显改善。 主要任务： （一）科学推进农村生活污水治理 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。5.强化设施管理维护。 （二）有序开展农村黑臭水体整治 6.突出整治重点。7.科学系统施策。8.推动长治久清。 （三）深入推进农村环境整治 9.解决环境问题。10.巩固整治成效。11.健全农村生活垃圾收运处置体系。12.推进农村生活垃圾源头分类减量与利用。 （四）实施化肥农药减量增效行动 13.深入推进化肥减量增效。14.持续推进农药减量控害。 （五）深入实施农膜回收行动 15.落实农膜管理制度。 （六）加强养殖业污染防治 16.推进畜禽粪污资源化利用。17.加强畜禽养殖污染防治监管。18.推动水产养殖污染防治。 （七）加强农业面源污染治理监督指导 19.实施试点示范。20.推广南乐经验。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，选址不在乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求；营运期不产生工艺废水，产生的生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；符合河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案相关要求。 3、与生态环境保护规划相符性 3.1与豫政〔2021〕44号文件相符性 根据《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号），现分析本项目与豫政〔2021〕44号文件的相符性： 第二章 总体要求 第一节 指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，以推动高质量发展为主题，以深入打好污染防治攻坚战为主线，以改革创新为动力，坚持稳中求进总基调，把握减污降碳总要求，激励与约束并举，增容与减排并重，统筹推进绿色低碳转型、环境污染治理、生态系统保护、生态经济发展、环境风险防控、治理能力提升，加快建设生态强省，促进大河大山大平原保护治理实现更大进展、生态文明建设实现新进步，为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南奠定坚实生态环境基础。 第二节 基本原则：坚持人民至上、生态惠民。依靠人民、服务人民，着力解决人民群众身边的突出生态环境问题，大力发展生态经济，为人民群众创造良好生产生活环境，提供更多优质生态产品，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。坚持低碳引领、绿色发展。将生态环境保护融入经济社会发展全过程，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，加快形成绿色生产生活方式，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，促进经济社会发展全面绿色转型。坚持系统观念、协同增效。突出精准治污、科学治污、依法治污，注重综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加快改善生态环境质量。坚持安全为基、守牢底线。不断完善生态环境风险常态化管理体系，强化重点领域生态环境风险防范，着力提升突发环境事件应急处置能力，切实维护生态环境安全。坚持改革引领、创新驱动。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大科技、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。 第三节 目标指标：到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，生态经济产业体系基本形成。生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，劣V 类水体基本消除，土壤安全利用水平持续提升。生态强省建设初见成效，大河大山大平原保护治理实现更大进展，生态文明建设实现新进步。绿色发展深入推进。环境质量持续改善。生态功能稳步提升。生态经济提质增效。环境风险有效防控。治理体系逐步健全。到2035年，生产空间安全高效、生活空间舒适宜居、生态空间山清水秀，在黄河流域率先实现生态系统健康稳定，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态经济优势彰显，基本实现人与自然和谐共生的现代化。 第四节 战略行动：碳排放达峰行动。黄河流域生态环境保护行动。南水北调中线水源地生态安全保障行动。大运河绿色生态带建设行动。革命老区绿色振兴发展行动。乡村生态振兴行动。城市生态环境提质行动。 第三章 推动绿色低碳转型 第一节 “双碳”引领绿色发展：编制二氧化碳达峰行动方案。控制重点领域温室气体排放。增强适应气候变化能力。积极参与碳市场交易。加强应对气候变化管理。实施温室气体和污染物协同控制。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。 第二节 构建区域绿色发展格局：推动形成区域绿色发展布局。构建国土空间开发保护新格局。实施生态环境分区管控。加快产业布局优化调整。 第三节 优化升级绿色发展方式：推进产业体系优化升级。提升行业资源能源利用效率。优化能源结构。实施终端用能清洁化替代。持续优化货物运输结构。统筹推行“车—油—路”一体化监管。 第四节 打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区：强化山水林田湖草沙系统治理。节约集约利用黄河水资源。推进减污降碳协同增效。统筹城乡绿色发展。 第四章 深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量 第一节 深入打好蓝天保卫战：完善大气污染综合管理体系。深化重点工业点源污染治理。加强VOCs全过程综合管控。强化扬尘、恶臭等污染防治。营造宁静和谐生活环境。 第二节 深入打好碧水保卫战：保障饮用水环境安全。强化“三水”统筹管理。推进城市建成区黑臭水体治理。持续深化水污染治理。保障河湖生态流量。加强水生态保护修复。深入推进四大流域生态环境保护。 第三节 深入打好净土保卫战：加强土壤污染源头防控。强化重点监管单位监管。持续推进农用地分类管理。严格管控建设用地开发利用风险。实施地下水污染风险管控。 第四节 加强农业农村污染治理：强化养殖业污染治理。加强种植业面源污染防治。深入推进农村环境综合整治。 第五章 加强生态系统保护，着力提升碳汇能力 第一节 构建生态格局：一带。三屏。三廊。多点。 第二节 提升生态系统质量和稳定性：推进生态系统保护和修复。构建自然保护地体系。加强森林生态系统保护。加强湿地保护与修复。推进城市生态建设。 第三节 加强生物多样性保护：夯实生物多样性保护基础。加大生物多样性保护力度。着力提升生物安全管理水平。 第四节 加强生态保护监管：完善生态监测和评估体系。推进生态保护红线监管。持续加强自然保护地监管。强化生态保护执法监管。 第五节 巩固提升固碳增汇能力：巩固生态系统碳汇能力。实施森林碳增汇行动。建立碳汇计量监测体系。 第六章 推进生态产品价值实现，大力发展生态经济 第一节 推进生态产品价值实现：开展生态产品价值核算。探索生态产品价值实现模式。创建生态产品价值转化实践基地。深化生态文明示范创建。 第二节 大力发展生态农林业：推动种养结合循环农业发展。深入推进安全绿色优质农产品发展。加强特色林业经济发展。推动一二三产融合发展。 第三节 培育打造绿色低碳产业：做优做强优势新兴产业。培育壮大高成长产业。前瞻布局未来产业。 第四节 加速生态服务业发展：大力发展生态旅游。推动森林康养产业发展。提高服务业绿色发展水平。 第五节 大力发展节能环保产业：创新节能环保产业发展模式。大力发展节能环保设备行业。推进资源循环利用产业发展。逐步提高环保服务业水平。 第六节 加强环境基础设施建设：加强污水处理设施建设。加快供水设施建设。推进生活垃圾处理设施建设。加快燃气供热设施建设。 第七章 强化风险防控，守牢环境安全底线 第一节 强化环境风险预警防控与应急：加强环境风险预警防控。强化生态环境应急管理。提升基层生态环境应急能力。强化生态环境与健康管理。 第二节 防控重金属及尾矿污染风险：加强重金属排放总量控制。开展重金属污染综合治理。强化尾矿库和矿山环境治理。 第三节 加强固体废物环境管理：提升危险废物收集与利用处置能力。提升危险废物环境监管能力。补齐医疗废物处置能力短板。提升医疗废物应急处置能力。深入推进固体废物污染防治。加强白色污染治理。 第四节 强化新污染物风险管控：强化新污染治理基础。加强新污染物排放控制。加快淘汰、限制、减少国际环境公约管理管控化学品。 第五节 提高核与辐射安全水平：防范核技术利用领域安全风险。推进放射性污染治理。加强核与辐射安全监管。提升核与辐射监测能力。提高辐射事故应急能力。 第八章 深化改革创新，建设现代环境治理体系 第一节 健全生态环境管理体制机制：落实党委政府领导责任。健全部门协作机制。健全生态环境保护督察机制。 第二节 发挥市场机制激励作用：落实企业生态环境责任。培育规范环境治理市场。推进环境权益交易。完善价格收费机制。强化财税政策支持。积极发展绿色金融。 第三节 健全全民行动体系：丰富生态文明宣传教育内容。拓展生态文明宣传教育方式。践行绿色低碳生活。推进生态环保全民行动。强化公众监督与参与。 第四节 完善法律法规和管理制度：完善生态环境法规和标准体系。严格落实排污许可制度。加强污染物排放总量控制。健全环境治理信用制度。完善生态保护补偿制度。强化环境保护司法联动。 第五节 提升监管服务能力：加强生态环境执法监管能力建设。强化生态环境监测能力现代化建设。提升生态环境监控能力。推进生态环境智慧化建设。 第六节 强化科技支撑：全面提升生态环境科技创新能力。实施生态环境科技创新攻关。 本项目属于C2646密封用填料及类似品制造，不属于“两高”项目，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，不涉及生态保护红线；项目不涉及重金属污染物，不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆；符合《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、河南省“三线一单”、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021年11月19日）等相关要求，符合宁陵县饮用水源保护区划；项目厂区用地为工矿用地，符合华堡镇华西产业园区的规划要求；营运期废气、噪声采取相应的治理措施后均可达标排放，生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排；项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测；本项目实施过程中严格按照相关法律、法规、规范进行管理，并根据当地生态环境主管部门的要求开展环保信用评价；项目实施后按要求编制企业突发环境事件应急预案、并备案，配备相关应急物资；符合《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）的相关要求。 3.2与宁陵县饮用水源保护区划相符性 3.2.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），宁陵县集中式饮用水源保护区划如下： （1）调整宁陵县殷楼地下水井群（共6眼井）饮用水水源保护区。 一级保护区：3号取水井外围30米至二水厂厂区的区域；1号、2号、5号、新6号取水井外围30米的区域；新7号取水井外围30米南至葛天公园围墙的矩形区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 3.2.2宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）宁陵县柳河镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至310国道、北29米的区域（1、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）宁陵县石桥乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）宁陵县黄岗乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西28、南至038县道、北25米的区域。 （4）宁陵县华堡乡地下水井群（共3眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米至排水沟、南30米、北30米的区域（1、3号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （5）宁陵县乔楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （6）宁陵县赵村乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）宁陵县孔集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西26米、南至310国道的区域。 （8）宁陵县逻岗镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西26米、南8米的区域。 （9）宁陵县阳驿乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西29米、南29米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （10）宁陵县刘楼乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东27米、西23米、南至021县道、北28米的区域。 （11）宁陵县张弓镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西27米、南24米的区域。 3.2.3宁陵县千吨万人饮用水源保护区 根据《宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告》，划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井）一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源为宁陵县张弓镇地下水井、宁陵县华堡乡地下水井群，相距最近距离分别为4.6km、6.4km；本项目不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源，符合宁陵县饮用水源保护区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由商丘高之翼科技有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由宁陵县发展和改革委员会批准，项目代码：2209-411423-04-01-142984；根据《国家统计局办公室关于印发<2017国民经济行业分类注释>（网络版）的通知》（国统办设管字〔2018〕93号）和《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目的国民经济类别为C2646密封用填料及类似品制造；项目实施后可形成年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂的生产能力。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26 44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”类项目。因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 二十三、化学原料和化学制品制造业26 44 基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的） 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） / / 1、主要建设内容 本项目总投资6000万元，选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，主要建设内容包括灌装车间、制作车间（生产车间）、仓库、生产设施及配套附属设施等；经现场勘查，项目厂区道路已局部硬化，灌装车间为现有厂房，需新建制作车间（生产车间）、仓库、生产设施及配套附属设施等；项目实施后可形成年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂的生产能力。 本项目主要建设内容的组成分类包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程、储运工程等，详见表2-2。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 制作车间（生产车间） 1F，建筑面积600m2 拟建 灌装车间 1F，建筑面积2100m2 现有 辅助工程 综合办公楼 2F，建筑面积1600m2 拟建 宿舍楼 3F，建筑面积1350m2 拟建 公用工程 给水 自备井 现有 排水 雨污分流 拟建 供电 当地供电电网 拟建 供暖、制冷 生产系统不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调 拟建 环保工程 大气污染防治措施 工艺非甲烷总烃：集气装置+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 拟建 罐区非甲烷总烃：活性炭吸附装置（被动式） 拟建 食堂油烟：油烟净化装置+专用烟道 拟建 水污染防治措施 职工生活污水：经厂区隔油池、化粪池收集暂存后，资源化利用 拟建 噪声污染防治措施 设备运行噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 拟建 固废防治措施 50m2一般固废暂存间1间，收集后交厂家回收或外售综合利用 拟建 10m2危险废物暂存间1间，定期委托有资质的单位处置 拟建 生活垃圾收集箱（带盖）6个，委托当地环卫部门清运处置 拟建 环境风险防范措施 火灾事故防范措施；地表水风险防范措施；地下水风险防范措施；选址及总图布置；化学品贮存、使用中的事故防范措施；工艺技术设计防范措施；自动控制设计防范措施；电气、电讯防范措施。；有毒物质防护措施；安全管理措施；环境风险减缓措施；风险预警及应急处置措施等。详见风险专项评价。 拟建 储运工程 仓库 含成品库、原料库，1F，建筑面积2200m2 拟建 聚醚多元醇原料罐 3个4t常压地面立式储罐，布置于生产车间 拟建 白料中间罐 5个8t常压地面立式储罐，布置于生产车间 拟建 白料中间罐 1个20t常压地面立式储罐，布置于生产车间 拟建 氯化石蜡储罐 3个150m3常压地面立式储罐，布置于原料罐区 拟建 黑料储罐 1个150m3常压地面立式储罐，布置于原料罐区 拟建 黑料中间罐 1个40m3常压地面立式储罐，布置于生产车间 拟建 丙丁烷储罐 1个49m3地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa，布置于在气体罐区 拟建 二甲醚储罐 1个49m3地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa，布置于在气体罐区 拟建 备用储罐 1个49m3地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa，布置于在气体罐区 拟建 运输方式 厂内采用叉车及小推车运输、管道运输等，厂外采用汽车运输。 / 依托工程 灌装车间 1F，建筑面积2100m2 现有 给水 自备井 现有 2、主要原辅材料及能源消耗 该项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年最大用量 设计最大储存量 单位 储存方式 储存位置 备注 1 白料 聚醚多元醇 156.05 12 吨 4t立式储罐 生产车间 外购 2 硅油 111.46 3.78 吨 180kg桶装 仓库 外购 3 氯化石蜡 6687.90 558 吨 150m3立式储罐 原料罐区 外购 4 DMDEE（双吗啉基乙基醚） 44.59 1.62 吨 180kg桶装 仓库 外购 5 黑料（多亚甲基多苯基异氰酸酯） 2000 180 吨 150m3立式储罐 原料罐区 外购 48 吨 40m3立式储罐 生产车间 外购 6 二甲醚 400 29 吨 49m3地埋储罐 气体罐区 外购 7 丙丁烷 600 25 吨 49m3地埋储罐 气体罐区 外购 8 聚氨酯泡沫填缝剂A组份包装瓶 833.3 27.8 万个 原料库 仓库 外购，单个容量约900g 9 聚氨酯泡沫填缝剂B组份包装瓶 277.8 9.3 万个 原料库 仓库 外购，单个容量约900g 10 水 1875 / 吨 / / 自备井 11 电 30万 / Kwh / / 当地供电电网 原辅材料的主要特性如下表所示。 原辅材料的主要特性 序号 名称 主要成分 CAS.NO 主要特性 1 聚醚多元醇 1,2-丙二醇与甲基环氧乙烷的聚合物 25322-69-4 主要理化性质 透明、无色或基本无色的粘稠液体。醚味。不挥发，溶于水和醇类等有机溶剂。密度1.01g/cm3。闪点229℃。动力黏度40~120mPa.s（25℃）。沸点大于300℃，蒸汽压＜0.01mmHg（20℃）。 GHS危险性类别 无 丙三醇与甲基环氧乙烷的聚合物 25791-96-2 主要理化性质 透明液体。醚味。不挥发，溶于水和醇类等有机溶剂。密度1.09g/cm3。闪点大于110℃。动力黏度200~400mPa.s（25℃）。沸点大于300℃，蒸汽压小于0.3mmHg（20℃）。 GHS危险性类别 无 2 硅油 硅油 63148-62-9 主要理化性质 无色（或淡黄色）、无味、无毒的液体。不挥发，不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。沸点101℃。 GHS危险性类别 皮肤腐蚀/刺激 类别3 严重眼损伤/眼刺激 类别2B 急性水生毒性 类别2 3 氯化石蜡 氯化石蜡52 106232-86-4 主要理化性质 浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点 -20℃，相对密度（25/25℃）1.22-1.26。溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水，具有阻燃性。沸点601.7℃（760mmHg），真实蒸汽压1.33Pa。 GHS危险性类别 无（对眼睛有轻微刺激，非易燃品） 4 DMDEE 双吗啉基乙基醚 6425-39-4 主要理化性质 浅黄色透明液体，溶于水，闪点146℃，沸点309℃，密度1.06g/cm3。 GHS危险性类别 严重眼损伤/眼刺激 类别2 5 黑料 多亚甲基多苯基异氰酸酯 9016-87-9 主要理化性质 浅黄色至褐色粘稠液体，有刺激性气味。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。相对密度1.2（20℃/20℃），燃点218℃，沸点392℃（5mmHg），凝固点小于10℃。黏度200~1000mPa.s（25℃）。真实蒸汽压0.013Pa。 GHS危险性类别 皮肤腐蚀/刺激 类别2； 严重眼损伤/眼刺激 类别2； 急性吸入毒性 类别2； 呼吸道致敏物 类别1； 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3； 特异性靶器官毒性 反复接触 类别2。 6 二甲醚 二甲醚 115-10-6 主要理化性质 室温下为无色、无毒，有轻微醚香味的气体或压缩液体。二甲醚的毒性很低，气体有刺激及麻醉作用的特性，沸点-24.9℃。闪点-41℃，为易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。 GHS危险性类别 加压气体 类别压缩气体 易燃气体 类别1 7 丙丁烷 丙烷 74-98-6 主要理化性质 （1）在室温和常压下，丙烷是一种无色、可燃、无毒气体，有天然气的臭味。在20℃和0.1MPa下气体相对密度(空气=1)为1.55。沸点-42.1℃。在空气中的可燃限2.2%～9.5%(体积)。熔点-183℃(0.1MPa)。三相点-187.7℃。密度1.868kg/m3(20℃，0.1MPa)。 （2）在20℃和饱和压力下液体密度500.5kg/m3。临界温度96.8℃，临界压力4266kPa，临界密度225kg/m3。在水中溶解度6.5cm3/0.1kg水。自燃温度468℃。闪点-104.0℃。 GHS危险性类别 加压气体 类别压缩气体 易燃气体 类别1 丁烷 106-97-8 主要理化性质 （1）在室温和常压下，丁烷是一种无色、可燃气体，具有天然气的臭味。在20℃和0.1MPa下气体相对密度(空气=1)2.11。沸点-0.5℃，在空气中的凝固点-138.4℃。蒸气压213.7kPa(21.1℃)。三相点-138.3℃(0.0～0.076kPa)。密度2.544kg/m3(20℃，0.1MPa)。 （2）在20℃和饱和压力下液体密度578.5kg/m3。临界温度152.0℃，临界压力3796.6kPa，临界密度228kg/m3。在0℃和0.1MPa下，在水中溶解度3.147cm3/100cm3水。在空气中的可燃限1.8%～8.4%(体积)。自燃温度430℃。 GHS危险性类别 加压气体 类别压缩气体 易燃气体 类别1 3、主要生产设备 本项目的主要设备情况见下表。 本项目的主要生产设备一览表 序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 全自动灌装线 / 6 套 布置于灌装车间 其中 理罐机 / 6 台 布置于灌装车间 灌料机 / 6 台 布置于灌装车间 封口机 / 6 台 布置于灌装车间 自动压螺纹圈机 / 6 台 布置于灌装车间 充气机 / 6 台 布置于灌装车间 瓶盖机 / 6 台 布置于灌装车间 理阀机 / 6 台 布置于灌装车间 摇摆机 / 6 台 布置于灌装车间 装箱机 / 6 台 布置于灌装车间 封箱机 / 6 台 布置于灌装车间 码垛机 / 6 台 布置于灌装车间 2 搅拌罐 5t 2 台 布置于生产车间，常压 3 聚醚多元醇原料罐 4t 3 个 布置于生产车间，常压 4 白料中间罐 8t 5 个 布置于生产车间，常压 5 白料中间罐 20t 1 个 布置于生产车间，常压 6 氯化石蜡储罐 150m3 3 个 地面立式储罐，常压 7 黑料储罐 150m3 1 个 地面立式储罐，常压 8 黑料中间罐 40m3 1 个 布置于生产车间，常压 9 丙丁烷储罐 49m3 1 个 地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa 10 二甲醚储罐 49m3 1 个 地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa 11 备用储罐 49m3 1 个 地埋式卧罐，设计压力0.5Mpa 4、规模及产品方案 该项目设计生产能力为聚氨酯泡沫填缝剂1万吨/年，产品方案详见下表。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 产品质量标准 1 聚氨酯泡沫填缝剂A组份 吨 7500 《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》（JC936-2004） 2 聚氨酯泡沫填缝剂B组份 吨 2500 注：本项目生产的聚氨酯泡沫填缝剂由A组份、B组份组成，比例约3：1，生产时不进行混合。 5、公用工程 （1）供水：来自厂区自备井，以满足生产办公需要。 （2）排水：采用雨、污分流制。根据本项目的工艺设计资料，本项目生产工艺不用水，生产设备不需清洗，不涉及工艺、清洗等废水；生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 （3）供电：该项目用电来自当地供电电网，可满足生产、生活需要。 （4）供暖、制冷：生产系统不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 6、储运工程 厂外运输：本项目所需原辅材料及产品的运输采用汽车运输的方式；厂内运输：装置内的物料采用密闭管道运输，其他物料则采用叉车及小推车运输。本项目物料运输及储存情况详见表2-7。 本项目物料运输及储存情况一览表 序号 物料名称 状态 储存方式 储存位置 最大储存量 单位 1 聚醚多元醇 液体 4t常压地面立式储罐 生产车间 12 吨 2 白料 液体 8t常压地面立式储罐 生产车间 40 吨 3 白料 液体 20t常压地面立式储罐 生产车间 20 吨 4 硅油 液体 180kg桶装 仓库 3.78 吨 5 氯化石蜡 液体 150m3常压地面立式储罐 原料罐区 558 吨 6 DMDEE 液体 180kg桶装 仓库 1.62 吨 7 黑料 液体 150m3常压地面立式储罐 原料罐区 180 吨 8 黑料 液体 40m3常压地面立式储罐 生产车间 48 吨 9 二甲醚 液化气体 49m3地埋式压力卧罐 气体罐区 29 吨 10 丙丁烷 液化气体 49m3地埋式压力卧罐 气体罐区 25 吨 11 聚氨酯泡沫填缝剂A组份 液体 900g/瓶 仓库 250.2 吨 12 聚氨酯泡沫填缝剂B组份 液体 900g/瓶 仓库 83.7 吨 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，工作制度为24小时/天，年工作300天；厂区设置1座职工食堂（2个基准灶头），满足职工就餐；设置1栋宿舍楼，住宿规模25人。 8、厂区平面布置 本项目选址位于商丘市宁陵县华堡镇华西工业园1号，项目厂区东邻商丘宏扬包装科技有限公司和园区内空地、南邻无名道路和农田、园区内空地、北邻林地和农田。项目主出入口位于厂区东侧，次出入口位于厂区西侧，厂区平面布置由南向北依次为原料区、生产区、生活办公区，西北部为气体罐区、东南部为原料罐区、西部为坑塘。 宁陵县常年主导风向为东南风，生活办公区位于厂区东北部，位于厂区常年主导风向的侧风向，营运期废气对职工办公生活影响较小。本项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。因此，该项目平面布置合理可行。本项目厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 主要包括A组份、B组份的生产，本项目生产过程均在常温下进行，生产工序主要为搅拌、灌装、充装过程，黑料和白料不在厂区内进行混合，物料转移均使用密闭管道。 1.1聚氨酯泡沫填缝剂A组份生产工艺流程 1.1.1生产工艺流程简述 （1）白料制备：本项目生产聚氨酯泡沫填缝剂所需的白料主要由主要是由聚醚多元醇、硅油、氯化石蜡、DMDEE（双吗啉基乙基醚）组成；生产过程在常温常压下进行，仅为原料物理混合过程，生产过程中各原辅材料之间不发生化学反应，具体如下：首先将聚醚多元醇、硅油、氯化石蜡、DMDEE（双吗啉基乙基醚）等生产原料按照工艺配比通过管道抽入搅拌罐中；搅拌过程全封闭，投料完成后，调节搅拌罐搅拌速度控制在30-40rpm，搅拌均匀后，即为白料成品；通过密闭管道抽入中间罐，暂存、备用。 （2）A组份生产：中间罐的成品白料使用自动灌装机将白料充入气雾罐中，安装气雾阀门，经全自动灌装线充气机分别充入二甲醚（发泡剂）、丙丁烷（推进剂），然后使用全自动灌装线上自带的设备进行摇振，通过往复运动使各物料混合均匀，包装后入库待售。 1.1.2工艺流程图 本项目聚氨酯泡沫填缝剂A组份工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-1 项目聚氨酯泡沫填缝剂A组份生产工艺流程及产污环节图 1.2聚氨酯泡沫填缝剂B组份生产工艺流程 1.2.1生产工艺流程简述 外购的黑料通过管道密闭转移至中间罐，然后使用自动灌装机将黑料充入气雾罐中，安装气雾阀门，经全自动灌装线自带充气机充入丙丁烷（推进剂），然后使用全自动灌装线上自带的设备进行摇振，通过往复运动使物料混合均匀包装后入库待售。 1.2.2工艺流程图 本项目聚氨酯泡沫填缝剂B组份工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 项目聚氨酯泡沫填缝剂B组份生产工艺流程及产污环节图 2、产污环节 本项目主要产污环节如下表所示。 主要产污环节一览表 类别 产污环节 排放规律 污染物 去向/措施 废气 罐区大小呼吸 间断 非甲烷总烃 活性炭吸附装置（被动式） 充装工序 间断 非甲烷总烃 光氧催化+活性炭吸附装置 职工食堂 间断 食堂油烟 油烟净化装置+专用烟道 废水 职工生活办公 间断 生活污水 资源化利用，不外排 噪声 设备运行 间断 噪声 / 固废 硅油、DMDEE等原料 间断 废包装桶 交厂家回收 光氧催化装置 间断 废灯管（无汞） 外售综合利用 光氧催化装置 间断 废催化剂 委托有资质的单位处置 活性炭吸附装置 间断 废活性炭 委托有资质的单位处置 充装工序 间断 废气雾罐 委托有资质的单位处置 职工生活办公 间断 生活垃圾 委托当地环卫部门清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目不属于改建、扩建或技改项目。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 宁陵县 PM2.5 年均值 54.1 年均：35 0.55 超标 24h平均第95百分位数 134 24h平均：75 0.79 超标 PM10 年均值 86.7 年均：70 0.24 超标 24h平均第95百分位数 175 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 17.3 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 18 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 22.9 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 50 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.3 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，宁陵县2020年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 2、地表水环境 本项目区域主要地表水体为毛张河、向南汇入废黄河（断流），出境汇入惠济河，地表水环境功能执行Ⅳ类标准。本次地表水环境质量现状评价采用河南省环境质量月报2021年第2期惠济河柘城砖桥断面的监测统计数据，监测统计结果见下表。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 COD 氨氮 总磷 惠济河柘城砖桥断面 23.2 1.12 0.171 Ⅳ类标准值 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，惠济河柘城砖桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 6.1地下水环境 本项目所在区域浅层地下水流向为西北-东南，本次地下水环境质量现状调查布设3个监测点位，详见表3-3。 地下水环境质量现状调查点位布设情况 编号 监测点名称 相对流向方位 相对厂区位置 W-1 吕庄 上游 西北240m W-2 厂区 / / W-3 符楼村 下游 东南630m 根据河南华检检测技术服务有限公司出具的《商丘高之翼科技有限公司检测报告》（报告编号：HAHJ00195，检测日期2022年3月28日），项目地下水环境监测统计结果详见表3-4。 地下水环境质量现状调查（监测）结果 检测点位 检测项目 单位 2022年3月28日 标准值 吕庄（W-1） 厂区（W-2） 符楼村（W-3） pH 无量纲 7.36 7.44 7.42 6.5-8.5 氨氮 mg/L 0.36 0.34 0.36 0.50 硝酸盐（以N计） mg/L 未检出 未检出 未检出 20.0 亚硝酸盐（以N计） mg/L 未检出 未检出 未检出 1.00 氟化物 mg/L 0.8 0.7 0.8 1.0 挥发性酚类 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.002 氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.05 汞 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.001 砷 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.01 镉 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.005 铁 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.3 铅 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.01 铬（六价） mg/L 未检出 未检出 未检出 0.05 锰 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.10 总硬度 mg/L 389 374 392 450 耗氧量（CODMn法） mg/L 1.9 1.4 1.6 3.0 溶解性总固体 mg/L 426 414 428 1000 总大肠菌群 CFU/100mL 1.6 2.3 1.9 3.0 细菌总数 CFU/mL 0.063 0.078 0.067 100 硫酸盐 mg/L 220 234 228 250 氯化物 mg/L 153 148 137 250 K+ mg/L 15 12 11 / Na+ mg/L 36 38 34 200 Ca2+ mg/L 89 94 92 / Mg2+ mg/L 64 68 60 / CO32- mg/L 187 164 160 / HCO3- mg/L 206 189 194 / 由上表可知，本次地下水环境质量现状调查点位的地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 6.2土壤环境 本项目所在区域常年主导风向为东南风，本次土壤环境质量现状调查布设3个监测点位，详见表3-5。 土壤环境质量现状调查点位布设情况 编号 监测点位 主要功能 用地类别 备注 S-1 地埋罐区设1个柱状样点 厂区 建设用地 （第二类用地） 采样深度应在地埋罐的下接触面以下 S-2 厂区外东南设1个表层样点 主导风向上风向 农用地 点位设在厂界外50m内 S-3 厂区外西北设1个表层样点 主导风向下风向 农用地 点位设在厂界外50m内 根据河南华检检测技术服务有限公司出具的《商丘高之翼科技有限公司检测报告》（报告编号：HAHJ00195，检测日期2022年3月28日），土壤环境监测统计结果详见表3-6、表3-7。 土壤环境质量现状调查（监测）结果（地埋罐区S-1） 检测项目 单位 检测结果（S-1地埋罐区） 第二类用地筛选值 砷 mg/kg 未检出 60 镉 mg/kg 未检出 65 铬（六价） mg/kg 未检出 5.7 铜 mg/kg 26 18000 铅 mg/kg 34 800 汞 mg/kg 未检出 38 镍 mg/kg 18 900 四氯化碳 mg/kg 未检出 2.8 氯仿 mg/kg 未检出 0.9 氯甲烷 mg/kg 未检出 37 1，1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 9 1，2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 5 1，1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 66 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 596 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 54 二氯甲烷 mg/kg 未检出 616 1，2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 5 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 10 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 6.8 四氯乙烯 mg/kg 未检出 53 1，1，1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 840 1，1，2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 2.8 三氯乙烯 mg/kg 未检出 2.8 1，2，3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 0.5 氯乙烯 mg/kg 未检出 0.43 苯 mg/kg 未检出 4 氯苯 mg/kg 未检出 270 1，2-二氯苯 mg/kg 未检出 560 1，4二氯苯 mg/kg 未检出 20 乙苯 mg/kg 未检出 28 苯乙烯 mg/kg 未检出 1290 甲苯 mg/kg 未检出 1200 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 570 邻二甲苯 mg/kg 未检出 640 硝基苯 mg/kg 未检出 76 苯胺 mg/kg 未检出 260 2-氯酚 mg/kg 未检出 2256 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 15 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 1.5 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 15 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 151 䓛 mg/kg 未检出 1293 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 未检出 1.5 茚苯[1，2，3-cd]芘 mg/kg 未检出 15 萘 mg/kg 未检出 70 土壤环境质量现状调查（监测）结果（S-2厂区外东南、S-3厂区外西北） 监测内容 单位 监测结果 标准值 S-2厂区外东南 S-3厂区外西北 pH 无量纲 7.68 7.57 pH＞7.5 镉 mg/kg 未检出 未检出 0.6 汞 mg/kg 未检出 未检出 3.4 砷 mg/kg 未检出 未检出 25 铅 mg/kg 32 30 170 铬 mg/kg 14 15 250 铜 mg/kg 24 23 100 镍 mg/kg 16 14 190 锌 mg/kg 未检出 未检出 300 根据上表可知，本次土壤环境质量现状调查点位S-1地埋罐区的土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的第二类用地筛选值要求；本次土壤环境质量现状调查点位S-2厂区外东南、S-3厂区外西北的土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他农用地类型的风险筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 董庄 西侧 80m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 唐洼村 西北 470m 居住 吕庄 西北 240m 居住 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 距离本项目最近的集中式饮用水源为宁陵县张弓镇地下水井、宁陵县华堡乡地下水井群，相距最近距离分别为4.6km、6.4km；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 1.1施工期废气 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 新污染源大气污染物排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 1.2营运期废气 （1）《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1大气污染物排放限值、表B.1厂区内VOCS无组织排放限值及其无组织排放控制要求 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 污染物排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 100 车间或生产设施排气筒 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 （2）《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议值 162号文附件1工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 注：对于废水处理有机废气收集处理装置、以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。 162号附件2文工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 162号文附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 4.0 （3）河南省地方标准《餐饮行业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值（小型） 污染物排放位置 油烟 1.5 排风管或排气筒 非甲烷总烃 / 油烟去除效率（%） ≥90 / 2、废水 本项目废水不外排。 3、噪声 3.1施工期噪声 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 单位 ≤70 ≤55 dB（A） 3.2营运期噪声 （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 工业企业厂界环境噪声排放标准值 指标名称 昼间 夜间 单位 2类标准限值 ≤60 ≤50 dB（A） 4、固废 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制分析 本项目为新建项目，评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本次评价建议项目的总量控制指标为： （1）废水：项目产生的水污染物排放总量控制因子COD、氨氮等全部得到削减，不建议设水污染物总量控制指标。 （2）废气：挥发性有机物0.1717t吨/年。 2、VOCs区域替代平衡 本项目有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后年排放挥发性有机物0.1717吨，本项目新增挥发性有机物倍量替代量0.3434吨/年从2016年以来我县关停89家加油站、5家工业企业提标治理减排量（45.56394吨）剩余量（39.594546吨）中列支；能够实现区域内VOCs排放倍量削减替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期废气主要为施工场地扬尘及施工机械、运输车辆尾气。在落实《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）关于提升扬尘污染防治水平的规定，严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“三员”管理（监督员、网格员、管理员）、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）；并采取“合理安排施工作业时间，减少施工机械、车辆空转运行”等控制措施后，施工期扬尘等污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、废水 施工废水经过隔油沉淀池处理后回用施工现场，不外排；生活污水旱厕收集暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；对周围水环境产生的影响较小。 3、噪声 主要为施工机械以及运输车辆产生的噪声，源强为78-105dB(A)。针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下：尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态；合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22：00以后-次日6：00）禁止进行高噪设备施工作业；降低人为噪声，机械设备、模板、支架等在装卸过程中，应尽量避免碰撞。施工噪声随着施工的结束而结束，对周围环境的影响为暂时性、局部性影响，在落实环评提出的措施的前提下，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物 建筑垃圾：废钢筋等弃料回收利用或外售，弃土及其他不能利用的建筑垃圾用于场地平整及垫路。生活垃圾：经垃圾箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无不良生态影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产过程均在常温下进行，生产工序主要为搅拌、灌装、充装过程，生产过程中各原辅材料之间不发生化学反应，黑料和白料不在厂区内进行混合，物料转移均使用密闭管道。项目所用聚醚多元醇、硅油、DMDEE（双吗啉基乙基醚）等物料均不易挥发。丙丁烷和二甲醚储存在压力储罐中，无大小呼吸排放。因此，本项目营运期废气主要为工艺有机废气、罐区（氯化石蜡、黑料储罐大小呼吸）有机废气及食堂油烟。 1.1废气污染源强及达标分析 1.1.1工艺有机废气 主要为充装工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气污染物产排情况如下表所示。 本项目工艺有机废气（充装工序废气）污染物排放源一览表 产排污环节 充装工序 污染物种类 非甲烷总烃 污染物产生情况 产生量（t/a） 0.32 0.08 产生浓度（mg/m3） 8.9 / 排放形式 有组织 无组织 治理设施 治理措施 光氧催化+活性炭吸附装置1套 处理能力 / / 收集效率（%） 80 / 治理工艺去除率（%） 71.9 / 是否为可行技术 是 / 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 2.5 / 排放速率（kg/h） 0.0125 0.0111 排放量（t/a） 0.0899 0.08 排放口基本情况 高度（m） 15 / 排气筒内径（m） 0.4 / 温度（℃） 常温 / 编号 DA001 / 名称 工艺废气排放口 / 类型 一般排放口 / 地理坐标 经度 115度13分46.69秒 / 维度 34度18分7.56秒 / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 80 2.0 速率限值（kg/h） / / 本项目气雾罐灌装后安装气雾罐阀门，阀门安装好后需向气雾罐内充入二甲醚和丙丁烷，充气过程中会有少量丙丁烷和二甲醚气体逸散。本项目充气工序采用先进的DCS集散控制系统，丙丁烷和二甲醚采用密闭输送方式、防止泄露。 参考《环境影响评价实用技术指南》，项目充气工序废气产生量约为原料年用量的0.1‰-0.4‰，本次评价取最不利影响0.4‰，本项目丙丁烷和二甲醚气体的充装量合计为1000t/a，计算可知，充装废气（非甲烷总烃）产生量0.4t/a。 本项目工艺有机废气（非甲烷总烃）拟采用“废气收集装置+光氧催化+活性炭吸附装置”等措施处理，废气通过15m高排气筒（DA001）排放。评价以废气的捕集效率80%、风机风量5000m3/h计；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-工业源产排污核算方法和系数手册（2646密封用填料及类似品制造行业系数手册）》（生态环境部公告2021年第24号）中的末端治理技术平均去除效率，计算可知，光氧催化装置（光催化法）和活性炭吸附装置（吸附法）对有组织排放的非甲烷总烃的处理效率分别取36.9%、55.4%，对有组织排放的非甲烷总烃的总处理效率约71.9%。则非甲烷总烃的有组织排放量0.0899t/a、排放速率0.0125kg/h、排放浓度2.5mg/m3，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1大气污染物排放限值（100mg/m3）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1排放建议值（80mg/m3）；非甲烷总烃的无组织排放量0.08t/a，无组织排放速率0.0111kg/h。 1.1.2罐区有机废气 本项目设置3个150m3的常压固定顶储罐储存氯化石蜡，1个150m3和1个40m3的常压固定顶储罐储存黑料（多亚甲基多苯基异氰酸酯），项目罐区有机废气主要为氯化石蜡、黑料储罐大小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气污染物产排情况如下表所示。 本项目罐区有机废气污染物排放源一览表 产排污环节 氯化石蜡、黑料储罐 污染物种类 非甲烷总烃 污染物产生情况 产生量（kg/a） 5.9022 产生浓度（mg/m3） / 排放形式 无组织 治理设施 治理措施 活性炭吸附装置（被动式）5套 处理能力 / 收集效率（%） / 治理工艺去除率（%） 70 是否为可行技术 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） / 排放速率（kg/h） 0.0002 排放量（kg/a） 1.7707 排放口基本情况 高度（m） / 排气筒内径（m） / 温度（℃） / 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 2.0 速率限值（kg/h） / （1）储罐小呼吸废气产生量 储罐“小呼吸”损失是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。小呼吸损耗可按下式计算： 式中：LP—固定顶罐的呼吸排放量，kg/a； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa； D—储罐的直径，m； H—平均蒸气空间高度，m； ΔT—一天之内的平均温度差，℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体C=1-0.0123（D-9）2；罐直径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的液体取1.0）。 本项目储罐小呼吸废气计算参数选取情况汇总如下。 储罐小呼吸废气计算参数选取情况 序号 参数 150m3氯化石蜡储罐 150m3黑料储罐 40m3黑料储罐 单位 1 M 400 57 57 / 2 P 1.33 0.013 0.013 Pa 3 D 6 6 3.6 m 4 H 0.6 0.6 0.6 m 5 ΔT 6 6 6 ℃ 6 FP 1.25 1.25 1.25 / 7 C 0.8893 0.8893 0.6413 / 8 KC 1.0 1.0 1.0 / 计算可知，氯化石蜡和黑料储罐的小呼吸废气产生量分别为4.6876kg/a、0.0124kg/a。 （2）储罐大呼吸废气产生量 储罐“大呼吸”损失是由于人为的装料与卸料而产生的损失。当储罐进料时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转料致使储罐排除蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。大呼吸损耗可按下式计算： 式中：LW—固定顶罐的工作损失，kg/m3投入量； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。 KC——产品因子（石油原油取0.65，其他的液体取1.0）。 本项目储罐大呼吸废气计算参数选取情况汇总如下。 储罐大呼吸废气计算参数选取情况 序号 参数 150m3氯化石蜡储罐 150m3黑料储罐 40m3黑料储罐 单位 1 M 400 57 57 / 2 P 1.33 0.013 0.013 Pa 3 KN 1 1 1 / 4 KC 1.0 1.0 1.0 / 计算可知，氯化石蜡和黑料储罐的大呼吸废气产生量分别为1.2017kg/a、0.0005kg/a。 （3）储罐呼吸废气排放量 根据“1.2.1至1.2.2”章节可知，本项目罐区有机废气（储罐大小呼吸）的产生量合计约5.9022kg/a。本项目氯化石蜡及黑料储罐均设置有呼吸阀，各储罐均配备被动式活性炭吸附装置（设计去除效率不低于70%），则储罐呼吸废气排放量为1.7707kg/a（0.0002kg/h）。 1.1.3食堂油烟 食堂油烟的产生量和油类的消耗量有关，本次评价参考饮食业单位油烟排放，河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的有关规定，项目员工的人均耗油量约10g/人·d，油烟挥发系数2.5%，营运期员工50人，食堂设置基准灶头2个。 根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的有关规定，本项目职工食堂属于小型规模餐饮服务单位，需满足油烟去除效率（≥90%）和油烟排放限值（≤1.5mg/m3）的要求。评价要求项目职工食堂安装油烟净化器1台，风机风量2000m3/h，日工作时间3h，油烟去除效率≥90%，则食堂油烟的产生量0.00375t/a（12.5g/d）、排放量0.000375t/a（1.25g/d）、排放浓度0.21mg/m3，满足河南省地方标准《餐饮行业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模餐饮服务单位油烟排放限值和油烟去除效率要求。 1.1.4无组织达标排放分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式对非甲烷总烃的无组织排放进行预测。 （1）预测因子：非甲烷总烃 （2）预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 （3）预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 （4）预测参数：各排放源预测参数见下表。 项目无组织废气污染物排放参数一览表 位置 面源（任意多边形） 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强（kg/h） 自定义坐标X 自定义坐标Y 灌装车间、生产车间、原料罐区 388 152 8 间歇 0.0113 408 151 411 181 391 183 389 151 372 153 374 186 382 186 383 196 346 199 348 232 415 224 412 192 384 195 379 152 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.6 最低环境温度（℃） -17.4 土地利用类型 农村 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / （5）预测结果 项目非甲烷总烃估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度Ci （mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 10 0.007707 0.64 25 0.009057 0.75 50 0.010742 0.90 51 0.010759 0.90 75 0.009097 0.76 100 0.006300 0.53 125 0.005156 0.43 150 0.004807 0.40 175 0.004551 0.38 200 0.004343 0.36 225 0.004176 0.35 250 0.004033 0.34 275 0.003909 0.33 300 0.003799 0.32 325 0.003701 0.31 350 0.003611 0.30 375 0.003527 0.29 400 0.003449 0.29 425 0.003374 0.28 450 0.003304 0.28 475 0.003238 0.27 500 0.003174 0.26 下风向最大落地浓度 0.010759（51m处） 0.90 根据预测结果可知，项目无组织非甲烷总烃的最大落地浓度0.010759mg/m3，最大落地浓度位置51m，最大占标率0.90%。因估算模型采用最不利气象条件进行预测，不同面源厂界处贡献值均低于最大落地浓度，因此，本项目无组织排放的非甲烷总烃满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCS无组织排放限值（10mg/m3）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0mg/m3）、附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（4.0mg/m3）。 1.2废气治理措施及可行性分析 （1）本项目工艺有机废气（以非甲烷总烃计）采用光氧催化+活性炭吸附工艺进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A表A3排污单位废气治理可行性技术参照表（D：工艺美术颜料制造、密封用填料及类似品制造）中所列的可行技术； （2）本项目氯化石蜡和黑料等储罐均配备被动式活性炭吸附装置，属于《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A表A3排污单位废气治理可行性技术参照表（D：工艺美术颜料制造、密封用填料及类似品制造）中所列的可行技术；物料转移均使用密闭管道；采取以上控制措施后，项目无组织废气可满足达标排放要求。 综上所述，本项目废气治理设施及控制措施可行。 1.3非正常工况 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要是光氧催化+活性炭吸附装置，如装置发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位可在30min内进行有效处理，因此按30min进行事故排放源强计算。 非正常排放情况下，主要污染源源强调查内容见下表。 非正常排放参数一览表 项目 内容 非正常排放源 DA001 非正常排放原因 环保设施出现故障 污染物 非甲烷总烃 非正常排放浓度（mg/m3） 8.9 单次持续时间（h） 0.5 年发生频次（次/年） / 非正常排放量（t/次） 0.00002 在非正常工况下，非甲烷总烃排放量会有一定增加，对周围环境产生一定的影响。评价建议企业在生产过程中采取以下措施以有效防控环保措施失效，避免非正常工况：对环保设备进行例行检查；废气治理设施应定期由专业人员进行维护。 1.4监测要求 本项目国民经济行业分类为C2646密封用填料及类似品制造，根据《关于开展2020年固定污染源排污许可发证登记工作的公告》（河南省生态环境厅公告〔2020〕1号）附件2其他纳入2019年版名录的行业和管理类别表，本单位适用的排污许可技术规范为涂料、油墨、颜料及类似产品制造业。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于单纯混合或分装类项目，排污许可证管理类别为密封用填料及类似品制造登记管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 有组织废气 工艺废气排放口（DA001） 非甲烷总烃 1次/年 厂界无组织废气 上风向1个参照点，下风向3个监控点 非甲烷总烃 1次/年 厂区内无组织废气 在厂房外设置监控点 非甲烷总烃 1次/年 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水，废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 COD、BOD5、SS、NH3-N 污染物 产生情况 产生量（t/a） COD 0.5250 BOD5 0.2700 SS 0.4500 NH3-N 0.0450 产生浓度（mg/L） COD 350 BOD5 180 SS 300 NH3-N 30 治理设施 治理措施 隔油池+化粪池 处理能力 / 治理工艺 物理+厌氧处理 治理效率（%） / 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） COD 0 BOD5 0 SS 0 NH3-N 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口 基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） COD / BOD5 / SS / NH3-N / 根据本项目的特点，本项目用水单元主要包括宿舍、食堂和日常办公等，均为生活用水。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，本项目生活用水定额取值情况详见下表。 公共建筑生活用水定额及小时变化系数 序号 项目 类别 生活用水定额（L） 单位 本次评价取值（L） 1 宿舍 设公用盥洗卫生间 100-150 每人每日 125 2 食堂 快餐店、职工及学生食堂 20-25 每人每次 22.5 3 日常办公 坐班制办公 30-50 每人每班 40 本项目劳动定员50人，在厂区设置有食堂和宿舍，住宿规模25人。计算可知，本项目生活办公总用水量1875t/a（6.25t/d），生活污水产污系数以0.8计，则生活污水产生量1500t/a（5t/d）；类比同类生活污水水质，其主要污染因子产生浓度为COD350mg/L、BOD5180mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L；生活污水经隔油池、化粪池处理暂存后，定期由附近村民清理，运往周边农田进行资源化利用，不外排，对周围环境影响较小。 2.2监测要求 本项目废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后，定期由附近村民清理，运往周边农田进行资源化利用，不外排；废水污染物监测计划不做要求。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目主要高噪声源为搅拌罐、全自动灌装线等生产设备的运行噪声。评价要求选用低噪声设备，对设备设置减震基座，并加强管理、维护，保证设备正常运行。 本项目营运期主要噪声设备特征及治理措施如下表所示。 噪声设备源强 序号 噪声源设备 单台（套）设备源强 治理措施 治理后源强 持续时间 单位 1 全自动灌装线 85 底座减震、厂房隔声等 60 间断 dB（A） 2 搅拌罐 85 60 间断 dB（A） 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 经调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标；因此，本次评价选取项目四周厂界作为本次声环境影响评价的关心点，本项目噪声预测结果如图4-1所示。 图4-1 项目营运期噪声贡献值等声级曲线图 经过落实配套隔声、减震等措施后，项目噪声预测结果见下表。 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点 预测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 四周厂界（贡献值） 东厂界 25.99 25.99 60 50 达标 达标 南厂界 19.23 19.23 60 50 达标 达标 西厂界 15.72 15.72 60 50 达标 达标 北厂界 22.31 22.31 60 50 达标 达标 根据预测结果可知，项目四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于单纯混合或分装类项目（C2646密封用填料及类似品制造），排污许可证管理类别为密封用填料及类似品制造登记管理。参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，结合本项目周边环境保护目标分布情况，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。提出本项目的噪声监测计划，详见下表。 本项目噪声环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/年 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾，其中一般工业固体废物为废包装桶、废灯管（无汞），危险废物为废活性炭、废催化剂、废气雾罐等。 项目固体废物产排情况表 产生环节 原料 光氧催化装置 职工生活办公 固废名称 废包装桶 废灯管（无汞） 生活垃圾 固废属性 一般废物 一般废物 生活垃圾 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 16.49 0.004 5.7 贮存方式 一般废物暂存间 一般废物暂存间 生活垃圾收集箱 去向 交厂家回收 外售综合利用 环卫部门清运处置 利用或处置量（t/a） 16.49 0.004 5.7 项目固体废物产排情况表（续） 产生环节 活性炭吸附装置 光氧催化装置 充装工序 固废名称 废活性炭 废催化剂 废气雾罐 固废属性 危险废物 （HW49其他废物） 危险废物 （HW50废催化剂） 危险废物 （HW49其他废物） 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 0.46 0.003 0.1 贮存方式 危险废物暂存间 危险废物暂存间 危险废物暂存间 去向 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 利用或处置量（t/a） 0.46 0.003 0.1 4.1.1一般工业固体废物 （1）废包装桶 本项目所用的硅油和DMDEE（双吗啉基乙基醚）均采用180kg桶装，年使用量分别为111.46t、44.59t，废包装桶年产生量分别为620个、248个，以每个废包装桶19kg计，则废包装桶产生量约16.49t/a，收集后交厂家回收利用。 （2）废灯管（无汞） 本项目产生的工艺非甲烷总烃废气采用“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，光氧催化装置拟设置20个灯管，单个灯管净重约200g，为保证光氧催化处理有机废气的效率，项目光氧催化装置灯管每年更换一次，则废灯管产生量0.004t/a。本项目光氧催化装置采用的灯管里不含汞，为一般废物，收集后外售废旧物资回收单位综合利用。 4.1.2危险废物 （1）废活性炭 本项目产生的工艺有机废气采用“光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理，罐区非甲烷总烃废气采用“活性炭吸附”工艺进行处理，活性炭需定期更换；活性炭吸附装置的处理的非甲烷总烃约0.1160t/a；经查阅相关资料，1t的活性炭吸附250-300kg废气，本次评价以最小吸附量250kg计，计算可知，废活性炭的产生量约0.46t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1），废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）所列“HW49其他废物 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”类危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置贮存场所，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 （2）废催化剂 本项目产生的工艺有机废气采用“光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理，光氧催化装置拟设置2块钛板作为催化剂，单块钛板的重量为3kg，为保证光氧催化处理有机废气的效率，项目催化剂（钛板）每年更换一次，则废催化产生量0.003t/a。 废催化剂属于危险废物，本项目废催化剂可参照“HW50废催化剂”中的“772-007-50”执行管理。评价要求废催化剂的收集暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置贮存场所，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 （3）废气雾罐 主要产生于充装工序，可能由于操作不当产生爆瓶，包装瓶由于沾染密封剂，属于危险废物，其产生量与管理水平有关，预计产生量约0.1t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1），废气雾罐属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）所列“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置贮存场所，并设立危险废物标志，采用密封编织袋收集包装后定期委托有资质的单位处置。 4.1.3生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目劳动定员50人，则生活垃圾产生量为5.7t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 设置一般固废暂存场所（1间50m2），并分类收集，分类存放，设置明显的标志；对一般固废暂存场所做好防风、防雨、防渗、防晒、防流失等措施，防治对环境产生二次污染；一般固废的暂存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 4.2.2危险废物 设置危险废物暂存场所（1间10m2），在厂区范围内进行临时存放后，定期委托有资质的单位转运、处置，危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置贮存场所来贮存。并且危险废物的转移要严格遵守危险固废转移“五联单”制度，对危险固废的收集、暂存和运输按国家标准有关要求如下。 （1）危险固废的收集包装：有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；危险固废的收集容器应在醒目位置贴有危险固废标签，在收集场所醒目的地方设置危险固废警告标识；危险固废标签应标明以下信息：主要化学成分或危险固废名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险固废产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险固废的暂存要求：危险固废堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定；按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志；必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设施底部必须高于地下水最高水位；要求有必要的防风、防雨、防晒措施；要有隔离设施或其它防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （3）危险固废的运输要求：危险固废的运输应采取危险固废转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险固废的安全监控，防止危险固废污染事故发生。 （4）厂区危险废物收集、转移流程为：由专人负责收集，废物产生后及时存放至公司危废暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移联单管理办法》，建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 4.2.3生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，生活垃圾按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境。 5、地下水、土壤 5.1地下水 5.1.1地下水污染源及途径 本项目不产生工艺废水，废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理暂存后，定期由附近村民清理，运往周边农田进行资源化利用，不外排；正常情况下不会对地下水环境造成污染。非正常情况下，可能造成地下水污染的途径主要为由于罐体破损或管道破裂、防渗层老化或腐蚀等情况，物料进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 5.1.2防控措施 根据项目特点，本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程运营中对地下水环境造成污染。 （1）源头控制措施 为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。项目地埋储罐采用49m3地埋式压力卧罐，用于储存二甲醚、丙丁烷；地埋储罐采用阴极防腐保护，地埋储罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强防腐处理；地埋罐区地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层；内层做环氧树脂隔油层。本项目产生的废物进行合理的综合利用和处置，从源头上减少污染物排放；厂区排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离。生产区域的地基、地面均铺设防渗漏地基。固体废弃物在厂内暂存期间，危险废物临时贮存场所的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，一般废物临时贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （2）分区防治措施 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区实际情况，厂区划分为非污染区和污染区，非污染区可不进行防渗处理，污染区地下水防护区域分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。建设过程中按照相关防渗技术要求进行防渗，防止污染物的渗漏，对地下水造成污染。项目防渗分区如下： 本项目防渗分区 序号 名称 防渗区域及部位 防渗分区等级 1 原料罐区、原料库、成品库、生产车间、危废暂存间 地面 重点 2 地埋罐区 结构基础、地面等 重点 3 事故应急池、化粪池、隔油池等 池底、池壁 重点 4 污水收集管道 管道连接处 重点 5 一般固废暂存间 地面 一般 6 办公生活区、厂区道路等 地面 简单 7 厂区绿化场地、坑塘等 / 不需设置防渗等级 ①原料罐区、原料库、成品库、生产车间、危废暂存间、地埋罐区、事故应急池、化粪池、隔油池及污水收集管道等属于重点防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水收集管道采用PVC塑料管，管道连接处加强防渗。 ②危废暂存间属于重点防渗区，采用HDPE膜+混凝土进行防渗，防渗层应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s。 ③一般固废暂存间属于一般防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 ④生活办公区、厂区道路等属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 ⑤加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起的地下水污染。 （3）污染监控措施 为了及时准确地掌握厂区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地布设地下水监控体系，修建观测（监测）井，建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。 （4）应急响应措施 企业应制定相应的地下水污染应急响应预案。在地下水跟踪监测过程中，若发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案，并上报当地生态环境主管部门及政府部门，公告当地居民。并根据污染特性，采取相应的控制污染源、切断污染途径等措施。 5.1.3跟踪监测要求 参照《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，并结合本项目的行业特点及周边环境特点，提出本项目地下水跟踪监测计划。 （1）监测点位及频次 经调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；但是，周边1km范围内存在农村分散式饮用水井。依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）表2自行监测的最低频次，确定本项目地下水的监测点位及频次，详见下表。 本项目地下水跟踪监测计划一览表（监测点位、频次） 类别 监测点位 编号 监测频次 地下水 吕庄（对照点）1个 W1 1次/季度 厂区一类单元（监测井）1个 W2 1次/季度 厂区二类单元（监测井）1个 W3 1次/半年 （2）监测因子 ①初次监测 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的相关要求，本项目地下水初次监测因子包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中微生物指标、放射性指标除外的常规指标，以及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）附录F表F.1污染源地下水中的潜在特征项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业）中的其他因子。详见下表。 本项目地下水跟踪监测计划一览表（监测因子） 类别 监测因子 地下水 色（色度）、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等石油类、烷基汞、总铬、镍、钴、锑、铊、铍、钼、乙苯、二甲苯、氯苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、氯乙烯、苯乙烯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯（总量）、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4,6-三氯酚、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘、多氯联苯（总量）、苯胺类、甲醛、可吸附有机卤化物 ②后续监测 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021），并结合本项目的特点，重点关注任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物。 5.2土壤 5.2.1土壤污染源及途径 本项目土壤环境影响类别属于污染影响型，影响途径为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。建设项目土壤影响类型与影响途径识、土壤环境影响源及影响因子识别情况详见下表。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其它 盐化 碱化 酸化 其他 营运期 √ √ √ / / / / / 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物指标 特征因子 备注 原料罐区 氯化石蜡、黑料储罐 大气沉降 非甲烷总烃 非甲烷总烃 间断、正常 地面漫流 / / 事故 生产车间 黑料储罐 大气沉降 非甲烷总烃 非甲烷总烃 间断、正常 储罐、生产装置 地面漫流 / / 事故 灌装车间 充装工序 大气沉降 非甲烷总烃 非甲烷总烃 间断、正常 地埋罐区 气体储罐 垂直入渗 / / 事故 生活办公区 化粪池、隔油池 垂直入渗 COD、BOD5、SS、NH3-N等 COD、NH3-N 事故 厂区 事故应急池 垂直入渗 COD、BOD5、SS、NH3-N等，以及其他消防事故废水监测因子 COD、NH3-N 事故 （1）大气沉降：主要为运行过程中废气污染物排放落地后进入土壤可能产生的污染物累积影响，本项目涉及的废气主要为有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。 （2）地面漫流：主要为物料大量泄漏在水平方向扩散对土壤环境质量产生影响。 （3）垂直入渗：主要为物料或污水发生渗漏，对土壤垂直方向向下的土壤环境质量产生影响。 5.2.2防控措施 为防止本工程运营中对土壤环境造成污染，应采取以下措施： （1）源头控制，减少污染物排放量。大力推广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）原料罐区、生产装置区设置围堰和防火堤，将污染物控制在储罐区、装置区，防止水平扩散。 （3）厂区内设置事故应急池，防止污染消防水外流造成土壤污染。 （4）重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性。 （5）加强管理维护，防渗漏地面等定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 （6）开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 5.2.3跟踪监测要求 参照《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，并结合本项目的行业特点及周边环境特点，提出本项目土壤跟踪监测计划。 （1）监测点位及频次 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）表2自行监测的最低频次，确定本项目土壤的监测点位及频次，详见下表。 本项目地下水、土壤跟踪监测计划一览表（监测点位、频次） 类别 监测点位 编号 监测频次 土壤 地埋罐区 表层土壤1个 S1 1次/年 深层土壤1个 S2 1次/3年 灌装车间 表层土壤1个 S3 1次/年 原料罐区 表层土壤1个 S4 1次/年 仓库 表层土壤1个 S5 1次/年 （2）监测因子 ①初次监测 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关要求，本项目土壤初次监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的所有指标。详见下表。 本项目土壤跟踪监测计划一览表（监测因子） 类别 监测因子 土壤 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘 ②后续监测 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021），并结合本项目的特点，重点关注任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险（详见环境风险专项评价） 7.1风险源调查 本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质包括多亚甲基多苯基异氰酸酯（99%）、二甲醚（99%）、丙丁烷（99%，丙烷：丁烷=4：6），以上物料的原料均采用储罐储存，厂区内设计最大存在量分别为228t、29t、25t（丙烷10t、丁烷15t）；以上物料的成品均存在于产品（成品库）中，厂区内设计最大存在量（预计1个月产能）分别为200t、40t、60t（丙烷24t、丁烷36t）。 本项目生产工艺均在常温下进行，生产工序主要为搅拌、灌装、充装过程，黑料和白料不在厂区内进行混合，物料转移均使用密闭管道。经风险物质识别，本项目危险物质数量与临界量的比值为23.96，危险物质存储量超过临界量。 7.2影响途径 本项目环境风险影响途径汇总如下。 （1）原料罐、中间罐、生产设备及管线：液体物料泄漏造成水、土壤污染事故。 （2）生产装置及管线：液体物料泄漏造成水、土壤污染事故；气体物料泄漏造成大气事故，若遇明火可能引起火灾、爆炸事故。 （3）原料储罐及管线：管道泄漏、罐体破损导致对水、土壤的污染事故。 （4）气体罐区及管线：管道泄漏、罐体破损导致对大气的污染事故，若遇明火可能引起火灾、爆炸事故。 （5）仓库：包装容器破损导致对水、土壤的污染事故。 （6）废活性炭、废催化剂、废气雾罐：泄漏造成的水、土壤环境污染事故。 7.3环境风险防范措施 7.3..1火灾事故防范措施 （1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。在厂内按照规范要求配置消防装备，安装火灾自动报警系统。 （2）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），厂区的消防用水量应按同一时间内一处着火灭火用水量确定：一处为厂区消防用水量最大处。本项目最大火灾消防水用量区域为生产车间，火灾危险类别为甲类。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量及表3.6.2不同场所活在延续时间，甲类厂房（建筑体积：5000m3＜V≤20000m3）25L/s，甲类厂房火灾延续时间3.0h，则消防总需水量应不低于270m3。因此，厂区配备消防水池的有效容积应不小于270m3；本项目一次消防水用量要求，并留有余量，本次评价要求配备1座有效容积不小于300m3的消防水池。 （3）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，并根据生产装置、罐区、辅助生产设施的类别、不同地点的危险等级、保护面积等，配置相应数量的手提式或推车式灭火器，以利于工作人员扑灭初起火灾。 （4）按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）的规定，设置1座事故应急池，用以消防排水和污染雨水。事故应急池的有效容积：V=（V1+V2+V雨）-V3；其中V1为一个最大容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，取150m3；V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，取270m3；V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量，取580.5m3（宁陵县最大降雨量q=2.58mm/min；进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取生产区及原料罐区面积f=1.5ha）；V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，取0（本项目不设置其他可以转输到其他储存或处理设施）。因此，厂区配备事故应急池的有效容积应不小于1000.5m3；本次评价要求配备1座有效容积不小于1100m3的事故应急池。 （5）在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。 7.3.2地表水风险防范措施 本项目排水系统采用雨污分流制。事故状态下，当物料发生泄漏时，立即对围堰实施切断，在厂区各功能区域的边界设置环形沟，配备清污切换系统，将污染物控制在厂区内，妥善转移、处置；厂区雨水排放口设置雨水截止阀，当发生火灾进行消防作业时，立即关闭截止阀，切断雨水排放管道，产生的事故消防废水经收集系统管线收集后进入事故应急池内，并委托有处理能力的单位处理。 7.3.3地下水风险防范措施 本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”等措施，防止本工程运营中对地下水环境造成污染。详见5.1.2章节。 7.3.4选址及总图布置 （1）项目平面布置满足生产工艺流程的要求；结合当地风向等自然条件，因地制宜进行布置；总平面布置符合防火间距，满足消防要求；合理布置厂内外道路，使厂内运输便捷，功能区划分明确，厂外交通方便。严格按物料特性，对厂区进行危险区域划分，厂区爆炸危险区域的范围划分符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等相关标准要求；按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等相关规定在装置区设置安全标志。 （2）项目主出入口位于厂区东侧，次出入口位于厂区西侧，厂区平面布置由南向北依次为原料区、生产区、生活办公区，西北部为气体罐区、东南部为原料罐区、西部为坑塘。厂区布置按照生产类别功能分区明确。 （3）生产车间及辅助生产车间内的外门设置为外向开启的安全疏散门，内门设置为向疏散方向开启，有爆炸危险的房间门窗采用安全玻璃。 （4）对散发较空气重的可燃气体（或可燃蒸气，如二甲醚、丙丁烷等）的甲类厂房采用不发火花、不产生静电的地面（如不发火水磨石地面、不发火水泥地面、涂料面层等）。装置内可能散发比空气重的可燃气体（或可燃蒸气，如二甲醚、丙丁烷等），其控制室、配电室的室内地面比室外地坪高0.6m。甲类厂房最远工作地点到安全出口的距离小于30m。 （5）建筑物、构筑物的主要构件，均采用非燃烧材料，其耐火极限符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。 7.3.5化学品贮存、使用中的事故防范措施 （1）厂区道路与建筑物、设备、电力线、管道等的安全距离和安全标志、信号、人行通道、防护栏杆，以及车辆道口、装卸方式等方面的安全设施应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的规定。 （2）对危险物料的安全控制是防爆的有效措施之一。生产过程中，危险物料置于密闭的设备和管道中，各个连接处采用可靠的密封技术。 （3）采购有毒有害原料时，其品质必须符合技术安全和材质证明所规定的各项要求；要求危险品化学品供应商提供危险化学品安全技术说明书。 （4）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料，采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用，从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；押运时应配置合格的防护器材；车辆应悬挂危险化学品标志，且不得在人口稠密地停留。 （5）按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理；制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 （6）危险化学品储运系统的设计严格按照设计规范的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯。报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存，使用危险化学品的人员，都必须遵守《危险化学品管理制度》。 （7）其他化学品贮运防范措施：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 7.3.6工艺技术设计防范措施 （1）车间在可能超压的设备设有安全阀，安全阀定压低于设备的设计压力，泵、安全阀的出口泄放管接入回收系统或放空管排出；对于可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，车间在其入口前设爆破片，并采取保温措施；设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。 （2）车间物料输送管道不穿越无关的建筑物；管道共架多层敷设时依据管道介质危险性大小分层布置。车间内采用阻燃型电缆并架空敷设。 （3）压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》及其它有关的工业标准规范；罐区的储罐配备消防喷淋装置。 （4）所有可燃、有毒物料始终密闭在各类设施和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施；在厂区内或者厂界周围适当位置安装风向仪，以便随时观测准确风向。一旦发生毒害物或酸气泄漏事故，立即根据事故可能危害的范围设置警戒，所有人员朝泄漏处上风向疏散。 7.3.7自动控制设计防范措施 （1）罐区、生产区等应安装气体浓度检测报警装置，且必须配备双电源。 （2）可燃气体监测报警仪的报警系统应设计在生产装置的控制室内，设计时必须考虑以下几点：可燃气体或有毒气体监测报警仪的质量、防爆性能必须达到国家标准；必须正确确定监测报警仪的检测点；检测器和报警器的选用和安装必须符合有关规定；在可能应起火灾爆炸事故的地点设置可燃气体监测报警仪。 （3）生产装置应结合工艺、设备特点设置安全联锁装置和紧急停车装置。 （4）控制室、生产装置区应设紧急停车按钮；各工段、装置之间应设置能够有效切断的装置，以避免连锁事故的发生。 7.3.8电气、电讯防范措施 （1）厂区爆炸危险区域的范围划分符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等相关标准要求。危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。在装置爆炸危险区域内的所有电气设备均选用防爆型，设计防雷、防静电措施、配置相应防爆等级的电气设备和灯具，仪表选用本质安全型。装置区按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2019）和《工业与民用电力装置的接地设计规范（试行）》（GBJ65-83）的规定，设防雷击、防静电接地系统。 （2）设置工业电视监视系统，在罐区、装置区设置多个摄像点，装置控制室设置监视器，并将视频信号送至全厂总调度室，画画可自动或手动切换、分割，摄像机的角度、焦距可以在装置控制室控制。各装置区分别安装呼叫/对讲子系统，紧急情况下可进行火灾或事故报警。 7.3.9有毒物质防护措施 （1）采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。 （2）本项目采用DCS系统集中控制，确保生产装置的安全性和可靠性。自动化程度高，对主要生产设备实现了远程控制，大大减轻了操作人员接触职业有害因素的机会，减少了操作工人的劳动强度和接触职业危害因素的时间。 （3）在可能存在可燃、有毒气体泄漏和积聚的地方，设置可燃、有毒气体检测报警仪，及时检测泄漏到空气中的可燃、有毒气体浓度，一旦浓度超过设定值，将立即报警。 （4）为岗位作业人员配置符合要求的个人防护用品。在有可能接触腐蚀性物料及有毒物料的生产现场附近，按标准设置安全淋浴洗眼设施。 7.3.10安全管理措施 （1）健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程、技术规程，设置安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订相关规章制度并执行：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 （2）主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 （3）在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。 （4）对建设单位周围的敏感区定期宣传风险事故可能造成的影响，并提供应急预案。定期开展操作人员培训和公众教育的内容，加强对应急预案的培训、演练，并不断完善改进，使环境风险降至最低。 7.4环境风险减缓措施 7.4.1物料泄漏 当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展： （1）根据事故级别启动应急预案；根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。 （2）小量液体泄漏：用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （3）易燃气体泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 7.4.2火灾、爆炸 当装置或储罐发生火灾或爆炸时：根据事故级别启动应急预案；根据需要，切断着火设施上、下游物料，防止发生连锁效应；在救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；根据事故级别疏散周围居住区人群。 7.4.3三级防控体系 为杜绝发生环境风险事故时液体物料、事故消防废水等携带物料排至厂外，本项目应建立环境风险事故三级防控体系。 （1）一级防控措施：在储罐区、生产装置区设置围堰和防火堤，将污染物控制在储罐区、装置区。 （2）二级防控措施：设置事故应急池，将污染物控制在事故应急池内。 （3）二级防控措施：在厂区各功能区域的边界设置环形沟，配备清污切换系统，将污染物控制在厂区内。 7.5风险预警及应急处置措施 7.5.1风险源监控 为了及时掌控环境风险源的情况，对危险事故早发现、早处理，将危害程度降低到最低，要求健全危险源监控体系，主要分为两个方面：首先是监管制度，监管制度的内容包括监控部位、监控方式、监控时间、监控频率以及监控内容等。其次是人员、物资配备，监控人员要落实到位、监控设施监控仪器要齐全，并保证正常投用。 本项目环境风险源的监控采用在线视频监控和专职人员定期巡查管理方法相结合的方式方法。各个风险源的主要监控和预防措施见下表。 风险源监控和预防措施 风险源 主要监控措施 主要预防措施 生产车间 在线视频监控 人工巡检 设置防爆摄像头，在线监控装置区现场情况；按巡检制度进行巡检，检查内容为装置是否完好，重点巡视阀门、管道连接处是否有损坏、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件等。 灌装车间 在线视频监控 人工巡检 设置防爆摄像头，在线监控装置区现场情况；按巡检制度进行巡检，检查内容为装置是否完好，重点巡视阀门、管道连接处是否有损坏、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件等。 原料罐区 在线视频监控 人工巡检 设置防爆摄像头，在线监控罐区现场情况；按巡检制度进行巡检，检查内容为储罐是否完好，重点巡视储罐阀门、管道连接处是否有损坏、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件等。 气体罐区 在线视频监控 泄漏报警器 人工巡检 设置防爆摄像头，在线监控装置区与罐区现场情况；二甲醚、丙丁烷储罐区安装气体泄漏在线监测报警装置；按巡检制度进行巡检，检查内容为储罐是否完好，重点巡视储罐阀门、管道连接处是否有损坏、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件等。 成品库 人工巡检 按巡检制度进行巡检，检查内容为构筑物、堆存量等关键点。包装瓶（气雾罐）是否有泄漏等。 危险废物暂存间 人工巡检 按巡检制度进行巡检，检查内容为构筑物、堆存量等关键点。危险废物暂存间是否密闭，包装袋是否破损、存储桶是否有泄漏等。 废气处理设施 定期监测 人工巡检 设专人监管，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为管道、阀门、风机等关键点，并做好记录。重点巡视阀门、管道连接处是否有损坏、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件，加强检修及管理维护。 应急物资 定期检查 应急物资，安排专人定期进行检查，正常情况下，一周两次，检查内容主要为应急物资是否齐全，是否完好且有效，数量是否满足事故应急。 7.5.2风险预警方法 有关信息证明突发环境事件即将发生或发生的可能性增大时，按照相关程序可采取以下行动：（1）立即启动相关应急预案。（2）发布预警告示。根据危险情况，发布相应级别的预警。（3）根据需要采取转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。（4）进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故动态发展及监测结果，及时向指挥部领导汇报危险情况。（5）在事故发生一定的范围内设立危险警示牌，禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害。（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 7.5.3应急处置措施 应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。根据项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。 （1）黑料 ①急救措施。可采用二氧化碳、泡沫、或化学干粉灭火器灭火。远离气体（烟雾）聚集的低洼地；不可用直射水流灭火，以免火势蔓延。当无其他灭火剂时，可采用大量的雾状水喷洒。水与多亚甲基多苯基异氰酸酯的反应在温度较高及搅动的情况下会非常激烈。喷洒水时，应注意切勿将洒落的多亚甲基多苯基异氰酸酯的范围扩大。火势一旦扑灭，应立即将洒落的多亚甲基多苯基异氰酸酯清理干净。切勿将污染、进水的容器再次密封，以防发生化学反应生成的二氧化碳造成压力升高、爆裂。 ②泄漏处置。一旦发生泄漏、洒落，应立即隔离泄露现场，周围设警告标志，切断火源，疏散现场人员并保证现场通风；泄漏、洒落物料的处理操作须由经过专业培训且穿戴良好防护用品的专业人士进行。少量的泄漏、洒落物料可用砂土覆盖后，铲入敞口容器中标识清楚，移离工作区域后用 5％的氨水分解，稀释液放入废水处理系统。若大量泄露，收容并回收。污染地面用氨水溶液或洗涤剂洗刷。废弃异氰酸酯的处理必须按照当地政府的环保法规执行。 （2）二甲醚 ①急救措施。迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸灭火需首先切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 ②泄漏处置。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （3）丙丁烷 ①急救措施。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，紧急就医。灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 ②泄漏处置。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。有要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （4）二次污染 将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。发生火灾，实施消防的同时，应第一时间将厂区雨水、污水排放口关闭，将事故废水排入拦截在厂区内，排入事故应急池。采用泡沫灭火剂，一旦罐区发生火灾爆炸事故，通过DCS启动泡沫灭火系统，可以有效控制事故事态，尽量减小因火灾爆炸造成的危害和环境污染。火灾爆炸事故后的残液和残渣不得随意排放，应交有处理能力的单位无害化处置。 7.5.4应急物资及人员管理要求 （1）通讯与信息保障 企业要建立和完善安全环境应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备必要的有线（电话）、无线通讯器材（对讲机、手机等），确保本预案启动时应急部门之间的联络畅通。建立通信系统维护、信息采集等管理制度，确保应急期间信息通畅。明确参与应急活动的所有部门通信方式、分级联系方式，并提供备用方案和通讯录。 （2）应急队伍保障 企业要建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的应急力量，保证在突发事故后能够迅速投入并完成抢险救援处置工作。 另外，企业应建立安全预警系统，组织专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能够迅速到位，为指挥决策提供服务。 企业根据自身条件和可能发生的突发性环境污染事故的类型建立应急救援专业队伍，配备必要的技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。 （3）应急物资装备保障 企业主要的应急储备物资要满足危险化学品泄漏、火灾危险、生产事故等环境事故应急物资需求，应急物资装备应根据实际情况及风险类型进行储备。要求企业加强管理，做到及时更新，并做好详细记录。鉴于突发环境事故抢险过程应迅速、可靠，建议公司设置专门的应急物资储备仓库，设置应遵循保障应急抢险迅速、安全、高效进行的原则。应急物资仓库应设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。 （4）应急资金保障 企业应做好突发环境污染事故应急救援必要的资金准备，纳入每年的企业预算，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需，包括物质以及受灾人员的妥善安置等。明确应急专项经费（如培训、演练经费，应急物资购置、维护费用和事件处置费用等）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。 7.5.5应急监测 为了解事故单元的影响范围和程度，及时采取有效的处置措施，根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），制订事故应急环境监测方案。 （1）大气污染物应急监测 根据厂内发生污染事故的地点、污染物的种类，及时安排监测点及监测项目。 监测因子：CO、CO2、NOX、TSP、二甲醚、丙烷、丁烷、非甲烷总烃等。 监测位置：通常在事故现场及下风向一定范围内设置监测点。 监测频次：按事故类型对相关地点进行高频次监测如监测频次为4次/天，在事故刚发生时可加密监测频次，摸清楚污染物变化规律后，可减少采样频次。 大气污染物应急监测 项目 内容 事故类型 火灾、爆炸、泄漏等会产生有毒有害气体的事故 监测因子 CO、CO2、NOX、TSP、二甲醚、丙烷、丁烷、非甲烷总烃等 监测位置 事故现场及下风向 监测频次 4次/天，在事故刚发生时加密监测，摸清楚污染物变化规律后，可减少采样频次 （2）水污染物应急监测 当发生火灾或爆炸事故，进行消防时，产生一定量的消防废水，立即启动水质应急监测。 监测因子：COD、BOD5、氨氮、SS等，以及其他消防事故废水监测因子。 监测点位：事故应急池。 监测频次：根据现场确定。 水污染物应急监测 项目 内容 事故类型 当发生火灾或爆炸事故，进行消防时，产生的消防废水 监测因子 COD、BOD5、氨氮、SS等，以及其他消防事故废水监测因子 监测位置 事故应急池 监测频次 根据现场确定 在严格落实相应风险防范、减缓、预警及应急处置等措施后，本项目的环境风险处于可控可接受范围。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 光氧催化+活性炭吸附装置1套+15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置（被动式）5套 |  |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化装置1套 | 《餐饮行业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 职工生活办公 | 生活污水 | 经1座隔油池、1座化粪池处理暂存后，资源化利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 间断噪声 | 底座减震、厂房隔声，并加强设备管理维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | （1）废包装桶、废灯管（无汞）：设置一般固废暂存场所（1间50m2），须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，收集后交厂家回收利用或外售综合利用； （2）废活性炭、废催化剂、废气雾罐：设置危险废物暂存间（1间10m2），须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定，定期委托有资质的单位转运、处置； （3）生活垃圾：经垃圾箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、土壤污染防治措施 （1）源头控制，减少污染物排放量。大力推广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）原料罐区、生产装置区设置围堰和防火堤，将污染物控制在储罐区、装置区，防止水平扩散。 （3）厂区内设置事故应急池，防止污染消防水外流造成土壤污染。 （4）重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性。 （5）加强管理维护，防渗漏地面等定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 （6）开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 2、地下水污染防治措施 （1）源头控制措施。为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。项目地埋储罐采用49m3地埋式压力卧罐，用于储存二甲醚、丙丁烷；地埋储罐采用阴极防腐保护，地埋储罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强防腐处理；地埋罐区地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层；内层做环氧树脂隔油层。本项目产生的废物进行合理的综合利用和处置，从源头上减少污染物排放；厂区排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离。生产区域的地基、地面均铺设防渗漏地基。固体废弃物在厂内暂存期间，危险废物临时贮存场所的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，一般废物临时贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （2）分区防治措施。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区实际情况，厂区划分为非污染区和污染区，非污染区可不进行防渗处理，污染区地下水防护区域分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。建设过程中按照相关防渗技术要求进行防渗，防止污染物的渗漏，对地下水造成污染。项目防渗分区如下：①原料罐区、原料库、成品库、生产车间、危废暂存间、地埋罐区、事故应急池、化粪池、隔油池及污水收集管道等属于重点防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水收集管道采用PVC塑料管，管道连接处加强防渗。②危废暂存间属于重点防渗区，采用HDPE膜+混凝土进行防渗，防渗层应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s。③一般固废暂存间属于一般防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。④生活办公区、厂区道路等属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。⑤加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起的地下水污染。 （3）污染监控措施。为了及时准确地掌握厂区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地布设地下水监控体系，修建观测（监测）井，建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。 （4）应急响应措施。企业应制定相应的地下水污染应急响应预案。在地下水跟踪监测过程中，若发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案，并上报当地生态环境主管部门及政府部门，公告当地居民。并根据污染特性，采取相应的控制污染源、切断污染途径等措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾事故防范措施。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求；凡禁火区均设置明显标志牌；在厂内按照规范要求配置消防装备，安装火灾自动报警系统；配备1座有效容积不小于300m3的消防水池；配备1座有效容积不小于1100m3的事故应急池；保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，加强生产安全管理。 （2）地表水风险防范措施。本项目排水系统采用雨污分流制。事故状态下，当物料发生泄漏时，立即对围堰实施切断，在厂区各功能区域的边界设置环形沟，配备清污切换系统，将污染物控制在厂区内，妥善转移、处置；厂区雨水排放口设置雨水截止阀，当发生火灾进行消防作业时，立即关闭截止阀，切断雨水排放管道，产生的事故消防废水经收集系统管线收集后进入事故应急池内，并委托有处理能力的单位处理。 （3）地下水风险防范措施。本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”等措施，防止本工程运营中对地下水环境造成污染。 （4）选址及总图布置。项目平面布置及厂房、门窗等的设置满足生产工艺、消防、安全等的相关规定。 （5）化学品贮存、使用中的事故防范措施。厂区道路与建筑物、设备、电力线、管道及车辆道口、装卸方式等应符合相关规定；对危险物料的安全控制；采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购；按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理；危险化学品储运系统的设计严格按照设计规范的要求进行设计和施工；贮存条件等其他化学品贮运防范措施。 （6）工艺技术设计防范措施。仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施；车间物料输送管道不穿越无关的建筑物；所有可燃、有毒物料始终密闭在各类设施和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施。 （7）自动控制设计防范措施。气体浓度检测报警装置，配备双电源；设置安全联锁装置和紧急停车装置；控制室、生产装置区应设紧急停车按钮。 （8）电气、电讯防范措施。防火、防爆、防雷击、防静电接地系统；设置工业电视监视系统。 （9）有毒物质防护措施。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备；采用DCS系统集中控制；设置可燃、有毒气体检测报警仪；配置符合要求的个人防护用品。 （10）安全管理措施。健全安全生产责任制；安全生产知识和管理能力考核；在易引起误操作事故的岗位设立明显标志；编制应急预案，加强对应急预案的培训、演练。 （11）环境风险减缓措施。物料泄漏减缓措施；火灾、爆炸减缓措施；三级防控体系。 （12）风险预警及应急处置措施。风险源监控；风险预警方法；急救、泄漏、二次污染等应急处置措施；通讯与信息、应急队伍、应急物资装备、应急资金等保障措施；应急监测。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

商丘高之翼科技有限公司年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1717t/a |  |  |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.000375t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装桶 |  |  |  | 16.49t/a |  |  |  |
|  | 废灯管（无汞） |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.46t/a |  |  |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.03t/a |  |  |  |
|  | 废气雾罐 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

商丘高之翼科技有限公司

年生产1万吨聚氨酯泡沫填缝剂项目

# 环境风险专项评价

二〇二二年五月

目  录

1、概述	1

2、总则	2

2.1编制依据	2

2.2评价目的与原则	2

2.3评价工作程序	3

2.4评价等级	3

2.5评价范围	4

3、风险调查	7

3.1建设项目风险源调查	7

3.2环境敏感目标调查	16

4、环境风险潜势初判	21

4.1环境风险潜势划分	21

4.2危险物质及工艺系统危险性（P）的分级	21

4.3环境敏感程度（E）的分级	24

4.3建设项目环境风险潜势判断	28

5、评价工作等级的确定	29

6、环境风险识别	30

6.1风险物质识别	30

6.2生产系统危险性识别	30

6.3伴生、次生危害	30

7、风险事故情形分析	33

7.1典型事故调查	33

7.2最大可信事故的确定	36

8、源项分析	37

8.1伴生/次生环境风险	37

8.2风险物质泄漏	37

8.3废气事故排放	39

9、环境风险预测与评价	40

9.1有毒有害物质在大气中的环境风险分析	40

9.2有毒有害物质在地表水中的环境风险分析	48

9.3有毒有害物质在地下水中的环境风险分析	48

10、环境风险管理	51

10.1环境风险管理目标	51

10.2环境风险防范措施	51

10.3环境风险减缓措施	56

10.4风险预警及应急处置措施	58

10.5风险事故应急预案	64

11、结论	66

# 11、结论

本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质包括多亚甲基多苯基异氰酸酯、二甲醚、丙烷、丁烷，根据最大存在量与临界量计算，大气、地表水、地下水环境风险潜势分级分别为Ⅲ、Ⅰ、Ⅲ级，环境风险潜势综合等级取最高值为Ⅲ级，大气、地表水、地下水环境风险评价等级分别为二级、“简单分析”、二级，项目环境风险综合评价等级为二级。

本项目大气环境风险主要为气体泄漏、废气净化装置故障导致的大气污染事故，若遇明火可能引起火灾、爆炸事故。预测结果表明，在采取相应风险防范措施后，对周边环境敏感点的影响较小。

本项目地表水环境风险主要为物料泄漏、事故消防废水导致的水污染事故，在采取相应的风险防范措施后，泄漏物料可有效收集、合理处置，事故消防废水不会通过雨水排口进入周边水体，对周边水体影响较小。

本项目地下水环境风险主要为物料泄漏导致的水污染事故，在落实“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”等各项预防措施的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。

综上所述，本项目在加强管理、严格落实相应风险防范措施后，环境风险处于可控可接受范围。

# Text boxes

聚醚多元醇、硅油、氯化石蜡、DMDEE

废气、噪声

充装

摇振

装箱

压盖

入库待售

打包

灌装

中间罐（备用）

白料

密闭搅拌

码罐

封口（安装阀门）

噪声

噪声

二甲醚、丙丁烷

废气、噪声

噪声

噪声

噪声

码垛

黑料（多亚甲基多苯基异氰酸酯）

充装

摇振

装箱

压盖

入库待售

打包

灌装

中间罐（备用）

码罐

封口（安装阀门）

噪声

噪声

丙丁烷

废气、噪声

噪声

噪声

噪声

码垛